# 一种螺母压板夹具论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种螺母压板夹具，属于机械加工领域。该夹具包括夹具主体和压板，所述夹具主体设有多个加工面，所述加工面包括用于加工工件侧面的加工立面和加工工件端面的加工平面，所述加工面设有工件定位孔和压板安装孔，所述压板通过螺栓旋紧在工件上以夹紧工件。该夹具可以同时对多个不同型号的螺母压板进行装夹，不需要对其分别进行夹具设计，降低了成本；并且将两道工序合并在一个夹具上加工，提高了生产效率。

### 主设计要求

1.一种螺母压板夹具，其特征在于:包括夹具主体和压板，所述夹具主体设有多个加工面，所述加工面包括用于加工工件侧面的加工立面和加工工件端面的加工平面，所述加工面设有工件定位孔和压板安装孔，所述压板与工件通过螺栓穿接并借助加工面上的压板安装孔旋压夹紧。

### 设计方案

1.一种螺母压板夹具，其特征在于:包括夹具主体和压板，所述夹具主体设有多个加工面，所述加工面包括用于加工工件侧面的加工立面和加工工件端面的加工平面，所述加工面设有工件定位孔和压板安装孔，所述压板与工件通过螺栓穿接并借助加工面上的压板安装孔旋压夹紧。

2.根据权利要求1所述的一种螺母压板夹具，其特征在于:所述夹具主体设有减重结构。

3.根据权利要求1所述的一种螺母压板夹具，其特征在于:所述夹具主体下表面设有与工作台快速定位的连接定位键。

4.根据权利要求1所述的一种螺母压板夹具，其特征在于:所述夹具主体侧面设有与工作台固定的安装孔。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种螺母压板夹具，属于机械加工技术领域。

背景技术

夹具是机械加工前用来迅速紧固工件，使机床、刀具、工件保持正确相对位置的工艺装置。在机床上加工工件时，为使工件的表面能达到图纸要求以及与零件定位精度要求，加工前必须将工件定位精准，而且要快速、准确定位。

调节螺母压板是压铸机中的重要零件，这类零件虽然结构大体相同，但大小不同，因此需要在不同的夹具上进行装夹；且这类产品端面与侧面上的孔需要两个机床加工，分别是立式加工中心加工端面及孔，摇臂钻床加工外圆上的孔，由于这类工件呈圆体形状，对于外圆上孔的加工有一定难度，需要先划线，钻孔时不便于装夹定位，而且涉及更换机床加工，转序与装夹耗费大量时间。

实用新型内容

为了解决以上背景技术中存在的问题，本发明提供一种可以同时装夹多种工件、同时加工工件端面和侧面的夹具。

本实用新型的目的及解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的。依据本实用新型提出的一种螺母压板夹具，包括夹具主体和压板，所述夹具主体设有多个加工面，所述加工面包括用用于加工工件侧面的加工立面和加工工件端面的加工平面，所述加工面设有工件定位孔和压板安装孔，所述压板与工件通过螺栓穿接并借助加工面上的压板安装孔旋压夹紧。

优选的，所述夹具主体设有减重空间。

优选的，所述夹具主体下表面设有与工作台快速定位的连接定位键。

优选的，所述夹具主体侧面设有与工作台固定的安装孔。

相对于现有技术，本实用新型获得的有益效果：

1、可以同时对多个不同型号的螺母压板进行装夹，不需要对其分别进行夹具设计，降低了成本。

2、可以同时加工螺母的端面和侧面，将两道工序合并在一个夹具上加工，提高了生产效率。

3、设置减重空间，减小了对机床的负载，起到保护机床的作用。

4、设置压板，达到二次夹紧的效果，稳定性更高。

5、通过设置连接定位键和安装孔实现了夹具的快速固定。

附图说明

图1为本实用新型一种优选方案中螺母压板夹具俯视图。

图2为本实用新型一种优选方案中螺母压板夹具主视图。

图3为本实用新型一种优选方案中螺母压板夹具仰视图。

图中：1，夹具主体；2，压板；11，加工立面；12，加工平面；13，减重结构；14，连接定位键；15，锁紧安装孔；111，定位孔；112，压板安装孔。

具体实施方式

以下实施例所用材料、方法和仪器，未经特殊说明，均为本领域常规材料、方法和仪器，本领域普通技术人员均可通过商业渠道获得。

在本实用新型以下的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”和“竖着”等指示方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此，不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型以下的描述中，需要说明的是，除非另有明确规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是直接连接，也可以是通过中间介质间接连接，可以是两个部件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以是具体情况理解上书术语在本实用新型中的具体含义。

此外，在本实用新型以下的描述中，除非另有说明，“多个”、“多组”、“多根”的含义是两个或两个以上。

下面结合附图对本实用新型做进一步详细说明，但以下详细说明不视为对本实用新型的限定。

如图1所示的一种螺母压板夹具，包括夹具主体1和压板2，夹具主体1的顶面为加工工件端面的加工平面11，两个侧面为加工工件侧面的加工立面12，每个加工面上均设有多个销孔111，用于工件的快速定位，加工面上还设有压板安装孔112，螺栓将压板2旋紧在工件表面，达到固定工件的作用。

夹具主体1的底部设有减重结构13。

夹具主体1的底部设有与工作台快速定位的连接定位键14。

夹具主体1的非加工侧面设有与工作台固定的锁紧安装孔15。

首先夹具主体1上的连接定位键14与机床工作台T型槽直槽配合转入到T型槽中，夹具主体 1与机床工作台表面靠锁紧安装孔15连接在工作台上，连接定位键14起到快速定位作用，用螺钉装入锁紧安装孔15把机床工作台与夹具主体1锁紧，起到了快速定位装夹的作用，省时、高效，便于操作，减重结构13的设计减小了工装本身的自重，在满足工装刚性、强度的同时，减少对机床工作台的负载，起到保护机床作用。

基于上述问题本实用新型多功能夹具将原有的两道序合并在一个工装上加工，增加了销钉定位孔111，三个销钉将每个工件固定，使其前、后、左、右不能移动，将螺栓拧入压板安装孔112中，用压板2将其锁紧，这样工件被精准的定位在夹具上。

加工平面一次装夹2个工件，两个加工立面装夹不同机型的4个工件，模面上两个工件适合加工端面及其孔，两侧的工件适合在外圆上铣面、钻孔，这样一个夹具装夹三种机型的10 个零件，两道工序合并在一个夹具上，可一次装夹完成加工，实现了高精装夹、高效节时、通用性强、批量生产、减少转序的目的。

虽然本实用新型已以较佳的实施例公开如上，但其并非用以限定本实用新型，任何熟悉此技术的人，在不脱离本实用新型的精神和范围内，都可以做各种改动和修饰，因此本实用新型的保护范围应该以权利要求书所界定的为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920303065.1

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:21(辽宁)

授权编号:CN209850382U

授权时间:20191227

主分类号:B23Q3/06

专利分类号:B23Q3/06

范畴分类:26H;

申请人:阜新力劲北方机械有限公司

第一申请人:阜新力劲北方机械有限公司

申请人地址:123000 辽宁省阜新市太平区海新路306号

发明人:田振;娄凤武

第一发明人:田振

当前权利人:阜新力劲北方机械有限公司

代理人:陈慧

代理机构:21248

代理机构编号:沈阳中宇天信专利代理有限公司 21248

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/da1ecfc39e7ab99ef9313809.html