# 循环接地和重复接地区别

##### 问：重复接地和保护接地有什么区别

答：重复接地和保护接地的区别有：

1、保护接地是重复接地的一种：重复接地可分为防雷接地、交流工作接地、安全保护接地、直流接地、屏蔽接地与防静电接地和功率接地系统。显然保护接地是重复接地的一种。

2、特点不一样：重复接地的特点是能够缩短故障持续时间， 降低零线上的压降损耗，减轻相、零线反接的危险性。保护接地的特点是可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体，以保证人身安全。

3、作用不一样：重复接地的作用是在保护零线发生断路后， 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时，零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压，减小发生触电事故的危险性。保护接地的作用则是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接，由于接地装置与人体构成并联电路，降低接点的对地电压，避免人体触电危险。

- 参考资料：

答：重复接地是指在采用接零保护系统中，将零线的一处或多处通过接地装置与大地做再次连接成为重复接地。是确保接零保护安全、可靠的重要措施。

保护接地是为了防止因绝缘损坏而使人员遭受触电的危险，将电气设备在正常情况下不带电的外壳或架构同接地体之间做良好的金属连接。主要是保护人身及设备的安全。

- 为保证电工设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施。接地通过金属导线与接地装置连接来实现。接地装置将电工设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下，从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。

答：重复接地是指在采用接零保护系统中，将零线的一处或多处通过接地装置与大地做再次连接成为重复接地。是确保接零保护安全、可靠的重要措施。

- 保护接地是为了防止因绝缘损坏而使人员遭受触电的危险，将电气设备在正常情况下不带电的外壳或架构同接地体之间做良好的金属连接。主要是保护人身及设备的安全。

##### 问：二次接地与一次接地如何区分

答：1、工作原理不同：重复接地，是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。二次接地，对强电来说，变压器已经接地，如果在室内又打一根地线，叫二次接地。

2、接线位置不同：重复接地，施工单位在安装时，应将配电线路的零干线和分支线的终端接地，零干线上每隔1千米做一次接地。二次接地， 从电子线路来说，电路板上只能在最粗的地线端接地，而不能在距离较远的地方接地。

3、电阻限制不同：重复接地，电阻应不大于10欧。二次接地，限制较小。

扩展资料

影响接地电阻测量的因素：

1、地网周边土壤构成不一致，地质不一，紧密、干湿程度不一样，具有分散性，地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等，对测试影响特别大。解决的方法：取不同的点进行测量，取平均值。

2、测试线方向不对，距离不够长。解决的方法：找准测试方向和距离。

3、辅助接地极电阻过大。解决的方法：在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。

4、测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法：将接触点用锉刀或砂纸磨光，用测试线夹子充分夹好磨光触点。

5、干扰影响。解决的方法：调整放线方向，尽量避开干扰大的方向，使仪表读数减少跳动。

参考资料来源：

- 参考资料来源：

答：无法区分亦无必要区分，原因是二次接地的意思是重复接地。为了安全起见，在电气的外壳部分再一次连接地线。

- 今天，二次接地的技术已经远远超过原来的安全接地概念。原因是“共地”技术，它对设备安全，防雷、电磁兼容等发挥无可估量作用。特别是城市

答：一次和二次一般会在变电站出现，一次设备包括：发电机（电动机）、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器等，二次设备包括：互感器、测量仪表、控制器件、继电保护装置等

所谓的一次接地和二次接地可能是这些设备的接地。

- 还有一种就是第一次接地，和第二次接地。比如防雷接地中要求某些管道或者构架，得间隔一定距离进行接地，就会出现二次接地的概念。

##### 问：什么叫重复接地和二次接地 啥叫重复接地和二次接地

答：什么叫重复接地和二次接地：

1、重复接地：就是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中，施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地，零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路，接入用户处的零线仍应重复接地，重复接地电阻应不大于10欧。

- 2、二次接地:对强电来说,变压器已经接地，如果你在室内又打一根地线，叫二次接地。 从电子线路来说：电路板上只能在最粗的地线端接地，而不能在距离较远的地方接地，否则，两个接地端之间会有压降，会造成自激、干扰等毛病。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/da1efed762ea3003d877a90a.html