# 智能建筑中的楼宇自动化设计及其应用李诚

黑龙江省计算中心黑龙江省150028

摘要：智能建筑技术得到开放，进而使得技术水平得到推广，有效规范政策支持已然成为系统性的工作内容。智能建筑领域的发展是未来建筑领域的发展趋势，并且在现阶段的探索中，已经能够初步的运用自动化的集成系统，满足可编程模块化控制器的基本要求。基于此，本文就智能建筑中的楼宇自动化设计及其应用方面的内容进行了分析探讨，以供参阅。

关键词：智能建筑；楼宇自动化；设计；应用

引言

目前，智能建筑在国内正处在起步的阶段，如果想要使智能建筑技术在国内得到更好的发展，国家应该对相关政策的制定、技术的推广、产品的国产化等方面进行优化。我国还没有出现、使用集成化BAS系统，而国内的市场几乎都已经被一些外国产品所覆盖，国外能够实现全面的、实时监控的BAS系统的模式主要是分层结构，上层的是局域网而下层是485/232，其系统的功能通常是由空调控制的系统所发展起来，而端点的控制设备全部都是可编程的、模块化的控制器。

1智能建筑中的楼宇自动化的系统设计

1.1智能建筑自动化设计基本原理分析

1.1.1智能建筑及自动化设计基本内涵分析

智能建筑是新型的建筑发展理念，具体是指在用户实际需求基础上，对建筑结构、系统、管理等方面进行创新优化组合，以实现人性化环境和智能化功能的建筑形式。智能建筑突出了人性化的建筑环境和功能，并且强调了建筑的节能性能，符合可持续发展的实际需求，是我国建筑行业的主要发展趋势。楼宇自动化是智能建筑实现的重要基础，其内容包含楼宇服务涉及的所有领域，具体包括空调系统、供热系统、新风机组、配电系统、给排水系统等，是楼宇自动化的重点组成部分。

1.1.2楼宇自动化集成系统设计要点分析

智能建筑自动化集成系统涉及的内容极为广泛，除上述内容外，还包括自动控制系统、火灾警报系统、电梯设备和安保系统等集成控制。楼宇自动化设计需根据不同的集成要求，科学确定自动化设计方案，以提高楼宇整体的自动化控制水平。以火灾报警系统为例，如智能建筑内部发生火灾，智能系统应优先完成对消防系统、风机系统、防排烟系统的控制；其次，通过系统联动功能，自动报告火灾发展状况，帮助建筑内部人员的有效疏散。此外，火灾报警系统会通过报警通讯模块向BA系统发送火灾信号，BA系统相应的执行模块动作，及时切断空调系统风口和管道和有关供电电源，防止灾情扩大。

1.1.3楼宇自动化系统的设计原则

楼宇自动化系统的设计原则主要体现在以下几个方面：（1）分散控制，集中管理，即在进行建筑物的建设过程中，将楼宇自动化系统的设备分散在各楼层以及需要监视和管理的各设备附近，并在中央控制室统一协调和管理这些分散的设备。（2）重视节能，在设计中要考虑设备的节能性能，尽可能减少因设备选型导致的能源损耗。（3）要考虑所选设备的可靠性，因为能够长期稳定运行的设备是系统成功开通和安全运行的重要保障。（4）系统的设计和安装要本着易操作与维护的基本原则。（5）考虑所选系统的兼容性以及开放性，保证各个厂家的设备可以无缝的组合在一起成为一个稳定可靠的大系统。

1.2智能建筑中楼宇自动化具体设计

①冷冻，冷却水系统的设计一般来说冷却塔，冷却水泵，集水器，冷冻机等部分组成一个完整的冷却系统，如果是传统的系统检测就需要耗费大量的人力物力，而想要实现这些设备的监控只需要一台楼宇监控和若干涉笔外带一套控制程序软件系统就可以了。②监控热转换器为了达到能够在保证供热的同时也能够最大限度上的节能的目的就需要使用楼宇监控设备，仅需要在管路的适当位置进行温度传感器的安装就可以了，通过计算设备进行供水量与排水量的计算，更好的达到采暖效果。③给排水系统是楼宇管理系统中最为重要的一个系统，它关系到整个楼宇的日常用水及排水，需要引起重视，在水位低于用水标准和高于正常水压的时候都要有报警装置进行报警，为给排水系统维护提供便利。④空调机组的控制与监测，想要实现空调机组的控制就要借助网络和软件，采用专业的监测软件可以实时的得到空调机组的运转数据能够为维护人员制定检修策略提供资料，同时在运转时出现的各种问题都能够在第一时间内集合到管理中心，提高维修效率。

2智能建筑中的楼宇自动化应用

智能建筑中的楼宇自动化应用目前有一些成果，并且日趋健全。值得注意的是，楼宇自动化是技术的堆砌，需要注意其中的秩序与和谐，并且在管理过程中需要加大对管理人员技术的要求，使得人与技术能够更好的“相处”。可喜的是，在发展过程中智能建筑中的楼宇自动化也在将一些前沿技术融入其中，例如节电技术、节水技术、地热技术、太阳能技术等等。智能建筑中的楼宇自动化应用领域广泛而细致，例如其远程护理设备通过提供远程健康检测和协助，帮助老人在家独立生活，并且该技术可为跌倒检测设备提供理想的平台，这一应用能自动向呼叫紧急服务，具有很好的前景，这十分符合我国的国情。

3国楼宇自动化系统可持续发展问题

正由于楼宇自动化系统上述的现状和高额的投资．业主常常会问楼控系统到底还有无必要。答案是非常肯定的，楼宇自控系统完全有必要。即使楼控系统运行在最低层次，即接通状态．根据统计资料，和手动相比它仍然能节能l饿以上。假设建筑物的生命周期是六十年，而设备的运行费用（包括能耗费用和设备维护费用）可能达到初期投资的三倍以上。因此对本系统的投资和对节能的改造，无论从什么方面看都是极为值得的。可以说，楼宇自动化系统的优化和改造直接关系到建筑物的可持续发展，甚至可咀说，和我们国家的命运紧密相连。

结束语

总而言之，实现BAS系统的重要环节就是楼宇自控系统的联动设计。为了达到真正意义上的系统联动，达到处理突发事件的能力，必须从设计到施工以及承包商均应进行有效的配合，在充分了解设计愿景的同时要进行细心的施工，也只有这样，才能提高智能建筑中设备运行管理的能力，达到预想的要求。

参考文献

[1]陈锐.智能建筑中的楼宇自动化控制系统[J].建材与装饰，2014（27）：116-117.

[2]郭子健.关于智能建筑中楼宇自动化的设计及其应用[J].信息通信，2013（9）：127.

[3]丛跃杰，郝晓磊.对智能楼宇建筑电气自动化系统相关问题探讨[J].科技视界，2012（29）：345，356.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/da2bc796ab86b3d525c0f09f.html