# 沥青洒布车论文和设计-崔彦军

### 全文摘要

本实用新型公开了一种沥青洒布车，包括驾驶室、底盘、沥青罐、洒布管，底盘后方设置有后操作台，所述驾驶室、沥青罐、洒布管设置在底盘上和后操作台上，沥青罐上安装设置有电加热器和温度传感器，沥青罐的内壁均布有加热管，电加热器的输出端与各加热管相连接，沥青罐上还安装有搅拌电机，搅拌电机的输出轴连接有螺旋搅拌杆，对沥青进行搅拌。本洒布车通过对沥青罐内部的沥青进行螺旋搅拌、温度传感器控制沥青的温度，使得沥青内温度可控，始终保持在稳定范围内，且各部分温度均匀，具有较高的使用价值。

### 主设计要求

1.一种沥青洒布车，包括驾驶室(1)、底盘(16)、沥青罐(4)、洒布管(10)，其特征在于，所述驾驶室(1)设置在底盘(16)的前方，沥青罐(4)固定安装在底盘(16)上，位于驾驶室(1)的后方，所述底盘(16)后方安装有后操作台(7)，洒布车后方设置有电控箱(9)，电控箱(9)下方设置有洒布管提升架(12)，所述洒布管提升架(12)的尾部安装固定有洒布管(10)，洒布管提升架(12)上通过吊耳连接穿设有拉链，拉链的一端连接有洒布管拉链架(19)，洒布管拉链架(19)的另一端连接有液压缸，通过液压缸的活塞杆的伸缩改变洒布管拉链架(19)的转角，进而拉动拉链，拉链拉动洒布管提升架(12)提升或者下降，所述底盘(16)上在驾驶室(1)与沥青罐(4)之间设置有传动机架(15)，所述传动机架(15)上安装有柴油机(2)、油泵(3)、液压油箱(5)，柴油机(2)与油泵(3)通过角带连接，液压油箱(5)与洒布车上的液压油使用装置连接供油，所述底盘(16)的左右两侧在沥青罐(4)的下方设置有护栏(18)，护栏(18)内部设置有储气罐(14)，所述储气罐(14)与洒布车上的气动装置连接提供动力，所述沥青罐(4)的前侧安装设置有电加热器(11)，沥青罐(4)的内壁沿轴向均布有加热管(13)，电加热器(11)的输出端与各加热管(13)相连接，所述沥青罐(4)的前侧还安装有搅拌电机(17)，搅拌电机(17)的输出轴穿过沥青罐(4)的罐体，在沥青罐(4)内部安装有螺旋搅拌杆(8)，所述沥青罐(4)上还设置有温度传感器，所述沥青罐(4)的罐体上连接有沥青循环管路(20)，沥青循环管路(20)上安装连接有沥青泵(6)，沥青循环管路(20)的另一端与洒布管(10)连接连通，所述沥青泵(6)和沥青循环管路(20)固定设置在底盘(16)上，所述温度传感器、电加热器(11)、油泵(3)、沥青泵(6)均通过导线与电控箱(9)相连接，电控箱(9)通过导线与驾驶室(1)内部相连，控制所述洒布管拉链架(19)的液压缸也由电控箱(9)控制。

### 设计方案

1.一种沥青洒布车，包括驾驶室(1)、底盘(16)、沥青罐(4)、洒布管(10)，其特征在于，所述驾驶室(1)设置在底盘(16)的前方，沥青罐(4)固定安装在底盘(16)上，位于驾驶室(1)的后方，所述底盘(16)后方安装有后操作台(7)，洒布车后方设置有电控箱(9)，电控箱(9)下方设置有洒布管提升架(12)，所述洒布管提升架(12)的尾部安装固定有洒布管(10)，洒布管提升架(12)上通过吊耳连接穿设有拉链，拉链的一端连接有洒布管拉链架(19)，洒布管拉链架(19)的另一端连接有液压缸，通过液压缸的活塞杆的伸缩改变洒布管拉链架(19)的转角，进而拉动拉链，拉链拉动洒布管提升架(12)提升或者下降，所述底盘(16)上在驾驶室(1)与沥青罐(4)之间设置有传动机架(15)，所述传动机架(15)上安装有柴油机(2)、油泵(3)、液压油箱(5)，柴油机(2)与油泵(3)通过角带连接，液压油箱(5)与洒布车上的液压油使用装置连接供油，所述底盘(16)的左右两侧在沥青罐(4)的下方设置有护栏(18)，护栏(18)内部设置有储气罐(14)，所述储气罐(14)与洒布车上的气动装置连接提供动力，所述沥青罐(4)的前侧安装设置有电加热器(11)，沥青罐(4)的内壁沿轴向均布有加热管(13)，电加热器(11)的输出端与各加热管(13)相连接，所述沥青罐(4)的前侧还安装有搅拌电机(17)，搅拌电机(17)的输出轴穿过沥青罐(4)的罐体，在沥青罐(4)内部安装有螺旋搅拌杆(8)，所述沥青罐(4)上还设置有温度传感器，所述沥青罐(4)的罐体上连接有沥青循环管路(20)，沥青循环管路(20)上安装连接有沥青泵(6)，沥青循环管路(20)的另一端与洒布管(10)连接连通，所述沥青泵(6)和沥青循环管路(20)固定设置在底盘(16)上，所述温度传感器、电加热器(11)、油泵(3)、沥青泵(6)均通过导线与电控箱(9)相连接，电控箱(9)通过导线与驾驶室(1)内部相连，控制所述洒布管拉链架(19)的液压缸也由电控箱(9)控制。

2.根据权利要求1所述的沥青洒布车，其特征在于，所述搅拌电机(17)为伺服电机，搅拌电机(17)设置在沥青罐(4)靠下方的位置。

3.根据权利要求1所述的沥青洒布车，其特征在于，所述螺旋搅拌杆(8)为设置有深沟螺纹的搅拌杆，螺纹的旋向为顺时针或者逆时针，当螺旋搅拌杆(8)转动的时候，沥青可以在螺旋搅拌杆(8)的搅拌推动下进行上下、前后、左右的运动。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种路面工程机械，具体是一种沥青洒布车。

背景技术

沥青洒布车是一种黑色路面施工机械，是公路、城市道路、机场和港口码头建设的主要设备，沥青洒布车还可以向松碎的土壤供给沥青结合料，用于修建沥青稳定土路面或路面基层，当修筑高等级公路沥青路面底层的透层、防水层、黏结层时，可洒布高黏度改性沥青、重交通沥青、改性乳化沥青、乳化沥青等，也可用于公路养护中的沥青罩而、喷洒，以及用于实施分层铺路工艺的县、乡级公路油路建设，沥青洒布车由汽车底盘、沥青罐体、沥青泵送及喷洒系统、加热系统、液压系统、控制系统、气动系统、操作平台等构成，其中沥青在沥青罐中以及被喷洒至路面的过程中，需要保持一定的温度，现有的沥青洒布车沥青罐的罐上加热系统包括火管、导热油、电加热方式，但是加热系统很难保证沥青罐中沥青的加热均匀，容易造成局部温度不符合要求，造成局部沥青的快速老化。

实用新型内容

为了克服现有技术中沥青罐加热系统加热不均匀、导致沥青局部老化加快等的缺陷，本实用新型提供一种采用螺旋搅拌杆搅拌均匀加热沥青罐的沥青洒布车，通过在沥青罐上安装有温度传感器，通过温度传感器以及设定温度，利用电控箱控制加热器对沥青罐进行加热，加热的同时，沥青罐中的螺旋搅拌杆进行搅拌，使沥青罐中的沥青处于动态状态，使沥青受热均匀。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种沥青洒布车，包括驾驶室、底盘、沥青罐、洒布管，所述驾驶室设置在底盘的前方，沥青罐固定安装在底盘上，位于驾驶室的后方，所述底盘后方安装有后操作台，所述后操作台上安装固定有电控箱，后操作台的下侧安装有洒布管提升架，所述洒布管提升架的尾部安装固定有洒布管，洒布管提升架上通过吊耳连接穿设有拉链，拉链的一端固定连接在后操作台上，拉链的另一端连接有洒布管拉链架，所述洒布管拉链架铰接安装在后操作台尾端，洒布管拉链架的另一端连接有液压缸，液压缸铰接安装在后操作台上，通过液压缸的活塞杆的伸缩改变洒布管拉链架的转角，进而拉动拉链，拉链拉动洒布管提升架提升或者下降，进而调整洒布管的高度，所述底盘上在驾驶室与沥青罐之间设置有传动机架，所述传动机架上安装有柴油机、油泵、液压油箱，柴油机与油泵通过角带连接，液压油箱与洒布车上的液压油使用装置连接供油，所述底盘的左右两侧在沥青罐的下方设置有护栏，护栏内部设置有储气罐，所述储气罐与洒布车上的气动装置连接提供动力，所述沥青罐的前侧安装设置有电加热器，沥青罐的内壁沿轴向均布有加热管，电加热器的输出端与各加热管相连接，所述沥青罐的前侧还安装有搅拌电机，搅拌电机的输出轴穿过沥青罐的罐体，在沥青罐内部安装有螺旋搅拌杆，所述沥青罐上还设置有温度传感器，所述沥青罐的罐体上连接有沥青循环管路，沥青循环管路上安装连接有沥青泵，沥青循环管路的另一端与洒布管连接连通，所述沥青泵和沥青循环管路固定设置在底盘上，所述温度传感器、电加热器、油泵、沥青泵均通过导线与电控箱相连接，电控箱通过导线与驾驶室内部相连，控制所述洒布管拉链架的液压缸也由电控箱控制。

上述的沥青洒布车，所述搅拌电机为伺服电机，搅拌电机设置在沥青罐靠下方的位置。

上述的沥青洒布车，所述螺旋搅拌杆为设置有深沟螺纹的搅拌杆，螺纹的旋向为顺时针或者逆时针，当螺旋搅拌杆转动的时候，沥青可以在螺旋搅拌杆的搅拌推动下进行上下、前后、左右的运动。

本实用新型的有益效果是，本实用新型沥青洒布车，采用螺旋搅拌杆均匀搅拌加热沥青罐中的沥青，通过在沥青罐上安装有温度传感器，设置加热温度，通过温度传感器以及设定温度，利用电控箱控制加热器对沥青罐进行加热，加热的同时，沥青罐中的螺旋搅拌杆进行搅拌，使沥青罐中的沥青同时进行前后、上下、左右的运动，处于动态状态，使沥青罐中的每一部分沥青受热均匀，不会造成局部沥青快速老化的问题，沥青泵送质量高，具有很高的实用价值。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1为本实用新型的主视图；

图2为本实用新型的附视图。

图中1.驾驶室，2.柴油机，3.油泵，4.沥青罐，5.液压油箱，6.沥青泵，7. 后操作台，8.螺旋搅拌杆，9.电控箱，10.洒布管，11.电加热器，12.洒布管提升架，13.加热管，14.储气罐，15.传动机架，16.底盘，17.搅拌电机，18.护栏， 19.洒布管拉链架，20.沥青循环管路。

具体实施方式

为使本领域技术人员更好的理解本实用新型的技术方案，下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作详细说明。

一种沥青洒布车，包括驾驶室1、底盘16、沥青罐4、洒布管10，所述驾驶室1设置在底盘16的前方，沥青罐4固定安装在底盘16上，位于驾驶室1的后方，所述底盘16后方安装有后操作台7，所述后操作台7上安装固定有电控箱9，后操作台7的下侧安装有洒布管提升架12，所述洒布管提升架12的尾部安装固定有洒布管10，洒布管提升架12上通过吊耳连接穿设有拉链，拉链的一端固定连接在后操作台7上，拉链的另一端连接有洒布管拉链架19，所述洒布管拉链架19铰接安装在后操作台7尾端，洒布管拉链架 19的另一端连接有液压缸，液压缸铰接安装在后操作台7上，通过液压缸的活塞杆的伸缩改变洒布管拉链架19的转角，进而拉动拉链，拉链拉动洒布管提升架12提升或者下降，进而调整洒布管10的高度，所述底盘16上在驾驶室1与沥青罐4之间设置有传动机架15，所述传动机架15上安装有柴油机2、油泵3、液压油箱5，柴油机2与油泵3通过角带连接，液压油箱5与洒布车上的液压油使用装置连接供油，所述底盘16的左右两侧在沥青罐4的下方设置有护栏18，护栏18内部设置有储气罐14，所述储气罐14与洒布车上的气动装置连接提供动力，所述沥青罐4的前侧安装设置有电加热器11，沥青罐 4的内壁沿轴向均布有加热管13，电加热器11的输出端与各加热管13相连接，所述沥青罐4的前侧还安装有搅拌电机17，搅拌电机17的输出轴穿过沥青罐4的罐体，在沥青罐4内部安装有螺旋搅拌杆8，所述沥青罐4上还设置有温度传感器，所述沥青罐4的罐体上连接有沥青循环管路20，沥青循环管路20上安装连接有沥青泵6，沥青循环管路20的另一端与洒布管10连接连通，所述沥青泵6和沥青循环管路20固定设置在底盘16上，所述温度传感器、电加热器11、油泵3、沥青泵6均通过导线与电控箱9相连接，电控箱9 通过导线与驾驶室1内部相连，控制所述洒布管拉链架19的液压缸也由电控箱9控制。

进一步的，所述搅拌电机17为伺服电机，搅拌电机17设置在沥青罐4 靠下方的位置。

进一步的，所述螺旋搅拌杆8为设置有深沟螺纹的搅拌杆，螺纹的旋向为顺时针，当螺旋搅拌杆8在搅拌电机13的带动下进行转动的时候，沥青可以在螺旋搅拌杆8的搅拌推动下进行上下、前后、左右的运动，同时电加热器11进行工作，对沥青罐4内部的沥青进行加热，温度传感器感应到沥青的温度达到设定温度时，电控箱9控制电加热器11停止进行加热，电控箱9控制搅拌电机17间歇性工作，始终使沥青的整体温度保持均匀稳定，当温度传感器再次感应到沥青温度低于设定值时，电控箱9控制电加热器11继续进行工作，控制搅拌电机17持续进行工作。

以上实施例仅为本实用新型的示例性实施例，不用于限制本实用新型，本实用新型的保护范围由权利要求书限定。本领域技术人员可以在本实用新型的实质和保护范围内，对本实用新型做出各种修改或等同替换，这种修改或等同替换也应视为落在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822255184.2

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209703241U

授权时间:20191129

主分类号:E01C19/17

专利分类号:E01C19/17

范畴分类:36A;36E;

申请人:山东欧亚专用车辆有限公司

第一申请人:山东欧亚专用车辆有限公司

申请人地址:272000 山东省济宁市经济开发区嘉诚路路东

发明人:崔彦军;陈兵;杨健荣

第一发明人:崔彦军

当前权利人:山东欧亚专用车辆有限公司

代理人:孙宪维

代理机构:37270

代理机构编号:济南竹森知识产权代理事务所(普通合伙) 37270

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/da34d766477143137fc862a9.html