# 一种高效燃烧的生物质能粉末燃烧机论文和设计-何东钰

### 全文摘要

本实用新型公开了一种高效燃烧的生物质能粉末燃烧机，包括气力输送管、二次风环套、三次风环套、燃烧机机箱，所述气力输送管的前端插入到燃烧机机箱内，所述气力输送管的前端的外侧固定有环形的二次风环套，二次风环套的出口处固定有二次风旋流叶片，所述气力输送管后端的上部通过管道与螺旋输送机的出口相连接，所述气力输送管与螺旋输送机之间的管道上安装有星型卸料器，所述燃烧机机箱的前端设有锥形段，所述燃烧机机箱出口的外侧固定有环形的三次风环套，所述三次风环套的前部固定有三次风旋流叶片，本实用新型具有稳定性好、清洁环保的优点。

### 主设计要求

1.一种高效燃烧的生物质能粉末燃烧机，包括气力输送管(4)、二次风环套(6)、三次风环套(10)、燃烧机机箱(8)，其特征在于：所述气力输送管(4)的前端插入到燃烧机机箱(8)内，所述气力输送管(4)的前端的外侧固定有环形的二次风环套(6)，二次风环套(6)的出口处固定有二次风旋流叶片(7)，所述气力输送管(4)后端的上部通过管道与螺旋输送机(2)的出口相连接，所述气力输送管(4)与螺旋输送机(2)之间的管道上安装有星型卸料器(3)，所述燃烧机机箱(8)的前端设有锥形段，所述燃烧机机箱(8)出口的外侧固定有环形的三次风环套(10)，所述三次风环套(10)的前部固定有三次风旋流叶片(11)。

### 设计方案

1.一种高效燃烧的生物质能粉末燃烧机，包括气力输送管(4)、二次风环套(6)、三次风环套(10)、燃烧机机箱(8)，其特征在于：所述气力输送管(4)的前端插入到燃烧机机箱(8)内，所述气力输送管(4)的前端的外侧固定有环形的二次风环套(6)，二次风环套(6)的出口处固定有二次风旋流叶片(7)，所述气力输送管(4)后端的上部通过管道与螺旋输送机(2)的出口相连接，所述气力输送管(4)与螺旋输送机(2)之间的管道上安装有星型卸料器(3)，所述燃烧机机箱(8)的前端设有锥形段，所述燃烧机机箱(8)出口的外侧固定有环形的三次风环套(10)，所述三次风环套(10)的前部固定有三次风旋流叶片(11)。

2.如权利要求1所述的一种高效燃烧的生物质能粉末燃烧机，其特征在于：所述二次风环套(6)的侧部固定有二次风管(5)。

3.如权利要求1所述的一种高效燃烧的生物质能粉末燃烧机，其特征在于：所述三次风环套(10)与三次风管(9)相连接，所述三次风管(9)从燃烧机机箱(8)前部的侧部穿出。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于生物质清洁利用技术领域，具体涉及一种高效燃烧的生物质能粉末燃烧机。

背景技术

目前的燃煤的工业锅炉、窑炉污染较大，破坏环境，已经引起了一系列的社会问题。国家号召降低污染，减少排放，减少烧煤，提倡以燃汽、生物质等低污染燃料替代煤。生物质中含硫较低，排放和污染极少，成本也较低。

现在生物质燃烧方式主要采用直接燃烧，即将生物质直接投入燃煤锅炉内在链排上燃烧，替代燃煤。现有的技术中还有燃烧生物质成型燃料的燃烧机，但是该种燃烧机只能燃烧生物质成型燃料，不能燃烧木粉，同时，该种燃烧机温度难以控制，易造成结渣，运行稳定性较差，氮氧化物排放也无法进行控制。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服上述现有技术的不足，提供一种高效燃烧的生物质能粉末燃烧机。

一种高效燃烧的生物质能粉末燃烧机，包括气力输送管、二次风环套、三次风环套、燃烧机机箱，所述气力输送管的前端插入到燃烧机机箱内，所述气力输送管的前端的外侧固定有环形的二次风环套，二次风环套的出口处固定有二次风旋流叶片，所述气力输送管后端的上部通过管道与螺旋输送机的出口相连接，所述气力输送管与螺旋输送机之间的管道上安装有星型卸料器，所述燃烧机机箱的前端设有锥形段，所述燃烧机机箱出口的外侧固定有环形的三次风环套，所述三次风环套的前部固定有三次风旋流叶片。

优选地，所述二次风环套的侧部固定有二次风管。

优选地，所述三次风环套与三次风管相连接，所述三次风管从燃烧机机箱前部的侧部穿出。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果：

本实用新型在使用时，螺旋输送机通过变频器控制转速，从而实现进料量的控制，气力输送管的进口与罗茨风机或压缩空气系统连接，燃烧机机箱安装在锅炉或窑炉上，输送空气携带木粉从气力输送管的前端喷出，输送空气作为一次风使用，二次风从二次风旋流叶片出口旋转喷出，通过控制二次风量从而对燃烧机机箱内的温度进行控制，避免温度过高造成结渣，燃烧机机箱燃烧产生的烟气、为完全燃烧的气体、炭粉从燃烧机机箱的出口喷出，三次风旋转的从三次风旋流叶片喷出，三次风实现未可燃物的彻底燃烬。通过分层配风的方式控制燃烧机机箱内的温度，避免超温造成结渣，提高运行的稳定性，同时能够有效抑制氮氧化物的生成，具有清洁环保的优点；通过气力输送的方式实现木粉的输送，避免木粉输送过程造成对厂区的污染；通过螺旋输送机进行给料量的调节，能够根据锅炉或窑炉的负荷进行灵活调整，同时能够有效避免燃烧机机箱内烟气的泄漏。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型一种高效燃烧的生物质能粉末燃烧机的结构示意图。

图中，1、料斗，2、螺旋输送机，3、星型卸料器，4、气力输送管，5、二次风管，6、二次风环套，7、二次风旋流叶片，8、燃烧机机箱，9、三次风管，10、三次风环套，11、三次风旋流叶片。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

参见图1，一种高效燃烧的生物质能粉末燃烧机，包括气力输送管4、二次风环套6、三次风环套10、燃烧机机箱8，所述气力输送管4的前端插入到燃烧机机箱8内，所述气力输送管4的前端的外侧固定有环形的二次风环套6，二次风环套6的出口处固定有二次风旋流叶片7，所述气力输送管4后端的上部通过管道与螺旋输送机2的出口相连接，所述气力输送管4与螺旋输送机2之间的管道上安装有星型卸料器3，所述燃烧机机箱8的前端设有锥形段，所述燃烧机机箱8出口的外侧固定有环形的三次风环套10，所述三次风环套10的前部固定有三次风旋流叶片11，所述二次风环套6的侧部固定有二次风管5，所述三次风环套10与三次风管9相连接，所述三次风管9从燃烧机机箱8前部的侧部穿出。

本实用新型的工作原理是：

本实用新型在使用时，螺旋输送机2通过变频器控制转速，从而实现进料量的控制，气力输送管4的进口与罗茨风机或压缩空气系统连接，燃烧机机箱8安装在锅炉或窑炉上，输送空气携带木粉从气力输送管4的前端喷出，输送空气作为一次风使用，二次风从二次风旋流叶片7出口旋转喷出，通过控制二次风量从而对燃烧机机箱8内的温度进行控制，避免温度过高造成结渣，燃烧机机箱8燃烧产生的烟气、为完全燃烧的气体、炭粉从燃烧机机箱8的出口喷出，三次风旋转的从三次风旋流叶片11喷出，三次风实现未可燃物的彻底燃烬。通过分层配风的方式控制燃烧机机箱8内的温度，避免超温造成结渣，提高运行的稳定性，同时能够有效抑制氮氧化物的生成，具有清洁环保的优点；通过气力输送的方式实现木粉的输送，避免木粉输送过程造成对厂区的污染；通过螺旋输送机2进行给料量的调节，能够根据锅炉或窑炉的负荷进行灵活调整，同时能够有效避免燃烧机机箱8内烟气的泄漏。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920015905.4

申请日:2019-01-05

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209524501U

授权时间:20191022

主分类号:F23B 40/00

专利分类号:F23B40/00

范畴分类:35B;

申请人:赣州市净达生物新能源有限公司

第一申请人:赣州市净达生物新能源有限公司

申请人地址:341300 江西省赣州市崇义县横水镇朱坑口村井水湖

发明人:何东钰;何高秋

第一发明人:何东钰

当前权利人:赣州市净达生物新能源有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/da52a7e64e5f7514bbc197be.html