# 国产化DCS系统在海洋石油162平台首次应用

### 论文摘要

移动式试采平台（海洋石油162）中控PCS系统采用浙江中控ECS-700系统搭建,是国产化DCS系统第一次在海上平台进行应用,一举打破了国外中控系统品牌在海上平台的垄断格局,实现了海上平台中控系统国产化"零"的突破。海洋石油162平台中控PCS系统实际I/O点数为614点,并配有近20%的备用通道,进行第三方通讯（RS485 Mudbus协议）设备数量有17个,软点数量多达3000点。通过对海上平台特有环境分析,梳理海上平台DCS系统的性能和功能性相关要求,针对浙江中控国产化的DCS系统特性和海上平台的特性,合理配置PCS系统硬件设备和通道,为海上顺利投产保驾护航。ECS-700系统满足试采平台对DCS系统的应用要求,又满足经济实用性要求。

### 论文目录

- 引言

- 1 ECS-700系统介绍

- 1.1系统简介

- 1.2 系统特点

- 2 中控PCS系统配置方案

- 2.1 配置总则

- 2.2 总体配置方案

- 3 DCS系统配置

- 3.1 海洋石油162平台PCS系统I/O模块配置

- 3.2海洋石油162平台DCS系统控制层配置

- 3.3海洋石油162平台DCS系统机柜配置

- 3.4海洋石油162平台DCS系统操作层设备配置

- 4 应用效果

- 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 姜春起,刘阳,许海东

关键词: 国产化,过程控制系统

来源: 资源节约与环保 2019年02期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中海油能源发展采油服务公司

分类号: TE95

DOI: 10.16317/j.cnki.12-1377/x.2019.02.088

页码: 130-132

总页数: 3

文件大小: 247K

下载量: 48

### 相关论文文献

- [1].DCS自动化系统的维护和应用探析[J]. 数码世界 2017(07)

- [2].浅谈DCS系统抗干扰技术措施[J]. 新疆化工 2011(03)

- [3].DCS在核电站的应用[J]. 科技视界 2019(02)

- [4].DCS应用中存在的问题及发展趋势[J]. 自动化应用 2015(12)

- [5].关于DCS系统稳定性的探讨[J]. 化工管理 2015(04)

- [6].论DCS系统与PLC系统的特点[J]. 数码世界 2018(03)

- [7].影响DCS系统安全运行的因素及措施[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(24)

- [8].DCS系统国产化探讨[J]. 科技视界 2019(04)

- [9].探讨DCS系统在煤矿中的运用[J]. 科技资讯 2010(18)

- [10].DCS系统故障分析和处理措施[J]. 自动化应用 2014(04)

- [11].DCS系统在工业生产中的应用[J]. 科技风 2014(14)

- [12].国产DCS在1000MW机组中出现的负荷率问题分析[J]. 神华科技 2012(02)

- [13].浅谈HONEYWELL PKS控制系统故障及处理方案[J]. 化工管理 2018(13)

- [14].火电厂热工DCS系统总体设计[J]. 电工技术 2019(06)

- [15].南昏泵站自动化升级改造引入和利时DCS系统的可行性探讨[J]. 数码世界 2018(03)

- [16].谈DCS系统的日常管理和维护[J]. 中国科技信息 2008(01)

- [17].核电厂DCS系统质量位应用与设计改进[J]. 仪器仪表用户 2019(08)

- [18].选矿过程DCS系统的设计与应用[J]. 中国矿业 2019(S2)

- [19].对DCS在发电厂电气控制系统中的运用分析[J]. 山东工业技术 2018(08)

- [20].电力热工控制系统中的DCS应用及维护探讨[J]. 通讯世界 2018(03)

- [21].确保DCS系统安全运行的几项措施[J]. 自动化博览 2015(10)

- [22].FoxboroI/A系统在伊泰煤制油装置上的应用[J]. 内蒙古石油化工 2013(09)

- [23].DCS系统中在线无干扰升级的过程与技术[J]. 梅山科技 2009(03)

- [24].DCS系统在电厂的应用[J]. 中国高新科技 2018(08)

- [25].DCS系统控制在石油焦粉燃烧装置上的应用[J]. 仪器仪表用户 2018(08)

- [26].DCS系统在生产管理中的应用[J]. 科技风 2014(10)

- [27].DCS系统在供热监控中的应用探讨[J]. 硅谷 2014(11)

- [28].DCS系统安装调试及维护中的问题分析[J]. 电力安全技术 2008(02)

- [29].DCS系统在机井控制中的应用[J]. 科技风 2019(31)

- [30].提高火电厂DCS系统安全性措施[J]. 安全 2018(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/daaaba654ecba1a14108d994.html