# AdaBoost算法在矿井突水水源的荧光光谱识别中的研究

### 论文摘要

矿井突水是影响矿井安全生产的重要因素之一,如果矿井发生突水,能够快速、准确地判别突水水源类型是治理矿井突水灾害保证生产安全的重要环节,因此,建立一个能够快速识别矿井突水水源的模型具有重要的意义。水化学分析法作为在传统的矿井突水水源类型识别方法里应用最为广泛的识别方法,通过获得相应的pH值、离子浓度、电导率等参数,然后利用这些参数来建立突水水源的类型识别模型对矿井突水的类型进行判别。针对这种传统矿井突水水源识别方法在判别时间上耗时长和识别准确率低等不足,鉴于LIF技术具有分析速度快、灵敏度高等优点,提出了将线性判别分析（LDA）算法作为弱分类器的自适应提升（AdaBoost）算法用于激光诱导荧光（LIF）光谱识别矿井突水水源的新方法。用于实验的九种水样（每种水样各取50个样本）由淮南地区某矿的老空水、灰岩水以及按不同比例混合的老空水与灰岩水的七种混合水构成。将405nm激光器发射的激光打入被测水体并采集荧光光谱数据,然后对采集到450组荧光光谱数据进行分析,取其中360组光谱数据（每种水样各40组）用作训练集,取剩余90组光谱数据用作测试集。分别选取三种算法针对水样的激光诱导荧光光谱的分类进行了建模并将三种结果进行对比。首先利用决策树算法对光谱进行分类识别,在节点个数为8时决策树对测试集的分类效果最好,分类准确率达到91.11%。然后针对决策树算法分类效果的不足,利用决策树算法作为弱分类器的AdaBoost算法,当选取节点个数为9的决策树作为弱分类器的时,对训练集的分类准确率为97.78%。最后针对基于决策树的AdaBoost算法的泛化性能不足和为了获得更好的分类效果,提出了基于LDA算法作为弱分类器的AdaBoost算法,在设置迭代次数为150后对水样光谱数据分类准确率可以达到100%。通过实验结果可以发现,集成学习算法的分类能力比传统的分类算法对水样的光谱的分类识别能力更强,相较于同为九个节点的决策树算法,采用节点数为9的决策树作为弱学习器的AdaBoost算法对测试集的分类准确率从88.89%提升到了97.78%,对训练集的分类准确率从99.72%提升到了100%;然后可以发现相对于使用决策树作为弱分类器的AdaBoost算法,采用LDA算法作为AdaBoost算法的弱分类器对水样的光谱的测试集的分类准确率从97.78%提升到了100%,对训练集的分类准确率达到100%,具有更好的识别效果,并且具有更好的泛化性能。实验结果证明采用Adaboost-LDA算法为激光荧光光谱的模式分类用于矿井突水水源的判别和预警是可行且有效的。

### 论文目录

- 引言

- 1 实验部分

- 1.1 材料

- 1.2 仪器

- 1.3 算法描述

- 1.3.1 决策树判别方法

- 1.3.2 LDA算法

- 1.3.3 AdaBoost算法

- 2 结果与讨论

- 2.1 突水水样光谱

- 2.2 决策树建模

- 2.3 AdaBoost算法模型建立

- 2.3.1 Adaboost-Tree建模

- 2.3.2 Adaboost-LDA建模

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周孟然,李大同,胡锋,来文豪,王亚,朱松

关键词: 矿井突水,技术,决策树

来源: 光谱学与光谱分析 2019年02期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程,安全科学与灾害防治

单位: 安徽理工大学电气与信息工程学院

基金: 国家“十二五”科技支撑计划重点项目(2013BAK06B01),国家安全生产重大事故防治关键技术科技项目(anhui-0001-2016AQ),国家自然科学基金项目(51174258)资助

分类号: TD745.2

页码: 485-490

总页数: 6

文件大小: 304K

下载量: 233

### 相关论文文献

- [1].基于多步校正的改进AdaBoost算法[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2008(10)

- [2].基于AdaBoost级联框架的舌色分类[J]. 北京生物医学工程 2020(01)

- [3].基于CEEMDAN+RF+AdaBoost的短期负荷预测[J]. 水电能源科学 2020(04)

- [4].基于AdaBoost算法的炉芯温度预测模型[J]. 钢铁研究学报 2020(05)

- [5].基于iForest-Adaboost的核电厂一回路故障诊断技术研究[J]. 核动力工程 2020(03)

- [6].基于AdaBoost的短期边际电价预测模型[J]. 计算机与数字工程 2020(02)

- [7].基于AdaBoost的雷达剩余杂波抑制方法[J]. 电光与控制 2020(06)

- [8].基于AdaBoost集成学习的窃电检测研究[J]. 电力系统保护与控制 2020(19)

- [9].基于混合采样AdaBoost的地中海贫血数据诊断研究[J]. 数据通信 2020(05)

- [10].基于KELM-AdaBoost方法的短期风电功率预测（英文）[J]. 控制工程 2019(03)

- [11].Adaboost-SVM多因子选股模型[J]. 经济研究导刊 2019(10)

- [12].一种改进的Adaboost-BP算法在手写数字识别中的研究[J]. 大理大学学报 2019(06)

- [13].一种快速AdaBoost.RT集成算法时间序列预测研究[J]. 电子测量与仪器学报 2019(06)

- [14].一种加入动态权重的AdaBoost算法[J]. 重庆师范大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [15].基于改进的AdaBoost算法的中压配电网断线不接地故障检测[J]. 电测与仪表 2019(16)

- [16].基于Adaboost算法的人脸检测的研究[J]. 中外企业家 2019(26)

- [17].基于Adaboost.RT算法的隧道沉降时间序列预测研究[J]. 中国计量大学学报 2019(03)

- [18].一种改进的BP-AdaBoost算法及应用研究[J]. 现代电子技术 2019(19)

- [19].AdaBoost的多样性分析及改进[J]. 计算机应用 2018(03)

- [20].基于改进Real AdaBoost算法的软件可靠性预测[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [21].一种基于聚类和AdaBoost的自适应集成算法[J]. 吉林大学学报(理学版) 2018(04)

- [22].基于Adaboost算法的人眼检测技术在路考系统中的应用[J]. 汽车与安全 2016(04)

- [23].基于改进Adaboost算法的人脸检测方法[J]. 科技经济导刊 2018(18)

- [24].基于Adaboost和回归树集合技术的疲劳识别研究[J]. 汕头大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [25].基于AdaBoost算法的在线连续极限学习机集成算法[J]. 软件导刊 2017(04)

- [26].基于Adaboost的改进多元线性回归算法中长期负荷预测[J]. 太原理工大学学报 2017(05)

- [27].Adaboost人眼定位方法改进与实现[J]. 大连交通大学学报 2017(05)

- [28].基于SVM-Adaboost裂缝图像分类方法研究[J]. 公路交通科技 2017(11)

- [29].基于Adaboost算法的主客观句分类[J]. 长春大学学报 2015(12)

- [30].基于AdaBoost的极限学习机集成算法[J]. 软件导刊 2016(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dab8eb78fa04c0d4aaecb120.html