# 硅晶体热导率及点缺陷散射影响的分子动力学模拟

### 论文摘要

由于材料中存在的缺陷结构会对材料的导热性能造成影响,本文应用逆非平衡分子动力学方法对硅材料的热导率及空位缺陷、间隙原子两种点缺陷结构对材料热导率的影响进行模拟研究.模拟结果表明:由于点缺陷存在时声子与缺陷间的散射作用,材料热导率随两种点缺陷浓度的增加逐渐减小,低缺陷浓度使得材料热导率有更大幅度的降低,随缺陷浓度增加,热导率降低的幅度逐渐平缓;当材料中存在相对较高缺陷浓度时,温度对热导率不再具有显著影响.通过对热阻的分析得出,各温度下含两种点缺陷结构时的相对热阻增量均与所考虑的点缺陷浓度呈线性关系.进一步由此宏观量间的线性关系揭示出微观层面声子、缺陷散射的平均自由程与点缺陷浓度间的反比关系.以线性关系的斜率作为衡量点缺陷对材料热阻(热导率)影响程度大小的影响因子,两种点缺陷的影响因子均随温度的升高而降低,而间隙原子对材料热导率有相对更大的影响.

### 论文目录

- 1 模型构建与模拟细节

- 1.1 热导率与热导率模拟的有限尺度效应

- 1.2 模型构建与逆非平衡分子动力学方法

- 1.3 模拟过程

- 2 模拟结果

- 2.1 完整Si晶体的热导率模拟结果

- 2.2 点缺陷结构对热导率的影响

- 3 结果分析与讨论

- 3.1 模拟参数对模拟结果的影响

- 3.1.1 体系中生成热流的影响

- 3.1.2 体系横截面积的影响

- 3.1.3 沿热流方向子区间分割精度的影响

- 3.1.4 时间步长的影响

- 3.2 点缺陷结构对热阻的影响

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 毛亦尘,熊扬恒,岳亚楠

关键词: 点缺陷,热导率,逆非平衡分子动力学方法,有限尺度效应,相对热阻增量,平均自由程

来源: 哈尔滨工业大学学报 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 流体机械与动力工程装备技术湖北省重点实验室(武汉大学),武汉大学动力与机械学院

分类号: O613.72

页码: 112-120

总页数: 9

文件大小: 569K

下载量: 279

### 相关论文文献

- [1].空心微球结构泡沫金有效热导率的数学模型以及低温数值模拟[J]. 材料科学与工程学报 2020(01)

- [2].地幔热导率的选取对动力学数值模拟的影响——以岩石圈张裂过程为例[J]. 地球物理学报 2020(05)

- [3].钢的热导率[J]. 热处理 2017(06)

- [4].气凝胶中气相贡献热导率的数值求解[J]. 工程热物理学报 2017(08)

- [5].土壤热导率的研究现状及其进展[J]. 冰川冻土 2015(04)

- [6].具有超低热导率的一维铋硒卤族化合物（英文）[J]. Science China Materials 2020(09)

- [7].Sm_2Ce_2O_7-Gd_2Zr_2O_7复合材料制备及热导率[J]. 表面技术 2019(01)

- [8].非良导体热导率的测量[J]. 装备制造 2009(08)

- [9].石墨烯导热性能研究进展[J]. 山东纺织科技 2020(04)

- [10].高温颗粒床有效热导率特性数值研究[J]. 工程热物理学报 2019(10)

- [11].温度和压强对硅钢叠片等效热导率影响的实验研究[J]. 冶金能源 2018(03)

- [12].以空气为介质的低热导率材料研究[J]. 材料保护 2016(S1)

- [13].稳态法测量热导率实验分析[J]. 河西学院学报 2014(05)

- [14].相变微胶囊的热导率测量[J]. 工程热物理学报 2012(03)

- [15].地源热泵土壤热导率实验研究[J]. 四川建材 2011(03)

- [16].BCP推出热导率更高的BeO[J]. 半导体信息 2009(02)

- [17].真空绝热板纤维芯材等效热导率计算模型[J]. 山东建筑大学学报 2020(05)

- [18].土壤热导率的影响因素实验研究[J]. 太阳能学报 2018(02)

- [19].覆冰层热导率测试方法与影响因素分析[J]. 高电压技术 2018(09)

- [20].纳米多孔结构单晶硅热电薄膜声子热导率数值研究[J]. 西安交通大学学报 2017(05)

- [21].不同土地利用类型土壤含水率与热导率相关性研究[J]. 安徽农业科学 2016(16)

- [22].剪切流场中纳米流体等效热导率的实验测量[J]. 工程热物理学报 2013(12)

- [23].高温下含湿土壤表观热导率的实验研究[J]. 太阳能学报 2013(08)

- [24].基于微观结构的气凝胶热导率分析[J]. 工程热物理学报 2013(10)

- [25].碳纤维复合材料低温热导率测试方法[J]. 低温工程 2010(04)

- [26].两相复合材料有效热导率的理论推导[J]. 工程热物理学报 2008(12)

- [27].激光透射焊接聚碳酸酯工艺参数对接触热导率的影响[J]. 中国激光 2017(12)

- [28].高强度聚乙烯纤维的热导率及其应用[J]. 合成纤维 2013(01)

- [29].影响北京地区粉质粘土和细砂的热导率因素统计分析[J]. 现代地质 2011(06)

- [30].含能聚合物的热导率的预测[J]. 含能材料 2018(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dad2fa6ad1c88550f3cb139c.html