# 在WindowsServer中DHCP服务器的配置

山东交通职业学院山东潍坊261206

摘要：对于计算机管理员来说，手动配置每台计算机的IP地址是管理员最讨厌的事情，他们希望IP地址可以实现自动配置，这也就是DHCP服务器所做的服务。DHCP全称是DynamicHostConfigurationProtocol（动态主机配置协议）。DHCP协议可以自动为局域网中的每一台计算机自动分配IP地址，并完成每台计算机的TCP/IP配置。本文就如何在WindowsServer服务器中配置DHCP服务器作相关介绍。

关键词：WindowsServer；DHCP服务器；自动配置IP地址；

1何时使用DHCP服务

在网络上的计算机有个必需配置的参数，就是IP地址，IP地址可以采用两种方式获得：手工配置和自动配置（即自动向DHCP服务器获取）。

手工配置的IP地址是静态地址，仅在在网络主机数量较少的情况下适用，但是当网络主机数量很多时，手工分配IP地址就是非常大的工作量，为了解决这种无意义的工作，就需要使用动态IP地址分配方案。

在动态IP地址分配方案中，每台计算机拥有的IP地址并不固定，只有在计算机开机时才被分配一个IP地址，这台被分配IP地址的计算机被称为DHCP客户端（DHCPClient），在网络中提供DHCP服务的计算机称为DHCP服务器。DHCP服务器利用DHCP（动态主机配置协议）为网络中的主机分配动态IP地址，并提供子网掩码、默认网关、路由器的IP地址，以及一个DNS服务器的IP地址等。

需要动态分配IP地址的情况包括以下3种：

①网络的规模较大，并且需要不时的增加、删除网络主机或者需要重新配置网络。

②网络中的主机多，而IP地址不够用。

③移动主机需要在不同的子网中移动，并在移动主机连接到网络时自动获取网络中的IP地址。

2DHCP服务的工作过程

2.1DHCP客户端第一次登录网络

当DHCP客户端开机，尝试登陆网络时，从DHCP服务器获得租约的步骤如下：

①DHCP客户端在本地子网中先发送DHCPDiscover报文，因为客户端现在并不知道DHCP服务器的IP地址，所以此报文以广播的形式发送。

②在DHCP服务器收到DHCP客户端广播的DHCPDiscover报文后，它向DHCP客户端发送DHCPOffer报文，其中包括一个可供客户端租用的IP地址。

2.2DHCP客户端第二次登录网络

DHCP客户端获得IP地址后，再次登陆网络时，直接向DHCP服务器发送包含前一次所分配的IP地址的DHCPRequest报文。当DHCP服务器收到DHCPRequest报文会尝试让客户机继续使用原来的IP地址，并发送DHCPYACK（确认信息）报文作为回答。

如果DHCP服务器无法将原来的IP地址分配给客户端，则发送DHCPNACK（不确认信息）报文作为回答。当客户端接收到DHCPNACK报文后，就必须重新发送DHCPDiscover报文来请求DHCP分配新的IP地址。

2.3DHCP租约的更新

DHCP服务器分配给DHCP客户端的IP地址，是有时间限制的，DHCP客户端必须在此次租约过期前对它进行更新。客户端在租借时间的50%过去之后，每隔一段时间就开始请求DHCP服务器对此次租约进行更新，如果DHCP服务器同意，则租约成功延期。

如果DHCP服务器一直没有回复，那么客户端在租借时间的87.5%过去之后，应该与网络中的任意一台DHCP服务器通信，请求更新它的IP地址配置。

如果客户端不能和所有的DHCP服务器取得联系，那么当租约时间到期后，它必需放弃当前的IP地址，并重新发送一个DHCPDiscover报文，重新尝试第一次登陆网络获取IP地址的过程。

3配置DHCP服务器

3.1部署需求和环境

在部署DHCP服务器之前需要首先设置DHCP服务器的TCP/IP属性，设置DHCP服务器的IP地址为10.10.10.1，主机名为win2012-1，子网掩码为255.255.255.0，DHCP客户机名为win2012-2，IP地址为自动获取，将这两台计算机部署在域名为hong.com的域环境下。

3.2安装DHCP服务器角色

①以域管理员账户登录到win2012-1上，点击“开始”→“管理工具”→“服务器管理器”→“角色”选项，在控制台右侧单击“添加角色”按钮，启动“添加角色向导”。

②点击“下一步”按钮，勾选“DHCP服务器”复选框，单击“下一步”按钮，显示“DHCP服务器简介”对话框。

③单击“下一步”按钮，出现“选择网络连接绑定”对话框，选择向客户端提供服务的网络连接IP地址，本次选择10.10.10.1。

④单击“下一步”按钮，显示“指定IPv4DNS服务器设置”对话框，输入父域名，本次分别为hong.com，本地网络中所使用的DNS服务器的IPv4地址，本次为10.10.10.1。

⑤单击“下一步”按钮，显示“指定IPv4WINS服务器设置”对话柜，选择是否要使用WINS服务，选择默认值不需要。

⑥单击“下一步”按钮，显示“添加或编辑DHCP作用域”对话框，作用域是网络中可能使用的IP地址范围，只有创建作用域之后，DHCP服务器才可以将IP地址分配给客户端。

⑦单击“添加”按钮，设置该作用域的名称，起始IP地址、结束IP地址、子网类型、子网掩码和默认网关。此时，勾选“激活此作用域”复选框可以激活此作用域，作用域在创建完成后可以实现自动激活。

⑧单击“确定”按钮后单击“下一步”按钮，在“配置DHCPv6无状态模式”对话框中选择“对此服务器禁用DHCPv6无状态模式”单选按钮。

⑨单击“下一步”按钮，显示“确认安装选择”对话框，对话框中列出了已做的配置。如果需要更改，可单击“上一步”按钮返回修改。

⑩确认配置无误后，单击“安装”按钮，开始安装DHCP服务器。安装完成后，显示“安装结果”对话框，表示DHCP服务器已经成功安装。单击“关闭”按钮关闭安装向导。

⑪单击“开始”→“管理工具”→“DHCP”，打开DHCP控制台，可以在此配置和管理DHCP服务器。

4授权DHCP服务器

4.1对域中的DHCP服务器进行授权

独立的DHCP服务器不需要授权，但是如果DHCP服务器是域的成员，并且在安装DHCP服务过程没有选择授权，那么在安装完成后就必须先进行授权，才能为客户端提供动态分配IP地址的服务。

对DHCP服务器进行授权的方法有2种：

第1种：在DHCP控制台中，右键单击DHCP，在右键快捷菜单中选择“管理授权的服务器”→“授权”→输入作用域名称、IP地址。

第2种：在DHCP控制台中，右键单击DHCP服务器win2012-1.hong.com，在右键快捷菜单中选择“授权”选项，即可为DHCP服务器进行授权。

使用上述2种方式对DHCP服务器进行授权后，重新打开DHCP控制台，会显示DHCP服务器已授权。

4.2测试DHCP客户端

当DHCP服务器配置完成，并且成功授权后，需要配置客户端win2012-2，打开“Internet协议版本4（TCP/IPv4）属性”对话框，勾选“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。

在客户端win2012-2上，单击“开始”，选择“运行”，在运行中输入“cmd”，打开命令提示符窗口，通过ipconfig/all和ping命令对DHCP客户端进行测试。

5结语

DHCP服务器能够从预先设置的IP地址池中自动给客户端分配IP地址，它不仅能够解决IP地址冲突的问题，也能及时回收闲置的IP地址，以提高IP地址的利用率。

参考文献：

[1]杨云.WindowsServer2008组网技术与实训（第3版）.人民邮电出版社，2015.

[2]赵永华.在WindowsServer2016中启用DHCP服务.网络安全和信息化，2018（7）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/db0d97a759709ce9f99737aa.html