# 单相机论文_羊驼星人

导读:本文包含了单相机论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:相机,湍流,测量,靶标,平面镜,视场,无人机。

### 单相机论文文献综述

羊驼星人[1]（2019）在《更智能更轻松 索尼微单相机Alpha 6100》一文中研究指出性能参数约2420万像素APS-C画幅Exmor CMOS 425点相位检测+425点对比度检测自动对焦系统快门速度范围:1/4000-30s感光度范围:ISO 100-32,000(可扩展至:ISO 100-51200)连拍速度:最高约11张/秒视频支持:4K 30p/1080 120p视频拍摄(本文来源于《摄影之友》期刊2019年12期）

贾远波[2]（2019）在《全画幅微单相机在县级电视台的应用探讨》一文中研究指出微单照相机视频拍摄功能的使用,已经成为部分广告、专题、纪录片摄制的又一选择。笔者基于使用A7M3微单的实际拍摄体验,对微单在县级电视台的应用进行探讨,分享县级电视台利用微单照相机进行纪录片或专题片创作的部分经验。(本文来源于《西部广播电视》期刊2019年22期）

赵洲,丁俊飞,施圣贤[3]（2019）在《光场单相机PIV在湍流边界层及合成射流中的应用》一文中研究指出光场单相机叁维粒子图像测速技术(Single-camera Light-Field Particle Image Velocimetry,LF-PIV)是一种新型的体叁维粒子图像测速技术,其能够利用单个相机获取叁维速度场。LF-PIV具有硬件设备紧凑简便及光学窗口要求宽松的优势,近年来被应用在许多复杂叁维流动测量中。本文主要分为两部分:基于DRT-MART重构技术的LF-PIV对逆压湍流边界层进行首次测量,该实验在澳大利亚莫纳什大学(MonashUniversity)航空航天与燃烧湍流研究实验室(Laboratory for Turbulence Research in Aerospace and Combustion,LTRAC)水洞中完成;基于体校准算法改进的DRT-MART重构算法的LF-PIV对合成射流的首次测量,该实验在英国南安普顿大学(University of Southampton)流体力学实验室(Experimental Fluid Mechanics Research Laboratory)完成。实验证明LF-PIV能够进行基本的湍流边界层测量,也能够较好解析合成射流的叁维流动特性。(本文来源于《中国力学大会论文集（CCTAM 2019）》期刊2019-08-25）

[4]（2019）在《微单相机为团队带来了更高的效率与更高的拍摄质量》一文中研究指出强大的对焦性能,是微单最具说服力的性能点作为国内最大的婚庆商业拍摄团队之一,唯一视觉刚刚完成与索尼的战略签约,未来索尼微单将逐渐成为唯一视觉拍摄团队的核心拍摄设备。让整个团队从单反系统替换为微单系统,为何会做出这样的改变?我们有幸采访到了唯一视觉董事长贺军,拍摄成功率和成片率的提升,是他做出这一决定的主要动力。"我自己也是摄影师出身,设备好坏我自己会亲自拍摄体验,索尼微单的对焦系统对我触动太大了,这对商业拍摄成片率提升的帮助非常大。"贺军说道,(本文来源于《摄影之友》期刊2019年05期）

ALONG[5]（2019）在《专业与便携融合——微单相机选购》一文中研究指出对于旅游用户而言,一台记录沿途风光的拍照装备必不可少。手机虽具有不错的拍照功能,但相比数码相机来说还不够专业,不少旅游玩家都会选择更高级的数码相机。那么问题来了,是选择数码单反还是卡片机呢?前者拍照专业,但笨重,且价格贵;后者便携,价格便宜,但拍照级别不够,怎么办?对此数(本文来源于《电脑知识与技术(经验技巧)》期刊2019年05期）

赵洲,丁俊飞,施圣贤[6]（2019）在《基于单相机光场PIV的逆压湍流边界层测量》一文中研究指出作为一种新兴的体叁维粒子图像测速技术,光场单相机叁维粒子图像测速技术(Single-Camera LightField Particle Image Velocimetry,LF-PIV)能够仅用单个相机获得叁维速度场,其结果已在许多复杂叁维流动测量中得到验证。LF-PIV的优势主要在于其紧凑简便的硬件设备以及对光学窗口较宽松的要求。应用LF-PIV技术对一个自相似的逆压湍流边界层(Adverse Pressure Gradient Turbulent Boundary Layer,APG-TBL)进行测量,该实验在澳大利亚莫纳什大学(Monash University)航空航天与燃烧湍流研究实验室(Laboratory for Turbulence Research in Aerospace and Combustion,LTRAC)水洞中完成。实验对远、近壁面测量所得到的各600组瞬态叁维流场数据进行分析验证,并与相同工况下的2D-PIV实验结果对比,证明基于DRT-MART重构技术的LF-PIV能够进行基本的湍流边界层测量。(本文来源于《实验流体力学》期刊2019年02期）

任丽君[7]（2019）在《基于机载单相机的无人机姿态角测量系统研究》一文中研究指出随着计算机技术、机器视觉、人工智能等新型科学技术的不断的发展与创新,以及无人机在军事和民用领域的重要作用,将传统无人机技术结合新兴技术将成为未来发展的趋势。然而新型无人机的发展仍面临诸多问题亟需解决,例如小型固定翼无人机的低载荷和高能耗,难以在其机体上安装高精度的惯性导航装置来辅助着陆,这就对基于视觉的无人机姿态角解算技术提出了挑战。国内外专家学者以视觉测量作为研究内容,使用了不同种类的无人机机型,单个或多个视觉传感器,不同种姿态角解算方法求取无人机姿态角,来辅助无人机自主着陆。目前基于视觉的无人机姿态角解算技术大多使用多幅图像,并且通过匹配图像来获取无人机姿态角。然而,较快的飞行速度、不断变化的姿态角度以及高复杂度的图像匹配算法容易导致解算出来的姿态角与无人机真实的姿态角不匹配,会有一定的延迟。此外,多数方法在无人机姿态角测量时采用的是固定焦距镜头,随着着陆过程中距离缩短,固定焦距的使用在一定程度上影响无人机姿态角的解算精度。因此,本文研究了适用于变焦距系统下利用单幅图像解算出无人机姿态角的测量方法。该方法以编码靶标作为合作目标,根据相机透视投影模型以及叁维坐标系转换关系,利用单幅包含任意五个编码标志点的图像即可获得无人机姿态角。其中选取带起始点的编码靶标作为无人机姿态角测量系统的合作目标,与传统的Ma.Y.B编码标志点相比,自主设计的带起始点的编码标志点具有较高的编码容量。通过实验分析可知,在编码标志点受到压缩变形时,依旧能成功解码,表明了该编码靶标的解码稳定性。本文进行了实验室条件下以及实际飞行过程中的姿态角解算验证实验。在不同焦距镜头实验中,俯仰角的平均误差是0.36°,翻滚角的平均误差为0.40°,偏航角的平均误差为0.38°,验证了变焦距下算法依旧具有较高精度。在探究姿态角变化对测量精度影响的实验中,控制无人机俯仰角从-45°增加到-15°,滚动角从+30°减小到-30°,偏航角从+15°减小到-15°。实验结果表明,在无人机大姿态角变化范围内,本文方法的测量精度均保持在1°以内。此外,当无人机处于0°翻滚角时,该方法可以实现0.25°的平均测量误差,当翻滚角逐渐偏离0°时,该方法的测量误差逐渐增大。以上结果验证了该方法在协助小型固定翼无人机降落方面具有一定的可行性,并且随着人工智能的快速发展,基于视觉的姿态角度测量技术将在未来得到更广泛的应用。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2019-04-01）

陈昭毅[8]（2019）在《AI实时跟踪对焦系统，超定位的高性能表现》一文中研究指出A6400是索尼APS-C画幅微单相机系列中,最新推出的一款对A6500进行补充的产品。大幅度增强了其对焦系统和视频拍摄性能,成为了新一代拍照和摄像双优的入门级微单相机。AI加持的AF系统与高速连拍A6400的对焦系统是它的最大亮点,(本文来源于《中国摄影报》期刊2019-03-08）

孙勇[9]（2019）在《单相机叁维图像相关测量系统的光路分析及参数预测》一文中研究指出针对单相机搭载四平面镜分光系统的叁维数字图像相关测量,分析了在实际测量中由于测距的改变从而可能出现的叁种光路模型,给出了用于判断光路模型的外反射镜与基线夹角临界值,并用标定实验验证了本文所提出理论模型的有效性,最后给出用于预测系统参数的有效方法。(本文来源于《北京力学会第二十五届学术年会会议论文集》期刊2019-01-06）

王向军,于潼,张佳丽,刘峰,王越[10]（2018）在《DEM和单相机的弹落点坐标测量方法》一文中研究指出针对大视场远距离复杂地形条件下的弹落点坐标测量,提出一种结合数字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)的单目视觉测量方法。该方法不依赖目标或场景信息,只需单幅弹落点图像,即可快速解算出弹落点的叁维坐标。首先,利用图像二维信息求解出相机与弹落点相连的空间直线;然后,根据相机与靶心的相对位置确定直线上的搜索起点和搜索步距,将直线上的搜索点与数字高程地图进行匹配;最终求解出弹落点的叁维坐标。现场试验结果表明:相机距监测区域大于500 m,监测区域视场宽度为300 m时,相对定位误差优于0.3%。该方法结构简单、成本低、运算速度快,适用于复杂地形条件下的弹落点坐标测量。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2018年09期）

### 单相机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

微单照相机视频拍摄功能的使用,已经成为部分广告、专题、纪录片摄制的又一选择。笔者基于使用A7M3微单的实际拍摄体验,对微单在县级电视台的应用进行探讨,分享县级电视台利用微单照相机进行纪录片或专题片创作的部分经验。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 单相机论文参考文献

[1].羊驼星人.更智能更轻松索尼微单相机Alpha6100[J].摄影之友.2019

[2].贾远波.全画幅微单相机在县级电视台的应用探讨[J].西部广播电视.2019

[3].赵洲,丁俊飞,施圣贤.光场单相机PIV在湍流边界层及合成射流中的应用[C].中国力学大会论文集（CCTAM2019）.2019

[4]..微单相机为团队带来了更高的效率与更高的拍摄质量[J].摄影之友.2019

[5].ALONG.专业与便携融合——微单相机选购[J].电脑知识与技术(经验技巧).2019

[6].赵洲,丁俊飞,施圣贤.基于单相机光场PIV的逆压湍流边界层测量[J].实验流体力学.2019

[7].任丽君.基于机载单相机的无人机姿态角测量系统研究[D].合肥工业大学.2019

[8].陈昭毅.AI实时跟踪对焦系统，超定位的高性能表现[N].中国摄影报.2019

[9].孙勇.单相机叁维图像相关测量系统的光路分析及参数预测[C].北京力学会第二十五届学术年会会议论文集.2019

[10].王向军,于潼,张佳丽,刘峰,王越.DEM和单相机的弹落点坐标测量方法[J].红外与激光工程.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/db7b8a8775ddc7ee720c14d3.html