# EDTA-Na2Mg·4H2O和煤沥青共炭化法制备介孔碳材料

### 论文摘要

以EDTA-Na2Mg·4H2O和煤沥青（CTP）为原料,经热处理、酸洗、干燥制备出介孔碳材料。通过热重分析和差示扫描量热法,X射线衍射及扫描电子显微镜来分析热解过程中EDTA-Na2Mg·4H2O对煤沥青炭化及表面形貌的影响,通过N2吸脱附等温线对所得的介孔碳材料进行表征。结果表明,由于EDTA-Na2Mg·4H2O随着温度升高发生物理和化学变化,加入EDTA-Na2Mg·4H2O后,CTP的热失重行为从一步失重变为分段失重。经过800℃热处理后的碳材料酸洗后,所获得的介孔碳材料由微孔和中孔组成,其比表面积为176.40 m2/g,平均孔径为3.03 nm。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验

- 1.1 原料与试剂

- 1.2 材料制备

- 1.2.1 EDTA-Na2Mg·4H2O和CTP的混合

- 1.2.2 热处理和酸洗过程

- 1.3 测试与表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 TG-DSC分析

- 2.2 XRD分析

- 2.3 SEM分析

- 2.3.1 EDTA-Na2Mg·4H2O含量对CTP表面形貌的影响

- 2.3.2 热处理温度对MM-1.5-1表面形貌的影响

- 2.4 PC-1.5-1-800的特性

- 2.4.1 酸洗前后MM-1.5-1-800的XRD图谱

- 2.4.2 PC-1.5-1-800的结构分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王琪,张文娟,杜大明,宋士华,田文宏

关键词: 煤沥青,炭化,介孔

来源: 陶瓷学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,材料科学

单位: 九江学院机械与材料工程学院,九江学院图书馆

基金: 江西省教育厅科学技术研究项目(GJJ170948)

分类号: TQ127.11;TB383.4

DOI: 10.13957/j.cnki.tcxb.2019.04.011

页码: 477-482

总页数: 6

文件大小: 2206K

下载量: 95

### 相关论文文献

- [1].高温煤沥青中间相热转化行为[J]. 新型炭材料 2019(06)

- [2].煤沥青中喹啉不溶物的基础物性及喹啉不溶物基沥青炭的微观结构研究[J]. 材料导报 2020(08)

- [3].煤沥青的改性工艺研究进展[J]. 炭素技术 2018(06)

- [4].初探煤沥青及其应用[J]. 炭素 2019(03)

- [5].精制煤沥青制备针状焦的参数研究[J]. 中国煤炭 2016(12)

- [6].煤沥青的结构组成研究[J]. 山东化工 2017(01)

- [7].改性煤沥青“在路上”[J]. 中国公路 2016(19)

- [8].净化煤沥青的制备及热解特性研究[J]. 炭素技术 2020(01)

- [9].中温和高温煤沥青的组成结构与性质[J]. 煤炭学报 2020(08)

- [10].煤沥青及改性煤沥青研究应用进展[J]. 化工新型材料 2019(04)

- [11].中温煤沥青热聚合改性机理研究[J]. 价值工程 2019(33)

- [12].煤沥青改质的工艺进展[J]. 广州化工 2017(10)

- [13].煤沥青水浆制备原理及研究进展[J]. 煤炭科学技术 2012(02)

- [14].关于煤沥青的技术分析与解说[J]. 科技信息 2012(35)

- [15].粒度≤300目高温煤沥青粉的制备及稳定性[J]. 煤炭学报 2009(09)

- [16].无溶剂煤沥青粉填充聚氨酯防水材料制备和性能[J]. 化工进展 2008(11)

- [17].助磨剂对煤沥青磨矿动力学的影响[J]. 山东科技大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [18].3种煤沥青炭微观结构及其性能的对比研究[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [19].煤沥青在公路工程中的应用[J]. 交通世界(建养.机械) 2010(05)

- [20].煤沥青粉填充环氧防腐涂料的制备[J]. 太原理工大学学报 2008(S1)

- [21].煤沥青球的氧化不熔化过程特性[J]. 化工学报 2018(01)

- [22].工业醇类煤沥青水浆制备磨矿动力学研究[J]. 广东化工 2012(06)

- [23].通用级碳纤维用可纺煤沥青的研制[J]. 合成纤维 2010(06)

- [24].炭阳极用煤沥青中间相的研究[J]. 炭素技术 2019(01)

- [25].煤沥青共混改性试验研究[J]. 内蒙古科技与经济 2019(11)

- [26].路用煤沥青改性技术的分析与评述[J]. 现代化工 2019(08)

- [27].煤沥青均质技术在针状焦生产中的应用[J]. 燃料与化工 2016(05)

- [28].净化煤沥青的主要制备工艺、表征方法及应用概述[J]. 炭素技术 2018(01)

- [29].聚乙二醇改性煤沥青半焦结构及其性能研究[J]. 新型炭材料 2014(02)

- [30].氯代芳烃改性煤沥青及其针状焦制备研究[J]. 煤炭转化 2013(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/db82e50cb47314bff8dc4970.html