# 活性氧化铝及其再生氧化铝对水中氟离子的吸附（英文）

### 论文摘要

水的氟污染是全世界普遍存在的问题,因此受到了人们的极大关注。我们研究重点是使用活性氧化铝及再生后的活性氧化铝脱除水中的氟离子。为了得到合适的吸附剂,我们将工业薄水铝石在573 K至1473 K范围内进行煅烧,并对其进行表征。从X射线衍射图中可以看出,当煅烧温度在773 K至1473 K之间时,样品转化为γ-氧化铝（活性氧化铝）。且BET数据显示,当煅烧温度在773K至1473K之间时,样品的比表面积逐渐降低。在本实验中,我们选用773K、873K、973 K煅烧的活性氧化铝作为除氟吸附剂,同时选用动态吸附法移除水中的氟离子。突破曲线表明吸附容量随着煅烧温度的增加而降低。为了研究氟离子的初始浓度对吸附容量的影响,我们选用15 mg·L-1、20 mg·L-1、25 mg·L-1的氟离子溶液作为初始溶液,且吸附剂的吸附容量随着初始浓度的增加而增加。当活性氧化铝吸附氟离子达到饱和后,用pH值为13.0、13.3和13.5的氢氧化钠溶液对其再生,并用0.1 mol·L-1的盐酸溶液对其进行活化以提高吸附剂的吸附能力。通过比较五次再生过程中的解吸率和铝溶解率,可以看出pH值为13.0的氢氧化钠溶液最适合作解吸剂。通过分析吸附剂的氮气吸-脱附等温线,发现再生后的吸附剂的氮气吸脱附等温线的形状并没有发生很大的变化,说明再生过程中吸附剂的孔结构并没有被破坏。五次再生过程中吸附剂的比表面积和等电点的变化是影响吸附容量很重要的两个因素,发现吸附剂再生后其比表面积和等电点均增加。为检测再生吸附剂的吸附效果,每次再生后都需要进行一次吸附实验。突破曲线表明,和初始活性氧化铝相比,再生后达到饱和所用的时间更短,吸附量越大。为了探究吸附机理,我们用红外光谱表征吸附剂中的羟基,发现再生过程中吸附剂中Al―O―H含量的变化是影响活性氧化铝对氟离子吸附量的关键因素。

### 论文目录

- 1 Introduction

- 2 Experimental and computational section

- 2.1 Materials

- 2.2 Adsorbent characterizations

- 2.3 Measurement of F-and Al3+

- 2.3.1 Measurement of F-

- 2.3.2 Measurement of dissolved Al3+

- 2.4 Study of adsorption and regeneration

- 2.4.1 Fluoride adsorption experiment

- 2.4.2 Fluoride desorption and adsorbent regeneration

- 2.4.3 Removal of fluoride and regeneration principle

- 3 Results and discussion

- 3.1 Characterization of adsorbents

- 3.1.1 XRD analysis

- 3.1.2 SEM analysis

- 3.1.3 BET analysis of samples

- 3.2 Column adsorption experiments

- 3.2.1 Removal of fluoride by activated alumina calcined at three different temperatures

- 3.2.2 Effect of initial fluoride concentration on defluoridation

- 3.3 Regeneration study

- 3.3.1 Study of desorption agent of different pH

- 3.3.2 Analysis of nitrogen adsorption-desorption isotherm

- 3.3.3 Study of Zeta potential of regenerated alumina

- 3.3.4 Breakthrough curves of removal of fluoride by regenerated AA and its regeneration rate

- 4 Conclusions

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐向宇,廖艳清,孙建川,王旭辉,陈帅奇,吕志,宋家庆

关键词: 除氟,再生,活性氧化铝,突破曲线,电位

来源: 物理化学学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,无机化工

单位: 北京化工大学化学工程国家重点实验室

基金: supported from Shanghai Key Laboratory of Green Chemistry and Chemical Processes,East China Normal University,China(H2016107)~~

分类号: O647.3;TQ133.1

页码: 317-326

总页数: 10

文件大小: 1301K

下载量: 305

### 相关论文文献

- [1].汽车尾气净化器中活性氧化铝涂层性能改进综述[J]. 河北工业科技 2017(04)

- [2].活性氧化铝除磷性能及机理研究[J]. 水处理技术 2018(01)

- [3].活性氧化铝吸附除氟性能研究[J]. 供水技术 2018(01)

- [4].活性氧化铝对水中F-的吸附特性及其影响因素[J]. 云南化工 2019(02)

- [5].活性氧化铝对矿井水除氟性能的试验研究[J]. 能源环境保护 2019(04)

- [6].两种盐复合改性活性氧化铝对水中氟的吸附特性[J]. 环境化学 2014(11)

- [7].废活性氧化铝的再生利用[J]. 郑铁科技通讯 2010(04)

- [8].硫酸与氯化铝复合改性活性氧化铝吸附除氟研究[J]. 水处理技术 2014(08)

- [9].活性氧化铝去除碱性地下矿化水中氟离子研究[J]. 水处理技术 2019(07)

- [10].系列特种活性氧化铝制备技术[J]. 中国粉体工业 2012(03)

- [11].浸渍法活性氧化铝负载双金属催化剂的制备研究[J]. 佛山陶瓷 2017(09)

- [12].活性氧化铝对阜新含氟苦咸水中氟离子吸附再生实验研究[J]. 建筑与预算 2016(04)

- [13].负载镧镁改性活性氧化铝的除氟性能[J]. 环境工程学报 2016(08)

- [14].改性活性氧化铝除磷性能的试验[J]. 城市环境与城市生态 2011(02)

- [15].球状活性氧化铝的制备及表征[J]. 轻金属 2018(01)

- [16].活性氧化铝吸附法处理含氟污水工况研究及应用[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [17].负载镧镁活性氧化铝的制备及除氟性能研究[J]. 环境工程 2015(07)

- [18].基于磷去除效果的人工湿地中含活性氧化铝复合基质配比优化[J]. 农业工程学报 2019(17)

- [19].硼掺杂方式对活性氧化铝性质与结构的影响[J]. 石油化工 2018(04)

- [20].氯化铁改性活性氧化铝的制备和表征及其除磷效果研究[J]. 非金属矿 2012(03)

- [21].催化剂载体用活性氧化铝球的制备工艺与性能研究[J]. 河南化工 2018(04)

- [22].地热水温下α型活性氧化铝对砷的吸附动力学研究[J]. 能源与环境 2013(06)

- [23].活性氧化铝吸附对大豆卵磷脂品质的影响[J]. 中国油脂 2008(08)

- [24].锆改性颗粒活性氧化铝饮用水除氟研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [25].活性氧化铝吸附-超滤组合工艺除氟的实验研究[J]. 净水技术 2010(01)

- [26].载镧活性氧化铝制备及含氟废水除氟因素研究[J]. 煤炭科学技术 2018(09)

- [27].利用太阳能再生的自制介孔纳米活性氧化铝空气除湿实验研究[J]. 建筑科学 2015(02)

- [28].活性氧化铝的制备及性能研究[J]. 现代盐化工 2017(03)

- [29].硫酸铁改性活性氧化铝除氟性能及机理探究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [30].改性活性氧化铝吸附除氟的连续试验研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2012(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/db9689dba72c470f61afdb16.html