# 一种用于试剂生产的过滤器论文和设计-杨振西

### 全文摘要

本实用新型涉及过滤器技术领域，且公开了一种用于试剂生产的过滤器，包括壳体，所述壳体顶部的一侧设有进水口，且壳体顶端的一侧设有出水口，所述壳体的底部的四角均固定安装有支架，所述支架的中部固定安装有单轴电机，所述单轴电机的输出轴固定套接有连接轴。该用于试剂生产的过滤器，通过固定板、过滤网、卡块、第一弹簧、凹槽、螺纹筒、固定块、推动杆、第二弹簧和圆筒之间的配合设置，更好的提高了对过滤网进行更换的速度，保证了工作效率不会因更换装置而受到太大影响，通过在推动杆的外部设置第二弹簧，达到了更换方便过滤网不容易受外力影响而发生脱落的效果，解决了现在过滤网更换麻烦的情况。

### 主设计要求

1.一种用于试剂生产的过滤器，包括壳体(1)，其特征在于：所述壳体(1)顶部的一侧设有进水口(2)，且壳体(1)顶端的一侧设有出水口(3)，所述壳体(1)的底部的四角均固定安装有支架(4)，所述支架(4)的中部固定安装有单轴电机(5)，所述单轴电机(5)的输出轴固定套接有连接轴(6)，所述连接轴(6)的一端贯穿并延伸至壳体(1)底端的内部，且连接轴(6)的一端固定安装有圆板(7)，所述圆板(7)的一侧固定安装有清理刷(8)，所述壳体(1)的顶部通过螺栓固定安装有盖子(9)，所述壳体(1)的内部活动连接有固定板(10)，所述固定板(10)的底端固定连接有过滤网(11)，所述固定板(10)的一侧活动套接有卡块(12)，所述卡块(12)的外部活动套接有第一弹簧(13)，所述第一弹簧(13)的一端与固定板(10)的一侧固定连接，且第一弹簧(13)的另一端与卡块(12)的外部固定连接，所述壳体(1)顶端的一侧开设有凹槽(14)，所述壳体(1)的顶端的一侧固定安装有螺纹筒(15)，所述螺纹筒(15)的内部固定安装有固定块(16)，所述固定块(16)的中部与推动杆(17)滑动连接，所述推动杆(17)的外部活动套接有第二弹簧(18)，所述推动杆(17)的一侧与圆筒(19)的一侧活动连接，所述圆筒(19)的内部与螺纹筒(15)的外部活动套接。

### 设计方案

1.一种用于试剂生产的过滤器，包括壳体(1)，其特征在于：所述壳体(1)顶部的一侧设有进水口(2)，且壳体(1)顶端的一侧设有出水口(3)，所述壳体(1)的底部的四角均固定安装有支架(4)，所述支架(4)的中部固定安装有单轴电机(5)，所述单轴电机(5)的输出轴固定套接有连接轴(6)，所述连接轴(6)的一端贯穿并延伸至壳体(1)底端的内部，且连接轴(6)的一端固定安装有圆板(7)，所述圆板(7)的一侧固定安装有清理刷(8)，所述壳体(1)的顶部通过螺栓固定安装有盖子(9)，所述壳体(1)的内部活动连接有固定板(10)，所述固定板(10)的底端固定连接有过滤网(11)，所述固定板(10)的一侧活动套接有卡块(12)，所述卡块(12)的外部活动套接有第一弹簧(13)，所述第一弹簧(13)的一端与固定板(10)的一侧固定连接，且第一弹簧(13)的另一端与卡块(12)的外部固定连接，所述壳体(1)顶端的一侧开设有凹槽(14)，所述壳体(1)的顶端的一侧固定安装有螺纹筒(15)，所述螺纹筒(15)的内部固定安装有固定块(16)，所述固定块(16)的中部与推动杆(17)滑动连接，所述推动杆(17)的外部活动套接有第二弹簧(18)，所述推动杆(17)的一侧与圆筒(19)的一侧活动连接，所述圆筒(19)的内部与螺纹筒(15)的外部活动套接。

2.根据权利要求1所述的一种用于试剂生产的过滤器，其特征在于：所述圆板(7)的形状为环状，且圆板(7)的内壁环形阵列有支撑杆。

3.根据权利要求1所述的一种用于试剂生产的过滤器，其特征在于：所述卡块(12)的一端为圆弧形，且卡块(12)一端的外部与凹槽(14)的内部滑动连接。

4.根据权利要求1所述的一种用于试剂生产的过滤器，其特征在于：所述第二弹簧(18)的一端与固定块(16)的一侧固定连接，且第二弹簧(18)的另一端与推动杆(17)的外部固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种用于试剂生产的过滤器，其特征在于：所述清理刷(8)的数量为两个，一个所述清理刷(8)位于过滤网(11)的内壁，另一个所述清理刷(8)位于过滤网(11)的外壁。

6.根据权利要求1所述的一种用于试剂生产的过滤器，其特征在于：所述圆筒(19)的内部设有与螺纹筒(15)外部相适配的螺纹，且凹槽(14)的移动距离值等于卡块(12)位于凹槽(14)内部的长度值。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及过滤器技术领域，具体为一种用于试剂生产的过滤器。

背景技术

过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀，方工过滤器其它设备的进口端设备，过滤器由筒体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。

在试剂生产行业，过滤器是必不可少的装置之一，它主要对试剂中的一些杂质进行过滤清理，使试剂更加符合生产的要求，但现在的装置在使用时对过滤芯的安装非常麻烦，导致工作效率低，使用不便，由于在对试剂进行过滤时，长时间沉淀物或试剂中的一些原料会导致过滤网发生堵塞，导致过滤效果差和过滤速度慢，且现在的过滤器堵塞时只能对过滤芯进行更换，由于更换次数较为频繁，导致资源成本过高，且现在有少数可对滤芯进行清理的装置，但是只能清理到滤芯的内部，不能对滤芯的外部进行清理，导致清理不全部面清理效果不佳的问题。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种用于试剂生产的过滤器，具备便于安装更换和节约资源成本的优点，解决了在的装置在使用时对过滤芯的安装非常麻烦，导致工作效率低，使用不便，由于在对试剂进行过滤时，长时间沉淀物或试剂中的一些原料会导致过滤网发生堵塞，导致过滤效果差和过滤速度慢，且现在的过滤器堵塞时只能对过滤芯进行更换，由于更换次数较为频繁，导致资源成本过高，且现在有少数可对滤芯进行清理的装置，但是只能清理到滤芯的内部，不能对滤芯的外部进行清理，导致清理不全部面清理效果不佳的问题。

本实用新型提供如下技术方案：一种用于试剂生产的过滤器，包括壳体，所述壳体顶部的一侧设有进水口，且壳体顶端的一侧设有出水口，所述壳体的底部的四角均固定安装有支架，所述支架的中部固定安装有单轴电机，所述单轴电机的输出轴固定套接有连接轴，所述连接轴的一端贯穿并延伸至壳体底端的内部，且连接轴的一端固定安装有圆板，所述圆板的一侧固定安装有清理刷，所述壳体的顶部通过螺栓固定安装有盖子，所述壳体的内部活动连接有固定板，所述固定板的底端固定连接有过滤网，所述固定板的一侧活动套接有卡块，所述卡块的外部活动套接有第一弹簧，所述第一弹簧的一端与固定板的一侧固定连接，且第一弹簧的另一端与卡块的外部固定连接，所述壳体顶端的一侧开设有凹槽，所述壳体的顶端的一侧固定安装有螺纹筒，所述螺纹筒的内部固定安装有固定块，所述固定块的中部与推动杆滑动连接，所述推动杆的外部活动套接有第二弹簧，所述推动杆的一侧与圆筒的一侧活动连接，所述圆筒的内部与螺纹筒的外部活动套接。

优选的，所述圆板的形状为环状，且圆板的内壁环形阵列有支撑杆。

优选的，所述卡块的一端为圆弧形，且卡块一端的外部与凹槽的内部滑动连接。

优选的，所述第二弹簧的一端与固定块的一侧固定连接，且第二弹簧的另一端与推动杆的外部固定连接。

优选的，所述清理刷的数量为两个，一个所述清理刷位于过滤网的内壁，另一个所述清理刷位于过滤网的外壁。

优选的，所述圆筒的内部设有与螺纹筒外部相适配的螺纹，且凹槽的移动距离值等于卡块位于凹槽内部的长度值。

与现有技术对比，本实用新型具备以下有益效果：

1、该用于试剂生产的过滤器，通过固定板、过滤网、卡块、第一弹簧、凹槽、螺纹筒、固定块、推动杆、第二弹簧和圆筒之间的配合设置，更好的提高了对过滤网进行更换的速度，保证了工作效率不会因更换装置而受到太大影响，通过在推动杆的外部设置第二弹簧，达到了更换方便过滤网不容易受外力影响而发生脱落的效果，解决了现在过滤网更换麻烦的情况。

2、该用于试剂生产的过滤器，通过单轴电机、连接轴、圆板、清理刷和盖子之间的配合设置，极大的提高了对过滤网的清理效果，解决了现在有装置只能对过滤网的内部进行清理，不能对过滤网的外壁进行清理导致清理效果不佳的情况，此外，通过在连接轴上设置支撑杆，使过滤网上掉落的杂物可从圆板上的落下，然后再通过水进行冲走，进而对圆板起到支撑的作用，使装置更加的牢固。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型结构连接轴示意图；

图3为本实用新型结构A处放大示意图。

图中：1、壳体；2、进水口；3、出水口；4、支架；5、单轴电机；6、连接轴；7、圆板；8、清理刷；9、盖子；10、固定板；11、过滤网；12、卡块；13、第一弹簧；14、凹槽；15、螺纹筒；16、固定块；17、推动杆；18、第二弹簧；19、圆筒。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

同时在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

请参阅图1-3，一种用于试剂生产的过滤器，包括壳体1，壳体1顶部的一侧设有进水口2，且壳体1顶端的一侧设有出水口3，壳体1的底部的四角均固定安装有支架4，支架4的中部固定安装有单轴电机5，单轴电机5的输出轴固定套接有连接轴6，连接轴6的一端贯穿并延伸至壳体1底端的内部，且连接轴6的一端固定安装有圆板7，圆板7的形状为环状，且圆板7的内壁环形阵列有支撑杆，使清理刷8清理杂物从圆板7上落下，在经过水流将杂物从出水口3排除，避免残渣堆积在圆板7上，导致清理不便，使装置的使用效果差，圆板7的一侧固定安装有清理刷8，清理刷8的数量为两个，一个清理刷8位于过滤网11的内壁，另一个清理刷8位于过滤网11的外壁，使清理刷8能够同时对过滤网11的内壁和外壁进行清理，使清理效果更好，避免现在的过滤器内部只能对过滤网11的内壁进行清理，导致清理不全面，同时通过该装置的使用，避免经常更换新的过滤网11，导致资源成本的浪费，通过该装置的使用，提高了装置的使用寿命，壳体1的顶部通过螺栓固定安装有盖子9，壳体1的内部活动连接有固定板10，固定板10的底端固定连接有过滤网11，固定板10的一侧活动套接有卡块12，卡块12的一端为圆弧形，且卡块12一端的外部与凹槽14的内部滑动连接，使在安装过滤网11时，能够通过推动固定板10可将过滤网11直接卡进壳体1的内部，避免现在的过滤网11都是通过螺栓进行固定的，由于了过滤网11在一段时间后需要进行更换，导致安装更换不方便，导致工作效率低，卡块12的外部活动套接有第一弹簧13，第一弹簧13的一端与固定板10的一侧固定连接，且第一弹簧13的另一端与卡块12的外部固定连接，壳体1顶端的一侧开设有凹槽14，壳体1的顶端的一侧固定安装有螺纹筒15，螺纹筒15的内部固定安装有固定块16，固定块16的中部与推动杆17滑动连接，推动杆17的外部活动套接有第二弹簧18，第二弹簧18的一端与固定块16的一侧固定连接，且第二弹簧18的另一端与推动杆17的外部固定连接，使圆筒19在对推动杆17进行挤压时，第二弹簧18会发生收缩，当不对推动杆17施加力时，推动杆17会在第二弹簧18的作用下弹出，不影响卡块12与壳体1的卡接，装置的拆装方便，同时结构简单实用，推动杆17的一侧与圆筒19的一侧活动连接，圆筒19的内部设有与螺纹筒15外部相适配的螺纹，且凹槽14的移动距离值等于卡块12位于凹槽14内部的长度值，使圆筒19能够挤压推动杆17，进而使推动杆17能够推动卡块12，使卡块12脱离凹槽14的内部，然后再使固定板10可以拿出，进而对过滤网11进行更换，避免现在对过滤网11更换安装麻烦，导致使用不便，通过该装置的使用提高了工作效率，使人力劳动降低，圆筒19的内部与螺纹筒15的外部活动套接。

工作原理：对过滤网11进行更换时，首先转动圆筒19，圆筒19的内部与螺纹筒15的外部螺纹套接，且圆筒19的一端与推动杆17的一侧滑动连接，然后通过顺时针旋转圆筒19，使圆筒19挤压推动杆17，然后使第二弹簧18压缩，进而使推动杆17挤压卡块12，进而使卡块12，向固定板10内部的凹槽中移动，然后使第一弹簧13压缩，进而使卡块12滑出凹槽14，进而使装置固定板10可从壳体1的内部拿出，然后再通过在逆时针转动圆筒19，使推动杆17在第二弹簧18的作用下将推动杆17弹出，然后再推动固定板10使固定板10安装壳体1的内壁上，当对过滤网11进行清理时，启动单轴电机5，单轴电机5的输出轴与连接轴6固定套接，连接轴6的一端与圆板7固定套接，进而单轴电机5转动，带动清理刷8在过滤网11上转动，进而对过滤网11的内壁和外壁进行清理，然后再通过水流将杂物从出水口3流出，即可。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920062656.4

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:88(济南)

授权编号:CN209900832U

授权时间:20200107

主分类号:B01D29/96

专利分类号:B01D29/96;B01D29/64

范畴分类:23A;

申请人:济南森蓝科贸有限公司

第一申请人:济南森蓝科贸有限公司

申请人地址:250119 山东省济南市天桥区梓东大道299号鑫茂齐鲁科技城121号楼101

发明人:杨振西;尚宝才

第一发明人:杨振西

当前权利人:济南森蓝科贸有限公司

代理人:陈桂兰

代理机构:11518

代理机构编号:北京易正达专利代理有限公司 11518

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dc213da252e95d1661885426.html