# 具有新型水泵的水槽洗碗机论文和设计-喻保泉

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有新型水泵的水槽洗碗机，洗碗机具有洗碗槽，洗碗槽内安装有旋转臂，所述的洗碗槽内安装有水泵，水泵包括：涡轮抽水装置以及电机；涡轮抽水装置包括：涡轮外壳以及安装于涡轮外壳内的涡轮；所述的电机其输出轴穿过涡轮外壳与涡轮连接，驱动涡轮转动抽水；涡轮外壳具有进水口以及出水口，进水口接近洗碗槽底部，出水口连接旋转臂，通过涡轮抽水装置将水抽到旋转臂喷出。本实用新型于洗碗槽内加装水泵，水直接于水槽内循环，不需要在洗碗槽底部额外配制水箱，结构更加简洁；通过水泵向旋转臂供水，能够保证供水的压力，有效喷洒清洗碗筷；采用本结构后，洗碗机既能产生高压喷水，又是开放式，不需要经过内部管路的循环水方式。

### 主设计要求

1.具有新型水泵的水槽洗碗机，洗碗机具有洗碗槽，洗碗槽内安装有旋转臂，其特征在于：所述的洗碗槽内安装有水泵，水泵包括：安装于洗碗槽内的涡轮抽水装置以及电机；所述的涡轮抽水装置包括：涡轮外壳以及安装于涡轮外壳内的涡轮；所述的电机其输出轴穿过涡轮外壳与涡轮连接，驱动涡轮转动抽水；所述的涡轮外壳具有进水口以及出水口，进水口接近洗碗槽底部，出水口连接旋转臂，通过涡轮抽水装置将水抽到旋转臂喷出。

### 设计方案

1.具有新型水泵的水槽洗碗机，洗碗机具有洗碗槽，洗碗槽内安装有旋转臂，其特征在于：所述的洗碗槽内安装有水泵，水泵包括：安装于洗碗槽内的涡轮抽水装置以及电机；所述的涡轮抽水装置包括：涡轮外壳以及安装于涡轮外壳内的涡轮；所述的电机其输出轴穿过涡轮外壳与涡轮连接，驱动涡轮转动抽水；所述的涡轮外壳具有进水口以及出水口，进水口接近洗碗槽底部，出水口连接旋转臂，通过涡轮抽水装置将水抽到旋转臂喷出。

2.根据权利要求1所述的具有新型水泵的水槽洗碗机，其特征在于：所述的电机安装于洗碗槽外，电机的输出轴从底部向上伸入洗碗槽内，与涡轮抽水装置连接。

3.根据权利要求2所述的具有新型水泵的水槽洗碗机，其特征在于：所述的电机通过电机固定盖，电机固定盖固定于洗碗槽内底壁，并显露于洗碗槽。

4.根据权利要求1所述的具有新型水泵的水槽洗碗机，其特征在于：所述的涡轮外壳包括：底座以及上盖，底座锁定于洗碗槽内底壁；电机的输出轴穿过底座伸入涡轮外壳内。

5.根据权利要求4所述的具有新型水泵的水槽洗碗机，其特征在于：所述的上盖形成有一管部，管部端面开设所述的出水口，所述的旋转臂安装于出水口；所述的上盖端面同时开设有所述的进水口。

6.根据权利要求4所述的具有新型水泵的水槽洗碗机，其特征在于：所述的上盖形成有一管部，管部端面开设所述的出水口，所述的旋转臂安装于出水口；所述的底座底面开设有所述的进水口。

7.根据权利要求5或6所述的具有新型水泵的水槽洗碗机，其特征在于：所述的涡轮外壳上对应于进水口位置安装有滤网。

8.根据权利要求7所述的具有新型水泵的水槽洗碗机，其特征在于：所述的洗碗槽内底壁安装有加热器。

9.根据权利要求8所述的具有新型水泵的水槽洗碗机，其特征在于：所述的加热器为加热盘，加热盘绕电机固定盖安装。

10.根据权利要求1-6中任意一项所述的具有新型水泵的水槽洗碗机，其特征在于：所述的涡轮外壳开设有至少一个出水口，各出水口上安装一个旋转臂。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及洗碗机技术领域，更具体的说是涉及一种具有新型水泵的水槽洗碗机。

背景技术

水槽洗碗机是现今家庭厨房电器中应用比较广泛的一种电器，水槽洗碗机具备有水槽和清洗槽，于水槽及清洗槽内清洗碗筷，以求将碗筷清洗干净。一般而言，现有技术中的水槽洗碗机设置有旋转臂，通过旋转臂喷水对碗筷进行喷淋，将碗筷清洗干净。

但是，水槽洗碗机洗涤时，洗涤水在洗碗机内部循环的方式进行洗涤，循环的方式目前可分为二种，第一种是水从下面的水箱进入水泵，经旋转臂喷出作洗涤的作用，然后洗涤的污水再流回水箱，这种循环水方式的缺点是循环水要经过内部较长的管路，导致管路污洉，但是这种方式的优点是水泵的管路封闭，能形成高压力喷水。第二种循环水方式是靠叶轮将水甩起，然后进入旋转臂再将水甩出作洗涤的作用，优点是污水无需经过管路，洗涤的污水直接在水槽内循环，但是这种方式的缺点是甩水叶轮开放的，不能形成高压的喷水。

实用新型内容

有鉴于此，本实用新型提供了一种具有新型水泵的水槽洗碗机。

为了实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：具有新型水泵的水槽洗碗机，洗碗机具有洗碗槽，洗碗槽内安装有旋转臂，所述的洗碗槽内安装有水泵，水泵包括：安装于洗碗槽内的涡轮抽水装置以及电机；所述的涡轮抽水装置包括：涡轮外壳以及安装于涡轮外壳内的涡轮；所述的电机其输出轴穿过涡轮外壳与涡轮连接，驱动涡轮转动抽水；所述的涡轮外壳具有进水口以及出水口，进水口接近洗碗槽底部，出水口连接旋转臂，通过涡轮抽水装置将水抽到旋转臂喷出。

优选的技术方案中，所述的电机安装于洗碗槽外，电机的输出轴从底部向上伸入洗碗槽内，与涡轮抽水装置连接。

优选的技术方案中，所述的电机通过电机固定盖，电机固定盖固定于洗碗槽内底壁，并显露于洗碗槽。

优选的技术方案中，所述的涡轮外壳包括：底座以及上盖，底座锁定于洗碗槽内底壁；电机的输出轴穿过底座伸入涡轮外壳内。

优选的技术方案中，所述的上盖形成有一管部，管部端面开设所述的出水口，所述的旋转臂安装于出水口；所述的上盖端面同时开设有所述的进水口。

优选的技术方案中，所述的所述的上盖形成有一管部，管部端面开设所述的出水口，所述的旋转臂安装于出水口；所述的底座底面开设有所述的进水口。

优选的技术方案中，所述的涡轮外壳上对应于进水口位置安装有滤网。

优选的技术方案中，所述的洗碗槽内底壁安装有加热器。

优选的技术方案中，所述的加热器为加热盘，加热盘绕电机固定盖安装。

优选的技术方案中，所述的涡轮外壳开设有至少一个出水口，各出水口上安装一个旋转臂。

经由上述的技术方案可知，与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果:

1、本实用新型于洗碗槽内加装水泵，水直接于水槽内循环，不需要在洗碗槽底部额外配制水箱，结构更加简洁；通过水泵向旋转臂供水，能够保证供水的压力，有效喷洒清洗碗筷；

2、本实用新型于水泵上加装滤网，令洗碗槽内的水经过过来后才流入水泵，防止污物进入水泵以损坏水泵或堵塞水泵；

3、采用本结构后，洗碗机既能产生高压喷水，又是开放式，不需要经过内部管路的循环水方式。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图获得其他的附图。

图1为实施例一的俯视角度结构示意图；

图2为实施例一的剖面角度示意图；

图3为实施例一的分解结构示意图；

图4为实施例二的剖面角度示意图；

图5为实施例二的分解结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例一：

具有新型水泵的水槽洗碗机，如图1-3所示，水槽洗碗机具有洗碗槽1以及清水槽2，清水槽2可以根据实际使用的需求进行删减，但于本实施例中是设置有清水槽2的。洗碗槽1内部安装有旋转臂3以及水泵4，水泵4将水抽到旋转臂3喷出。

水泵4安装于洗碗槽1底部，水泵4包括：安装于洗碗槽1内的涡轮抽水装置41以及电机42；电机42安装于洗碗槽1的外壁底部，且电机42的输出轴穿过洗碗槽1的底部向上伸出，与涡轮抽水装置41连接，驱动涡轮抽水装置41转动；在洗碗槽1的内底壁有电机固定盖421，电机固定盖421固定于洗碗槽1内底壁，并显露于洗碗槽1。

涡轮抽水装置41包括：涡轮外壳411以及安装于涡轮外壳411内的涡轮412；电机42其输出轴穿过涡轮外壳411与涡轮412连接，驱动涡轮412转动抽水；涡轮外壳411具有进水口401以及出水口402，进水口401接近洗碗槽1底部，出水口402连接旋转臂3，通过涡轮抽水装置41将水抽到旋转臂3喷出。

涡轮外壳411包括：底座4111以及上盖4112，底座4111以及上盖4112之间锁紧，并且底座4111通过锁定锁紧于洗碗槽1内底部。底座4111锁定于洗碗槽1内底壁；电机42的输出轴穿过底座4111伸入涡轮外壳411内与涡轮412连接。所述的进水口401开设于底座4111的底面，而底座4111与洗碗槽1内底壁之间是形成间隙的；上盖4112形成有一管部，管部端面开设所述的出水口402，旋转臂3安装于出水口402。

所述的旋转臂3端面设置有喷孔，洗碗槽1底部设置有排水口10，在使用时，洗碗槽1内注入的水应当浸过水泵4，当涡轮412转动时水从进水口402进入涡轮外壳411，然后经出水口402进入旋转臂3，经旋转臂3喷水，对碗筷进行喷淋清洗。

在上述基础上，可以对应进水口401安装有滤网5，滤网5呈环形，滤网5下端支撑于洗碗槽1内壁，上端支撑于上盖4112，流入涡轮外壳411内的水都必须经滤网5过滤，防止污物流入水泵4内，对水泵4造成损坏或者堵塞。

在上述基础上，还可以在洗碗槽1底部安装加热器6，加热器6为加热盘，加热盘绕电机安装，在使用时，加热器6对水进行加热，令碗筷清洗更干净。

在上述寄出上，进水口401和出水口402均可以设置为多个，但每个进水口401必须被滤网遮挡或经过每个进水口401的水都必须经过滤网5过滤；而每个出水口402上都安装有一旋转臂3。

实施例二：

本实施例与实施例一的区别在于：如图4-5所示，所述的进水口401开设于上盖4112,使用时洗碗槽1内的水也应当浸过上盖4112，而对应于进水口401设置的滤网5呈片状，流入涡轮外壳411内的水都必须经滤网5过滤，防止污物流入水泵4内，对水泵4造成损坏或者堵塞。

对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920023336.8

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209847110U

授权时间:20191227

主分类号:A47L15/30

专利分类号:A47L15/30;A47L15/42

范畴分类:15P;

申请人:佛山给好产品设计有限公司

第一申请人:佛山给好产品设计有限公司

申请人地址:528000 广东省佛山市顺德区伦教常教南苑路12号尚湖湾尚苑24座301之一

发明人:喻保泉

第一发明人:喻保泉

当前权利人:佛山给好产品设计有限公司

代理人:赵志远

代理机构:44220

代理机构编号:广州市一新专利商标事务所有限公司 44220

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dc31a8563a8e01532411ecdf.html