# 一种法律卷宗管理柜论文和设计-赵圆

### 全文摘要

本实用新型涉及法律卷宗管理设备技术领域，且公开了一种法律卷宗管理柜，包括柜体，所述柜体底部的左右两侧均固定安装有数量为两个且呈对称分布的支撑脚，柜体的前表面活动安装有数量为两个且呈对称分布的柜门，两个柜门的前侧均固定安装有拉手。该法律卷宗管理柜，通过柜体内部不设置任何的隔板，卷宗收纳盒以第一转轴的轴心呈环形分布，柜体内部整空间几乎被填满，空间利用率较高，存放的卷宗较多，由于干燥盒内部放置有硅胶干燥剂，使得柜体内部长时间保持干燥，并且卷宗收纳盒内部开设有流通孔，使得卷宗收纳盒内部的空气与柜体内部的空气连通，能起到很好的防潮效果，具备了空间利用率高，防潮效果好的优点。

### 主设计要求

1.一种法律卷宗管理柜，包括柜体(1)，其特征在于：所述柜体(1)底部的左右两侧均固定安装有数量为两个且呈对称分布的支撑脚(2)，柜体(1)的前表面活动安装有数量为两个且呈对称分布的柜门(3)，两个柜门(3)的前侧均固定安装有拉手(4)，右侧所述柜门(3)的前侧且位于拉手(4)的左侧固定安装有指纹锁(5)，柜体(1)内腔顶壁的左右两侧均固定安装有一端延伸至柜体(1)的内腔底壁并与柜体(1)的内腔底壁固定连接的第一转轴(6)，第一转轴(6)的外侧活动安装有转盘(7)，柜体(1)的内腔左右两侧壁均固定安装有大小数量规格一致的干燥盒(8)，转盘(7)的外侧固定安装有连接杆(9)，连接杆(9)远离转盘(7)轴心的一侧固定安装有卷宗收纳盒(10)，卷宗收纳盒(10)的左右两侧壁均开设有流通孔(11)，卷宗收纳盒(10)内腔顶壁的左右两侧均固定安装有一端延伸至卷宗收纳盒(10)的内腔底壁并与至卷宗收纳盒(10)的内腔底壁固定连接的第二转轴(12)，第二转轴(12)的外侧活动连接有盒门(13)，左侧所述盒门(13)的外侧固定安装有标签盒(14)，位于同一卷宗收纳盒(10)上的两个盒门(13)的外侧均与锁紧装置(15)固定连接，锁紧装置(15)包括与左侧所述盒门(13)固定连接的锁座(1501)和与右侧所述盒门(13)固定连接的锁块(1502)，锁座(1501)的内腔滑动连接有第一滑块(1503)，锁座(1501)的内腔固定安装有一端与第一滑块(1503)固定连接的弹簧(1504)，锁座(1501)的左侧活动安装有一端贯穿并延伸至锁块(1502)右侧的T型锁销(1505)，第一滑块(1503)的前侧固定安装有一端贯穿并延伸至锁座(1501)前侧的连接块(1506)，连接块(1506)的前侧固定安装有第二滑块(1507)。

### 设计方案

1.一种法律卷宗管理柜，包括柜体(1)，其特征在于：所述柜体(1)底部的左右两侧均固定安装有数量为两个且呈对称分布的支撑脚(2)，柜体(1)的前表面活动安装有数量为两个且呈对称分布的柜门(3)，两个柜门(3)的前侧均固定安装有拉手(4)，右侧所述柜门(3)的前侧且位于拉手(4)的左侧固定安装有指纹锁(5)，柜体(1)内腔顶壁的左右两侧均固定安装有一端延伸至柜体(1)的内腔底壁并与柜体(1)的内腔底壁固定连接的第一转轴(6)，第一转轴(6)的外侧活动安装有转盘(7)，柜体(1)的内腔左右两侧壁均固定安装有大小数量规格一致的干燥盒(8)，转盘(7)的外侧固定安装有连接杆(9)，连接杆(9)远离转盘(7)轴心的一侧固定安装有卷宗收纳盒(10)，卷宗收纳盒(10)的左右两侧壁均开设有流通孔(11)，卷宗收纳盒(10)内腔顶壁的左右两侧均固定安装有一端延伸至卷宗收纳盒(10)的内腔底壁并与至卷宗收纳盒(10)的内腔底壁固定连接的第二转轴(12)，第二转轴(12)的外侧活动连接有盒门(13)，左侧所述盒门(13)的外侧固定安装有标签盒(14)，位于同一卷宗收纳盒(10)上的两个盒门(13)的外侧均与锁紧装置(15)固定连接，锁紧装置(15)包括与左侧所述盒门(13)固定连接的锁座(1501)和与右侧所述盒门(13)固定连接的锁块(1502)，锁座(1501)的内腔滑动连接有第一滑块(1503)，锁座(1501)的内腔固定安装有一端与第一滑块(1503)固定连接的弹簧(1504)，锁座(1501)的左侧活动安装有一端贯穿并延伸至锁块(1502)右侧的T型锁销(1505)，第一滑块(1503)的前侧固定安装有一端贯穿并延伸至锁座(1501)前侧的连接块(1506)，连接块(1506)的前侧固定安装有第二滑块(1507)。

2.根据权利要求1所述的一种法律卷宗管理柜，其特征在于：所述转盘(7)的内部固定安装有轴承，转盘(7)通过轴承与第一转轴(6)活动连接，单个第一转轴(6)上的转盘(7)的数量为四个且呈等距离分布。

3.根据权利要求1所述的一种法律卷宗管理柜，其特征在于：所述干燥盒(8)的总数量为六个且呈等距离分布，干燥盒(8)的顶部为开口，干燥盒(8)的内部放置有硅胶干燥剂。

4.根据权利要求1所述的一种法律卷宗管理柜，其特征在于：单个所述转盘(7)上的连接杆(9)的数量均六个，连接杆(9)呈环形分布。

5.根据权利要求1所述的一种法律卷宗管理柜，其特征在于：单个所述卷宗收纳盒(10)上的流通孔(11)数量不少于二十个，流通孔(11)呈等距离分布。

6.根据权利要求1所述的一种法律卷宗管理柜，其特征在于：所述柜体(1)由不锈钢制成，标签盒(14)为PMMA树脂制成，盒门(13)由透明钢化玻璃制成。

7.根据权利要求1所述的一种法律卷宗管理柜，其特征在于：所述T型锁销(1505)从左至右依次贯穿锁座(1501)、弹簧(1504)、第一滑块(1503)和锁块(1502)，T型锁销(1505)与第一滑块(1503)固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及法律卷宗管理设备技术领域，具体为一种法律卷宗管理柜。

背景技术

随着社会快速发展，法律的不断发展和完善，法律相关部门或者法律工作者处理的法律事务数量庞大，不断积累形成大量的重要法律卷宗，工作人员需要对这些法律卷宗进行分类和妥善保管，并且根据工作需要及时调取相应的法律卷宗，这就涉及到储藏法律卷宗的管理柜。

传统的卷宗存放柜多为普通柜子，卷宗放置混乱，一旦法律卷宗积累过多，查找某个卷宗的难度很大，需要耗费大量时间，由于传统的柜子隔板太多，柜子的储物空间未被充分利用，因此传统卷宗存放柜的空间利用率低，另外传统的柜子防潮效果不好，卷宗放置时间过久，还容易导致卷宗潮湿发霉损坏，故而提出一种法律卷宗管理柜来解决上述所提出的问题。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种法律卷宗管理柜，具备空间利用率高、防潮效果好和便于存放和查找的优点，解决了传统存放柜因放置混乱导致查找难度大和传统卷宗存放柜的空间利用率低，另外传统的柜子防潮效果不好，卷宗放置时间过久，还容易导致卷宗潮湿发霉损坏的问题。

(二)技术方案

为实现上述空间利用率高、防潮效果好和便于存放和查找的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种法律卷宗管理柜，包括柜体，所述柜体底部的左右两侧均固定安装有数量为两个且呈对称分布的支撑脚，柜体的前表面活动安装有数量为两个且呈对称分布的柜门，两个柜门的前侧均固定安装有拉手，右侧所述柜门的前侧且位于拉手的左侧固定安装有指纹锁，柜体内腔顶壁的左右两侧均固定安装有一端延伸至柜体的内腔底壁并与柜体的内腔底壁固定连接的第一转轴，第一转轴的外侧活动安装有转盘，柜体的内腔左右两侧壁均固定安装有大小数量规格一致的干燥盒，转盘的外侧固定安装有连接杆，连接杆远离转盘轴心的一侧固定安装有卷宗收纳盒，卷宗收纳盒的左右两侧壁均开设有流通孔，卷宗收纳盒内腔顶壁的左右两侧均固定安装有一端延伸至卷宗收纳盒的内腔底壁并与至卷宗收纳盒的内腔底壁固定连接的第二转轴，第二转轴的外侧活动连接有盒门，左侧所述盒门的外侧固定安装有标签盒，位于同一卷宗收纳盒上的两个盒门的外侧均与锁紧装置固定连接，锁紧装置包括与左侧所述盒门固定连接的锁座和与右侧所述盒门固定连接的锁块，锁座的内腔滑动连接有第一滑块，锁座的内腔固定安装有一端与第一滑块固定连接的弹簧，锁座的左侧活动安装有一端贯穿并延伸至锁块右侧的T型锁销，第一滑块的前侧固定安装有一端贯穿并延伸至锁座前侧的连接块，连接块的前侧固定安装有第二滑块。

优选的，所述转盘的内部固定安装有轴承，转盘通过轴承与第一转轴活动连接，单个第一转轴上的转盘的数量为四个且呈等距离分布。

优选的，所述干燥盒的总数量为六个且呈等距离分布，干燥盒的顶部为开口，干燥盒的内部放置有硅胶干燥剂。

优选的，单个所述转盘上的连接杆的数量均六个，连接杆呈环形分布。

优选的，单个所述卷宗收纳盒上的流通孔数量不少于二十个，流通孔呈等距离分布。

优选的，所述柜体由不锈钢制成，标签盒为PMMA树脂制成，盒门由透明钢化玻璃制成。

优选的，所述T型锁销从左至右依次贯穿锁座、弹簧、第一滑块和锁块，T型锁销与第一滑块固定连接。

有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种法律卷宗管理柜，具备以下有益效果：

1、该法律卷宗管理柜，通过柜体内部不设置任何的隔板，卷宗收纳盒以第一转轴的轴心呈环形分布，柜体内部整空间几乎被填满，空间利用率较高，存放的卷宗较多，由于干燥盒内部放置有硅胶干燥剂，使得柜体内部长时间保持干燥，并且卷宗收纳盒内部开设有流通孔，使得卷宗收纳盒内部的空气与柜体内部的空气连通，能起到很好的防潮效果，具备了空间利用率高，防潮效果好的优点。

2、该法律卷宗管理柜，通过标签盒内部放置标签，可以对各类卷宗分门别类的存放，而且盒门由透明钢化玻璃制成，可以很容易的透过盒门看见柜体内部存放卷宗的文件夹，通过文件夹上的记录名称可以更进一步的了解卷宗的信息，再结合卷宗收纳盒可以以转盘的轴心为圆心转动，就可以很快很容易的查找到目标卷宗的位置，然后滑动第二滑块使得第二滑块带着第一滑块和T型锁销压缩弹簧朝着弹簧压缩的方向运动，导致T型锁销脱离锁块，这样就可以打开盒门取出目标卷宗，具备了便于存放和查找的优点。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处放大图；

图3为本实用新型转盘与卷宗收纳盒连接示意图；

图4为本实用新型锁紧装置剖视图。

图中：1柜体、2支撑脚、3柜门、4拉手、5指纹锁、6第一转轴、7转盘、8干燥盒、9连接杆、10卷宗收纳盒、11流通孔、12第二转轴、13盒门、14标签盒、15锁紧装置、1501锁座、1502锁块、1503第一滑块、1504弹簧、1505T型锁销、1506连接块、1507第二滑块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，一种法律卷宗管理柜，包括柜体1，柜体1由不锈钢制成，标签盒14为PMMA树脂制成，盒门13由透明钢化玻璃制成，柜体1内部不设置任何的隔板，卷宗收纳盒10以第一转轴6的轴心呈环形分布，柜体1内部整空间几乎被填满，空间利用率较高，存放的卷宗较多，由于干燥盒8内部放置有硅胶干燥剂，使得柜体1内部长时间保持干燥，并且卷宗收纳盒10内部开设有流通孔11，使得卷宗收纳盒10内部的空气与柜体1内部的空气连通，能起到很好的防潮效果，具备了空间利用率高，防潮效果好的优点，柜体1底部的左右两侧均固定安装有数量为两个且呈对称分布的支撑脚2，柜体1的前表面活动安装有数量为两个且呈对称分布的柜门3，两个柜门3的前侧均固定安装有拉手4，右侧柜门3的前侧且位于拉手4的左侧固定安装有指纹锁5，柜体1内腔顶壁的左右两侧均固定安装有一端延伸至柜体1的内腔底壁并与柜体1的内腔底壁固定连接的第一转轴6，第一转轴6的外侧活动安装有转盘7，转盘7的内部固定安装有轴承，转盘7通过轴承与第一转轴6活动连接，单个第一转轴6上的转盘7的数量为四个且呈等距离分布，柜体1的内腔左右两侧壁均固定安装有大小数量规格一致的干燥盒8，干燥盒8的总数量为六个且呈等距离分布，干燥盒8的顶部为开口，干燥盒8的内部放置有硅胶干燥剂，转盘7的外侧固定安装有连接杆9，单个转盘7上的连接杆9的数量均六个，连接杆9呈环形分布，连接杆9远离转盘7轴心的一侧固定安装有卷宗收纳盒10，卷宗收纳盒10的左右两侧壁均开设有流通孔11，单个卷宗收纳盒10上的流通孔11数量不少于二十个，流通孔11呈等距离分布，卷宗收纳盒10内腔顶壁的左右两侧均固定安装有一端延伸至卷宗收纳盒10的内腔底壁并与至卷宗收纳盒10的内腔底壁固定连接的第二转轴12，第二转轴12的外侧活动连接有盒门13，左侧盒门13的外侧固定安装有标签盒14，位于同一卷宗收纳盒10上的两个盒门13的外侧均与锁紧装置15固定连接，锁紧装置15包括与左侧盒门13固定连接的锁座1501和与右侧盒门13固定连接的锁块1502，锁座1501的内腔滑动连接有第一滑块1503，锁座1501的内腔固定安装有一端与第一滑块1503固定连接的弹簧1504，锁座1501的左侧活动安装有一端贯穿并延伸至锁块1502右侧的T型锁销1505，T型锁销1505从左至右依次贯穿锁座1501、弹簧1504、第一滑块1503和锁块1502，T型锁销1505与第一滑块1503固定连接，第一滑块1503的前侧固定安装有一端贯穿并延伸至锁座1501前侧的连接块1506，连接块1506的前侧固定安装有第二滑块1507，该法律卷宗管理柜，通过标签盒14内部放置标签，可以对各类卷宗分门别类的存放，而且盒门13由透明钢化玻璃制成，可以很容易的透过盒门13看见柜体1内部存放卷宗的文件夹，通过文件夹上的记录名称可以更进一步的了解卷宗的信息，再结合卷宗收纳盒10可以以转盘7的轴心为圆心转动，就可以很快很容易的查找到目标卷宗的位置，然后滑动第二滑块1507使得第二滑块1507带着第一滑块1503和T型锁销1505压缩弹簧1504朝着弹簧1504压缩的方向运动，导致T型锁销1505脱离锁块1502，这样就可以打开盒门13取出目标卷宗，具备了便于存放和查找的优点。

综上所述，该法律卷宗管理柜，通过柜体1内部不设置任何的隔板，卷宗收纳盒10以第一转轴6的轴心呈环形分布，柜体1内部整空间几乎被填满，空间利用率较高，存放的卷宗较多，由于干燥盒8内部放置有硅胶干燥剂，使得柜体1内部长时间保持干燥，并且卷宗收纳盒10内部开设有流通孔11，使得卷宗收纳盒10内部的空气与柜体1内部的空气连通，能起到很好的防潮效果，具备了空间利用率高，防潮效果好的优点，通过标签盒14内部放置标签，可以对各类卷宗分门别类的存放，而且盒门13由透明钢化玻璃制成，可以很容易的透过盒门13看见柜体1内部存放卷宗的文件夹，通过文件夹上的记录名称可以更进一步的了解卷宗的信息，再结合卷宗收纳盒10可以以转盘7的轴心为圆心转动，就可以很快很容易的查找到目标卷宗的位置，然后滑动第二滑块1507使得第二滑块1507带着第一滑块1503和T型锁销1505压缩弹簧1504朝着弹簧1504压缩的方向运动，导致T型锁销1505脱离锁块1502，这样就可以打开盒门13取出目标卷宗，具备了便于存放和查找的优点，解决了传统存放柜因放置混乱导致查找难度大和传统卷宗存放柜的空间利用率低，另外传统的柜子防潮效果不好，卷宗放置时间过久，还容易导致卷宗潮湿发霉损坏的问题。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920102373.8

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:52(贵州)

授权编号:CN209644336U

授权时间:20191119

主分类号:A47B 63/06

专利分类号:A47B63/06;A47B97/00

范畴分类:15C;

申请人:贵州师范大学

第一申请人:贵州师范大学

申请人地址:550025 贵州省贵阳市贵安新区花溪大学城

发明人:赵圆

第一发明人:赵圆

当前权利人:贵州师范大学

代理人:马冬新

代理机构:51266

代理机构编号:成都佳划信知识产权代理有限公司 51266

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dcac5650514a99e355871c66.html