# 一种可移植型空气监测盒

### 论文摘要

基于缩短家用电器在环境检测功能方面的产品更新周期为目的,采用将所需环境检测传感器集成到一传感器盒中并由一单片机统一进行管理,且将传感器盒整体移植到现有家用电器并通过串口进行数据通信的方法,通过将集成有多种传感器的传感器盒集成到现有空气净化器进行产品更新实验,得出生产厂家可以节约再次开发空气净化器的时间,可将整个产品升级周期由原来的2个月以上缩短至3周,可辅助同类家用电器的产品研发与推广的结论。

### 论文目录

- 1 总体方案及结构实现

- 2 结构实现

- 3 电路设计

- 3.1 转接板

- 3.2 主板

- 3.2.1 主控电路:

- 3.2.2 接口电路:

- 3.2.3 电源电路:

- 3.2.4 传感器电路:

- 4 软件设计

- 4.1 采集流程

- 4.2 校准流程

- 5 系统测试

- 6 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵纯源

关键词: 激光传感器,室内空气净化器,气体传感器,空气监测

来源: 电子设计工程 2019年07期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 中国科学院城市环境研究所

基金: 国家科技支撑(2016YFC0501101),国家自然科学基金面上项目(41571148)

分类号: X851

DOI: 10.14022/j.cnki.dzsjgc.2019.07.040

页码: 184-188

总页数: 5

文件大小: 1638K

下载量: 54

### 相关论文文献

- [1].环境空气监测工作的质量控制探讨[J]. 绿色环保建材 2020(03)

- [2].国内室内空气监测技术专利分析[J]. 科技创新与应用 2020(24)

- [3].室内空气监测工作中的质量保证与质量控制[J]. 资源节约与环保 2016(09)

- [4].室内环境空气监测中存在的问题及对策探讨[J]. 化工设计通讯 2016(12)

- [5].环境空气监测现场采样质量控制的措施[J]. 低碳世界 2017(09)

- [6].环境空气监测过程的控制归纳探析[J]. 科技展望 2016(31)

- [7].西宁市人民政府关于印发西宁市进一步明确环境空气监测国控点位周边区域污染物管控责任分工方案的通知[J]. 西宁市人民政府公报 2016(10)

- [8].浅谈室内环境空气监测[J]. 科技创业家 2013(23)

- [9].环境空气监测全程质量控制分析[J]. 科技致富向导 2012(33)

- [10].浅谈环境空气监测中的样品采集、保存及运输的质量控制综述[J]. 环境研究与监测 2020(03)

- [11].网格化微型空气监测站建设的必要性概述[J]. 大众标准化 2020(22)

- [12].环境空气监测中颗粒物异常的特征及原因分析[J]. 安徽化工 2017(02)

- [13].室内空气监测质量保证研究[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2014(12)

- [14].美国环境空气监测培训课程设置的经验与启示[J]. 中国环境监测 2015(01)

- [15].清新空气不再是奢求! 空气监测、净化类产品的智能化极致体验[J]. 消费电子 2014(17)

- [16].室内空气监测中的存在问题及对策[J]. 资源节约与环保 2014(09)

- [17].从“空气”中走来的上市公司[J]. 中国机电工业 2012(03)

- [18].车厢式移动空气监测站的改造及应用[J]. 广东化工 2012(14)

- [19].环境空气监测数据分析及处理方法分析[J]. 科技创新导报 2020(04)

- [20].环境空气监测系统中气体稀释装置的性能比较[J]. 计量技术 2019(11)

- [21].室内环境空气监测时污染物的采样、预处理与监测分析[J]. 居业 2018(04)

- [22].室内空气监测中的存在问题及对策[J]. 北京农业 2015(15)

- [23].如何加强我国环境空气质量监测体系建设[J]. 环境保护 2014(04)

- [24].室内环境空气监测中存在的问题与对策[J]. 科技创新与应用 2012(14)

- [25].山东省28个空气监测站将市场化运作[J]. 分析仪器 2011(06)

- [26].大学生创新创业实践——“光美室内空气监测工作室”的建设[J]. 化工管理 2020(18)

- [27].环境保护工程空气监测现场的质量控制[J]. 居舍 2020(18)

- [28].关于环境空气监测的研究分析[J]. 资源节约与环保 2015(01)

- [29].关于我国室内环境空气监测与治理的研究[J]. 中国环境管理丛书 2011(01)

- [30].当前农村环境空气监测存在的不足及优化措施[J]. 资源节约与环保 2020(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dcbe863016b14349babd660f.html