# 一种血液科高效试管清洗干燥机论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及医疗器械技术领域，且公开了一种血液科高效试管清洗干燥机，包括机体，机体内固定连接有分隔板，机体的底部内壁固定连接有电动推杆，电动推杆的输出端固定连接有固定块，固定块内开设有空腔，且空腔内固定连接有第一旋转电机，第一旋转电机的输出端固定连接有第一齿轮，第一齿轮的左右两侧均啮合有第二齿轮，两个第二齿轮远离第一齿轮的一侧均啮合有第三齿轮，两个第二齿轮和两个第三齿轮内均固定连接有空心清洗杆，空心清洗杆的外壁通过两个滚动轴承与空腔的上下两侧转动连接。本实用新型能够方便同时对多个试管进行清洗和干燥，提高了其清洗效率，且能够有效的防止试管破碎划伤人手的问题。

### 主设计要求

1.一种血液科高效试管清洗干燥机，包括机体(1)，其特征在于，所述机体(1)内固定连接有分隔板(2)，所述机体(1)的底部内壁固定连接有电动推杆(3)，所述电动推杆(3)的输出端固定连接有固定块(4)，所述固定块(4)内开设有空腔，且空腔内固定连接有第一旋转电机(5)，所述第一旋转电机(5)的输出端固定连接有第一齿轮(6)，所述第一齿轮(6)的左右两侧均啮合有第二齿轮(7)，两个所述第二齿轮(7)远离第一齿轮(6)的一侧均啮合有第三齿轮(8)，两个所述第二齿轮(7)和两个第三齿轮(8)内均固定连接有空心清洗杆(9)，所述空心清洗杆(9)的外壁通过两个滚动轴承与空腔的上下两侧转动连接，所述机体(1)的顶部内壁固定连接有电动滑轨(10)，所述电动滑轨(10)内滑动连接有移动块(11)，所述移动块(11)的底部固定连接有试管卡紧块(12)，所述试管卡紧块(12)的底部开设有多个试管放置槽(13)，所述机体(1)的底部内壁固定连接有第二旋转电机(14)，所述第二旋转电机(14)的输出端固定连接有扇叶(15)，所述机体(1)的底部内壁固定连接有两个对称分布的支撑杆(16)，两个所述支撑杆(16)相对的一侧共同固定连接有加热管(17)。

### 设计方案

1.一种血液科高效试管清洗干燥机，包括机体(1)，其特征在于，所述机体(1)内固定连接有分隔板(2)，所述机体(1)的底部内壁固定连接有电动推杆(3)，所述电动推杆(3)的输出端固定连接有固定块(4)，所述固定块(4)内开设有空腔，且空腔内固定连接有第一旋转电机(5)，所述第一旋转电机(5)的输出端固定连接有第一齿轮(6)，所述第一齿轮(6)的左右两侧均啮合有第二齿轮(7)，两个所述第二齿轮(7)远离第一齿轮(6)的一侧均啮合有第三齿轮(8)，两个所述第二齿轮(7)和两个第三齿轮(8)内均固定连接有空心清洗杆(9)，所述空心清洗杆(9)的外壁通过两个滚动轴承与空腔的上下两侧转动连接，所述机体(1)的顶部内壁固定连接有电动滑轨(10)，所述电动滑轨(10)内滑动连接有移动块(11)，所述移动块(11)的底部固定连接有试管卡紧块(12)，所述试管卡紧块(12)的底部开设有多个试管放置槽(13)，所述机体(1)的底部内壁固定连接有第二旋转电机(14)，所述第二旋转电机(14)的输出端固定连接有扇叶(15)，所述机体(1)的底部内壁固定连接有两个对称分布的支撑杆(16)，两个所述支撑杆(16)相对的一侧共同固定连接有加热管(17)。

2.根据权利要求1所述的一种血液科高效试管清洗干燥机，其特征在于，所述空心清洗杆(9)的外壁活动套接有收集盒(18)。

3.根据权利要求1所述的一种血液科高效试管清洗干燥机，其特征在于，所述固定块(4)的左右两侧均固定连接有滑块，所述机体(1)的左侧内壁和分隔板(2)相对的一侧均开设有与滑块匹配连接的滑槽。

4.根据权利要求1所述的一种血液科高效试管清洗干燥机，其特征在于，所述试管放置槽(13)内固定连接有橡胶垫，所述空心清洗杆(9)的外壁固定连接有清洗棉。

5.根据权利要求1所述的一种血液科高效试管清洗干燥机，其特征在于，多个所述空心清洗杆(9)的底部均固定连接有水管(19)，所述水管(19)远离空心清洗杆(9)的一端固定连通有储水箱(20)，所述水管(19)的中间固定连通有水泵(21)，所述空心清洗杆(9)的外壁开设有多个出水口。

6.根据权利要求1所述的一种血液科高效试管清洗干燥机，其特征在于，所述机体(1)的顶部转动连接有玻璃盖板(22)，所述玻璃盖板(22)的表面固定连接有拉手(23)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医疗器械技术领域，尤其涉及一种血液科高效试管清洗干燥机。

背景技术

血液科是内科的一个分支主要治疗造血系统的问题。血液科还可以为很多非血液病的血液学问题提供专业性服务以及开展多项技术试验，试管在血液科医疗领域中使用广泛，试管是医疗血液科常用的仪器，经常用来储放抽取的血液。

现有的血液科试管在清洗时，因试管内的血液容易粘附在试管内壁，通过人工的方式对其进行清洗，容易导致试管在清洗中容易破裂损坏划伤人手，从而影响其清洗效率。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中血液科试管在清洗时，因试管内的血液容易粘附在试管内壁，通过人工的方式对其进行清洗，容易导致试管在清洗中容易破裂损坏划伤人手，从而影响其清洗效率的问题，而提出的一种血液科高效试管清洗干燥机。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种血液科高效试管清洗干燥机，包括机体，所述机体内固定连接有分隔板，所述机体的底部内壁固定连接有电动推杆，所述电动推杆的输出端固定连接有固定块，所述固定块内开设有空腔，且空腔内固定连接有第一旋转电机，所述第一旋转电机的输出端固定连接有第一齿轮，所述第一齿轮的左右两侧均啮合有第二齿轮，两个所述第二齿轮远离第一齿轮的一侧均啮合有第三齿轮，两个所述第二齿轮和两个第三齿轮内均固定连接有空心清洗杆，所述空心清洗杆的外壁通过两个滚动轴承与空腔的上下两侧转动连接，所述机体的顶部内壁固定连接有电动滑轨，所述电动滑轨内滑动连接有移动块，所述移动块的底部固定连接有试管卡紧块，所述试管卡紧块的底部开设有多个试管放置槽，所述机体的底部内壁固定连接有第二旋转电机，所述第二旋转电机的输出端固定连接有扇叶，所述机体的底部内壁固定连接有两个对称分布的支撑杆，两个所述支撑杆相对的一侧共同固定连接有加热管。

优选的，所述空心清洗杆的外壁活动套接有收集盒。

优选的，所述固定块的左右两侧均固定连接有滑块，所述机体的左侧内壁和分隔板相对的一侧均开设有与滑块匹配连接的滑槽。

优选的，所述试管放置槽内固定连接有橡胶垫，所述空心清洗杆的外壁固定连接有清洗棉。

优选的，多个所述空心清洗杆的底部均固定连接有水管，所述水管远离空心清洗杆的一端固定连通有储水箱，所述水管的中间固定连通有水泵，所述空心清洗杆的外壁开设有多个出水口。

优选的，所述机体的顶部转动连接有玻璃盖板，所述玻璃盖板的表面固定连接有拉手。

与现有技术相比，本实用新型提供了一种血液科高效试管清洗干燥机，具备以下有益效果：

该血液科高效试管清洗干燥机，通过设置有电动推杆、第一旋转电机、空心清洗杆、电动滑轨、试管卡紧块、加热管和水泵，在需要对试管进行清洗时，将试管头向下插接在试管卡紧块上的试管放置槽内，通过增加橡胶垫增加试管放置槽的摩擦阻力，启动电动推杆，电动推杆推动固定块，固定块通过滑块在滑槽内滑动，并使空心清洗杆伸进试管内，启动第一旋转电机，第一旋转电机带动第一齿轮转动，第一齿轮带动两个第二齿轮转动，两个第二齿轮带动两个第三齿轮转动，两个第二齿轮和两个第三齿轮带动空心清洗杆转动，空心清洗杆带动清洗棉转动，启动水泵，水泵从储水箱内抽水，并输送至水管内，水管内的水输送至空心清洗杆内，并通过空心清洗杆将水排出，对试管内部进行清洗，清洗时所产生的废水进入收集盒中，当清洗完毕后，启动电动滑轨，电动滑轨带动移动块进行移动，移动块带动试管卡紧块移动，试管卡紧块带动试管移动，启动第二旋转电机和加热管，第二旋转电机带动扇叶转动，扇叶带动加热管产生的热量吹入试管内，对试管进行干燥，能够方便同时对多个试管进行清洗和干燥，提高了其清洗效率，且能够有效的防止试管破碎划伤人手的问题。

该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现，本实用新型能够方便同时对多个试管进行清洗和干燥，提高了其清洗效率，且能够有效的防止试管破碎划伤人手的问题。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种血液科高效试管清洗干燥机的结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种血液科高效试管清洗干燥机A部分的结构示意图。

图中：1机体、2分隔板、3电动推杆、4固定块、5第一旋转电机、6第一齿轮、7第二齿轮、8第三齿轮、9空心清洗杆、10电动滑轨、11移动块、12试管卡紧块、13试管放置槽、14第二旋转电机、15扇叶、16支撑杆、17加热管、18收集盒、19水管、20储水箱、21水泵、22玻璃盖板、23拉手。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

参照图1-2，一种血液科高效试管清洗干燥机，包括机体1，机体1内固定连接有分隔板2，机体1的底部内壁固定连接有电动推杆3，电动推杆3的输出端固定连接有固定块4，固定块4内开设有空腔，且空腔内固定连接有第一旋转电机5，第一旋转电机5的输出端固定连接有第一齿轮6，第一齿轮6的左右两侧均啮合有第二齿轮7，两个第二齿轮7远离第一齿轮6的一侧均啮合有第三齿轮8，两个第二齿轮7和两个第三齿轮8内均固定连接有空心清洗杆9，空心清洗杆9的外壁通过两个滚动轴承与空腔的上下两侧转动连接，机体1的顶部内壁固定连接有电动滑轨10，电动滑轨10内滑动连接有移动块11，移动块11的底部固定连接有试管卡紧块12，试管卡紧块12的底部开设有多个试管放置槽13，机体1的底部内壁固定连接有第二旋转电机14，第二旋转电机14的输出端固定连接有扇叶15，机体1的底部内壁固定连接有两个对称分布的支撑杆16，两个支撑杆16相对的一侧共同固定连接有加热管17，电动推杆3、第一旋转电机5、电动滑轨10、第二旋转电机14、加热管17和水泵21均通过控制开关与外部电源电性连接，能够保证在工作时得到供电量的支持，此电性连接为现有技术，且属于本领域人员惯用技术手段，因此不加以赘述。

空心清洗杆9的外壁活动套接有收集盒18，能够方便对清洗试管产生的废水进行收集。

固定块4的左右两侧均固定连接有滑块，机体1的左侧内壁和分隔板2相对的一侧均开设有与滑块匹配连接的滑槽，能够方便对固定块4进行限位。

试管放置槽13内固定连接有橡胶垫，能够方便增加试管放置槽的摩擦阻力，空心清洗杆9的外壁固定连接有清洗棉，能够方便对试管内壁进行清洗。

多个空心清洗杆9的底部均固定连接有水管19，水管19远离空心清洗杆9的一端固定连通有储水箱20，水管19的中间固定连通有水泵21，空心清洗杆9的外壁开设有多个出水口，能够方便对试管进行清洗，清洗更加洁净。

机体1的顶部转动连接有玻璃盖板22，玻璃盖板22的表面固定连接有拉手23。

本实用新型中，在需要对试管进行清洗时，将试管头向下插接在试管卡紧块12上的试管放置槽13内，通过增加橡胶垫增加试管放置槽13的摩擦阻力，启动电动推杆3，电动推杆3推动固定块4，固定块4通过滑块在滑槽内滑动，并使空心清洗杆9伸进试管内，启动第一旋转电机5，第一旋转电机5带动第一齿轮6转动，第一齿轮6带动两个第二齿轮7转动，两个第二齿轮7带动两个第三齿轮8转动，两个第二齿轮7和两个第三齿轮8带动空心清洗杆9转动，空心清洗杆9带动清洗棉转动，启动水泵21，水泵21从储水箱20内抽水，并输送至水管19内，水管19内的水输送至空心清洗杆9内，并通过空心清洗杆9将水排出，对试管内部进行清洗，清洗时所产生的废水进入收集盒18中，当清洗完毕后，启动电动滑轨10，电动滑轨10带动移动块11进行移动，移动块11带动试管卡紧块12移动，试管卡紧块12带动试管移动，启动第二旋转电机14和加热管17，第二旋转电机14带动扇叶15转动，扇叶15带动加热管17产生的热量吹入试管内，对试管进行干燥，能够方便同时对多个试管进行清洗和干燥，提高了其清洗效率，且能够有效的防止试管破碎划伤人手的问题。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920288486.1

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:87(西安)

授权编号:CN209680735U

授权时间:20191126

主分类号:B08B9/047

专利分类号:B08B9/047;B08B9/032;F26B21/00

范畴分类:26P;

申请人:中国人民解放军第四军医大学

第一申请人:中国人民解放军第四军医大学

申请人地址:710032 陕西省西安市长乐西路127号西京医院

发明人:唐海龙

第一发明人:唐海龙

当前权利人:中国人民解放军第四军医大学

代理人:张恒阳

代理机构:61234

代理机构编号:西安众星蓝图知识产权代理有限公司 61234

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dd5810667b521f2873c4494b.html