# 超临界状态下二甲醚和正庚烷冷态喷雾数值模拟研究

### 论文摘要

为了探究湍流模型和真实气体状态方程在超临界工况下的适用性以及燃料喷雾的发展过程,本文以二甲醚和正庚烷超临界喷雾实验为对象进行了数值模拟研究。在二甲醚超临界喷雾数值模拟研究中,采用RANS（Reynolds-Averaged Navier-Stokes）和LES（Large eddy simulation）湍流模型耦合KH-RT（Kelvin-Helmholtz Rayleigh-Taylor）模型研究两种湍流模型的适用性,并对比分析二甲醚亚临界喷雾和异辛烷与正庚烷超临界喷雾的发展过程。同时,基于LES湍流模型探讨了环境温度和压力以及喷射温度和压力的变化对二甲醚超临界工况下喷雾贯穿距和径向扩散的影响。结果表明,与RANS模型相比,LES湍流模型模拟的结果与喷雾实验观察结果更吻合;与二甲醚亚临界喷雾相比,二甲醚超临界喷雾的雾化效果更好;在相同初始条件下,二甲醚超临界喷雾的雾化效果要优于异辛烷和正庚烷超临界喷雾;喷雾贯穿距和径向扩散随环境压力的增大而减小,随环境温度、喷射压力和喷射温度的升高而增大。在正庚烷超临界喷雾数值模拟研究中,分别用欧拉-拉格朗日和欧拉-欧拉方法进行了数值模拟,并对模拟的结果分别从温度、质量分数和密度分布进行对比分析。结果表明,在超临界工况下,温度随喷雾轴向和径向距离增大而升高,质量分数和密度随轴向和径向距离增大而减小;从温度、质量分数和密度变化对比,发现在超临界工况下,喷雾雾化过程存在三个区域,即中心层液核区域、中间层气液混合层以及最外层的气体层;在超临界工况下,PR（Peng-Robinson）方程模拟的结果比SRK（Redlich-Kwong-Soave）、RK（Redlich-Kwong）方程的更优。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文研究内容

- 第2章 超临界喷雾数值模拟方法

- 2.1 湍流模型

- 2.1.1 RANS湍流模型

- 2.1.2 大涡模拟

- 2.2 VOF模型

- 2.2.1 控制方程

- 2.2.2 表面张力

- 2.3 KH-RT模型

- 2.4 真实气体状态方程

- 2.4.1 RK方程

- 2.4.2 SRK方程

- 2.4.3 PR方程

- 2.5 本章小结

- 第3章 二甲醚和正庚烷超临界喷雾计算模型的建立

- 3.1 CONVERGE和ENSIGHT模拟软件介绍

- 3.2 二甲醚超临界喷雾数值计算模型的建立

- 3.2.1二甲醚超临界定容非燃烧喷雾实验

- 3.2.2 建立二甲醚超临界喷雾数值计算模型

- 3.3 正庚烷超临界喷雾数值模型的建立

- 3.3.1正庚烷定容喷雾实验

- 3.3.2 建立正庚烷超临界喷雾数值模型

- 3.4 本章小结

- 第4章 二甲醚超临界喷雾的模拟结果及分析

- 4.1 模型验证

- 4.2 基于RANS和LES模型对比研究

- 4.2.1 二甲醚超临界与亚临界喷雾对比

- 4.2.2 二甲醚、正庚烷、异辛烷超临界喷雾对比

- 4.3 压力和温度的变化对二甲醚超临界喷雾的影响

- 4.4 本章小结

- 第5章 正庚烷超临界喷雾的模拟结果及分析

- 5.1 欧拉-拉格朗日数值模拟的结果及分析

- 5.1.1 温度分布

- 5.1.2 质量分数分布

- 5.1.3 密度分布

- 5.1.4 实验验证及分析

- 5.2 VOF方法下数值模拟的结果及分析

- 5.2.1 温度分布

- 5.2.2 质量分数分布

- 5.2.3 密度分布

- 5.2.4 模型验证

- 5.3 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 本文结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 攻读硕士学位期间发表的论文

- 附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 吉继昌

导师: 应保胜

关键词: 二甲醚,正庚烷,超临界,真实气体状态方程

来源: 武汉科技大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 力学,动力工程

单位: 武汉科技大学

分类号: O35;TK401

总页数: 65

文件大小: 4834K

下载量: 101

### 相关论文文献

- [1].甲烷-正庚烷双燃料二阶段着火的动力学特性[J]. 哈尔滨工业大学学报 2020(01)

- [2].正庚烷芳构化催化剂的研究[J]. 化工设计通讯 2019(11)

- [3].丙醇/正庚烷混合燃料的着火特性[J]. 燃烧科学与技术 2014(06)

- [4].组合简化方法获取正庚烷燃烧框架机理[J]. 计算机与应用化学 2018(02)

- [5].大尺度正庚烷流淌火试验[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [6].正庚烷部分预混对冲火焰中苯环的生成机理[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2008(05)

- [7].正庚烷HCCI燃烧影响因素计算分析[J]. 内燃机与配件 2019(20)

- [8].正庚烷异构化催化剂研究进展[J]. 化工时刊 2009(03)

- [9].工艺条件对铂锡重整催化剂上正庚烷转化规律的影响[J]. 石油炼制与化工 2017(12)

- [10].铂锡重整催化剂体系下正庚烷转化规律的研究[J]. 石油炼制与化工 2018(01)

- [11].图书胶粘性书签剥离与重贴技术研究[J]. 科技资讯 2011(07)

- [12].韩华道达尔公司实现工业化生产高纯正庚烷[J]. 石油炼制与化工 2018(08)

- [13].Cu/Co复合氧化物催化降解正庚烷[J]. 精细化工 2018(03)

- [14].添加含氧燃料对正庚烷火焰特性的影响研究[J]. 内燃机学报 2008(05)

- [15].超临界条件下正庚烷的裂解与结焦[J]. 化学学报 2009(15)

- [16].主动冷却通道内正庚烷热裂解与换热过程的数值模拟[J]. 推进技术 2018(04)

- [17].韩华道达尔公司工业化生产高纯正庚烷[J]. 石油化工技术与经济 2018(03)

- [18].燃料挥发性对柴油机低温燃烧碳烟排放的影响[J]. 燃烧科学与技术 2015(05)

- [19].热着火临界参数的Semenov求解及实验方法研究[J]. 热科学与技术 2013(03)

- [20].正庚烷在分子筛负载杂多酸催化剂上的异构化[J]. 石油学报(石油加工) 2008(03)

- [21].以烷烃溶剂油为原料提取正庚烷[J]. 甘肃石油和化工 2011(02)

- [22].H-Zr-MCM-48的合成及其正庚烷异构性能[J]. 石油学报(石油加工) 2018(04)

- [23].内标法测定环己烯氧化产物中环己烯和环氧环己烷含量[J]. 河南化工 2008(06)

- [24].正庚烷-苯酚-环丁砜体系液液相平衡的测定[J]. 生物化工 2020(04)

- [25].不同压力下正庚烷火焰传播的实验和模型研究[J]. 燃烧科学与技术 2016(03)

- [26].正庚烷化学反应动力学模型研究综述[J]. 科技经济导刊 2019(26)

- [27].多级孔道ZSM-22分子筛的合成及其正庚烷加氢异构反应性能[J]. 化学反应工程与工艺 2018(02)

- [28].正庚烷燃烧详细化学动力学模型的简化及其有效性分析[J]. 内燃机学报 2008(04)

- [29].Pd/HZSM-5催化剂上正庚烷异构化反应特性的研究[J]. 石油炼制与化工 2019(03)

- [30].高辛烷值组分对正庚烷着火燃烧特性的影响[J]. 西安交通大学学报 2018(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dd58ce4340bbdef84d02ceee.html