# 一种便于安装的激光修复用操作台论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种便于安装的激光修复用操作台，包括支撑板，支撑板的底部固定铰接有两个顶板，顶板的底部滑动套接有滑动套板，顶板的侧面铰接有摆动支撑杆，滑动套板的侧面固定连接有配合摆动支撑杆使用的定位件，定位件的顶部和外侧均开设有开口。该便于安装的激光修复用操作台，通过滑动套板的上下位移，并配合滑动插杆的伸缩位移，利用摆动支撑杆对其滑动套板提供约束卡接固定，再同时配合顶板的折叠将其支撑部件折放，再利用支撑柱的旋转，以减少存放和运输空间，以及配合螺纹调节环的螺纹位移原理，带动移动杆伸缩位移，使其该装置在对其激光修复件进行高效固定的同时，并且达到了便于安装和存放的效果。

### 主设计要求

1.一种便于安装的激光修复用操作台，包括支撑板(1)，其特征在于：所述支撑板(1)的底部固定铰接有两个顶板(2)，所述顶板(2)的底部滑动套接有滑动套板(3)，所述顶板(2)的侧面铰接有摆动支撑杆(4)，所述滑动套板(3)的侧面固定连接有配合摆动支撑杆(4)使用的定位件(5)，所述定位件(5)的顶部和外侧均开设有开口，所述定位件(5)的顶部插入有滑动插杆(6)，所述滑动插杆(6)的表面与定位件(5)的内壁滑动连接，所述滑动插杆(6)的侧面固定连接有抵触件(7)，所述摆动支撑杆(4)的底部开设有配合抵触件(7)使用的滑槽，所述抵触件(7)位于摆动支撑杆(4)底部的滑槽内，所述支撑板(1)的顶部铰接有两个支撑柱(12)，所述支撑柱(12)的表面滑动套接有滑动套管(13)，所述滑动套管(13)的侧面固定连接有固定套筒(15)，所述固定套筒(15)的表面开设有螺纹槽，所述固定套筒(15)的表面螺纹套接有螺纹调节环(17)，所述固定套筒(15)的侧面插入有移动杆(16)，所述螺纹调节环(17)的侧面沿口固定连接有两个联动杆(20)，两个联动杆(20)的端头与轴承环(21)内圈的侧面固定连接，所述轴承环(21)外圈的侧面固定连接有固定板(22)，所述支撑板(1)的顶部固定连接有抵压杆(23)，所述抵压杆(23)的顶部固定连接有横向套筒(24)，所述横向套筒(24)靠近支撑柱(12)的一侧固定连接有半套筒(25)，所述横向套筒(24)的内壁套接有调节螺纹杆(26)，所述半套筒(25)的内壁与调节螺纹杆(26)的表面活动连接，所述支撑柱(12)的侧面开设有配合调节螺纹杆(26)使用的凹槽，所述调节螺纹杆(26)的端头活动插入支撑柱(12)的内部，所述支撑板(1)的中部开设有横向滑动穿槽，所述支撑板(1)的穿槽内贯穿有滑动件(28)，所述滑动件(28)的顶部固定连接有盛放台(29)，所述滑动件(28)的底部固定连接有阻力板(30)，所述阻力板(30)的板面贯穿有两个旋转杆(32)，所述旋转杆(32)的表面开设有螺纹槽，所述旋转杆(32)的表面与阻力板(30)的内壁螺纹连接，所述旋转杆(32)的顶部转动连接有挤压板(34)。

### 设计方案

1.一种便于安装的激光修复用操作台，包括支撑板(1)，其特征在于：所述支撑板(1)的底部固定铰接有两个顶板(2)，所述顶板(2)的底部滑动套接有滑动套板(3)，所述顶板(2)的侧面铰接有摆动支撑杆(4)，所述滑动套板(3)的侧面固定连接有配合摆动支撑杆(4)使用的定位件(5)，所述定位件(5)的顶部和外侧均开设有开口，所述定位件(5)的顶部插入有滑动插杆(6)，所述滑动插杆(6)的表面与定位件(5)的内壁滑动连接，所述滑动插杆(6)的侧面固定连接有抵触件(7)，所述摆动支撑杆(4)的底部开设有配合抵触件(7)使用的滑槽，所述抵触件(7)位于摆动支撑杆(4)底部的滑槽内，所述支撑板(1)的顶部铰接有两个支撑柱(12)，所述支撑柱(12)的表面滑动套接有滑动套管(13)，所述滑动套管(13)的侧面固定连接有固定套筒(15)，所述固定套筒(15)的表面开设有螺纹槽，所述固定套筒(15)的表面螺纹套接有螺纹调节环(17)，所述固定套筒(15)的侧面插入有移动杆(16)，所述螺纹调节环(17)的侧面沿口固定连接有两个联动杆(20)，两个联动杆(20)的端头与轴承环(21)内圈的侧面固定连接，所述轴承环(21)外圈的侧面固定连接有固定板(22)，所述支撑板(1)的顶部固定连接有抵压杆(23)，所述抵压杆(23)的顶部固定连接有横向套筒(24)，所述横向套筒(24)靠近支撑柱(12)的一侧固定连接有半套筒(25)，所述横向套筒(24)的内壁套接有调节螺纹杆(26)，所述半套筒(25)的内壁与调节螺纹杆(26)的表面活动连接，所述支撑柱(12)的侧面开设有配合调节螺纹杆(26)使用的凹槽，所述调节螺纹杆(26)的端头活动插入支撑柱(12)的内部，所述支撑板(1)的中部开设有横向滑动穿槽，所述支撑板(1)的穿槽内贯穿有滑动件(28)，所述滑动件(28)的顶部固定连接有盛放台(29)，所述滑动件(28)的底部固定连接有阻力板(30)，所述阻力板(30)的板面贯穿有两个旋转杆(32)，所述旋转杆(32)的表面开设有螺纹槽，所述旋转杆(32)的表面与阻力板(30)的内壁螺纹连接，所述旋转杆(32)的顶部转动连接有挤压板(34)。

2.根据权利要求1所述的一种便于安装的激光修复用操作台，其特征在于：所述滑动插杆(6)的底部固定连接有定位板(8)，所述定位板(8)的侧面固定连接有拉拔板(9)，所述定位板(8)的顶部固定连接有拉簧(10)，所述拉簧(10)的顶部与定位件(5)的底部固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种便于安装的激光修复用操作台，其特征在于：所述定位件(5)内腔的顶部固定连接有保护垫板(11)，所述保护垫板(11)的顶部与摆动支撑杆(4)的底部挤压接触。

4.根据权利要求1所述的一种便于安装的激光修复用操作台，其特征在于：所述移动杆(16)的正面和背面均固定连接有滑动条(19)，所述滑动条(19)的表面与固定套筒(15)的内壁滑动连接，所述固定套筒(15)的沿口固定连接有限位环(18)。

5.根据权利要求1所述的一种便于安装的激光修复用操作台，其特征在于：所述支撑柱(12)的顶部固定连接有限位板(14)，所述调节螺纹杆(26)远离支撑柱(12)的一侧固定连接有扭动帽(27)，所述滑动件(28)的表面固定套接有定位环(31)。

6.根据权利要求1所述的一种便于安装的激光修复用操作台，其特征在于：所述挤压板(34)的顶部固定连接有阻力垫(35)，所述阻力垫(35)的顶部与支撑板(1)的底部挤压接触，所述旋转杆(32)的底部固定连接有转动帽(33)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及激光修复用操作台技术领域，具体为一种便于安装的激光修复用操作台。

背景技术

激光修复金属设备是现代科技的典型的代表，通过激光对其金属的表面进行氧化以及复杂的工艺，将其原本受损的部位进行修补，以达到正常的使用目的。目前，现有的激光修复用操作台一般都是固定安装在车间内的，在未使用时，占用车间内空间，并且由于操作台不便于携带安装，对于室外使用激光修复极为不方便。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种便于安装的激光修复用操作台，解决了现有的激光修复用操作台占用车间内空间，并且由于操作台不便于携带安装，对于室外使用激光修复极为不方便的问题。

(二)技术方案

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于安装的激光修复用操作台，包括支撑板，所述支撑板的底部固定铰接有两个顶板，所述顶板的底部滑动套接有滑动套板，所述顶板的侧面铰接有摆动支撑杆，所述滑动套板的侧面固定连接有配合摆动支撑杆使用的定位件，所述定位件的顶部和外侧均开设有开口，所述定位件的顶部插入有滑动插杆，所述滑动插杆的表面与定位件的内壁滑动连接，所述滑动插杆的侧面固定连接有抵触件，所述摆动支撑杆的底部开设有配合抵触件使用的滑槽，所述抵触件位于摆动支撑杆底部的滑槽内，所述支撑板的顶部铰接有两个支撑柱，所述支撑柱的表面滑动套接有滑动套管，所述滑动套管的侧面固定连接有固定套筒，所述固定套筒的表面开设有螺纹槽，所述固定套筒的表面螺纹套接有螺纹调节环，所述固定套筒的侧面插入有移动杆，所述螺纹调节环的侧面沿口固定连接有两个联动杆，两个联动杆的端头与轴承环内圈的侧面固定连接，所述轴承环外圈的侧面固定连接有固定板，所述支撑板的顶部固定连接有抵压杆，所述抵压杆的顶部固定连接有横向套筒，所述横向套筒靠近支撑柱的一侧固定连接有半套筒，所述横向套筒的内壁套接有调节螺纹杆，所述半套筒的内壁与调节螺纹杆的表面活动连接，所述支撑柱的侧面开设有配合调节螺纹杆使用的凹槽，所述调节螺纹杆的端头活动插入支撑柱的内部，所述支撑板的中部开设有横向滑动穿槽，所述支撑板的穿槽内贯穿有滑动件，所述滑动件的顶部固定连接有盛放台，所述滑动件的底部固定连接有阻力板，所述阻力板的板面贯穿有两个旋转杆，所述旋转杆的表面开设有螺纹槽，所述旋转杆的表面与阻力板的内壁螺纹连接，所述旋转杆的顶部转动连接有挤压板。

优选的，所述滑动插杆的底部固定连接有定位板，所述定位板的侧面固定连接有拉拔板，所述定位板的顶部固定连接有拉簧，所述拉簧的顶部与定位件的底部固定连接。

优选的，所述定位件内腔的顶部固定连接有保护垫板，所述保护垫板的顶部与摆动支撑杆的底部挤压接触。

优选的，所述移动杆的正面和背面均固定连接有滑动条，所述滑动条的表面与固定套筒的内壁滑动连接，所述固定套筒的沿口固定连接有限位环。

优选的，所述支撑柱的顶部固定连接有限位板，所述调节螺纹杆远离支撑柱的一侧固定连接有扭动帽，所述滑动件的表面固定套接有定位环。

优选的，所述挤压板的顶部固定连接有阻力垫，所述阻力垫的顶部与支撑板的底部挤压接触，所述旋转杆的底部固定连接有转动帽。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种便于安装的激光修复用操作台。具备以下有益效果：

(1)、该便于安装的激光修复用操作台，通过支撑板的设置，以及顶板、滑动套板、摆动支撑杆、定位件、滑动插杆、抵触件、支撑柱、滑动套管、固定套筒、移动杆、螺纹调节环、联动杆、轴承环、固定板、抵压杆、横向套筒、半套筒、调节螺纹杆、滑动件、盛放台、阻力板、旋转杆和挤压板的配合使用，从而起到了通过滑动套板的上下位移，并配合滑动插杆的伸缩位移，利用摆动支撑杆对其滑动套板提供约束卡接固定，再同时配合顶板的折叠将其支撑部件折放，再利用支撑柱的旋转，以减少存放和运输空间，以及配合螺纹调节环的螺纹位移原理，带动移动杆伸缩位移，使其该装置在对其激光修复件进行高效固定的同时，并且达到了便于安装和存放的效果。

附图说明

图1为本实用新型结构正面局部剖视图；

图2为本实用新型结构图1的A处放大示意图；

图3为本实用新型结构图1的B处放大示意图；

图4为本实用新型结构图1的C处放大示意图；

图5为本实用新型结构图2的D处放大示意图；

图6为本实用新型结构图2的E处放大示意图。

图中：1、支撑板；2、顶板；3、滑动套板；4、摆动支撑杆；5、定位件；6、滑动插杆；7、抵触件；8、定位板；9、拉拔板；10、拉簧；11、保护垫板；12、支撑柱；13、滑动套管；14、限位板；15、固定套筒；16、移动杆；17、螺纹调节环；18、限位环；19、滑动条；20、联动杆；21、轴承环；22、固定板；23、抵压杆；24、横向套筒；25、半套筒；26、调节螺纹杆；27、扭动帽；28、滑动件；29、盛放台；30、阻力板；31、定位环；32、旋转杆；33、转动帽；34、挤压板；35、阻力垫。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1-6所示，本实用新型提供一种技术方案：一种便于安装的激光修复用操作台，包括支撑板1，支撑板1的底部固定铰接有两个顶板2，顶板2的底部滑动套接有滑动套板3，顶板2的侧面铰接有摆动支撑杆4，滑动套板3的侧面固定连接有配合摆动支撑杆4使用的定位件5，定位件5的顶部和外侧均开设有开口，定位件5的顶部插入有滑动插杆6，滑动插杆6的表面与定位件5的内壁滑动连接，滑动插杆6的侧面固定连接有抵触件7，摆动支撑杆4的底部开设有配合抵触件7使用的滑槽，抵触件7位于摆动支撑杆4底部的滑槽内，滑动插杆6的底部固定连接有定位板8，定位板8的侧面固定连接有拉拔板9，通过定位板8和拉拔板9的设置，从而起到了便于拉动滑动插杆6的效果，定位板8的顶部固定连接有拉簧10，拉簧10的顶部与定位件5的底部固定连接，通过拉簧10的设置，从而起到了持续给滑动插杆6向上作用力的效果，定位件5内腔的顶部固定连接有保护垫板11，保护垫板11的顶部与摆动支撑杆4的底部挤压接触，通过保护垫板11的设置，从而起到了保护定位件5的效果，支撑板1的顶部铰接有两个支撑柱12，支撑柱12的表面滑动套接有滑动套管13，支撑柱12的顶部固定连接有限位板14，通过限位板14的设置，从而起到了滑动套管13的效果，滑动套管13的侧面固定连接有固定套筒15，固定套筒15的表面开设有螺纹槽，固定套筒15的表面螺纹套接有螺纹调节环17，固定套筒15的侧面插入有移动杆16，移动杆16的正面和背面均固定连接有滑动条19，滑动条19的表面与固定套筒15的内壁滑动连接，固定套筒15的沿口固定连接有限位环18，通过滑动条19的设置，从而起到了防止移动杆16转动的效果，螺纹调节环17的侧面沿口固定连接有两个联动杆20，两个联动杆20的端头与轴承环21内圈的侧面固定连接，轴承环21外圈的侧面固定连接有固定板22，支撑板1的顶部固定连接有抵压杆23，抵压杆23的顶部固定连接有横向套筒24，横向套筒24靠近支撑柱12的一侧固定连接有半套筒25，横向套筒24的内壁套接有调节螺纹杆26，半套筒25的内壁与调节螺纹杆26的表面活动连接，支撑柱12的侧面开设有配合调节螺纹杆26使用的凹槽，调节螺纹杆26的端头活动插入支撑柱12的内部，调节螺纹杆26远离支撑柱12的一侧固定连接有扭动帽27，通过扭动帽27的设置，从而起到了便于转动调节螺纹杆26的效果，支撑板1的中部开设有横向滑动穿槽，支撑板1的穿槽内贯穿有滑动件28，滑动件28的顶部固定连接有盛放台29，滑动件28的底部固定连接有阻力板30，滑动件28的表面固定套接有定位环31，通过定位环31的设置，从而起到了限制滑动件28的效果，阻力板30的板面贯穿有两个旋转杆32，旋转杆32的表面开设有螺纹槽，旋转杆32的表面与阻力板30的内壁螺纹连接，旋转杆32的顶部转动连接有挤压板34，挤压板34的顶部固定连接有阻力垫35，阻力垫35的顶部与支撑板1的底部挤压接触，通过阻力垫35的设置，从而起到了加强挤压板34的摩擦阻力，旋转杆32的底部固定连接有转动帽33，通过转动帽33的设置，从而起到了便于转动旋转杆32的效果。

使用时，手动搬动顶板2，使其顶板2位于竖直状态，然后向下拉动滑动套板3，并同时向下按压拉拔板9，使其拉簧10被拉伸，即带动滑动插杆6向下滑动，随后再转动摆动支撑杆4，使其摆动支撑杆4位于定位件5的内部，然后松开拉拔板9的作用力，拉簧10由于弹性作用力，使其抵触件7位于摆动支撑杆4的滑槽内，从而到了通过滑动套板3对其顶板2进行固定支撑的效果，然后再将其支撑板1上的支撑柱12摆至垂直角度，随后转动扭动帽27，即带动调节螺纹杆26转动，利用螺纹位移原理，将其调节螺纹杆26插入至支撑柱12的内部，利用半套筒25和调节螺纹杆26对其支撑柱12进行固定定位，此时操作台安装完毕，当需要对其激光修复件进行修复定位固定时，首先水平滑动阻力板30，将其盛放台29上的修复件移动至合适位置后，转动转动帽33，即带动旋转杆32转动，带动挤压板34向上位移，利用挤压板34与支撑板1的挤压摩擦力对其固定，然后转动两侧的螺纹调节环17，使其螺纹调节环17在固定套筒15上螺纹位移，即通过联动杆20带动移动杆16向固定套筒15外侧位移，并通过固定板22挤压固定修复件，以达到使其该装置在对其激光修复件进行高效固定的同时，并且达到了便于安装和存放的目的，同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

综上可得，该便于安装的激光修复用操作台，通过支撑板1的设置，以及顶板2、滑动套板3、摆动支撑杆4、定位件5、滑动插杆6、抵触件7、支撑柱12、滑动套管13、固定套筒15、移动杆16、螺纹调节环17、联动杆20、轴承环21、固定板22、抵压杆23、横向套筒24、半套筒25、调节螺纹杆26、滑动件28、盛放台29、阻力板30、旋转杆32和挤压板34的配合使用，从而起到了通过滑动套板3的上下位移，并配合滑动插杆6的伸缩位移，利用摆动支撑杆4对其滑动套板3提供约束卡接固定，再同时配合顶板2的折叠将其支撑部件折放，再利用支撑柱12的旋转，以减少存放和运输空间，以及配合螺纹调节环17的螺纹位移原理，带动移动杆16伸缩位移，使其该装置在对其激光修复件进行高效固定的同时，并且达到了便于安装和存放的效果。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920307470.0

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209830642U

授权时间:20191224

主分类号:B23K26/70

专利分类号:B23K26/70;B23K37/04

范畴分类:申请人:江西瑞曼增材科技有限公司

第一申请人:江西瑞曼增材科技有限公司

申请人地址:330046 江西省南昌市青山湖区高新技术产业开发区高新二路18号创业大厦602室

发明人:王志超

第一发明人:王志超

当前权利人:江西瑞曼增材科技有限公司

代理人:喻莎

代理机构:36135

代理机构编号:南昌大牛专利代理事务所(普通合伙) 36135

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dd61964900783a5690d5e2d7.html