# 一种肛肠科多用护理清洁检查台论文和设计-孔桂香

### 全文摘要

本实用新型公开了一种肛肠科多用护理清洁检查台，涉及肛肠科多用护理清洁设备技术领域，具体为一种肛肠科多用护理清洁检查台，包括万向轮，所述万向轮的顶部固定连接有伸缩杆，所述伸缩杆的顶端固定连接有清理平台，所述清理平台的内部开设有方孔，所述方孔的内部固定连接有清理箱，所述清理箱的底部设置有阀门，所述清理平台的上表面从左至右依次固定连接有棉垫和第一连接杆，所述第一连接杆的顶端活动连接有转轴。该肛肠科多用护理清洁检查台，通过方孔、清理箱和阀门的设置，方便患者侧卧对肛门进行清洗，清洗后的水通过方孔流入清理箱内，检查清洗完后通过阀门进行排水，便于医护工作人员集中清理手术产生的污水。

### 主设计要求

1.一种肛肠科多用护理清洁检查台，包括万向轮(1)，其特征在于：所述万向轮(1)的顶部固定连接有伸缩杆(2)，所述伸缩杆(2)的顶端固定连接有清理平台(3)，所述清理平台(3)的内部开设有方孔(4)，所述方孔(4)的内部固定连接有清理箱(5)，所述清理箱(5)的底部设置有阀门(6)，所述清理平台(3)的上表面从左至右依次固定连接有棉垫(7)和第一连接杆(8)，所述第一连接杆(8)的顶端活动连接有转轴(9)，所述转轴(9)的顶部活动连接有第二连接杆(10)，所述第二连接杆(10)的顶端固定连接有操控平台(11)。

### 设计方案

1.一种肛肠科多用护理清洁检查台，包括万向轮(1)，其特征在于：所述万向轮(1)的顶部固定连接有伸缩杆(2)，所述伸缩杆(2)的顶端固定连接有清理平台(3)，所述清理平台(3)的内部开设有方孔(4)，所述方孔(4)的内部固定连接有清理箱(5)，所述清理箱(5)的底部设置有阀门(6)，所述清理平台(3)的上表面从左至右依次固定连接有棉垫(7)和第一连接杆(8)，所述第一连接杆(8)的顶端活动连接有转轴(9)，所述转轴(9)的顶部活动连接有第二连接杆(10)，所述第二连接杆(10)的顶端固定连接有操控平台(11)。

2.根据权利要求1所述的一种肛肠科多用护理清洁检查台，其特征在于：所述操控平台(11)的上表面从左至右依次固定连接有支撑柱(12)、微型水泵架(13)和水箱底座(14)。

3.根据权利要求2所述的一种肛肠科多用护理清洁检查台，其特征在于：所述水箱底座(14)的顶部固定连接有蓄水箱(15)，所述蓄水箱(15)的一侧固定连接有输送管(16)。

4.根据权利要求3所述的一种肛肠科多用护理清洁检查台，其特征在于：所述输送管(16)的一端固定连接有微型水泵(17)，所述微型水泵(17)的一端固定连接有清洗管(18)。

5.根据权利要求4所述的一种肛肠科多用护理清洁检查台，其特征在于：所述清洗管(18)的表面活动连接有卷盘(19)，所述清洗管(18)的一端固定连接有喷嘴(20)。

6.根据权利要求5所述的一种肛肠科多用护理清洁检查台，其特征在于：所述卷盘(19)的底部设置于支撑柱(12)的顶端，所述微型水泵(17)的底部固定连接于微型水泵架(13)的顶部。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及肛肠科多用护理清洁设备技术领域，具体为一种肛肠科多用护理清洁检查台。

背景技术

肛肠科是专业研究治疗便秘、肛裂、肛瘘、肛门脓肿、肛门狭窄、肛乳头肥大、肛周湿疹、混合痔、内痔、外痔得为主的科室，其研究疾病范围主要在消化末端的器官所发生的疾病，在肛门口至直肠8-12cm之间，肛肠疾病是指发生于肛门直肠部位的疾病及部分结肠疾病，医学记载达七十余种，其中发生在肛门直肠肠段最多，如痔疮、肛裂、肛痿、肛周脓肿、肛乳头瘤、肛隐窝炎、肛门狭窄、肛门失禁、肛门湿疣、肛门湿疹、肛门瘙痒症、肛门周围神经性皮炎、肛门接触性皮炎、肛门癣、肛门闭锁、肛管炎、耻骨直肠肌综合症、骶尾部畸胎瘤、肛管癌、肛管皮肤缺损、直肠尿道痿、蛲虫病、直肠癌、直肠类癌、直肠息肉、脱肛、直肠前突、直肠炎、克隆氏病、直肠阴道痿、直肠内套叠、粪嵌塞、肛门直肠神经官能症、孤立性直肠溃疡综合症等四十余种，肛肠外科检查常用的体位一般为侧卧位，通常采用左侧卧位，有时因患者身体的原因或诊治的需要，亦可采用右侧卧位，正确的侧卧位姿式是臀部靠近床边，上侧的髋膝各屈曲90度，下侧髋膝屈曲成45度，此体位适用肛门直肠小手术或病重、年老体弱患者的检查，定期的肛肠护理和检查是防止肛肠疾病发生的有效方法，一旦发现不适，应该及时进行治疗，防止疾病的恶化，普通的肛肠科检查护理设备功能单一，使用时费时费力，不方便医务人员的工作。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种肛肠科多用护理清洁检查台，解决了上述背景技术中提出的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种肛肠科多用护理清洁检查台，包括万向轮，所述万向轮的顶部固定连接有伸缩杆，所述伸缩杆的顶端固定连接有清理平台，所述清理平台的内部开设有方孔，所述方孔的内部固定连接有清理箱，所述清理箱的底部设置有阀门，所述清理平台的上表面从左至右依次固定连接有棉垫和第一连接杆，所述第一连接杆的顶端活动连接有转轴，所述转轴的顶部活动连接有第二连接杆，所述第二连接杆的顶端固定连接有操控平台。

可选的，所述操控平台的上表面从左至右依次固定连接有支撑柱、微型水泵架和水箱底座。

可选的，所述水箱底座的顶部固定连接有蓄水箱，所述蓄水箱的一侧固定连接有输送管。

可选的，所述输送管的一端固定连接有微型水泵，所述微型水泵的一端固定连接有清洗管。

可选的，所述清洗管的表面活动连接有卷盘，所述清洗管的一端固定连接有喷嘴。

可选的，所述卷盘的底部设置于支撑柱的顶端，所述微型水泵的底部固定连接于微型水泵架的顶部。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种肛肠科多用护理清洁检查台，具备以下有益效果：

1、该肛肠科多用护理清洁检查台，通过万向轮的设置，起到了便于移动的作用，便于装置调节位置，通过伸缩杆的设置，便于调节装置的高度，通过方孔、清理箱和阀门的设置，方便患者侧卧对肛门进行清洗，清洗后的水通过方孔流入清理箱内，检查清洗完后通过阀门进行排水，便于医护工作人员集中清理手术产生的污水，通过蓄水箱、输送管、微型水泵、清洗管和喷嘴的设置，微型水泵从蓄水箱内抽取水通过喷嘴对患者肛门进行清洗，本结构简单，操作简便，能够帮助医务人员进行肛肠的检查清洗操作，提高了护理效果，减轻了医务人员的工作负担。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型清理平台结构俯视示意图。

图中：1-万向轮、2-伸缩杆、3-清理平台、4-方孔、5-清理箱、6-阀门、7-棉垫、8-第一连接杆、9-转轴、10-第二连接杆、11-操控平台、12-支撑柱、13-微型水泵架、14-水箱底座、15-蓄水箱、16-输送管、17-微型水泵、18-清洗管、19-卷盘、20-喷嘴。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

请参阅图1至图3，本实用新型提供一种技术方案：一种肛肠科多用护理清洁检查台，包括万向轮1，通过万向轮1的设置，起到了便于移动的作用，便于装置调节位置，万向轮1是指安装在脚轮轮子的支架能在动载或者静载中水平360度旋转，万向轮1的顶部固定连接有伸缩杆2，通过伸缩杆2的设置，便于调节装置的高度，伸缩杆2的顶端固定连接有清理平台3，清理平台3的内部开设有方孔4，方孔4的内部固定连接有清理箱5，清理箱5的底部设置有阀门6，通过方孔4、清理箱5和阀门6的设置，方便患者侧卧对肛门进行清洗，清洗后的水通过方孔4流入清理箱5内，检查清洗完后通过阀门6进行排水，便于医护工作人员集中清理手术产生的污水，清理平台3的上表面从左至右依次固定连接有棉垫7和第一连接杆8，第一连接杆8的顶端活动连接有转轴9，转轴9的顶部活动连接有第二连接杆10，第二连接杆10的顶端固定连接有操控平台11，操控平台11的上表面从左至右依次固定连接有支撑柱12、微型水泵架13和水箱底座14，水箱底座14的顶部固定连接有蓄水箱15，蓄水箱15的一侧固定连接有输送管16，输送管16的一端固定连接有微型水泵17，水泵一般组成形式为驱动部分+泵体，泵体上有一进一出两个接口，水从入水口进，排水口出，凡是采用这种形式，且体积小巧、袖珍的水泵，都叫微型水17，微型水泵17的一端固定连接有清洗管18，清洗管18的表面活动连接有卷盘19，清洗管18的一端固定连接有喷嘴20，通过蓄水箱15、输送管16、微型水泵17、清洗管18和喷嘴20的设置，微型水泵17从蓄水箱15内抽取水通过喷嘴20对患者肛门进行清洗，卷盘19的底部设置于支撑柱12的顶端，微型水泵17的底部固定连接于微型水泵架13的顶部，本结构简单，操作简便，能够帮助医务人员进行肛肠的检查清洗操作，提高了护理效果，减轻了医务人员的工作负担。

该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

综上所述，该肛肠科多用护理清洁检查台，使用时，通过万向轮1的设置，起到了便于移动的作用，便于装置调节位置，通过伸缩杆2的设置，便于调节装置的高度，通过方孔4、清理箱5和阀门6的设置，方便患者侧卧对肛门进行清洗，清洗后的水通过方孔4流入清理箱5内，检查清洗完后通过阀门6进行排水，便于医护工作人员集中清理手术产生的污水，通过蓄水箱15、输送管16、微型水泵17、清洗管18和喷嘴20的设置，微型水泵17从蓄水箱15内抽取水通过喷嘴20对患者肛门进行清洗，本结构简单，操作简便，能够帮助医务人员进行肛肠的检查清洗操作，提高了护理效果，减轻了医务人员的工作负担。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

需要说明的是，在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920063874.X

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209713532U

授权时间:20191203

主分类号:A61G13/02

专利分类号:A61G13/02;A61G13/10;A61M3/02

范畴分类:申请人:孔桂香

第一申请人:孔桂香

申请人地址:274000 山东省菏泽市牡丹区丹阳路1036号

发明人:孔桂香

第一发明人:孔桂香

当前权利人:孔桂香

代理人:陈娟

代理机构:11427

代理机构编号:北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) 11427

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dd64099bb99b54bda3c151a0.html