# 高密聚乙烯论文-洪敏,谢林生,马玉录,李果,罗日萍

导读:本文包含了高密聚乙烯论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:混炼,超声场,复合材料,高密度聚乙烯

### 高密聚乙烯论文文献综述

洪敏,谢林生,马玉录,李果,罗日萍[1]（2014）在《超声场对高密聚乙烯/硫酸钙复合材料混炼过程和性能的影响》一文中研究指出首次在双转子连续混炼过程中引入超声场作用,利用自行设计的超声混炼加工一体化设备制备了高密度聚乙烯/硫酸钙(HDPE/CaSO4)复合材料。通过差示扫描量热(DSC)分析、旋转流变仪、扫描电子显微镜(SEM)、万能拉伸试验仪,研究了超声功率对于复合材料晶体结构、流变性能、分散相的分散程度以及力学性能的影响。研究发现,在超声功率为0W~180W的范围内,结晶度随超声功率的增加而增大,当超声功率为270W时,结晶度有降低;超声作用有效地改善了CaSO4颗粒的团聚现象,使其在HDPE基体中分布更加均匀,提高了HDPE/CaSO4复合材料的力学性能,当超声功率为180W时,其综合力学性能最优,拉伸强度、断裂强度及断裂伸长率分别提高了10.5%、21.7%、8.4%;超声作用有效地降低了HDPE/CaSO4复合材料的黏度,当超声功率为90W时,其黏度下降程度最大,超声场有效的改善了其加工性能。(本文来源于《高分子材料科学与工程》期刊2014年01期）

张欣,邓子玉,曹广元[2]（2011）在《不同含量高密聚乙烯蜡基粘结剂对316L粉末注射工艺喂料特性的影响》一文中研究指出研究聚乙烯质量分数分别为20%、30%、40%的石蜡基粘结剂对316L粉末注射成型工艺过程影响。转矩流变仪测试了混料过程扭矩变化、熔体流动速率仪测试了喂料流动性、TG分析了叁组粘结剂热分解特性,阿基米德排水法测试了喂料的平均密度。研究表明:聚乙烯(HDPE)含量为20%与30%的喂料,流动性较好,两者相差不大,粉末和粘结剂易发生分离,热脱脂时坯料容易坍塌、变形;HDPE含量为40%的喂料,流动性明显下降、粉末与粘结剂不易发生分离,成型坯料热脱脂过程中不易产生缺陷。叁组配方的热性特性相差不大,溶剂脱脂过程不产生缺陷.(本文来源于《沈阳理工大学学报》期刊2011年06期）

汪辉亮,Hugh,R．Brown[3]（2005）在《原子力显微镜(AFM)研究甲基丙烯酸缩水甘油酯在高密聚乙烯表面的紫外接枝》一文中研究指出聚合物表面接枝技术已成为聚合物表面改性的主要方法,但对接枝聚合物一直没有一个直接的表征方法,对接枝聚合物微结构的了解却很少。用原子力显微镜(AFM)研究接枝聚合物的工作已经有很多,但绝大多数都是观察表面形貌。还没有发现应用AFM来研究接枝聚(本文来源于《2005年全国高分子学术论文报告会论文摘要集》期刊2005-10-01）

昝菱,王松林,田丽红[4]（2004）在《纳米TiO_2固相光催化降解高密聚乙烯》一文中研究指出在高密聚乙烯(HDPE)中加入经表面处理的蚋米TiO2粒子,用共混法制备HDPE-TiO2纳米复合膜.利用失重、FT-IR、SEM对光照前后的纯膜及复合膜进行表征.实验表明复合膜在空气中能被紫外光有效降解,且其降解速度远远大于纯膜的降解速度.紫外光照780h后,二氧化钛舍量为1%的复合膜失重达到了58.1%,而纯膜的光失重率仅为21.2%.(本文来源于《第五届中国功能材料及其应用学术会议论文集Ⅱ》期刊2004-09-01）

鲁建民,张湛,刘亚康,金关泰,陈文琇[5]（2002）在《粉末态高密聚乙烯的辐射接枝》一文中研究指出The radiation effect of powdery HDPE was studied,and was shown to be different behavior from sheet or film HDPE.Some factors affecting radiation grafting in solid state powdery HDPE like dose,dose rate,monomer kinds,were investigated in detail.The characteristics of grafted HDPE such as melting temperature,crystallinity,decomposition temperature and decomposition activation energy were analyzed.Compared to the ungrafted HDPE, the grafted HDPE has better cohesive force and flexibility.The influence of various groups on cohesive force and flexibility was studied.(本文来源于《化工学报》期刊2002年06期）

杨惠芳,张建军,张建玲[6]（2001）在《热重法研究高密聚乙烯膜的热稳定性及寿命(英文)》一文中研究指出用TG技术研究了高密聚乙烯膜的热稳定性 ,得到了失重为 5 % ,10 % ,15 %为寿终指标时的寿命方程分别为lgτ =1.2 43× 10 4 /T - 19.34,lgτ =1.6 0 9× 10 4 /T - 2 5 .17andlgτ=1.794× 10 4 /T - 2 8.0 0用Ozawa法和Kissinger法得到活化能分别为 2 35 .9kJ/mol和 2 32kJ/mo(本文来源于《化学研究》期刊2001年04期）

冀星,刘以荣,钱家麟,王剑秋[7]（1999）在《相继等温热解气相色谱法研究高密聚乙烯的热解》一文中研究指出采用相继等温热解气相色谱法研究了高密聚乙烯的热解动力学．结果表明，高密聚乙烯的热解反应为动力学一级反应， Ｃ２ － Ｃ４（ 气体部分） ， Ｃ５ － Ｃ１１（ 汽油馏分） ， Ｃ１２ － Ｃ２０（ 柴油馏分） ， Ｃ２１ － Ｃ３０（ 重油馏分） 及各组分的生成反应为平行一级反应，计算了各组分生成反应的 ｋ 、 Ｅ、 Ａ 值；考察了冷却剂对分离效果的影响，裂解产物获得了良好的分离．开发了高密聚乙烯的热解动力学模型，探讨了此研究对废聚乙烯油化技术的指导作用．(本文来源于《中国环境科学》期刊1999年04期）

张桂芝[8]（1990）在《毛毯吸水箱复面采用超高密聚乙烯板材延长毛毯使用寿命》一文中研究指出造纸机的压榨部是将湿纸离开网部伏辊继续进入压榨部改善纸页表面质量,增加成纸的紧度和强度。压榨部中,每道压榨中间都用毛毯将湿纸送到上下两个压榨中间进行挤压脱水。当湿纸在进入第一道压榨之前,先用吸水箱脱水,同时把湿纸紧紧地贴在毛毯上,(本文来源于《天津造纸》期刊1990年Z2期）

### 高密聚乙烯论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

研究聚乙烯质量分数分别为20%、30%、40%的石蜡基粘结剂对316L粉末注射成型工艺过程影响。转矩流变仪测试了混料过程扭矩变化、熔体流动速率仪测试了喂料流动性、TG分析了叁组粘结剂热分解特性,阿基米德排水法测试了喂料的平均密度。研究表明:聚乙烯(HDPE)含量为20%与30%的喂料,流动性较好,两者相差不大,粉末和粘结剂易发生分离,热脱脂时坯料容易坍塌、变形;HDPE含量为40%的喂料,流动性明显下降、粉末与粘结剂不易发生分离,成型坯料热脱脂过程中不易产生缺陷。叁组配方的热性特性相差不大,溶剂脱脂过程不产生缺陷.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 高密聚乙烯论文参考文献

[1].洪敏,谢林生,马玉录,李果,罗日萍.超声场对高密聚乙烯/硫酸钙复合材料混炼过程和性能的影响[J].高分子材料科学与工程.2014

[2].张欣,邓子玉,曹广元.不同含量高密聚乙烯蜡基粘结剂对316L粉末注射工艺喂料特性的影响[J].沈阳理工大学学报.2011

[3].汪辉亮,Hugh,R．Brown.原子力显微镜(AFM)研究甲基丙烯酸缩水甘油酯在高密聚乙烯表面的紫外接枝[C].2005年全国高分子学术论文报告会论文摘要集.2005

[4].昝菱,王松林,田丽红.纳米TiO_2固相光催化降解高密聚乙烯[C].第五届中国功能材料及其应用学术会议论文集Ⅱ.2004

[5].鲁建民,张湛,刘亚康,金关泰,陈文琇.粉末态高密聚乙烯的辐射接枝[J].化工学报.2002

[6].杨惠芳,张建军,张建玲.热重法研究高密聚乙烯膜的热稳定性及寿命(英文)[J].化学研究.2001

[7].冀星,刘以荣,钱家麟,王剑秋.相继等温热解气相色谱法研究高密聚乙烯的热解[J].中国环境科学.1999

[8].张桂芝.毛毯吸水箱复面采用超高密聚乙烯板材延长毛毯使用寿命[J].天津造纸.1990

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ddaff83a39db122355722ec1.html