# 一种管道检测用安全服论文和设计-刘艳玲

### 全文摘要

本实用新型公开了一种管道检测用安全服，其结构包括安全服装主体、放置槽和照明装置，通过设置了放置槽，通过箱体放置管道检修工具，并且在顶盖和箱体内分别设置有第一磁铁和第二磁铁，通过顶盖自身重力下压，通过第一磁铁和第二磁铁相互吸附，使顶盖和箱体进行紧密贴合，并且连接处设置有橡胶垫，达到了为管道检修工具提供了放置位置，并且具有防水效果，防止容易检修工具进水导致损坏的有益效果，通过设置了照明装置，通过照明装置内的电池供电通过LED灯产生亮度提供照明，照明装置分别设置有两个，可以通过滑轨滑动将照明装置进行取下，进行手拿，达到了对管道内提供照明，并且不需要通过手持照明，使工作人员方便对管道进行检修的有益效果。

### 主设计要求

1.一种管道检测用安全服，包括安全服装主体（1）、拉链（2）和反光条（3），其特征在于：还包括放置槽（4）和照明装置（5），所述安全服装主体（1）前端中部与拉链（2）进行相互缝合，所述安全服装主体（1）前后两侧均与反光条（3）进行粘接，所述安全服装主体（1）前端面左右两侧距离底端边缘十厘米处与放置槽（4）进行相互缝合，所述安全服装主体（1）顶端左右两侧均与照明装置（5）进行粘接，所述放置槽（4）由箱体（41）、橡胶垫（42）、第一磁铁（43）、顶盖（44）、第二磁铁（45）和扣板（46）组成，所述箱体（41）顶端内侧与橡胶垫（42）进行嵌入配合，所述箱体（41）内侧前端面顶端中部与第一磁铁（43）进行螺栓连接，所述箱体（41）顶端面后方通过合页与顶盖（44）进行铰接，所述顶盖（44）内侧前端面中部与第二磁铁（45）进行螺栓连接，所述顶盖（44）前端面中部与扣板（46）进行螺栓连接，所述箱体（41）后端与安全服装主体（1）进行相互缝合，所述照明装置（5）由外壳（51）、后盖（52）、电池（53）、滑轨（54）、灯罩（56）、透明防护板（57）、LED灯（58）和反光罩（59）组成，所述外壳（51）后端内侧与后盖（52）外侧进行螺纹连接，所述外壳（51）内侧与电池（53）进行嵌入配合，所述外壳（51）底端与滑轨（54）进行螺栓连接，所述外壳（51）内部右侧与灯罩（56）进行螺纹连接，所述灯罩（56）内部右侧与透明防护板（57）进行嵌入配合，所述灯罩（56）内部左侧与反光罩（59）进行嵌入配合，所述反光罩（59）右侧圆心处与LED灯（58）进行嵌入配合，所述滑轨（54）底端与安全服装主体（1）进行粘接。

### 设计方案

1.一种管道检测用安全服，包括安全服装主体（1）、拉链（2）和反光条（3），其特征在于：还包括放置槽（4）和照明装置（5），所述安全服装主体（1）前端中部与拉链（2）进行相互缝合，所述安全服装主体（1）前后两侧均与反光条（3）进行粘接，所述安全服装主体（1）前端面左右两侧距离底端边缘十厘米处与放置槽（4）进行相互缝合，所述安全服装主体（1）顶端左右两侧均与照明装置（5）进行粘接，所述放置槽（4）由箱体（41）、橡胶垫（42）、第一磁铁（43）、顶盖（44）、第二磁铁（45）和扣板（46）组成，所述箱体（41）顶端内侧与橡胶垫（42）进行嵌入配合，所述箱体（41）内侧前端面顶端中部与第一磁铁（43）进行螺栓连接，所述箱体（41）顶端面后方通过合页与顶盖（44）进行铰接，所述顶盖（44）内侧前端面中部与第二磁铁（45）进行螺栓连接，所述顶盖（44）前端面中部与扣板（46）进行螺栓连接，所述箱体（41）后端与安全服装主体（1）进行相互缝合，所述照明装置（5）由外壳（51）、后盖（52）、电池（53）、滑轨（54）、灯罩（56）、透明防护板（57）、LED灯（58）和反光罩（59）组成，所述外壳（51）后端内侧与后盖（52）外侧进行螺纹连接，所述外壳（51）内侧与电池（53）进行嵌入配合，所述外壳（51）底端与滑轨（54）进行螺栓连接，所述外壳（51）内部右侧与灯罩（56）进行螺纹连接，所述灯罩（56）内部右侧与透明防护板（57）进行嵌入配合，所述灯罩（56）内部左侧与反光罩（59）进行嵌入配合，所述反光罩（59）右侧圆心处与LED灯（58）进行嵌入配合，所述滑轨（54）底端与安全服装主体（1）进行粘接。

2.根据权利要求1所述的一种管道检测用安全服，其特征在于：所述滑轨（54）分别由滑块和滑槽组成，并且滑槽底端与安全服装主体（1）进行粘接。

3.根据权利要求1所述的一种管道检测用安全服，其特征在于：所述照明装置（5）均设置有两个，分别设置于安全服装主体（1）顶端左右两侧肩膀处。

4.根据权利要求1所述的一种管道检测用安全服，其特征在于：所述放置槽（4）均设置有两个，分别设置于安全服装主体（1）前端面底部左右两侧。

5.根据权利要求1所述的一种管道检测用安全服，其特征在于：所述橡胶垫（42）的厚度为0.5CM，并且宽度为一厘米。

6.根据权利要求1所述的一种管道检测用安全服，其特征在于：所述第一磁铁（43）和第二磁铁（45）为异极相对。

7.根据权利要求1所述的一种管道检测用安全服，其特征在于：所述灯罩（56）和后盖（52）与外壳（51）连接处均设置有密封圈，并且灯罩（56）与透明防护板（57）连接处也设置有密封圈。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及管道检测设备技术领域，具体涉及一种管道检测用安全服。

背景技术

管道是用管子、管子联接件和阀门等联接成的用于输送气体、液体或带固体颗粒的流体的装置，安全服是由面布、防护层、衬里组成，在对管道检测使工作人员需要穿戴安全服对管道进行检测，因此需要一种管道检测用安全服，但是现有技术无法对管道检修工具进行安全放置，导致管道检修工具容易进水导致损坏，并且无法无法提供照明，导致工作人员对管道内的视线差，造成管道检修不全面。

实用新型内容

（一）要解决的技术问题

为了克服现有技术不足，现提出一种管道检测用安全服，为解决现有技术无法对管道检修工具进行安全放置，导致管道检修工具容易进水导致损坏的问题，达到了为管道检修工具提供了放置位置，并且具有防水效果，防止容易检修工具进水导致损坏的有益效果，为解决现有技术无法无法提供照明，导致工作人员对管道内的视线差，造成管道检修不全面的问题，达到了对管道内提供照明，并且不需要通过手持照明，使工作人员方便对管道进行检修的有益效果。

（二）技术方案

本实用新型通过如下技术方案实现：本实用新型提出了一种管道检测用安全服：包括安全服装主体、拉链、反光条、放置槽和照明装置，所述安全服装主体前端中部与拉链进行相互缝合，所述安全服装主体前后两侧均与反光条进行粘接，所述安全服装主体前端面左右两侧距离底端边缘十厘米处与放置槽进行相互缝合，所述安全服装主体顶端左右两侧均与照明装置进行粘接，所述放置槽由箱体、橡胶垫、第一磁铁、顶盖、第二磁铁和扣板组成，所述箱体顶端内侧与橡胶垫进行嵌入配合，所述箱体内侧前端面顶端中部与第一磁铁进行螺栓连接，所述箱体顶端面后方通过合页与顶盖进行铰接，所述顶盖内侧前端面中部与第二磁铁进行螺栓连接，所述顶盖前端面中部与扣板进行螺栓连接，所述箱体后端与安全服装主体进行相互缝合，所述照明装置由外壳、后盖、电池、滑轨、灯罩、透明防护板、LED灯和反光罩组成，所述外壳后端内侧与后盖外侧进行螺纹连接，所述外壳内侧与电池进行嵌入配合，所述外壳底端与滑轨进行螺栓连接，所述外壳内部右侧与灯罩进行螺纹连接，所述灯罩内部右侧与透明防护板进行嵌入配合，所述灯罩内部左侧与反光罩进行嵌入配合，所述反光罩右侧圆心处与LED灯进行嵌入配合，所述滑轨底端与安全服装主体进行粘接。

进一步的，所述滑轨分别由滑块和滑槽组成，并且滑槽底端与安全服装主体进行粘接。

进一步的，所述照明装置均设置有两个，分别设置于安全服装主体顶端左右两侧肩膀处。

进一步的，所述放置槽均设置有两个，分别设置于安全服装主体前端面底部左右两侧。

进一步的，所述橡胶垫的厚度为0.5CM，并且宽度为一厘米。

进一步的，所述第一磁铁和第二磁铁为异极相对。

进一步的，所述灯罩和后盖与外壳连接处均设置有密封圈，并且灯罩与透明防护板连接处也设置有密封圈。

进一步的，所述LED灯的型号为3570系列LED灯。

进一步的，所述橡胶垫的材质为丁晴橡胶。

（三）有益效果

本实用新型相对于现有技术，具有以下有益效果：

1)、为解决现有技术无法对管道检修工具进行安全放置，导致管道检修工具容易进水导致损坏的问题，通过设置了放置槽，通过箱体放置管道检修工具，并且在顶盖和箱体内分别设置有第一磁铁和第二磁铁，通过顶盖自身重力下压，通过第一磁铁和第二磁铁相互吸附，使顶盖和箱体进行紧密贴合，并且连接处设置有橡胶垫，达到了为管道检修工具提供了放置位置，并且具有防水效果，防止容易检修工具进水导致损坏的有益效果。

2)、为解决现有技术无法无法提供照明，导致工作人员对管道内的视线差，造成管道检修不全面的问题，通过设置了照明装置，通过照明装置内的电池供电通过LED灯产生亮度，通过反光罩反射并且聚集亮光，通过透明防护板对管道内进行提供照明，照明装置分别设置有两个，可以通过滑轨滑动将照明装置进行取下，进行手拿，达到了对管道内提供照明，并且不需要通过手持照明，使工作人员方便对管道进行检修的有益效果。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的放置槽结构示意图；

图3为本实用新型的照明装置结构示意图；

图中：安全服装主体-1、拉链-2、反光条-3、放置槽-4、照明装置-5、箱体-41、橡胶垫-42、第一磁铁-43、顶盖-44、第二磁铁-45、扣板-46、外壳-51、后盖-52、电池-53、滑轨-54、开关按键-55、灯罩-56、透明防护板-57、LED灯-58、反光罩-59。

具体实施方式

本技术方案中：

放置槽4、照明装置5、箱体41、橡胶垫42、第一磁铁43、顶盖44、第二磁铁45、扣板46、外壳51、后盖52、电池53、滑轨54、开关按键55、灯罩56、透明防护板57、LED灯58和反光罩59为本实用新型含有实质创新性构件。

安全服装主体1、拉链2和反光条3为实现本实用新型技术方案必不可少的连接性构件。

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

请参阅图1、图2与图3，本实用新型提供一种管道检测用安全服：包括安全服装主体1、拉链2、反光条3、放置槽4和照明装置5，安全服装主体1前端中部与拉链2进行相互缝合，安全服装主体1前后两侧均与反光条3进行粘接，安全服装主体1前端面左右两侧距离底端边缘十厘米处与放置槽4进行相互缝合，安全服装主体1顶端左右两侧均与照明装置5进行粘接，放置槽4由箱体41、橡胶垫42、第一磁铁43、顶盖44、第二磁铁45和扣板46组成，箱体41顶端内侧与橡胶垫42进行嵌入配合，箱体41内侧前端面顶端中部与第一磁铁43进行螺栓连接，箱体41顶端面后方通过合页与顶盖44进行铰接，顶盖44内侧前端面中部与第二磁铁45进行螺栓连接，顶盖44前端面中部与扣板46进行螺栓连接，箱体41后端与安全服装主体1进行相互缝合，照明装置5由外壳51、后盖52、电池53、滑轨54、开关按键55、灯罩56、透明防护板57、LED灯58和反光罩59组成，外壳51后端内侧与后盖52外侧进行螺纹连接，外壳51内侧与电池53进行嵌入配合，外壳51底端与滑轨54进行螺栓连接，外壳51顶端面距离右侧边缘一厘米处与开关按键55进行嵌入配合，外壳51内部右侧与灯罩56进行螺纹连接，灯罩56内部右侧与透明防护板57进行嵌入配合，灯罩56内部左侧与反光罩59进行嵌入配合，反光罩59右侧圆心处与LED灯58进行嵌入配合，滑轨54底端与安全服装主体1进行粘接，电池53、LED灯58和开关按键55串联形成回路。

其中，所述滑轨54分别由滑块和滑槽组成，并且滑槽底端与安全服装主体1进行粘接，有利于使外壳51通过滑块与滑槽滑动将照明装置5进行取下。

其中，所述照明装置5均设置有两个，分别设置于安全服装主体1顶端左右两侧肩膀处，有利于对管道内侧进行提供照明。

其中，所述放置槽4均设置有两个，分别设置于安全服装主体1前端面底部左右两侧，有利于对管道检修工具进行放置。

其中，所述橡胶垫42的厚度为0.5CM，并且宽度为一厘米，有利于对箱体41和顶盖44连接处进行密封。

其中，所述第一磁铁43和第二磁铁45为异极相对，有利于使第一磁铁43和第二磁铁45相互吸附。

其中，所述灯罩56和后盖52与外壳51连接处均设置有密封圈，并且灯罩56与透明防护板57连接处也设置有密封圈，有利于对照明装置5进行密封处理，使照明装置5具有防水效果。

其中，所述LED灯58的型号为3570系列LED灯，亮度高，使用寿命长。

其中，所述橡胶垫42的材质为丁晴橡胶，密封性以及防水性好。

本专利所述的第一磁铁43和第二磁铁45的成分是铁、钴、镍等原子，其原子的内部结构比较特殊，本身就具有磁矩，磁铁能够产生磁场，具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。

工作原理：首先通过拉链2将安全服装主体1通过前端进行打开，然后将安全服装主体1穿上，通过拉链2对安全服装主体1前端进行密合，并且安全服装主体1设置有反光条3，通过反光条3反射光度，对工作人员的位置进行识别，并且设置了放置槽4，通过箱体41对管道检修工具进行放置，并且在顶盖44和箱体41内分别设置有第一磁铁43和第二磁铁45，在不使用时，顶盖44通过自身重力下压，通过第一磁铁43和第二磁铁45相互吸附，使顶盖44和箱体41进行紧密贴合，并且箱体41顶部设置有橡胶垫42，对箱体41和顶盖44连接处进行密封处理，达到了为管道检修工具提供了放置位置，并且具有防水效果，防止容易检修工具进水导致损坏的有益效果，并且还设置了照明装置5，通过外壳51内的电池53供电，按下开关按键55，使LED灯58工作，通过反光罩59反射并且聚集亮光，使光度通过透明防护板57对管道内进行提供照明，并且照明装置5分别设置有两个，可以通过滑轨54滑动将照明装置5进行取下，进行手拿，并且在更换电池53时，只需要通过转动后盖52，打开外壳51后端，对外壳51内部的电池53取出进行更换，达到了对管道内提供照明，并且不需要通过手持照明，使工作人员方便对管道进行检修的有益效果，解决了现有技术无法无法提供照明，导致工作人员对管道内的视线差，造成管道检修不全面的问题。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822261614.1

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209711594U

授权时间:20191203

主分类号:A41D13/01

专利分类号:A41D13/01;A41D27/00;F21V33/00;F21W131/411;F21Y115/10

范畴分类:申请人:中科智清（天津）环境科技有限公司

第一申请人:中科智清（天津）环境科技有限公司

申请人地址:300541 天津市滨海新区自贸试验区(中心商务区）宝元大厦21层YT-2111

发明人:刘艳玲

第一发明人:刘艳玲

当前权利人:中科智清（天津）环境科技有限公司

代理人:高正方

代理机构:12217

代理机构编号:天津市尚仪知识产权代理事务所(普通合伙) 12217

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ddf9976faf55f487338243d2.html