# CuO强化MFC活化过硫酸盐降解偶氮染料废水及同步产电研究

### 论文摘要

利用CuO强化微生物燃料电池（MFC）活化过硫酸盐（PDS）,提高MFC对偶氮染料的降解率及同步产电性能.考察初始pH、CuO浓度、PDS浓度等因素对降解率及同步产电的影响.实验结果表明,最佳反应条件:初始pH为3.0,CuO浓度为0.6 mmol·L-1,PDS浓度为2 mmol·L-1时,反应4 h后MO降解率达到99.3%.比未投加CuO时MO降解率提高12.8%;MFC最大输出功率密度从53.0 mW·m-2增大到103.5 mW·m-2,输出功率密度提高1.95倍;对应的表观内阻从484.1Ω减小到318.6Ω,下降幅度达到34.1%.降解机理研究表明,MO降解过程中的主要活性物质为SO-4·和少量·OH.反应前后水样的紫外-可见光谱对比显示,MO降解过程中偶氮键率先断裂,然后生成含苯环类的中间产物,最终得到矿化.

### 论文目录

- 1 引言 （Introduction）

- 2 材料与方法 （Materials and methods）

- 2.1 实验装置

- 2.2 实验方法

- 2.3 分析测试方法

- 2.3.1 水质指标

- 2.3.2 产电指标 电流密度按式 （1） 计算:

- 3 结果与讨论 （Results and discussion）

- 3.1 MFC启动阶段

- 3.2 不同体系的比较

- 3.3 CuO浓度的影响

- 3.3.1 CuO浓度对MO降解率的影响

- 3.3.2 CuO浓度对产电性能的影响

- 3.4 PDS浓度的影响

- 3.4.1 PDS浓度对MO降解率的影响

- 3.4.2 PDS浓度对产电性能的影响

- 3.5 初始pH的影响

- 3.5.1 初始pH对MO降解率的影响

- 3.5.2 初始pH对产电性能的影响

- 3.6 MO降解的反应动力学

- 3.7 降解机理研究

- 4 结论 （Conclusions）

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 冯俊生,姚海祥,蔡晨,申荣艳,王晓红,张郓

关键词: 微生物燃料电池,氧化铜,过硫酸盐,甲基橙,同步产电,硫酸根自由基

来源: 环境科学学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 常州大学环境与安全工程学院

基金: 江苏省学产研前瞻性联合研究项目(No.BY2015027-06)

分类号: X703

DOI: 10.13671/j.hjkxxb.2019.0025

页码: 1157-1165

总页数: 9

文件大小: 472K

下载量: 300

### 相关论文文献

- [1].基于文献计量的全球活化过硫酸盐氧化技术研究趋势分析[J]. 环境工程学报 2020(10)

- [2].活化过硫酸盐氧化技术修复有机污染土壤[J]. 宁德师范学院学报(自然科学版) 2014(04)

- [3].炭质材料在活化过硫酸盐高级氧化技术中的应用进展[J]. 化工进展 2020(08)

- [4].紫外活化过硫酸盐降解磷酸三（1,3-二氯异丙基）酯[J]. 水处理技术 2020(10)

- [5].过硫酸盐活化高级氧化技术在污水处理中的应用[J]. 华东交通大学学报 2014(06)

- [6].过硫酸盐活化技术去除水中有机污染物的研究进展[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2016(11)

- [7].活化过硫酸盐技术的研究进展[J]. 工业水处理 2012(12)

- [8].过硫酸盐高级氧化技术的活化方法研究进展[J]. 现代化工 2009(04)

- [9].活化过硫酸盐氧化法修复有机污染土壤的研究进展[J]. 化工进展 2018(12)

- [10].过硫酸盐高级氧化技术在工业废水处理中的应用[J]. 四川化工 2018(05)

- [11].紫外-过硫酸盐工艺去除水中磷酸三(2-氯乙基)酯的动力学原理及其降解产物[J]. 净水技术 2017(05)

- [12].过硫酸盐活化高级氧化新技术[J]. 化学进展 2008(09)

- [13].城市环境所在新型锰基磁性材料激活过硫酸盐机制方面取得进展[J]. 化工新型材料 2020(05)

- [14].过硫酸盐活化技术降解污染物的研究进展[J]. 化学与生物工程 2018(06)

- [15].电协同铁活化过硫酸盐氧化砷的实验研究[J]. 环境工程 2016(S1)

- [16].非活化单过硫酸盐降解柳氮磺胺吡啶:动力学及机制[J]. 环境科学 2020(05)

- [17].电协同铁活化过硫酸盐降解有机废水的研究展望[J]. 生物技术世界 2013(01)

- [18].全国最大过硫酸盐项目开工[J]. 化工时刊 2011(04)

- [19].紫外活化过硫酸盐降解水中三氯蔗糖动力学和机制[J]. 环境科学 2020(10)

- [20].活化过硫酸盐氧化地下水中苯酚的动力学研究[J]. 中国环境科学 2015(09)

- [21].紫外/过硫酸盐降解水中对氨基苯甲酸的研究[J]. 生物化工 2019(01)

- [22].过硫酸盐修复有机污染场地建筑物腐蚀性研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [23].原位化学氧化修复技术——过硫酸盐氧化的研究[J]. 科技致富向导 2013(18)

- [24].单过硫酸盐活化技术的研究进展[J]. 广东化工 2019(05)

- [25].铁活化过硫酸盐降解有机污染物的研究进展[J]. 金属世界 2018(02)

- [26].天然有机物活化过硫酸盐降解土壤有机污染物效果[J]. 环境科学 2018(10)

- [27].过硫酸盐氧化修复有机污染土壤的研究现状[J]. 油气田环境保护 2019(01)

- [28].过硫酸盐高级氧化技术的研究进展[J]. 榆林学院学报 2017(02)

- [29].过硫酸盐活化技术的研究进展[J]. 现代化工 2018(07)

- [30].发展过硫酸盐清洁生产工艺[J]. 河南化工 2010(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/de11d60608d9e3cc20b02b42.html