# 外墙拉毛劈开砖防泛碱防污染嵌缝施工技术

杭州建工集团有限责任公司浙江杭州310000

摘要：外墙劈开砖十分适合作为教堂、仿古建筑及高档别墅等建筑物的外墙装饰。劈开砖按表面的光滑程度分，可分为平面砖和拉毛砖。拉毛劈开砖多用于教堂建筑及仿古建筑的外墙装饰中，它的质感更能体现出建筑的欧式、古典等特征。

关键词：外墙拉毛；劈开砖；碱防污染；嵌缝施工技术

1对外墙石材施工的经验总结及防水防碱必要性

因为石材本身都有一个天然突出的物理特点———吸水性。由于不合理的堆放、包装、运输及外界污染源，如水汽、雨水、油污等与其接触，石材极易产生污染。常见的污染问题有：泛碱、锈斑、吐黄、污斑、油斑、草绳黄及风化、老化、褪色、光泽磨损等。石材防护的主要原理是防护剂中有效物质随溶剂渗入石材内部，待溶剂自然挥发后，有效物质和石材晶体结合，在石材表面下形成一道有效的防护屏障，以阻止外来及内部污染的渗入，从而达到保护石材，延长石材寿命的作用，因为经防护后的石材，其吸水率大幅度降低，可以说几乎不吸水，水分渗不进石材，污染也就无从产生。经防护后的石材有以下七大特点：防水，防污，抗紫外线（延缓石材褪色时间），抗冻，抗溶解性，保持石材透气性，降低日常保养难度。

2积极采用新技术、新工艺、新材料

对外墙板块之间的分格缝、大角、阴角、窗膀等处，采用PVC槽口条、角条预埋，可以避免在起条时造成缺棱、掉角缺陷。杆子一律采用铝合金方管，在使用前先擦一遍机油，这样做出的窗膀、大角、阴角等笔直、美观。对外墙大角以下及勒脚均贴外墙面砖加以保护。水落管采用高档PVC管，按间距不大于1m一个伸缩节，底部用直径150mm镀锌管保护，高度以1.8m为宜。所有窗膀、窗台、大角、阴角等部位一律用砂纸打磨，刷浅灰色立邦漆二度，以增强观感。室外散水阳角及分格缝两侧采用大理石条保护。

3对拉毛技术的要求

#&基层抹灰，主要指窗口、窗台、栏板等部位，先充分湿润砖基体，混凝土基体应先用108胶和水泥浆涂刷一遍。比较光滑的或有油污的部位应凿毛，以防空鼓。抹灰时，大角、窗台、窗口、栏板处是质量控制的重点。面层抹灰是拉毛的最后一道工序，也是外墙拉毛各个施工环节中最重要的一个环节，在施工中应加强质量检查，具体应注意以下几点。在基层抹灰后，大角、阴角等处放线抄平，粘贴PVC角条和分格条，使用108和水泥做粘结材料，要求在罩面前1d进行，以保证角条、分格条牢固，防止变形。面层抹灰前应充分湿润基层底灰，至少湿水1遍，以保证拉毛时罩面砂浆干湿一致，防止拉毛产生不均匀现象。

4施工技术要点

为了使施工人员更好地理解本方法，下面将结合实施例中的附图对本技术方案进行清楚、完整的描述。

图1横缝专用圆钢勾缝溜子（单位：mm）

4.1施工作业条件

根据劈开砖的实际尺寸和外墙立面尺寸，按照劈开砖立面排版图，在要铺贴的外墙面上进行测量放线，按照控制线进行铺贴。用水泥砂浆满粘法铺贴劈开砖，水泥砂浆应使用低碱水泥，以防因水泥泛碱影响砖面装饰效果，待水泥砂浆干透后再进行嵌缝作业，一般为为7d左右。

4.2配制专用改良嵌缝材料

先将传统填缝剂加水搅拌均匀（一般比例为1∶0．2），填缝剂的水泥砂浆应使用低碱水泥，以防因水泥泛碱影响装饰效果，而后再按照粉∶细砂=1∶0．6加入细砂，再次搅拌至“手握成团，落地成花”即可备用。

4.3采用专用的横缝、竖缝勾缝溜子配合装料器进行勾缝

专用勾缝器具应根据设计要求的砖缝形状选用，砖缝一般有凹平、凹圆、三角缝等，具体按设计要求。当采用凹平砖缝时，专用勾缝溜子应使用扁铁制作，可以直接从市场上购买到，勾缝溜子的宽度宜比砖缝小1～2mm；当采用凹圆砖缝时，专用勾缝溜子可使用圆钢制作。如果砖缝宽度是5mm，采用Ф8钢筋进行勾缝，如果砖缝宽度是8mm，采用Ф12钢筋进行勾缝。以此类推，即勾缝用的钢筋均比砖缝大3～4mm。施工中，根据横缝与竖缝不同，使用不同的专用勾缝溜子长度也不尽相同。横缝专用勾缝溜子一般根据一次填充横缝长度为宜，通常一次性勾横缝长度为200～300mm为宜。竖缝专用勾缝溜子则根据外墙劈开砖的宽度尺寸选用，竖缝专用溜子长度一般大于宽度尺寸10～20mm，现以长×宽=60mm×240mm的拉毛劈开砖为例。传统做法中，在外墙劈开砖勾缝施工时易造成材料掉落地上造成浪费，且施工工效低。为避免材料浪费，加快施工工效，在使用专用横向勾缝溜子施工时，可配套使用横缝相配套的横缝装料器。横缝配套装料器可采用1mm厚铁皮，制成长×宽=200mm×150mm的形似簸箕的器皿装料，和勾缝溜子一起配套使用。外墙劈开砖勾竖缝施工时，为减少材料掉落地上造成浪费，加快施工工效。在使用专用勾竖缝溜子施工时，可配套使用竖缝相配套的竖缝装料器。竖缝配套装料器可采用平常废弃的塑料易拉罐或者饮料瓶制成。用废弃的塑料易拉罐或者饮料瓶上半部切割出一块40mm×90mm的槽口。

4.4嵌缝方法

待劈开砖粘结水泥砂浆干透后进行嵌缝作业，一般在劈开砖粘贴7d后进行嵌缝作业，雨天不施工。拌制好的专用嵌缝剂浆料要在3～4h内用完，当气温超过30℃时，要在2～3h内用完。一次拌量不宜太多，一般每次搅拌一包，未用完已经结硬的浆料不得重新加水搅拌后再用。因拉毛劈开砖表面粗糙且易被污染难清理的特性，不宜采用大面积抹缝及灰匙喂缝的填缝方法，应采用外墙拉毛劈开砖防污染防泛碱嵌缝技术专用勾缝器具喂缝的嵌缝方法。

4.5墙面清理

在使用外墙拉毛劈开砖防污染防泛碱嵌缝施工技术勾缝后，粘附在砖面上的填缝剂余料因失水干燥、手指触动即可掉落。可使用干塑料软毛刷清除使其脱落，剩余污渍可采用海绵沾水擦洗砖面，切勿使用草酸等强酸强碱材料清洗。

5优点和效果

外墙拉毛劈开砖防污染防泛碱嵌缝施工技术，能有效改善外墙拉毛劈开砖勾缝易污染墙面、易出现渗析、发白、泛碱这一系列问题。经反复试验和在工程中应用的实践证明，拉毛劈开砖外墙勾缝防污染防泛碱施工技术是在保证外墙勾缝强度的前提下，改良外墙勾缝施工工艺的施工技术。该技术提高了外墙勾缝施工质量，具有工艺简单、原材料采购方便等优点。可减少返工造成的材料、机械、劳动力浪费；消除返工带来的负面社会影响；无污染，无浪费，保证质量；直接和间接地缩短工期，节省成本；提升企业形象；具有较好的经济效益、环境效益和社会效益。

6外墙拉毛灰常见质量弊病的治理

6.1外墙拉毛灰裂缝的几种类型

大面积面层龟裂这种现象一般在工程竣工后半年较常见，主要原因是面层砂浆配合比不当，或石灰膏含量过大，或所用河砂含泥量过大又未认真淘洗。此问题可通过选择适当的配合比、选择优质原材料解决。局部墙面起鼓、裂缝主要是外墙构造柱、圈梁、阳台等混凝土基层抹灰起鼓和向阳面夏季气温过高未加养护，以及冬季面层受冻造成起鼓。对前一种情况可通过在混凝土表面凿毛、涂胶水泥浆处理加以解决。对后一种情况可通过合理安排施工时间解决，例如夏季应加强养护；冬季罩面在气温较高的上午时以后施工，下午时前结束，或用塑料布保护等。

6.2色泽不一致

出现这种情况的主要原因是未按配合比进行配料或材料控制不严，多次进料有差异。最好一次进足材料，并按同一配合比配料。

6.3拉毛不均匀

基层未充分湿润就进行罩面，造成干的部位拉毛较粗糙，湿的地方过细。拉毛时间掌握不好，造成相邻板块间出现差异。拉毛技术掌握不好，手劲轻重不一。

6.4外墙渗漏

外墙脚手眼堵塞不严，造成下雨时渗水。可用细石混凝土加适量膨胀剂将脚手架眼堵实，待干燥后添加防水材料一层。外墙基层抹灰起鼓，下雨时雨水由外向里渗漏。预防方法是在基层抹灰时对墙面充分湿润，将混凝土基面刷浆或凿毛处理。卫生间或厨房靠近外墙处用水时，由内向外渗水，主要原因是安装给排水管时混凝土振捣不密实或楼面混凝土非一次浇筑完成。预防方法是在主体结构施工时对该部位混凝土进行一次性浇筑，并振捣密实。暗敷于墙体内的各种给水管敷设时其接头不好或因装饰装修时破坏造成滴漏渗水。预防方法是认真做好接头处理和装修前技术交底，并及时做通水试验、水压试验；采用新型管材PVC管，该种管材用热熔接头，无需管件接头，施工方便，不渗漏。

结论

目前，外墙拉毛劈开砖嵌缝易污染墙面已成为普遍问题。因拉毛劈开砖表面粗糙被污染后难清理，且勾缝处易出现渗析、发白、泛碱现象，这一难题一直未得到有效解决。在实际施工中，易造成返工并影响建筑外立面效果，从而带来一系列负面影响。如何解决这一难题，我们经反复实践，得出了一种施工技术，即外墙拉毛劈开砖防污染防泛碱嵌缝施工技术。

参考文献

[1]陆本燕，王国保，罗斌，黄劲超，陈彬彬.超高层外墙免抹灰粘贴外墙砖施工专项技术[J].城市住宅，2017，24（11）：97-101.

[2]李青春，刘占川，郭晓峰，董立志，李幕英.薄抹灰外墙外保温系统抹面层开裂原因简析[J].上海涂料，2017，55（03）：55-56.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/de3e000ca891d9da60a0e226.html