# 一种颜料饰面层快速热干装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种颜料饰面层快速热干装置，包括移动机构和热干机构，Z轴导向轨道在对接槽的内部上下滑动实现整个热干机构在Z轴方向上的位置变化，其他水平方向上的位置变化由万向轮的移动来实现，热风生产机将产生的热风直接通过劲风口散出，劲风口的口径较大，适用于有耐磨PU罩面层的颜料饰面层的快速均匀热干，热风生产机通过内置管道将产生的热风由弱风口散出，弱风口的口径较小，风力和热量与劲风口相比散发较慢，但由于弱风口的数量较多，适用于未设有耐磨PU罩面层的颜料饰面层的快速均匀热干，本装置采用两种热干方式，满足不同厚度和材料的颜料饰面层的热干需求，增加实用性，结构简单，方便装拆。

### 主设计要求

1.一种颜料饰面层快速热干装置，包括移动机构(1)和热干机构(2)，热干机构(2)与移动机构(1)活动连接，其特征在于：所述移动机构(1)包括两组万向轮(11)、两组固定板(12)、两组Z轴导向架(13)和两组Z轴导向轨道(14)，所述万向轮(11)两个为一组安装在固定板(12)的底部，所述固定板(12)的顶面与Z轴导向架(13)底部固定连接，所述Z轴导向架(13)一组侧面外壁开设有直槽型的Z轴导向轨道(14)，所述Z轴导向轨道(14)与热干机构(2)活动连接，所述热干机构(2)包括劲风组件(21)和弱风组件(22)，劲风组件(21)与弱风组件(22)通过螺栓固定连接，所述劲风组件(21)包括电机箱(211)、四组Z轴对接块(212)、热风生产机(213)、两组劲风口(214)、四组对接槽(215)和两组延伸板(216)，所述对接槽(215)开设在Z轴对接块(212)上，所述电机箱(211)的内部安装热风生产机(213)，所述热风生产机(213)的风口与劲风口(214)的位置重合，所述劲风口(214)开设在电机箱(211)的外壁上，电机箱(211)的顶部两侧加工有延伸板(216)，所述延伸板(216)与弱风组件(22)固定连接，所述弱风组件(22)包括两组弧形连接架(221)、转轴(222)、Y轴套环(223)和弱风口(224)，所述弧形连接架(221)通过螺栓与延伸板(216)固定连接，弧形连接架(221)通过转轴(222)与Y轴套环(223)活动连接，转轴(222)位于Y轴套环(223)的内部，Y轴套环(223)的表面等距均匀开设弱风口(224)。

### 设计方案

1.一种颜料饰面层快速热干装置，包括移动机构(1)和热干机构(2)，热干机构(2)与移动机构(1)活动连接，其特征在于：所述移动机构(1)包括两组万向轮(11)、两组固定板(12)、两组Z轴导向架(13)和两组Z轴导向轨道(14)，所述万向轮(11)两个为一组安装在固定板(12)的底部，所述固定板(12)的顶面与Z轴导向架(13)底部固定连接，所述Z轴导向架(13)一组侧面外壁开设有直槽型的Z轴导向轨道(14)，所述Z轴导向轨道(14)与热干机构(2)活动连接，所述热干机构(2)包括劲风组件(21)和弱风组件(22)，劲风组件(21)与弱风组件(22)通过螺栓固定连接，所述劲风组件(21)包括电机箱(211)、四组Z轴对接块(212)、热风生产机(213)、两组劲风口(214)、四组对接槽(215)和两组延伸板(216)，所述对接槽(215)开设在Z轴对接块(212)上，所述电机箱(211)的内部安装热风生产机(213)，所述热风生产机(213)的风口与劲风口(214)的位置重合，所述劲风口(214)开设在电机箱(211)的外壁上，电机箱(211)的顶部两侧加工有延伸板(216)，所述延伸板(216)与弱风组件(22)固定连接，所述弱风组件(22)包括两组弧形连接架(221)、转轴(222)、Y轴套环(223)和弱风口(224)，所述弧形连接架(221)通过螺栓与延伸板(216)固定连接，弧形连接架(221)通过转轴(222)与Y轴套环(223)活动连接，转轴(222)位于Y轴套环(223)的内部，Y轴套环(223)的表面等距均匀开设弱风口(224)。

2.根据权利要求1所述的一种颜料饰面层快速热干装置，其特征在于：所述弧形连接架(221)上开设有与转轴(222)安装位置相匹配的安装槽。

3.根据权利要求1所述的一种颜料饰面层快速热干装置，其特征在于：所述弧形连接架(221)与延伸板(216)之间的连接角度可通过旋转衔接杆(225)进行调节。

4.根据权利要求1所述的一种颜料饰面层快速热干装置，其特征在于：所述转轴(222)与Y轴套环(223)的内壁之间留有缝隙，该缝隙的两端通过内置管道与热风生产机(213)的风口连通。

5.根据权利要求1所述的一种颜料饰面层快速热干装置，其特征在于：所述Z轴对接块(212)通过对接槽(215)与Z轴导向轨道(14)卡合，Z轴对接块(212)的背部固定安装在电机箱(211)的外壁上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及颜料饰面层热干技术领域，具体为一种颜料饰面层快速热干装置。

背景技术

现代湿壁画多为能够长时间保存的一种壁画方式，具有保存时间长、不龟裂、不皲裂、颜色鲜艳有层次、表面有质感和艺术价值高的特点，广泛适用于大型博物馆、科技馆等场所。

现有的湿壁画热干方式有两种，一是采用自然晾干的方式，但是自然晾干的方式热干速度慢，等待时间长，实用性不强，且在自然晾干过程中湿壁画表面容易发生轻微流动位错，产品质量差；二是采用机械热干方式，现有的颜料饰面层快速热干装置多为手持式装置，热干面积小，不方便操作，也无法实现快速热干的目的，且无法满足不同厚度和材料的颜料饰面层的快速热干需求，实用性不强，

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种颜料饰面层快速热干装置，具备能够满足不同厚度和材料的颜料饰面层的快速热干需求，增加实用性，结构简单，方便装拆的优点，可以解决现有技术中热干面积小，不方便操作，也无法实现快速热干的目的，且无法满足不同厚度和材料的颜料饰面层的快速热干需求，实用性不强的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种颜料饰面层快速热干装置，包括移动机构和热干机构，热干机构与移动机构活动连接，移动机构包括两组万向轮、两组固定板、两组Z轴导向架和两组Z轴导向轨道，万向轮两个为一组安装在固定板的底部，固定板的顶面与Z轴导向架底部固定连接，Z轴导向架一组侧面外壁开设有直槽型的Z轴导向轨道，Z轴导向轨道与热干机构活动连接，热干机构包括劲风组件和弱风组件，劲风组件与弱风组件通过螺栓固定连接，劲风组件包括电机箱、四组Z轴对接块、热风生产机、两组劲风口、四组对接槽和两组延伸板，对接槽开设在Z轴对接块上，电机箱的内部安装热风生产机，热风生产机的风口与劲风口的位置重合，劲风口开设在电机箱的外壁上，电机箱的顶部两侧加工有延伸板，延伸板与弱风组件固定连接，弱风组件包括两组弧形连接架、转轴、Y轴套环和弱风口，弧形连接架通过螺栓与延伸板固定连接，弧形连接架通过转轴与Y轴套环活动连接，转轴位于Y轴套环的内部，Y轴套环的表面等距均匀开设弱风口。

优选的，所述弧形连接架上开设有与转轴安装位置相匹配的安装槽。

优选的，所述弧形连接架与延伸板之间的连接角度可通过旋转衔接杆进行调节。

优选的，所述转轴与Y轴套环的内壁之间留有缝隙，该缝隙的两端通过内置管道与热风生产机的风口连通。

优选的，所述Z轴对接块通过对接槽与Z轴导向轨道卡合，Z轴对接块的背部固定安装在电机箱的外壁上。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

本颜料饰面层快速热干装置，通过电机箱驱动Z轴导向轨道在对接槽的内部上下滑动实现整个热干机构在Z轴方向上的位置变化，其他水平方向上的位置变化由万向轮的移动来实现，增加装置实用性，移动简单，方便使用，根据颜料饰面层的厚度和材料的不同，合理选择使用劲风组件或者弱风组件，劲风组件使用时，热风生产机将产生的热风直接通过劲风口散出，劲风口的口径较大，风力和热量散发较快，适用于有耐磨PU罩面层的颜料饰面层的快速均匀热干，弱风组件使用时，热风生产机通过内置管道将产生的热风传送至转轴与Y轴套环的内壁之间，再由弱风口散出，弱风口的口径较小，风力和热量与劲风口相比散发较慢，但由于弱风口的数量较多，适用于未设有耐磨PU罩面层的颜料饰面层的快速均匀热干，本装置采用两种热干方式，满足不同厚度和材料的颜料饰面层的热干需求，增加实用性，结构简单，方便装拆。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的移动机构结构示意图；

图3为本实用新型的劲风组件结构示意图；

图4为本实用新型的弱风组件结构示意图。

图中：1、移动机构；11、万向轮；12、固定板；13、Z轴导向架；14、Z轴导向轨道；2、热干机构；21、劲风组件；211、电机箱；212、Z轴对接块；213、热风生产机；214、劲风口；215、对接槽；216、延伸板；22、弱风组件；221、弧形连接架；222、转轴；223、Y轴套环；224、弱风口；225、衔接杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，一种颜料饰面层快速热干装置，包括移动机构1和热干机构2，热干机构2与移动机构1活动连接，移动机构1包括两组万向轮11、两组固定板12、两组Z轴导向架13和两组Z轴导向轨道14，万向轮11两个为一组安装在固定板12的底部，固定板12的顶面与Z轴导向架13底部固定连接，Z轴导向架13一组侧面外壁开设有直槽型的Z轴导向轨道14，Z轴导向轨道14与热干机构2活动连接，热干机构2包括劲风组件21和弱风组件22，劲风组件21与弱风组件22通过螺栓固定连接，劲风组件21包括电机箱211、四组Z轴对接块212、热风生产机213、两组劲风口214、四组对接槽215和两组延伸板216，对接槽215开设在Z轴对接块212上，电机箱211的内部安装热风生产机213，热风生产机213的风口与劲风口214的位置重合，劲风口214开设在电机箱211的外壁上，电机箱211的顶部两侧加工有延伸板216，延伸板216与弱风组件22固定连接，弱风组件22包括两组弧形连接架221、转轴222、Y轴套环223和弱风口224，弧形连接架221通过螺栓与延伸板216固定连接，弧形连接架221通过转轴222与Y轴套环223活动连接，转轴222位于Y轴套环223的内部，Y轴套环223的表面等距均匀开设弱风口224，弧形连接架221上开设有与转轴222安装位置相匹配的安装槽，弧形连接架221与延伸板216之间的连接角度可通过旋转衔接杆225进行调节，转轴222与Y轴套环223的内壁之间留有缝隙，该缝隙的两端通过内置管道与热风生产机213的风口连通，Z轴对接块212通过对接槽215与Z轴导向轨道14卡合，Z轴对接块212的背部固定安装在电机箱211的外壁上。

工作原理：通过电机箱211驱动Z轴导向轨道14在对接槽215的内部上下滑动实现整个热干机构2在Z轴方向上的位置变化，其他水平方向上的位置变化由万向轮11的移动来实现，根据颜料饰面层的厚度和材料的不同，合理选择使用劲风组件21或者弱风组件22，劲风组件21使用时，热风生产机213将产生的热风直接通过劲风口214散出，劲风口214的口径较大，风力和热量散发较快，适用于有耐磨PU罩面层的颜料饰面层的快速均匀热干，弱风组件22使用时，热风生产机213通过内置管道将产生的热风传送至转轴222与Y轴套环223的内壁之间，再由弱风口224散出，弱风口224的口径较小，风力和热量与劲风口214相比散发较慢，但由于弱风口224的数量较多，适用于未设有耐磨PU罩面层的颜料饰面层的快速均匀热干。

综上所述：本颜料饰面层快速热干装置，通过电机箱211驱动Z轴导向轨道14在对接槽215的内部上下滑动实现整个热干机构2在Z轴方向上的位置变化，其他水平方向上的位置变化由万向轮11的移动来实现，增加装置实用性，移动简单，方便使用，根据颜料饰面层的厚度和材料的不同，合理选择使用劲风组件21或者弱风组件22，劲风组件21使用时，热风生产机213将产生的热风直接通过劲风口214散出，劲风口214的口径较大，风力和热量散发较快，适用于有耐磨PU罩面层的颜料饰面层的快速均匀热干，弱风组件22使用时，热风生产机213通过内置管道将产生的热风传送至转轴222与Y轴套环223的内壁之间，再由弱风口224散出，弱风口224的口径较小，风力和热量与劲风口214相比散发较慢，但由于弱风口224的数量较多，适用于未设有耐磨PU罩面层的颜料饰面层的快速均匀热干，本装置采用两种热干方式，满足不同厚度和材料的颜料饰面层的热干需求，增加实用性，结构简单，方便装拆。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920289699.6

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209813612U

授权时间:20191220

主分类号:B44D3/24

专利分类号:B44D3/24

范畴分类:15E;

申请人:马鞍山宅体道新材料科技有限公司

第一申请人:马鞍山宅体道新材料科技有限公司

申请人地址:243000 安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路399号科创中心内A106-23

发明人:余斌

第一发明人:余斌

当前权利人:马鞍山宅体道新材料科技有限公司

代理人:王琪

代理机构:34102

代理机构编号:蚌埠鼎力专利商标事务所有限公司 34102

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/de582054125ae73f950e98b7.html