# 试析电力输电线路的运行维护及故障排除

（国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司辽宁省朝阳市122100）

摘要：电力输电线路的运行关系着整个电力系统的安全与稳定，其运行质量的高低，影响着社会的方方面面，关系着千家万户。如果破坏严重甚至会导致电力系统的瘫痪，给居民生活和社会生产带来严重的损失。因此，我们必须加强电力输电线路的运行维护及故障排除。

关键词：电力输电线路；运行维护；故障排除

电力输电线路的建设是当前社会经济建设所进行的必要工作，与人民的生活与社会生产之间有着直接的影响关系。在输电线路的运行和维护过程中，为了保证其达到一定的安全性和稳定性以及经济性，就要采取必要的维护手段和故障排除方法。但是从当前的电力输电线路整体运行现状来看，其在运行维护和故障排除方面的能力有待加强。

一、电力输电线路运行维护特征

实际中不难发现输电线路结构较为复杂，我国地域广阔，东西与南北存在较大的跨距，存在较为复杂的地形条件且气候条件各异，造成输电线路错综复杂，造成架空输电线路运行维护工作难度加大；其次输电容量不断增强，社会经济发展促进生产生活所需电量的增加，这就对输电系统输电提出更高的要求。可以说提高输电系统自身可靠性与安全性是提高供电稳定与可靠的必要条件；最后输电线路电压等级不断提高，危险性逐渐增加。输电线路需要输送越来越多且电压更高的电量，因此有必要区分新建线路输电通道与原有通道，线路朝着高容量方向发展。这样会造成输电风险增加，当夏季雷雨天气频繁时，容易出现雷击事故，因此实际中有必要做好电力输电线路运行维护工作。

二、电力输电线路的运行维护及故障排除的意义

为了进一步促进我国经济建设的有序开展，满足社会居民的生活需求，我国的电力部门加强了对于电力事业的发展。事实上，在整个电力系统中，电力输电线路起到了较为重要的作用，实现了对于发电站与变电站、配电站以及电力用户之间的有效连接，促进了电能生产与消费系统的高效转换。

基于这样的状况，就需要电力部门以及人员在实际的作业过程中需要加强对于电力系统的运行维护以及故障排除，并以此为基础提高电力输送的平稳性以及安全性，促进相关的经济利润以及社会效益的取得。

三、电力输电线路的运行维护具体策略

3.1强化线路运行的维护

改变以往电网接线的方法，采用最优化的方案接线运行。对于迂回、倒送等线路问题及时改进，如果有条件可以利用闭式电网代替开式电网：对于辐射型的电网，可以在有功功率损耗最小的前提下，将网络分割。将选择发电厂及变电所变压器的分接头时，要将发电机及调相机的无功功率充分利用起来。从而提高运行电压，降低电网中的电能损耗。为了满足电网适应负荷的需要，提高电网线路供电可靠性，可以在新建的变电所内并联两台或者以上型号及容量均相同的变压器，如果其中一台需要检修或者出现故障时，另外的变压器可以继续保持供电。轻载时如果并联运行变压器的台数没有变化，绕组中的电阻损耗相对较小，不过铁芯的损耗却占据相当大的比例，此时可以切除部分变压器，以减少其总损耗。检修的过程中，要尽可能减少停电输电线路的数量，采取快速检修法、带电检修法以及分相检修法等进行线路的检修，这样不仅可以提高供电可靠性，而且也可以提高电网的经济性。

3.2雷击维护技术

输电线路雷击防护技术有多种，具体是指：提升输电线路绝缘水平、安装避雷线与避雷器等，也可以从接地设备入手，优化并改良接地设备的冲击性能等。现阶段，输电线路雷击防范最科学的方法就是采用自动重合闸装置，发挥补救作用。这样即使雷击来临，输电线路出现相间短路时，保护动作将促使开关跳闸，在自动重合闸的作用下，开关将再次合闸，当故障消失后，线路依然能重新回归供电。

3.3机械力学检测技术

①导线监测系统。主要监测导线的振动、舞动、磨损等问题。具体监测过程为：凭借监测系统来采集一些关键参数信息，例如：导线的弯曲振幅、四周风速、风向以及温湿度等，再利用专业化的系统软件来剖析导线微风振动情况、导线劳损程度，再针对出现劳损的导线进行持续监测。

②杆塔监测。杆塔监测系统主要负责对杆塔进行全方位的动态及监测，主要监测目标包括：杆塔的锈蚀情况、螺栓有无松动、塔身是否出现位移，塔身的偏斜度等。对各类数据信息进行在线处理，利用相关参数等来对应提供警报信号。

四、电力输电线路的故障排除具体策略

4.1电力输电线路设计中存在的故障排查

在对电力输电线路进行设计的过程中，设计人员会非常容易受到施工现场外界环境的影响，因为实际施工现场的地理环境以及气候状况是影响电力输电线路相关运行情况的主要因素。这些因素会对线路的架设构建起到直接的影响，直接关系到线路构建的成功与否。因此，相关工作人员需要在恶劣问题发生之前，开展足够的技术咨询工作，争取实现技术上的攻坚克难，促进线路施工以及运行、检修和维护的顺利开展。施工设计人员需要对输电线路的检修以及监测等方面留出足够的空间和机会，切实保证其正常运行，参照实际情况开展相应的施工安排和资源整合。除此之外，施工设计人员还需要尽可能减少线路架设构建初期中存在的问题，切实预防其中潜在隐患，为施工设计中存在的问题进行及时的处理和解决。

4.2电力输电线路架设构建中存在的故障排查

在输电线路的架设构建过程中，施工材料丢失等问题常有发生。造成这些问题的原因除了气候以及地理环境因素之外，还有其他认为原因作祟。气候以及地理环境等自然因素可以通过技术上的攻坚克难以及深入研究克服，而材料盗窃等人为原因则需要加强材料管理强度，提升管理质量。在施工实际过程中，管理人员需要对材料浪费现象进行严格地杜绝，管理责任到人，以切实减少经济损失，为电力输电线路的架设构建的正常顺利进行提供保证，切实提升经济效益以及社会效益。

4.3输电线路的运行故障排查

单相接地的线路故障时电力输电线路中最常见的故障之一，它是由于电力线路在潮湿环境下中产生的，发生故障时，其电压值往往是零。因此单相接地的故障不是本身的线路故障而是周围的环境所引起的故障。除此之外，还有设备自身的缺陷所引起的故障。线路铺设需要在户外的环境来实现线路的架设，所以收到环境的干扰程度比较大。在实际的线路铺设的过程中往往忽视了线路的质量问题，因此会产生由于线路本身的原因所导致的线路故障的发生。自然力对于电力输电线的整个线路的运行和维护具有很大的影响。恶劣的天气，往往会导致线路的故障发生。

结语

综上所述，从输电线路的设计出发到输电线路的运行维护再到运营过程中的定期检修，注重细节贯穿始终，确保每一个阶段对输电线路的认真把关。在针对具体情况时还是要具体分析，及时发现故障、及时反映情况、及时找到合适的应对策略，在防范自然因素的同时也要注意人为破坏，加强运行中的维护工作，确保电力系统稳定运行。

参考文献：

[1]李昊.电力输电线路的运行维护及故障排除[J].黑龙江科学，2014.

[2]黄康平.电力输电线路的运行维护及故障排除[J].科技与企业，2014.

[3]李波.电力输电线路的运行维护及故障排除[J].现代经济信息，2015.

作者简介：

张健（1988.12-），男，辽宁朝阳人，沈阳工程学院本科，助理工程师，单位：国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司输电运检室

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/de72cf06446c8e1036ad04f9.html