# 一种研磨仪论文和设计-邓韬

### 全文摘要

本实用新型公开了一种研磨仪，解决了现有技术中研磨仪置物台无法进行倾斜的问题。其技术要点是：一种研磨仪，包括底座以及设置在底座一侧的研磨装置，底座上设置有操作台，操作台上方设置有用于固定假牙的置物台，置物台与操作台之间设置一端连接在操作台上的支撑柱，支撑柱的顶端设置有球形槽，球形槽内转动设置有转动球，转动球部分球体伸出球形槽，置物台底面固定设置有连接杆，连接杆与转动球连接。通过上述方案，使置物台可通过连接杆与转动球连接，由于两者通过球连接，从而可使置物台在一定范围内进行倾斜，以满足置物台在研磨时的倾斜需要，实现操作人员可从不同角度对假牙进行打磨。

### 主设计要求

1.一种研磨仪，包括底座（1）以及设置在所述底座（1）一侧的研磨装置（2），所述底座（1）上设置有操作台（3），所述操作台（3）上方设置有用于固定假牙的置物台（4），其特征在于：所述置物台（4）与所述操作台（3）之间设置一端连接在所述操作台（3）上的支撑柱（11），所述支撑柱（11）的顶端设置有球形槽（12），所述球形槽（12）内转动设置有转动球（13），所述转动球（13）部分球体伸出球形槽（12），所述置物台（4）底面固定设置有连接杆（15），所述连接杆（15）与所述转动球（13）连接。

### 设计方案

1.一种研磨仪，包括底座（1）以及设置在所述底座（1）一侧的研磨装置（2），所述底座（1）上设置有操作台（3），所述操作台（3）上方设置有用于固定假牙的置物台（4），其特征在于：所述置物台（4）与所述操作台（3）之间设置一端连接在所述操作台（3）上的支撑柱（11），所述支撑柱（11）的顶端设置有球形槽（12），所述球形槽（12）内转动设置有转动球（13），所述转动球（13）部分球体伸出球形槽（12），所述置物台（4）底面固定设置有连接杆（15），所述连接杆（15）与所述转动球（13）连接。

2.根据权利要求1所述的研磨仪，其特征在于：所述置物台（4）与所述操作台（3）之间还设置若干用于将所述置物台（4）复位的弹簧（16）。

3.根据权利要求2所述的研磨仪，其特征在于：所述转动球（13）上开设有内设螺纹的连接孔（14），所述连接杆（15）的底端杆体呈螺纹设置并与所述连接孔（14）螺纹连接。

4.根据权利要求3所述的研磨仪，其特征在于：所述置物台（4）上设置有用于固定假牙的固定件，所述固定件包括固定设置在所述置物台（4）台面上的两固定螺栓（5）以及活动设置在所述置物台（4）上的调节螺栓（6）。

5.根据权利要求4所述的研磨仪，其特征在于：所述置物台（4）上开设有用于安装所述调节螺栓（6）的调节槽（7），所述调节槽（7）内转动设置有穿出所述置物台（4）的丝杆（9），所述调节螺栓（6）的底端伸入所述调节槽（7）内与所述丝杆（9）螺纹连接并和所述调节槽（7）的两侧内壁贴触。

6.根据权利要求5所述的研磨仪，其特征在于：所述丝杆（9）上绕设的螺纹槽为梯形螺纹槽。

7.根据权利要求6所述的研磨仪，其特征在于：所述丝杆（9）处于所述置物台（4）外的端部设置有方便转动的旋钮（10）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及口腔材料制备设备的技术领域，尤其是涉及一种研磨仪。

背景技术

在假牙的加工工序中，其中一道工序为将加工成型后的牙床放到研磨仪上进行牙齿的研磨，使其表面更加光滑,将假牙放置于置物板上进行固定，并用研磨装置对其进行研磨。

目前，授权公告号为CN206169866U的中国专利公开了一种研磨仪，包括工作台，所述工作台上设置有支撑座和置物板，所述置物板上端设有一对挡块，所述行程孔内壁设置有齿条，行程孔内设置有滑块，所述滑块两侧通过转轴设置有齿轮，所述齿轮和齿条啮合，所述转轴上通过扭簧设置有制动片，所述制动片远离挡块的一端倾斜抵触在齿条上，另一端延伸有按压部；所述滑块内螺纹穿设有丝杆，所述丝杆的靠近挡块的一端设有夹紧块。

上述技术方案中，在对假牙研磨的过程中，操作者需要从不同的角度对假牙进行研磨，而假牙固定放置在置物板上，操作者无法便捷的对假牙进行不同角度的研磨，现有技术存在不足之处。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种可方便转动以及倾斜置物台的研磨仪。

本实用新型是通过以下技术方案得以实现的：

一种研磨仪，包括底座以及设置在所述底座一侧的研磨装置，所述底座上设置有操作台，所述操作台上方设置有用于固定假牙的置物台，所述置物台与所述操作台之间设置一端连接在所述操作台上的支撑柱，所述支撑柱的顶端设置有球形槽，所述球形槽内转动设置有转动球，所述转动球部分球体伸出球形槽，所述置物台底面固定设置有连接杆，所述连接杆与所述转动球连接。

通过采用上述技术方案，使置物台可通过连接杆与转动球连接，由于两者通过球连接，从而可使置物台在一定范围内进行倾斜，以满足置物台在研磨时的倾斜需要，实现操作人员可从不同角度对假牙进行打磨。

进一步设置为：所述置物台与所述操作台之间还设置若干用于将所述置物台复位的弹簧。

通过采用上述技术方案，使置物台在不需要倾斜时可在弹簧作用下自动复位，方便操作人员掌控置物台。

进一步设置为：所述转动球上开设有内设螺纹的连接孔，所述连接杆的底端杆体呈螺纹设置并与所述连接孔螺纹连接。

通过采用上述技术方案，利用连接杆与连接孔将连接杆与转动球可拆连接，方便后续在需要时对置物台进行拆装。

进一步设置为：所述置物台上设置有用于固定假牙的固定件，所述固定件包括固定设置在所述置物台台面上的两固定螺栓以及活动设置在所述置物台上的调节螺栓。

通过采用上述技术方案，利用活动设置的调节螺栓与两固定螺栓形成三角形结构从而将假牙固定在底座上，固定效果稳定，且操作简单。

进一步设置为：所述置物台上开设有用于安装所述调节螺栓的调节槽，所述调节槽内转动设置有穿出所述置物台的丝杆，所述调节螺栓的底端伸入所述调节槽内与所述丝杆螺纹连接并和所述调节槽的两侧内壁贴触。

通过采用上述技术方案，利用丝杆原理驱动调节螺栓运动，从而达到调节螺栓活动的目的，且驱动丝杆的操作过程简单，无需过大动作即可实现。

进一步设置为：所述丝杆上绕设的螺纹槽为梯形螺纹槽。

通过采用上述技术方案，梯形螺纹槽的丝杆具有自锁性，从而使调节螺栓在固定假牙时不会回移，使固定效果更为稳定。

进一步设置为：所述丝杆处于所述置物台外的端部设置有方便转动的旋钮。

通过采用上述技术方案，方便操作人员转动丝杆，从而更高效的控制调节螺栓的移动。

综上所述，本实用新型的有益技术效果为：

（1）置物台与操作台之间通过转动球连接，从而可满足置物台在需要时进行倾斜；

（2）置物台在倾斜后可自动复位，方便操作人员的使用；

（3）置物台上进行假牙的夹持固定时操作简单，效果稳定。

附图说明

图1是本实用新型的等轴测示意图；

图2是本实用新型的俯视图；

图3是沿图2中A-A线的剖视图。

附图标记：1、底座；2、研磨装置；3、操作台；4、置物台；5、固定螺栓；6、调节螺栓；7、调节槽；8、穿孔；9、丝杆；10、旋钮；11、支撑柱；12、球形槽；13、转动球；14、连接孔；15、连接杆；16、弹簧。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

参照图1，为本实用新型公开的一种研磨仪，包括底座1以及设置在底座1一侧的研磨装置2。底座1上设置有操作台3，操作台3上设有置物台4。置物台4用于放置和固定假牙，操作者可通过操控研磨装置2对固定放置在置物台4上的假牙进行研磨。

在置物台4台面上设置有用于固定假牙的固定件，固定件包括两根竖直在置物台4台面的固定螺栓5以及一根可进行位置调节的调节螺栓6，且固定螺栓5以及调节螺栓6三者在置物台4台面上始终呈三角形分布。

在置物台4台面上向下开设有调节槽7，且调节槽7沿两固定螺栓5之间连线的中垂线延伸，其远离两固定螺栓5的一端竖直内壁上开设有贯穿至置物台4外的穿孔8。在调节槽7内设置有同调节螺栓6螺纹连接的丝杆9，且丝杆9上所绕设的螺纹槽为梯形截面螺纹槽。丝杆9的一端通过穿孔8伸出置物台4，并与穿孔8通过轴承转动连接，同时在丝杆9处于置物台4外的端部设置有方便转动丝杆9的旋钮10。调节螺栓6的底端伸入调节槽7内，且其底端杆体上开设有连接丝杆9的螺纹孔，使其可通过螺纹孔与丝杆9螺纹连接。

当通过旋钮10转动丝杆9时即可控制调节螺栓6沿丝杆9在调节槽7内移动，从而实现调节两固定螺栓5到调节螺栓6之间的距离，且由于丝杆9上的梯形螺纹槽具有自锁性，使假牙放置在各螺栓之间时无法将推动调节螺栓6，使固定效果更稳定。

参照图2与图3，同时，为满足研磨装置2对置物台4上的假牙进行研磨时需要转动以及倾斜置物台4，在置物台4与操作台3之间设置可使置物台4进行转动以及倾斜的活动连接件。活动连接件包括竖直固定连接在操作台3中心的支撑柱11，在支撑柱11的顶端开设有用于连接置物台4的球形槽12，球形槽12的开口到其最低端的距离大于其半径小于其直径。在球形槽12内设置有可在球形槽12内进行转动的转动球13，转动球13的球面壁贴球形槽12的内壁，且部分通过球形槽12开口伸出球形槽12的球体上开设有连接孔14，连接孔14内设螺纹结构。同时在置物台4的中心垂直于置物台4的底面一体设置有连接杆15，连接杆15底端呈螺纹设置使其连接在转动球13的球形槽12内。

在置物台4与支撑台之间还设置有将置物台4在无外力作用下保持水平的弹性件。弹性件为一端固定在置物台4底面，另一端固定在支撑台上的弹簧16，且弹簧16呈绕支撑柱11的周向间隔设置。

本实施例的实施原理及有益效果为：假牙可通过置物台4上的固定件进行固定，在固定后进行研磨过程时，由于置物台4与支撑台之间通过转动球13进行连接使得置物台4可进行转动以及一定的倾斜，从而方便工作人员在研磨需要时极其轻松的调整置物台4对假牙进行加工研磨。

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822270499.4

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209503739U

授权时间:20191018

主分类号:B24B 19/00

专利分类号:B24B19/00;B24B41/06;A61C13/38

范畴分类:26F;

申请人:上海任道医疗器械有限公司

第一申请人:上海任道医疗器械有限公司

申请人地址:201799 上海市青浦区北青公路8228号三区8号3幢1层C区106室

发明人:邓韬

第一发明人:邓韬

当前权利人:上海任道医疗器械有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/de7e7839f904ddb7c0a6e269.html