# 一种房屋建筑施工用钢筋连接装置论文和设计-徐秋慧

### 全文摘要

本实用新型涉及一种房屋建筑施工用钢筋连接装置，包括连接套筒和钢筋，所述钢筋插接在连接套筒中，所述连接套筒和钢筋设有两组，所述连接套筒的一侧端部焊接有连接端头，两个所述连接端头通过组合套进行固定连接，所述连接套筒的另一测端部设有夹紧端，本实用新型便于将两根钢筋通过连接套筒进行组合安装，连接套筒通过组合套进行组装，安装更加快捷，钢筋通过夹紧端进行夹紧，夹紧端的内壁的锥齿对钢筋进行咬合，且通过紧固螺母进行夹紧端的紧固，避免钢筋松动，使两根钢筋之间的组合连接更加快速方便，节省安装时间。

### 主设计要求

1.一种房屋建筑施工用钢筋连接装置，包括连接套筒和钢筋，所述钢筋插接在连接套筒中，其特征在于，所述连接套筒和钢筋设有两组，所述连接套筒的一侧端部焊接有连接端头，两个所述连接端头通过组合套进行固定连接，所述连接套筒的另一测端部设有夹紧端，所述夹紧端的外表面开设有螺纹，所述螺纹上螺接有紧固螺母，所述夹紧端对钢筋进行夹紧。

### 设计方案

1.一种房屋建筑施工用钢筋连接装置，包括连接套筒和钢筋，所述钢筋插接在连接套筒中，其特征在于，

所述连接套筒和钢筋设有两组，所述连接套筒的一侧端部焊接有连接端头，两个所述连接端头通过组合套进行固定连接，所述连接套筒的另一测端部设有夹紧端，所述夹紧端的外表面开设有螺纹，所述螺纹上螺接有紧固螺母，所述夹紧端对钢筋进行夹紧。

2.根据权利要求1所述的一种房屋建筑施工用钢筋连接装置，其特征在于，所述组合套和连接端头上均开设有限位孔，所述限位孔中通过铆钉进行限位固定，两个所述铆钉焊接在连接键上，所述连接键通过螺栓固定在组合套上。

3.根据权利要求2所述的一种房屋建筑施工用钢筋连接装置，其特征在于，所述组合套上开设有键槽，所述连接键安装在键槽中，所述连接键上开设有沉头孔，所述螺栓安装在沉头孔中。

4.根据权利要求1所述的一种房屋建筑施工用钢筋连接装置，其特征在于，所述夹紧端上环形开设有收缩槽，所述夹紧端的内壁上设置有对钢筋进行咬合的锥齿。

5.根据权利要求4所述的一种房屋建筑施工用钢筋连接装置，其特征在于，所述夹紧端上的收缩槽开设有六个。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑施工技术领域，具体涉及一种房屋建筑施工用钢筋连接装置。

背景技术

建筑施工过程中，对于钢筋的连接方式主要有绑扎搭接、焊接和机械连接等，由于其应用领域和应用场合的不同，选择性采取三种方式中的一种作为施工连接方式，然而，对于机械连接，现有的技术方案是通过在钢筋接头端部加工出丝杆，通过丝母进行连接，其对整个加工工艺要求较为复杂，对加工精度要求较高，效率低下，对于焊接，由于钢筋截面尺寸有限，仅仅通过钢筋焊接连接，在实际的使用过程中会造成焊接不均匀，焊接尺寸不一，强度不达标的问题。例如专利申请号CN201520269483.5一种建筑施工钢筋接头连接结构，包括待搭接的两钢筋接头、分别固定设置在两钢筋接头上的楔形块一和楔形块二、以及套设在楔形块一和楔形块二上的套管，所述的楔形块一和楔形块二上设置有匹配对应的斜面，所述的套管与楔形块一和楔形块二的匹配套接固定。此种连接结构需要在钢筋上焊接楔形块，工艺费时较长，

目前的钢筋连接套筒连接工艺的连接强度有限，安装较为麻烦。基于此，本实用新型设计了一种房屋建筑施工用钢筋连接装置，以解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的一个主要目的在于克服现有技术中的至少一种缺陷，提供一种房屋建筑施工用钢筋连接装置，以解决上述背景技术中提出的连接结构需要在钢筋上焊接楔形块，工艺费时较长，目前的钢筋连接套筒连接工艺的连接强度有限，安装较为麻烦的问题。

为了实现上述技术方案，本实用新型采用以下技术方案：

根据本实用新型的一个方面，提供一种房屋建筑施工用钢筋连接装置，包括连接套筒和钢筋，所述钢筋插接在连接套筒中，所述连接套筒和钢筋设有两组，所述连接套筒的一侧端部焊接有连接端头，两个所述连接端头通过组合套进行固定连接，所述连接套筒的另一测端部设有夹紧端，所述夹紧端的外表面开设有螺纹，所述螺纹上螺接有紧固螺母，所述夹紧端对钢筋进行夹紧。

优选的，所述组合套和连接端头上均开设有限位孔，所述限位孔中通过铆钉进行限位固定，两个所述铆钉焊接在连接键上，所述连接键通过螺栓固定在组合套上。

优选的，所述组合套上开设有键槽，所述连接键安装在键槽中，所述连接键上开设有沉头孔，所述螺栓安装在沉头孔中。

优选的，所述夹紧端上环形开设有收缩槽，所述夹紧端的内壁上设置有对钢筋进行咬合的锥齿。

优选的，所述夹紧端上的收缩槽开设有六个。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型便于将两根钢筋通过连接套筒进行组合安装，连接套筒通过组合套进行组装，安装更加快捷，钢筋通过夹紧端进行夹紧，夹紧端的内壁的锥齿对钢筋进行咬合，且通过紧固螺母进行夹紧端的紧固，避免钢筋松动，使两根钢筋之间的组合连接更加快速方便，节省安装时间。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型所述一种房屋建筑施工用钢筋连接装置的结构示意图；

图2为本实用新型组合套结构示意图；

图3为本实用新型夹紧端结构示意图。

附图中，各标号所代表的部件列表如下：

1-连接套筒，2-夹紧端，3-连接端头，4-组合套，5-螺纹，6-紧固螺母，7-钢筋，8-键槽，9-连接键，10-铆钉，11-沉头孔，12-螺栓，13-收缩槽，14-锥齿。

具体实施方式

在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上。术语“内”、“上”、“下”等指示的方位或状态关系为基于附图所示的方位或状态关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

需要说明的是，本实用新型的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本实用新型的实施例。

下面结合附图以及具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明。

请参阅图1-3，本实用新型所述一种房屋建筑施工用钢筋连接装置，包括连接套筒1和钢筋7，钢筋7插接在连接套筒中，连接套筒1和钢筋7设有两组，连接套筒1的一侧端部焊接有连接端头3，两个连接端头3通过组合套4进行固定连接，连接套筒1的另一测端部设有夹紧端2，夹紧端2的外表面开设有螺纹5，螺纹5上螺接有紧固螺母6，夹紧端2对钢筋7进行夹紧。

其中，组合套4和连接端头3上均开设有限位孔，限位孔中通过铆钉10进行限位固定，两个铆钉10焊接在连接键9上，连接键9通过螺栓12固定在组合套4上。

其中，组合套4上开设有键槽8，连接键9安装在键槽8中，连接键9上开设有沉头孔11，螺栓12安装在沉头孔11中。

其中，夹紧端2上环形开设有收缩槽13，夹紧端2的内壁上设置有对钢筋7进行咬合的锥齿14。

本实施例的一个具体应用为：将连接套筒1套在钢筋7上外侧，夹紧端2也套在钢筋7外侧，从连接端头3处将紧固螺母6套进去，从连接套筒1上滑到螺纹5上，旋转调节紧固螺母6，使紧固螺母6在夹紧端2上进行紧固调节，由于夹紧端2外端半径大于内端半径，紧固螺母6在旋转过程中挤压夹紧端2，使夹紧端2向内侧收缩，收缩槽13慢慢变小，夹紧端2的内壁的锥齿14对钢筋7进行咬合，避免钢筋7松动，将组合套4套在连接端头3上，连接键9上的铆钉10插入组合套4和连接端头3上的限位孔中，连接键9通过螺栓12固定在组合套4上，使两个连接端头3之间得到连接固定，使两根钢筋7之间的组合连接更加快速方便，节省安装时间。

应可理解的是，本实用新型不将其应用限制到本文提出的部件的详细结构和布置方式。本实用新型能够具有其他实施例，并且能够以多种方式实现并且执行。前述变形形式和修改形式落在本实用新型的范围内。应可理解的是，本文公开和限定的本实用新型延伸到文中和\/或附图中提到或明显的两个或两个以上单独特征的所有可替代组合。本文所述的实施例说明了已知用于实现本实用新型的最佳方式，并且将使本领域技术人员能够利用本实用新型。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920015407.X

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209585432U

授权时间:20191105

主分类号:E04C 5/16

专利分类号:E04C5/16

范畴分类:36D;

申请人:徐秋慧

第一申请人:徐秋慧

申请人地址:518000 广东省深圳市南山区冬滨路22号新街口大楼D座502

发明人:徐秋慧;续进;韩延生

第一发明人:徐秋慧

当前权利人:徐秋慧

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dec4a5014b1bd05d4c790142.html