# 建筑工程材料检测技术的探讨

身份证号码：34222219840907****

摘要：分析建筑工程材料的检测要点，同时简述常用的集中建筑材料的检测技术，并提出了提高建筑材料检测的措施。

关键词：建筑材料；检测技术；措施

近几年，我国基础建设突飞猛进，带动经济持续高速增长。建筑业作为基建的主力军发挥着不可忽视的作用，而建筑材料的优劣决定建筑业的发展高度，建筑材料是建筑物的物质基础，建筑材料的质量决定了建筑物的质量，同时也关系到建筑物的安全，是建筑行业最为重要的因素。因此，对工程材料的使用必须全环节管理，从材料的出厂到材料的使用一直处于监控之下，而本文讨论对工程材料的检测，对材料使用前的管理和控制，保证不合格的材料不用于工程中。

一、建筑材料检测要点

1取样

1.1代表性取样

取样时进行检测的关键环节，取样量过少或取样部位、取样方法的偏差，都会造成检测的误差，从而影响整个材料的检测质量。代表性取样一般包括周期系统取样、分层取样、整群取样、多级取样等。然而，在真正的实践检测过程中，都存在抽样的样品没有代表性或取样数量没达到标准，取样方法不符合规范等不良现象，造成检测结果的补准确，故取样环节务必要按国标要求，甚至严于国标要求。

1.2见证取样

对涉及结构安全的试块、试件和材料都必须进行见证取样。见证取样和送检由施工单位的有关人员按规定进场材料现场取样，并送至具备相应资质的检测单位进行检测。见证人员和取样人员对试样的代表性和真实性负责。如今，这项工作大部分工程均由监理和施工单位共同完成。实践证明，见证取样和送检工作为保证建设工程质量检测公证性、科学性、权威性的首要环节，对提高工程质量，实现质量目标起到了重要作用。为监理单位对工程质量的验收、评估提供了直接依据。

二、常用建筑工程材料的检测方法

1钢筋

原材料检测

1.1外观检测

检查钢筋的种类、材质、生产厂家、生产日期、数量和规格等是否符合采购的要求、表面质量（包括表面是否有锈蚀、裂缝、损坏等）、是否有相应的标识等等

1.2资料检测

厂家资质证书、产品合格证、质量保证书、试验报告单等等是否齐全

1.3拉伸检测

试验目的：测定钢筋的屈服点、抗拉强度和伸长率，评定钢筋的强度等级。

拉伸试验应在常温下进行，将试样放入试验机内，加载速率如下表所示

试验过程中观察指针首次逆时针转动时的荷载值即为屈服强度值，记录该荷载。继续拉伸，直至样品断裂，指针指向的最大值即为破坏强度值，记录该荷载，测量试件拉断后的长度，与试件原长对比，运用公式计算伸长率，数据结论应经多次试验后取值。

1.4冷弯检测

试验目的：通过冷弯试验，对钢筋塑性进行严格检验，也间接测定钢筋内部的缺陷及可焊性。

试验示意图如下：

在常温下，在规定的弯心直径和弯曲角度下对钢筋进行弯曲，检测两根弯曲钢筋的外表面，若无裂纹、断层或起层，即判定钢筋的冷弯合格，否则冷弯不合格。

焊接检测

2水泥

水泥进场验收：水泥进场时应对其品种、等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其它必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月（快硬硅酸盐水泥超过1个月）时，应进行复验，并按复验结果均情使用。钢筋混凝土结构中严禁使用含有氯化物的水泥。

检查数量及验收方法：按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

取样方法：水泥试样必须再同一批号不同部分等量采集，取样试点至少在20点以上，经混合均匀用防潮容器包装，重量不少于12kg。

水泥的检测项目：

1.比重与容重：普通水泥比重为3：1，容重通常采用1300公斤/立方米。

2.细度：指水泥颗粒的粗细程度。颗粒越细，硬化得越快，早期强度也越高。

3.凝结时间：水泥加水搅拌到开始凝结所需的时间称初凝时间。从加水搅拌到凝结完成所需的时间称终凝时间。硅酸盐水泥初凝时间不早于45分钟，终凝时间不迟于12小时。

4.强度：水泥强度应符合国家标准。

5.体积安定性：指水泥在硬化过程中体积变化的均匀性能。水泥中含杂质较多，会产生不均匀变形。

6.水化热：水泥与水作用会产生放热反应，在水泥硬化过程中，不断放出的热量称为水化热。

7.标准稠度：指水泥净浆对标准试杆的沉入具有一定阻力时的稠度。

三、提高建筑工程材料检测质量的措施

加强对材料的检验是保证材料质量的关键环节。制定和完善各项设计标准和检测标准是检验的重要保障。实行生产许可证和安全认证的产品，要有证可证编号和安全认证标志，在选购这样的产品前需对产品的生产许可证及安全认证标志原件进行检查，以防止伪造产品。

1.构筑专业人员资源平台

人在检测环节当中占主导因素，人的专业素质直接影响检测结果的准确性。现阶段，专业检测人才资源匮乏。因此，一方面从事建筑工程质量检测的人员要提高和加强自身的检测水平，另一方面国家要提高检测行业从业人员的门槛，逐步建立完善相应的制度和规范，成立专门培训质量检测机构，提高从业人员的素质。

2．加强检测设备的管理

各种检测设备的精准也关系到检测数据的准确性。对检具做好管理保证检具的完好：检具应由专人严格按《检具操作规程》进行操作、使用，并作好记录。检具应制定检验周期，按周期进行检验，并作好检验报告记录及存档。如检具长期不使用，管理部门专职人员应保养完后，作封存保管。

3．规范检测方法

检测方法是否规范影响检测数据的准确性。对检测方法严格按照国家行业规章制度进行，操作流程应科学合理，从试件的取样（必要时第三方见证）到试件送检都必须按相关规程进行，的试验数据应真实有效，测量的数据不应少于规定要求次数。

结语

建筑材料的检测是确保工程使用材料质量的确保工程质量的重要措施。检测技术的水平关系到工程材料质量的好坏，同时也是一个国家技术水平的体现。检测环节要从人机料法环5个方面全方位的加以监管，好做数据的记录存档。同时检测人员应严格遵照规章操作，注意检测试验的每个细节，努力做好建筑材料的检测，使我国在建筑工程材料检测技术行业更上一个台阶。

参考文献

[1]李梦清.浅谈建筑工程材料检测技术.《城市建设理论研究》2011.12（36）

[2]杨延梅.建筑工程材料检测技术.《科学时代》2013（24）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dec8ef4f0b5bfb092b398e5c.html