# 收纳盒及收纳笔筒论文和设计-吕颖

### 全文摘要

本实用新型公开了一种收纳盒及收纳笔筒，涉及印泥收纳技术领域。该收纳盒用于收纳印泥，收纳盒包括盒体和多个第一收纳腔体；多个第一收纳腔体的开口均向上，并用于容置印泥，多个第一收纳腔体均同轴地转动连接于盒体，并能够独立地转入或转出盒体。该收纳盒及收纳笔筒能够同时收纳多个印泥，提高办公效率。

### 主设计要求

1.一种收纳盒，用于收纳印泥，其特征在于，所述收纳盒包括盒体和多个第一收纳腔体；多个所述第一收纳腔体的开口均向上，并用于容置印泥；多个所述第一收纳腔体均同轴地转动连接于所述盒体，并能够独立地转入或转出所述盒体。

### 设计方案

1.一种收纳盒，用于收纳印泥，其特征在于，所述收纳盒包括盒体和多个第一收纳腔体；

多个所述第一收纳腔体的开口均向上，并用于容置印泥；

多个所述第一收纳腔体均同轴地转动连接于所述盒体，并能够独立地转入或转出所述盒体。

2.根据权利要求1所述的收纳盒，其特征在于，多个所述第一收纳腔体的横截面均为扇形；

并且，多个所述第一收纳腔体各自的夹角端均同轴地转动连接于所述盒体。

3.根据权利要求2所述的收纳盒，其特征在于，所述盒体为具有缺口的饼状；

所述第一收纳腔体相对于所述盒体转动时的转动轴与所述盒体同轴。

4.根据权利要求3所述的收纳盒，其特征在于，所述第一收纳腔体为由多个同轴的扇形收纳区组成的具有缺口的饼状，每个所述扇形收纳区均用于独立收纳印泥。

5.根据权利要求4所述的收纳盒，其特征在于，所述第一收纳腔体能够由所述盒体的缺口的两个侧壁转入或者转出。

6.根据权利要求5所述的收纳盒，其特征在于，侧壁的所述扇形收纳区的角度大于所述盒体的缺口角度。

7.根据权利要求1所述的收纳盒，其特征在于，所述收纳盒还包括第二收纳腔体；

所述第二收纳腔体用于收纳印章，并活动连接于所述盒体，且所述第二收纳腔体能够进入或者退出所述盒体。

8.根据权利要求7所述的收纳盒，其特征在于，所述第二收纳腔体的截面为扇形，且所述第二收纳腔体的夹角端转动连接于所述盒体，以使是第二收纳腔体能够转入或者转出所述盒体。

9.根据权利要求7所述的收纳盒，其特征在于，所述第二收纳腔体相对于所述盒体转动时的转动轴与所述第一收纳腔体相对于所述盒体转动时的转动轴同轴。

10.一种收纳笔筒，其特征在于，包括如权利要求1-9中任意一项所述的收纳盒。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及印泥收纳技术领域，具体而言，涉及一种收纳盒及收纳笔筒。

背景技术

在办公生产中，常常用到印章，以印于文件上表示鉴定或签署的的意思，而印章印泥是印章比不缺少的部件，现有的印泥盒仅能存放单色的印泥，这样一来，就导致需要使用较多的印泥盒，较难收纳，影响办公效率有鉴于此，研发设计出一种能够解决上述技术问题的收纳盒及收纳笔筒显得尤为重要。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种收纳盒，该收纳盒能够同时收纳多个印泥，提高办公效率。

本实用新型的另一目的在于提供一种收纳笔筒，该收纳笔筒能够同时收纳多个印泥，提高办公效率。

本实用新型提供一种技术方案：

第一方面，本实用新型实施例提供了一种收纳盒，用于收纳印泥，所述收纳盒包括盒体和多个第一收纳腔体；多个所述第一收纳腔体的开口均向上，并用于容置印泥；多个所述第一收纳腔体均同轴地转动连接于所述盒体，并能够独立地转入或转出所述盒体。

结合第一方面，在第一方面的第一种实现方式中，多个所述第一收纳腔体的横截面均为扇形；并且，多个所述第一收纳腔体各自的夹角端均同轴地转动连接于所述盒体。

结合第一方面及其上述实现方式，在第一方面的第二种实现方式中，所述盒体为具有缺口的饼状；所述第一收纳腔体相对于所述盒体转动时的转动轴与所述盒体同轴。

结合第一方面及其上述实现方式，在第一方面的第三种实现方式中，所述第一收纳腔体为由多个同轴的扇形收纳区组成的具有缺口的饼状，每个所述扇形收纳区均用于独立收纳印泥。

结合第一方面及其上述实现方式，在第一方面的第四种实现方式中，所述第一收纳腔体能够由所述盒体的缺口的两个侧壁转入或者转出。

结合第一方面及其上述实现方式，在第一方面的第五种实现方式中，侧壁的所述扇形收纳区的角度大于所述盒体的缺口角度。

结合第一方面及其上述实现方式，在第一方面的第六种实现方式中，所述收纳盒还包括第二收纳腔体；所述第二收纳腔体用于收纳印章，并活动连接于所述盒体，且所述第二收纳腔体能够进入或者退出所述盒体。

结合第一方面及其上述实现方式，在第一方面的第七种实现方式中，所述第二收纳腔体的截面为扇形，且所述第二收纳腔体的夹角端转动连接于所述盒体，以使是第二收纳腔体能够转入或者转出所述盒体。

结合第一方面及其上述实现方式，在第一方面的第八种实现方式中，所述第二收纳腔体相对于所述盒体转动时的转动轴与所述第一收纳腔体相对于所述盒体转动时的转动轴同轴。

第二方面，本实用新型实施例提供了一种收纳笔筒，包括如所述的收纳盒。所述收纳盒，用于收纳印泥，所述收纳盒包括盒体和多个第一收纳腔体；多个所述第一收纳腔体的开口均向上，并用于容置印泥；多个所述第一收纳腔体均同轴地转动连接于所述盒体，并能够独立地转入或转出所述盒体。

相比现有技术，本实用新型实施例提供的收纳盒及收纳笔筒的有益效果是：

多个第一收纳腔体的开口均向上，换言之，用户可以由第一收纳腔体的上方使用印泥，以限制印泥油于第一收纳腔体内，并且，多个第一收纳腔体均同轴地转动连接于盒体，并能够独立地转入或转出盒体，以便于用户独立的使用各个第一收纳盒中的印泥。

这样一来，通过同轴设置的多个第一收纳腔体，使得多个第一收纳腔体叠放连接于盒体，并能够独立转动，以在实现同时收纳多印泥的时候，实现较小的收纳后的体积，提高使用者的办公效率。

为使本实用新型的上述目的、特征及优点能更明显易懂，下文特举较佳实施例，并配合所附附图，作详细说明如下。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍。应当理解，以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定。对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1为本实用新型实施例提供的收纳盒应用于收纳笔筒的结构示意图。

图2为本实用新型实施例提供的收纳盒的结构示意图。

图3为本实用新型实施例提供的收纳盒具有第二收纳腔体时的结构示意图。

图4为本实用新型实施例提供的收纳盒的另一结构示意图。

图5为本实用新型实施例提供的收纳盒具有第二收纳腔体时的另一视角的结构示意图。

图标：100-收纳笔筒；20-笔筒部；10-收纳盒；12-第一收纳腔体；15-第二收纳腔体；151-托板；152-盖板；153-下托边沿；17-盒体。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。术语“上”、“下”、“内”、“外”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，“设置”、“连接”等术语应做广义理解，例如，“连接”可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接连接，也可以通过中间媒介间接连接，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

下面结合附图，对本实用新型的具体实施方式进行详细说明。

实施例：

请参阅图1，图1为本实用新型实施例提供的收纳盒10应用于收纳笔筒100的结构示意图。

本实用新型实施例提供一种收纳盒10，用于收纳印泥，该收纳盒10能够同时收纳多个印泥，提高办公效率。该收纳盒10能够应用于收纳笔筒100等办公文具上，当然，该收纳盒10也能够独立使用。

其中，以收纳盒10应用于收纳笔筒100为例，该收纳笔筒100包括收纳盒10，其通过收纳盒10同时收纳多个印泥，以为办公人员提供便捷的使用体验，当然，收纳笔筒100还包括笔筒部20，笔筒部20与收纳盒10一体设计，使得收纳笔筒100能够同时收纳多个印泥盒和工作用笔，进一步地提高收纳功能。

由于收纳笔筒100采用了本实用新型实施例提供的收纳盒10，所以收纳笔筒100也具有能够同时收纳多个印泥，提高了办公效率的特点。

以下将具体介绍本实用新型实施例提供的收纳盒10的结构组成、工作原理及有益效果。

请参阅图2，图2为本实用新型实施例提供的收纳盒10的结构示意图。

该收纳盒10用于收纳印泥，其包括盒体17和多个第一收纳腔体12，盒体17和第一收纳腔体12相互连接，第一收纳腔体12用于收纳印泥，以达到在一盒体17内同时收纳多个印泥的功能。

其中，多个第一收纳腔体12的开口均向上，换言之，用户可以由第一收纳腔体12的上方使用印泥，以限制印泥油于第一收纳腔体12内，并且，多个第一收纳腔体12均同轴地转动连接于盒体17，并能够独立地转入或转出盒体17，以便于用户独立的使用各个第一收纳盒10中的印泥。

这样一来，通过同轴设置的多个第一收纳腔体12，使得多个第一收纳腔体12叠放连接于盒体17，并能够独立转动，以在实现同时收纳多印泥的时候，实现较小的收纳后的体积，提高使用者的办公效率。

需要说明的是，在本实施例中，第一收纳腔体12的数量为两个，而在其他实施例中，第一收纳腔体12的数量也可以为其他，如三个四个等，本实施例不限制其具体数量。

进一步地，多个第一收纳腔体12的横截面均为扇形，或者说，第一收纳腔体12的俯视图为扇形，其具有两条形成夹角的边和连接上述边的圆弧，且首尾相连围成的扇形；

并且，多个第一收纳腔体12各自的夹角端均同轴地转动连接于盒体17，该夹角端为上述两条边的连接处，即扇形的夹角处，扇形且于扇形的圆弧中心转动连接的第一收纳腔体12在转动时能够更贴合的转入盒体17，以增加第一收纳腔体12的容置体积，并且，多个第一收纳腔体12均同轴设置，盒体17所需开设的容置空间较整齐。

请参阅图3，图3为本实用新型实施例提供的收纳盒10具有第二收纳腔体15时的结构示意图。

该收纳盒10还可以包括第二收纳腔体15，该收纳腔体用于收纳印章，同样的，第二收纳腔体15也活动连接于盒体17，且第二收纳腔体15能够进入或者退出盒体17，以完成印章的收纳，提高收纳盒10的功能多样性，笔筒部20贴靠盒体17设置，其为开口向上的腔体，进一步地，该笔筒部20还可以与盒体17形成具有缺口的圆柱体，如图1所示，并与盒体17一体成型。

请参阅图4，图4为本实用新型实施例提供的收纳盒10的另一结构示意图。

盒体17还可以为具有缺口的饼状，或者说，盒体17为圆柱，且该圆柱具有由其上下底面贯穿切割的缺口，该第一收纳腔体12相对于盒体17转动时的转动轴与盒体17同轴，这样一来，减小了盒体17的形状，使得盒体17外形和第一收纳腔体12更加贴合，当然，在其他实施例中，盒体17也可以为其他形状的，如，立方体等。

进一步地，第一收纳腔体12还可以为由多个同轴的扇形收纳区组成的具有缺口的饼状，或者说，第一收纳腔体12被划分为多个较小的扇形，每个扇形为宇哥扇形收纳区，并且，每个扇形收纳区均用于独立收纳印泥，以增加收纳盒10的紧凑性。

进一步地，上述的第一收纳腔体12可以由盒体17的缺口的两个侧壁转入或者转出，换言之，盒体17的缺口对应的两个侧壁上具均有开口，第一收纳腔体12可以沿其夹角端任意角度地转动，以便于使用者快速选择所需的印泥，提高收纳盒10的便捷性。

进一步地，上述的第一收纳腔体12的缺口角度还可以设置为大于盒体17的缺口角度，这样一来，使得位于盒体17缺口处的扇形收纳区的两边那个同时位于盒体17的缺口的侧壁上的开口处，以支持该扇形收纳区，避免该扇形收纳区在使用时晃动，提高收纳盒10在使用时的稳定性。

请参阅图5，图5为本实用新型实施例提供的收纳盒10具有第二收纳腔体15时的另一视角的结构示意图。

第二收纳腔体15的截面也可以为扇形，且第二收纳腔体15的夹角端转动连接于盒体17，该夹角端为扇形的形成夹角的两边的连接处，第二收纳腔体15能够沿第二腔体的夹角端转入或者转出盒体17，以在实现同时收纳印章的时候，实现较小的收纳后的体积。

进一步地，第二收纳腔体15相对于盒体17转动时的转动轴与第一收纳腔体12相对于盒体17转动时的转动轴同轴，提高收纳盒10的各部分的收纳使用动作一致，整体整洁，成本较低，均需要沿同一转轴转出或者转入。

进一步地，第二收纳腔体15还包括扇形的托板151和位于扇形托板151的直边的盖板152，在收纳时，盖板152能够盖住盒体17的缺口上侧壁的开口，托板151用于承载印章，在托板151转出时，使用者可以由盒体17的径向方向取出印章，提高收纳盒10的便捷性。

进一步地，第二收纳腔体15还可以包括下托边沿153，下托边沿153设置于托板151的扇形边，以限制印章于托板151上，避免印章于盒体17内壁接触，保持印章相对于第二收纳腔体15的位置一定，便于使用者拿取。

需要说明的是，盒体17也可以为多个具有缺口饼状部分同心转动连接形成，每个收纳腔体对应一个盒体17的可转动部分，第一收纳腔体12和第二收纳腔体15，以及第一收纳腔体12之间可以相对的转动，以使使用者可以于不同方向使用该收纳盒10，提高便捷性。

本实用新型实施例提供的收纳盒10的工作原理是：

多个第一收纳腔体12的开口均向上，换言之，用户可以由第一收纳腔体12的上方使用印泥，以限制印泥油于第一收纳腔体12内，并且，多个第一收纳腔体12均同轴地转动连接于盒体17，并能够独立地转入或转出盒体17，以便于用户独立的使用各个第一收纳盒10中的印泥。

这样一来，通过同轴设置的多个第一收纳腔体12，使得多个第一收纳腔体12叠放连接于盒体17，并能够独立转动，以在实现同时收纳多印泥的时候，实现较小的收纳后的体积，提高使用者的办公效率。

综上所述：

本实用新型实施例提供一种收纳盒10，用于收纳印泥，该收纳盒10能够同时收纳多个印泥，提高办公效率。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，在不冲突的情况下，上述的实施例中的特征可以相互组合，本实用新型也可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。并且，应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920004294.3

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209718981U

授权时间:20191203

主分类号:B41K1/52

专利分类号:B41K1/52;B43M99/00

范畴分类:29C;

申请人:天津欧派集成家居有限公司

第一申请人:天津欧派集成家居有限公司

申请人地址:301600 天津市静海区静海经济开发区物海道9号

发明人:吕颖;周传阜;常龙

第一发明人:吕颖

当前权利人:天津欧派集成家居有限公司

代理人:赵志远

代理机构:11371

代理机构编号:北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 11371

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dee149dae8d692b502a573d2.html