# 一种改进的斜臂式缝纫机论文和设计-肖修锋

### 全文摘要

本实用新型公开了一种改进的斜臂式缝纫机，包括工作台，工作台上设置有倾斜向上的斜臂，斜臂顶部设置有圆筒体，圆筒体安装有旋梭及下滚轮，该实用新型通过多个齿轮组实现倾斜向上的动力传递，从而驱动位于斜臂顶部的旋梭以及下滚轮进行配合运转，与现有的斜臂式缝纫机相比，摒弃了万向转轴的传动结构，采用了更为简单的传动结构，运行稳定可靠，成本低，易于维修。

### 主设计要求

1.一种改进的斜臂式缝纫机，包括工作台(1)，工作台(1)上固定安装有一定位底座(21)，定位底座(21)设置有倾斜向上的斜臂(22)，斜臂(22)的顶端安装有一圆筒体(23)，圆筒体(23)安装有旋梭(24)和下滚轮(25)，工作台(1)的下方设置有旋梭驱动机构和下滚轮驱动机构，其特征在于：圆筒体(23)内安装有一旋梭转轴(213)，旋梭转轴(213)的左端连接旋梭(24)，斜臂(22)顶部设置有第一齿轮组，斜臂(22)内沿其长度方向安装有第一转轴(211)，第一转轴(211)的上端延伸至斜臂(22)的顶部，第一转轴(211)的下端延伸至工作台(1)的下方，第一转轴(211)的上端通过第一齿轮组传动连接旋梭转轴(213)的右端，工作台(1)的下方设置有第二齿轮组，旋梭驱动机构具有一旋梭驱动轴(215)，第一转轴(211)的下端通过第二齿轮组传动连接旋梭驱动轴(215)；在圆筒体(23)内旋梭转轴(213)的下方安装有一下滚轮转轴(214)，下滚轮转轴(214)的左端连接下滚轮(25)，斜臂(22)顶部设置有第三齿轮组，斜臂(22)内沿其长度方向安装有第二转轴(212)，第二转轴(212)的上端延伸至斜臂(22)的顶部，第二转轴(212)的下端延伸至工作台(1)的下方，第二转轴(212)的上端通过第三齿轮组传动连接下滚轮转轴(214)的右端，工作台(1)的下方设置有第四齿轮组，下滚轮驱动机构具有一下滚轮驱动轴(216)，第二转轴(212)的下端通过第四齿轮组传动连接下滚轮驱动轴(216)。

### 设计方案

1.一种改进的斜臂式缝纫机，包括工作台(1)，工作台(1)上固定安装有一定位底座(21)，定位底座(21)设置有倾斜向上的斜臂(22)，斜臂(22)的顶端安装有一圆筒体(23)，圆筒体(23)安装有旋梭(24)和下滚轮(25)，工作台(1)的下方设置有旋梭驱动机构和下滚轮驱动机构，其特征在于：

圆筒体(23)内安装有一旋梭转轴(213)，旋梭转轴(213)的左端连接旋梭(24)，斜臂(22)顶部设置有第一齿轮组，斜臂(22)内沿其长度方向安装有第一转轴(211)，第一转轴(211)的上端延伸至斜臂(22)的顶部，第一转轴(211)的下端延伸至工作台(1)的下方，第一转轴(211)的上端通过第一齿轮组传动连接旋梭转轴(213)的右端，工作台(1)的下方设置有第二齿轮组，旋梭驱动机构具有一旋梭驱动轴(215)，第一转轴(211)的下端通过第二齿轮组传动连接旋梭驱动轴(215)；

在圆筒体(23)内旋梭转轴(213)的下方安装有一下滚轮转轴(214)，下滚轮转轴(214)的左端连接下滚轮(25)，斜臂(22)顶部设置有第三齿轮组，斜臂(22)内沿其长度方向安装有第二转轴(212)，第二转轴(212)的上端延伸至斜臂(22)的顶部，第二转轴(212)的下端延伸至工作台(1)的下方，第二转轴(212)的上端通过第三齿轮组传动连接下滚轮转轴(214)的右端，工作台(1)的下方设置有第四齿轮组，下滚轮驱动机构具有一下滚轮驱动轴(216)，第二转轴(212)的下端通过第四齿轮组传动连接下滚轮驱动轴(216)。

2.根据权利要求1所述的一种改进的斜臂式缝纫机，其特征在于：所述旋梭转轴(213)的右端安装有第一伞齿轮(201)，所述第一转轴(211)的上端安装有第二伞齿轮(202)，第一伞齿轮(201)与第二伞齿轮(202)啮合，第一转轴(211)的下端安装有第三伞齿轮(203)，所述旋梭驱动轴(215)转动安装在所述工作台(1)的下方，旋梭驱动轴(215)安装有第四伞齿轮(204)，第三伞齿轮(203)与第四伞齿轮(204)啮合；

所述下滚轮转轴(214)的右端安装有第五伞齿轮(205)，所述第二转轴(212)位于第一转轴(211)之下，第二转轴(212)的上端安装有第六伞齿轮(206)，第五伞齿轮(205)与第六伞齿轮(206)啮合，第二转轴(212)的下端安装有第七伞齿轮(207)，所述下滚轮驱动轴(216)安装有第八伞齿轮(208)，第七伞齿轮(207)与第八伞齿轮(208)啮合。

3.根据权利要求1或2任一项所述的一种改进的斜臂式缝纫机，其特征在于：所述圆筒体(23)设置有行星齿轮组，行星齿轮组包括至少三个行星齿轮(27)，各行星齿轮(27)沿圆形轨迹等角度安装在圆筒体(23)内，所述下滚轮(25)啮合安装于各行星齿轮(27)，其中之一个行星齿轮(27)与所述下滚轮转轴(214)的左端连接。

4.根据权利要求3所述的一种改进的斜臂式缝纫机，其特征在于：所述圆筒体(23)左侧部凹陷开设有旋梭安装槽，所述旋梭(24)活动安装于旋梭安装槽内，旋梭安装槽的槽底沿圆筒体(23)的轴心方向开设有左右贯穿的旋梭转轴安装孔，所述旋梭转轴(213)安装于旋梭转轴安装孔，旋梭(24)连接旋梭转轴(213)的左端。

5.根据权利要求4所述的一种改进的斜臂式缝纫机，其特征在于：所述旋梭安装槽的下方沿所述圆筒体(23)的轴心方向开设有左右贯穿的下滚轮转轴安装孔，所述下滚轮转轴(214)安装于下滚轮转轴安装孔，一所述行星齿轮(27)连接下滚轮转轴(214)的左端。

6.根据权利要求5所述的一种改进的斜臂式缝纫机，其特征在于：所述圆筒体(23)的顶部设置有一针板(26)，所述下滚轮(25)啮合安装于各所述行星齿轮(27)，下滚轮(25)的圆周部凸出至针板(26)的顶面上；

圆筒体(23)左侧部安装有一圆形的外盖(28)，外盖(28)的直径与圆筒体(23)的直径相等，外盖(28)的顶部开设一缺口，外盖(28)罩住下滚轮(25)且下滚轮(25)的圆周部凸出于缺口。

7.根据权利要求1所述的一种改进的斜臂式缝纫机，其特征在于：所述工作台(1)上设置有缝纫机机壳(3)，缝纫机机壳(3)的左端部安装有上滚轮机构，上滚轮机构包括提压驱动机构以及上滚轮(31)，上滚轮(31)活动安装在缝纫机机壳(3)的左端部，提压驱动机构连接上滚轮(31)，提压驱动机构带动上滚轮(31)靠近或分离所述下滚轮(25)。

8.根据权利要求7所述的一种改进的斜臂式缝纫机，其特征在于：所述缝纫机机壳(3)的左端部的底部设置有一倾斜向下的上滚轮支杆，上滚轮支杆包括有上支杆和下支杆，上支杆倾斜向下固定在缝纫机机壳(3)的左端部的底部，下支杆的顶端活动连接上支杆的底端，下支杆的底端设置有一上滚轮安装部，所述上滚轮(31)转动安装在上滚轮安装部，所述提压驱动机构连接上滚轮安装部，以实现带动上滚轮(31)上升或下降。

9.根据权利要求1所述的一种改进的斜臂式缝纫机，其特征在于：所述工作台(1)的底部安装有一倒缝控制转轴(41)，倒缝控制转轴(41)的中部固定安装有一摆杆(42)，摆杆(42)的端部铰性安装有两条拨杆(43)，

工作台(1)的底部固定安装有一电机座(44)，电机座(44)左右滑动安装有一送料驱动电机(45)，两拨杆(43)分别铰性连接于送料驱动电机(45)的左右两侧，送料驱动电机(45)具有一动力转轴，动力转轴安装有一送料驱动伞齿轮，

所述旋梭驱动轴(215)间隔安装有顺缝伞齿轮和倒缝伞齿轮，顺缝伞齿轮和倒缝伞齿轮的齿轮面相对设置，

送料驱动伞齿轮左右活动于顺缝伞齿轮和倒缝伞齿轮之间的间隔，送料驱动伞齿轮与顺缝伞齿轮或倒缝伞齿轮之一啮合传动。

10.根据权利要求9所述的一种改进的斜臂式缝纫机，其特征在于：所述送料驱动电机(45)与所述电机座(44)之间安装有弹性件。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及缝纫机技术领域，尤其是涉及一种改进的斜臂式缝纫机。

背景技术

斜臂式缝纫机是指具有斜向的支撑体以及位于支撑体端部的柱型工作台，能够应用于衣物袖口、袖口松紧带以及各种圆形制品的缝制，也适用于高档皮鞋、箱包和手袋的缝制，如申请号为“CN201810522911.9”，名称为“一种斜臂式上下滚轮送料缝纫机”的发明专利，它提供了一种斜臂式上下滚轮送料缝纫机，其中的主运动机构及送料机构均通过由伞齿轮、万向连接头以及斜向上设置的转轴所组成的传动结构实现改向的动力传递。这种传动结构存在着稳定性差、结构刚性不足以及维修困难等缺点，因此有必要予以改进。

实用新型内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的是提供一种改进的斜臂式缝纫机，它能够通过简单的传动结构实现倾斜向上的动力传递，成本更低，运行更为稳定可靠。

为了实现上述目的，本实用新型所采用的技术方案是：一种改进的斜臂式缝纫机，包括工作台，工作台上固定安装有一定位底座，定位底座设置有倾斜向上的斜臂，斜臂的顶端安装有一圆筒体，圆筒体安装有旋梭和下滚轮，工作台的下方设置有旋梭驱动机构和下滚轮驱动机构，圆筒体内安装有一旋梭转轴，旋梭转轴的左端连接旋梭，斜臂顶部设置有第一齿轮组，斜臂内沿其长度方向安装有第一转轴，第一转轴的上端延伸至斜臂的顶部，第一转轴的下端延伸至工作台的下方，第一转轴的上端通过第一齿轮组传动连接旋梭转轴的右端，工作台的下方设置有第二齿轮组，旋梭驱动机构具有一旋梭驱动轴，第一转轴的下端通过第二齿轮组传动连接旋梭驱动轴；在圆筒体内旋梭转轴的下方安装有一下滚轮转轴，下滚轮转轴的左端连接下滚轮，斜臂顶部设置有第三齿轮组，斜臂内沿其长度方向安装有第二转轴，第二转轴的上端延伸至斜臂的顶部，第二转轴的下端延伸至工作台的下方，第二转轴的上端通过第三齿轮组传动连接下滚轮转轴的右端，工作台的下方设置有第四齿轮组，下滚轮驱动机构具有一下滚轮驱动轴，第二转轴的下端通过第四齿轮组传动连接下滚轮驱动轴。该斜臂式缝纫机，通过多个齿轮组实现倾斜向上的动力传递，从而驱动位于斜臂顶部的旋梭以及下滚轮进行配合运转，结构简单，运行稳定可靠，成本低，易于维修。

在进一步的技术方案中，该旋梭转轴的右端安装有第一伞齿轮，该第一转轴的上端安装有第二伞齿轮，第一伞齿轮与第二伞齿轮啮合，第一转轴的下端安装有第三伞齿轮，该旋梭驱动轴转动安装在该工作台的下方，旋梭驱动轴安装有第四伞齿轮，第三伞齿轮与第四伞齿轮啮合；该下滚轮转轴的右端安装有第五伞齿轮，该第二转轴位于第一转轴之下，第二转轴的上端安装有第六伞齿轮，第五伞齿轮与第六伞齿轮啮合，第二转轴的下端安装有第七伞齿轮，该下滚轮驱动轴安装有第八伞齿轮，第七伞齿轮与第八伞齿轮啮合。

在进一步的技术方案中，该圆筒体设置有行星齿轮组，行星齿轮组包括至少三个行星齿轮，各行星齿轮沿圆形轨迹等角度安装在圆筒体内，该下滚轮啮合安装于各行星齿轮，其中之一个行星齿轮与该下滚轮转轴的左端连接。该结构通过行星齿轮啮合安装下滚轮，实现定轴安装下滚轮的同时，实现带动下滚轮转动，下滚轮转动起来更为流畅，并且能够减小圆筒体的体积，使圆筒体的外轮廓能够制造成真正的圆柱体。

在进一步的技术方案中，该圆筒体左侧部凹陷开设有旋梭安装槽，该旋梭活动安装于旋梭安装槽内，旋梭安装槽的槽底沿圆筒体的轴心方向开设有左右贯穿的旋梭转轴安装孔，该旋梭转轴安装于旋梭转轴安装孔，旋梭连接旋梭转轴的左端。

在进一步的技术方案中，该旋梭安装槽的下方沿该圆筒体的轴心方向开设有左右贯穿的下滚轮转轴安装孔，该下滚轮转轴安装于下滚轮转轴安装孔，一该行星齿轮连接下滚轮转轴的左端。

在进一步的技术方案中，该圆筒体的顶部设置有一针板，该下滚轮啮合安装于各该行星齿轮，下滚轮的圆周部凸出至针板的顶面上；圆筒体左侧部安装有一圆形的外盖，外盖的直径与圆筒体的直径相等，外盖的顶部开设一缺口，外盖罩住下滚轮且下滚轮的圆周部凸出于缺口。

在进一步的技术方案中，该工作台上设置有缝纫机机壳，缝纫机机壳的左端部安装有上滚轮机构，上滚轮机构包括提压驱动机构以及上滚轮，上滚轮活动安装在缝纫机机壳的左端部，提压驱动机构连接上滚轮，提压驱动机构带动上滚轮靠近或分离该下滚轮。

在进一步的技术方案中，该缝纫机机壳的左端部的底部设置有一倾斜向下的上滚轮支杆，上滚轮支杆包括有上支杆和下支杆，上支杆倾斜向下固定在缝纫机机壳的左端部的底部，下支杆的顶端活动连接上支杆的底端，下支杆的底端设置有一上滚轮安装部，该上滚轮转动安装在上滚轮安装部，该提压驱动机构连接上滚轮安装部，以实现带动上滚轮上升或下降。

在进一步的技术方案中，该工作台的底部安装有一倒缝控制转轴，倒缝控制转轴的中部固定安装有一摆杆，摆杆的端部铰性安装有两条拨杆，工作台的底部固定安装有一电机座，电机座左右滑动安装有一送料驱动电机，两拨杆分别铰性连接于送料驱动电机的左右两侧，送料驱动电机具有一动力转轴，动力转轴安装有一送料驱动伞齿轮，该旋梭驱动轴间隔安装有顺缝伞齿轮和倒缝伞齿轮，顺缝伞齿轮和倒缝伞齿轮的齿轮面相对设置，送料驱动伞齿轮左右活动于顺缝伞齿轮和倒缝伞齿轮之间的间隔，送料驱动伞齿轮与顺缝伞齿轮或倒缝伞齿轮之一啮合传动。

在进一步的技术方案中，该送料驱动电机与该电机座之间安装有弹性件，以辅助顺缝模式与倒缝模式之间的切换。

采用上述结构后，本实用新型和现有技术相比所具有的优点是：本实用新型所提供的改进的斜臂式缝纫机，它通过在斜臂上下部分别设置相应的齿轮组传动结构，以实现倾斜向上的动力传递，结构更为简单，运行更加稳定可靠，维修更为简单方便；本实用新型所提供的改进的斜臂式缝纫机，通过行星齿轮啮合安装下滚轮，实现下滚轮的定轴转动的同时，带动下滚轮转动，下滚轮转动起来更为流畅，并且能够减小圆筒体的体积，使圆筒体的外轮廓能够制造成真正的圆柱体，从而提高用户的使用体验。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1是本实用新型的结构示意图。

图2是本实用新型中斜臂的剖视图。

图3是本实用新型中圆筒体的分解图。

图4是本实用新型中下滚轮驱动机构的结构示意图。

图中：

1-工作台；

21-定位底座、22-斜臂、23-圆筒体、24-旋梭、25-下滚轮、26-针板、27-行星齿轮、28-外盖；

201-第一伞齿轮、202-第二伞齿轮、203-第三伞齿轮、204-第四伞齿轮、205-第五伞齿轮、206-第六伞齿轮、207-第七伞齿轮、208-第八伞齿轮、211-第一转轴、212-第二转轴、213-旋梭转轴、214-下滚轮转轴、215-旋梭驱动轴、216-下辊轮驱动轴；

3-缝纫机机壳、31-上滚轮；

41-倒缝控制转轴、42-摆杆、43-拨杆、44-电机座、45-送料驱动电机。

具体实施方式

以下仅为本实用新型的较佳实施例，并不因此而限定本实用新型的保护范围。

一种改进的斜臂式缝纫机，如图1至图4所示，包括工作台1，工作台1上固定安装有一定位底座21，定位底座21设置有倾斜向上的斜臂22，斜臂22的顶端安装有一圆筒体23，圆筒体23安装有旋梭24和下滚轮25，工作台1的下方设置有旋梭驱动机构和下滚轮驱动机构，圆筒体23内安装有一旋梭转轴213，旋梭转轴213的左端连接旋梭24，斜臂22顶部设置有第一齿轮组，斜臂22内沿其长度方向安装有第一转轴211，第一转轴211的上端延伸至斜臂22的顶部，第一转轴211的下端延伸至工作台1的下方，第一转轴211的上端通过第一齿轮组传动连接旋梭转轴213的右端，工作台1的下方设置有第二齿轮组，旋梭驱动机构具有一旋梭驱动轴215，第一转轴211的下端通过第二齿轮组传动连接旋梭驱动轴215；在圆筒体23内旋梭转轴213的下方安装有一下滚轮转轴214，下滚轮转轴214的左端连接下滚轮25，斜臂22顶部设置有第三齿轮组，斜臂22内沿其长度方向安装有第二转轴212，第二转轴212的上端延伸至斜臂22的顶部，第二转轴212的下端延伸至工作台1的下方，第二转轴212的上端通过第三齿轮组传动连接下滚轮转轴214的右端，工作台1的下方设置有第四齿轮组，下滚轮驱动机构具有一下滚轮驱动轴216，第二转轴212的下端通过第四齿轮组传动连接下滚轮驱动轴216。斜臂22的上下部分别设置有轴承，第一转轴211和第二转轴212分别固定安装于相应轴承的内圈，以实现流畅转动。

本实施例提供了一种伞齿轮组结构的传动结构，当然，也可以设置为其他种类齿轮所组成的齿轮组结构，此处不作限定。

旋梭转轴213的右端安装有第一伞齿轮201，第一转轴211的上端安装有第二伞齿轮202，第一伞齿轮201与第二伞齿轮202啮合，第一转轴211的下端安装有第三伞齿轮203，旋梭驱动轴215旋转安装在工作台1的下方，并且连接旋梭联动机构，以实现带动旋梭驱动轴215绕其中心轴自转，旋梭驱动轴215安装有第四伞齿轮204，第三伞齿轮203与第四伞齿轮204啮合；下滚轮转轴214的右端安装有第五伞齿轮205，第二转轴212位于第一转轴211之下，第二转轴212的上端安装有第六伞齿轮206，第五伞齿轮205与第六伞齿轮206啮合，第二转轴212的下端安装有第七伞齿轮207，下滚轮驱动轴216安装有第八伞齿轮208，第七伞齿轮207与第八伞齿轮208啮合。

圆筒体23设置有行星齿轮组，行星齿轮组包括五个行星齿轮27，各行星齿轮27沿圆形轨迹等角度安装在圆筒体23内，下滚轮25啮合安装于各行星齿轮27，其中之一个行星齿轮27与下滚轮转轴214的左端连接，这一行星齿轮27恰好安装在旋梭24的正下方，并连接下滚轮转轴214的左端，设置为主动行星齿轮，其余四个行星齿轮27为被动行星齿轮，下滚轮25啮合套装于这五个行星齿轮27。该结构实现了下滚轮25的定轴转动的同时，带动下滚轮25转动，下滚轮25转动起来更为流畅，并且能够减小圆筒体23的体积，使圆筒体23的外轮廓能够制造成真正的圆柱体，从而提高用户的使用体验。

圆筒体23左侧部凹陷开设有旋梭安装槽，旋梭24活动安装于旋梭安装槽内，旋梭安装槽的槽底沿圆筒体23的轴心方向开设有左右贯穿的旋梭转轴安装孔，旋梭转轴213安装于旋梭转轴安装孔，旋梭24连接旋梭转轴213的左端。

旋梭安装槽的下方沿圆筒体23的轴心方向开设有左右贯穿的下滚轮转轴安装孔，下滚轮转轴214安装于下滚轮转轴安装孔，一行星齿轮27连接下滚轮转轴214的左端。

圆筒体23的顶部设置有一针板26，下滚轮25啮合安装于各行星齿轮27，下滚轮25的圆周部凸出至针板26的顶面上；圆筒体23左侧部安装有一圆形的外盖28，外盖28的直径与圆筒体23的直径相等，外盖28的顶部开设一缺口，外盖28罩住下滚轮25且下滚轮25的圆周部凸出于缺口。

工作台1上设置有缝纫机机壳3，缝纫机机壳3的左端部安装有上滚轮机构，上滚轮机构包括提压驱动机构以及上滚轮31，上滚轮31活动安装在缝纫机机壳3的左端部，提压驱动机构连接上滚轮31，提压驱动机构带动上滚轮31靠近或分离下滚轮25。

缝纫机机壳3的左端部的底部设置有一倾斜向下的上滚轮支杆，上滚轮支杆包括有上支杆和下支杆，上支杆倾斜向下固定在缝纫机机壳3的左端部的底部，下支杆的顶端活动连接上支杆的底端，下支杆的底端设置有一上滚轮安装部，上滚轮31转动安装在上滚轮安装部，提压驱动机构连接上滚轮安装部，以实现带动上滚轮31上升或下降。

工作台1的底部安装有一倒缝控制转轴41，倒缝控制转轴41的中部固定安装有一摆杆42，摆杆42的端部铰性安装有两条拨杆43，工作台1的底部固定安装有一电机座44，电机座44左右滑动安装有一送料驱动电机45，两拨杆43分别铰性连接于送料驱动电机45的左右两侧，送料驱动电机45具有一动力转轴，动力转轴安装有一送料驱动伞齿轮，旋梭驱动轴215间隔安装有顺缝伞齿轮和倒缝伞齿轮，顺缝伞齿轮和倒缝伞齿轮的齿轮面相对设置，送料驱动伞齿轮左右活动于顺缝伞齿轮和倒缝伞齿轮之间的间隔，送料驱动伞齿轮与顺缝伞齿轮或倒缝伞齿轮之一啮合传动。该结构通过倒缝控制转轴41带动送料驱动电机45左右移动，使送料驱动伞齿轮与顺缝伞齿轮或倒缝伞齿轮之一啮合传动，以实现顺缝和倒缝之间的切换。

送料驱动电机45与电机座44之间安装有弹性件，以辅助顺缝和倒缝之间的切换，弹性件可以选用弹簧或其它弹性连接件，此处不作限定。

以上内容仅为本实用新型的较佳实施例，对于本领域的普通技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920004709.7

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209443172U

授权时间:20190927

主分类号:D05B 15/00

专利分类号:D05B15/00;D05B23/00;D05B57/38;D05B27/10

范畴分类:24E;

申请人:东莞市飞越机械有限公司

第一申请人:东莞市飞越机械有限公司

申请人地址:523000 广东省东莞市厚街镇涌口村下石角组新兴路

发明人:肖修锋

第一发明人:肖修锋

当前权利人:东莞市飞越机械有限公司

代理人:林晓宏

代理机构:11421

代理机构编号:北京天盾知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/df7ac1dcdd0f7906420648cf.html