# 一种电气自动化双开门电控操作台论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种电气自动化双开门电控操作台包括控制箱、收纳箱和书写台，所述控制箱的两端皆安装有收纳箱，且收纳箱的内部皆开设有收纳槽，所述收纳箱顶部靠近控制箱的一端皆安装有引导板，所述收纳槽内部的底端皆安装有第一电动伸缩杆，所述第一电动伸缩杆的输出端皆安装有固定块，且固定块的顶端皆铰接有操作台门。本实用新型通过第一电动伸缩杆、引导板、操作台门和收纳箱的相互配合使用，通过控制面板控制第一电动伸缩杆伸张，此时操作台门在第一电动伸缩杆的作用力下向上运动，并沿着引导板的方向倾斜，当固定块运动到收纳箱顶端的水平位置时，此时两组操作台门之间相互闭合，使装置关闭。

### 主设计要求

1.一种电气自动化双开门电控操作台，包括控制箱(6)、收纳箱(11)和书写台(17)，其特征在于：所述控制箱(6)的两端皆安装有收纳箱(11)，且收纳箱(11)的内部皆开设有收纳槽(9)，所述收纳箱(11)顶部靠近控制箱(6)的一端皆安装有引导板(10)，所述收纳槽(9)内部的底端皆安装有第一电动伸缩杆(13)，所述第一电动伸缩杆(13)的输出端皆安装有固定块(14)，且固定块(14)的顶端皆铰接有操作台门(2)，所述操作台门(2)远离引导板(10)一端的顶端皆安装有限位块(1)，且操作台门(2)靠近限位块(1)一端的顶端皆开设有抠槽(15)，所述控制箱(6)内部一侧的顶端设置有两组第一支架(3)，所述第一支架(3)的内侧铰接有控制基板(5)，所述控制基板(5)底端远离第一支架(3)的一端铰接有连接杆(27)，所述控制箱(6)内部底端远离第一支架(3)的一端安装有第四支架(25)，所述第四支架(25)的顶端铰接有活动杆(26)，且活动杆(26)的底端与连接杆(27)的底端铰接，所述活动杆(26)的顶端开设有第一滑槽(24)，所述第四支架(25)靠近第一支架(3)一侧的控制箱(6)上安装有横板(23)，且横板(23)的顶端安装有第二支架(4)，所述第二支架(4)靠近第四支架(25)一侧的底端安装有第二电动伸缩杆(19)，所述第一滑槽(24)的内部安装有第一滑块(20)，所述第二电动伸缩杆(19)的输出端与第一滑块(20)铰接，所述横板(23)远离第四支架(25)一侧的控制箱(6)上安装有第三支架(22)，所述第三支架(22)上设置有两组抽屉(21)，且抽屉(21)远离第三支架(22)的一侧皆安装有把手(18)，所述控制箱(6)的底端安装有置物箱(8)，所述置物箱(8)内部的两端皆开设有第二滑槽(34)，所述第二滑槽(34)的内部皆设置有第二滑块(33)，且第二滑块(33)远离第二滑槽(34)的一端皆安装有活动板(32)，所述活动板(32)的内侧安装有固定板(7)，所述固定板(7)靠近透气口(16)一侧的两端皆安装有转盘(31)，且转盘(31)的外侧皆安装有支撑杆(30)，所述书写台(17)的一端安装有控制面板(35)，所述控制面板(35)的输出端通过导线分别与第一电动伸缩杆(13)和第二电动伸缩杆(19)的输入端电连接。

### 设计方案

1.一种电气自动化双开门电控操作台，包括控制箱(6)、收纳箱(11)和书写台(17)，其特征在于：所述控制箱(6)的两端皆安装有收纳箱(11)，且收纳箱(11)的内部皆开设有收纳槽(9)，所述收纳箱(11)顶部靠近控制箱(6)的一端皆安装有引导板(10)，所述收纳槽(9)内部的底端皆安装有第一电动伸缩杆(13)，所述第一电动伸缩杆(13)的输出端皆安装有固定块(14)，且固定块(14)的顶端皆铰接有操作台门(2)，所述操作台门(2)远离引导板(10)一端的顶端皆安装有限位块(1)，且操作台门(2)靠近限位块(1)一端的顶端皆开设有抠槽(15)，所述控制箱(6)内部一侧的顶端设置有两组第一支架(3)，所述第一支架(3)的内侧铰接有控制基板(5)，所述控制基板(5)底端远离第一支架(3)的一端铰接有连接杆(27)，所述控制箱(6)内部底端远离第一支架(3)的一端安装有第四支架(25)，所述第四支架(25)的顶端铰接有活动杆(26)，且活动杆(26)的底端与连接杆(27)的底端铰接，所述活动杆(26)的顶端开设有第一滑槽(24)，所述第四支架(25)靠近第一支架(3)一侧的控制箱(6)上安装有横板(23)，且横板(23)的顶端安装有第二支架(4)，所述第二支架(4)靠近第四支架(25)一侧的底端安装有第二电动伸缩杆(19)，所述第一滑槽(24)的内部安装有第一滑块(20)，所述第二电动伸缩杆(19)的输出端与第一滑块(20)铰接，所述横板(23)远离第四支架(25)一侧的控制箱(6)上安装有第三支架(22)，所述第三支架(22)上设置有两组抽屉(21)，且抽屉(21)远离第三支架(22)的一侧皆安装有把手(18)，所述控制箱(6)的底端安装有置物箱(8)，所述置物箱(8)内部的两端皆开设有第二滑槽(34)，所述第二滑槽(34)的内部皆设置有第二滑块(33)，且第二滑块(33)远离第二滑槽(34)的一端皆安装有活动板(32)，所述活动板(32)的内侧安装有固定板(7)，所述固定板(7)靠近透气口(16)一侧的两端皆安装有转盘(31)，且转盘(31)的外侧皆安装有支撑杆(30)，所述书写台(17)的一端安装有控制面板(35)，所述控制面板(35)的输出端通过导线分别与第一电动伸缩杆(13)和第二电动伸缩杆(19)的输入端电连接。

2.根据权利要求1所述的一种电气自动化双开门电控操作台，其特征在于：所述收纳箱(11)远离控制箱(6)的一端皆均匀开设有透气口(16)。

3.根据权利要求1所述的一种电气自动化双开门电控操作台，其特征在于：所述控制箱(6)远离第一支架(3)的一侧安装有书写台(17)。

4.根据权利要求1所述的一种电气自动化双开门电控操作台，其特征在于：所述操作台门(2)的顶部皆安装有观察窗(28)。

5.根据权利要求1所述的一种电气自动化双开门电控操作台，其特征在于：所述支撑杆(30)远离转盘(31)的一端皆安装有支撑块(29)。

6.根据权利要求1所述的一种电气自动化双开门电控操作台，其特征在于：所述收纳箱(11)底端的两侧皆安装有万向轮(12)，且万向轮(12)上皆安装有制动装置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电控操作台技术领域，具体为一种电气自动化双开门电控操作台。

背景技术

电控操作台是操作电气机器进去生产、工作的操作平台，通过按钮、显示器对电气机器进行监控控制的工作台，双开门是指两边都可以打开的，大小尺寸相同的门，双开门由于操作简单，使用局限性小的优点在日常生活中应用广泛。

现有的双开门电控操作台由于其结构简单，使用时需要使用人力进行门的开启与关闭，极为的不便，传统的双开门电控操作台由于其控制面板的显示角度无法调节，使得不同身高的操作员在操作该电控操作台时的操作体验不同，降低了操作台的实际使用效果，现有的双开门电控操作台在使用时没有为操作人员提供休息的装置，在操作人员进行长时间的操作后，易产生疲劳，容易造成操作人员的操作失误，造成安全隐患。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种电气自动化双开门电控操作台，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种电气自动化双开门电控操作台，包括控制箱、收纳箱和书写台，所述控制箱的两端皆安装有收纳箱，且收纳箱的内部皆开设有收纳槽，所述收纳箱顶部靠近控制箱的一端皆安装有引导板，所述收纳槽内部的底端皆安装有第一电动伸缩杆，所述第一电动伸缩杆的输出端皆安装有固定块，且固定块的顶端皆铰接有操作台门，所述操作台门远离引导板一端的顶端皆安装有限位块，且操作台门靠近限位块一端的顶端皆开设有抠槽，所述控制箱内部一侧的顶端设置有两组第一支架，所述第一支架的内侧铰接有控制基板，所述控制基板底端远离第一支架的一端铰接有连接杆，所述控制箱内部底端远离第一支架的一端安装有第四支架，所述第四支架的顶端铰接有活动杆，且活动杆的底端与连接杆的底端铰接，所述活动杆的顶端开设有第一滑槽，所述第四支架靠近第一支架一侧的控制箱上安装有横板，且横板的顶端安装有第二支架，所述第二支架靠近第四支架一侧的底端安装有第二电动伸缩杆，所述第一滑槽的内部安装有第一滑块，所述第二电动伸缩杆的输出端与第一滑块铰接，所述横板远离第四支架一侧的控制箱上安装有第三支架，所述第三支架上设置有两组抽屉，且抽屉远离第三支架的一侧皆安装有把手，所述控制箱的底端安装有置物箱，所述置物箱内部的两端皆开设有第二滑槽，所述第二滑槽的内部皆设置有第二滑块，且第二滑块远离第二滑槽的一端皆安装有活动板，所述活动板的内侧安装有固定板，所述固定板靠近透气口一侧的两端皆安装有转盘，且转盘的外侧皆安装有支撑杆，所述书写台的一端安装有控制面板，所述控制面板的输出端通过导线分别与第一电动伸缩杆和第二电动伸缩杆的输入端电连接。

优选的，所述收纳箱远离控制箱的一端皆均匀开设有透气口。

优选的，所述控制箱远离第一支架的一侧安装有书写台。

优选的，所述操作台门的顶部皆安装有观察窗。

优选的，所述支撑杆远离转盘的一端皆安装有支撑块。

优选的，所述收纳箱底端的两侧皆安装有万向轮，且万向轮上皆安装有制动装置。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该电气自动化双开门电控操作台通过第一电动伸缩杆、引导板、操作台门和收纳箱的相互配合使用，通过控制面板控制第一电动伸缩杆伸张，此时操作台门在第一电动伸缩杆的作用力下向上运动，并沿着引导板的方向倾斜，当固定块运动到收纳箱顶端的水平位置时，此时两组操作台门之间相互闭合，使装置关闭，需要开启装置时，通过控制面板控制第一电动伸缩杆收缩，此时操作台门在固定块的作用力下向上翘起，并沿引导板的侧边逐渐被收纳进入收纳槽的内部，实现了装置双开门的自动开启与闭合，增加了装置的实用性，通过第一支架、控制基板、第二电动伸缩杆、活动杆和连接杆的配合使用，通过控制面板控制第二电动伸缩杆伸张，此时活动杆受力发生旋转，并带动连接杆向上运动，可以使控制基板与第一支架之间发生转动，从而可以调节控制基板的显示角度，方便了不同身高操作员的操作需求，同时使用可调节显示角度的控制基板，可以使控制基板在不使用时完全被收纳进入装置的内部，可以有效防止操作人员操作失误造成安全隐患，增加了装置使用的安全性，通过固定板和置物箱的配合使用，当操作人员长时间操作控制台时，可以将固定板从置物箱的内部抽出，此时第二滑块在第二滑槽的内部滑动，当第二滑块滑动到置物箱出口时，通过旋转转盘将支撑杆放下，可以使固定板与支撑杆和活动板构成简易的休息凳，缓解操作人员的疲劳，提高了装置的实际使用价值。

附图说明

图1为本实用新型的主视剖视示意图；

图2为本实用新型的侧视示意图；

图3为本实用新型的控制箱侧视剖视示意图；

图4为本实用新型的俯视示意图；

图5为本实用新型的俯视展开示意图；

图6为本实用新型的固定板俯视示意图；

图7为本实用新型的操作台门侧视示意图。

图中：1、限位块；2、操作台门；3、第一支架；4、第二支架；5、控制基板；6、控制箱；7、固定板；8、置物箱；9、收纳槽；10、引导板；11、收纳箱；12、万向轮；13、第一电动伸缩杆；14、固定块；15、抠槽；16、透气口；17、书写台；18、把手；19、第二电动伸缩杆；20、第一滑块；21、抽屉；22、第三支架；23、横板；24、第一滑槽；25、第四支架；26、活动杆；27、连接杆；28、观察窗；29、支撑块；30、支撑杆；31、转盘；32、活动板；33、第二滑块；34、第二滑槽；35、控制面板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-7，本实用新型提供的一种实施例：一种电气自动化双开门电控操作台，包括控制箱6、收纳箱11和书写台17，控制箱6的两端皆安装有收纳箱11，且收纳箱11的内部皆开设有收纳槽9，收纳箱11顶部靠近控制箱6的一端皆安装有引导板10，收纳槽9内部的底端皆安装有第一电动伸缩杆13，此处第一电动伸缩杆13型号可为YNT-03，第一电动伸缩杆13的输出端皆安装有固定块14，且固定块14的顶端皆铰接有操作台门2，操作台门2远离引导板10一端的顶端皆安装有限位块1，且操作台门2靠近限位块1一端的顶端皆开设有抠槽15，控制箱6内部一侧的顶端设置有两组第一支架3，第一支架3的内侧铰接有控制基板5，控制基板5底端远离第一支架3的一端铰接有连接杆27，控制箱6内部底端远离第一支架3的一端安装有第四支架25，第四支架25的顶端铰接有活动杆26，且活动杆26的底端与连接杆27的底端铰接，活动杆26的顶端开设有第一滑槽24，第四支架25靠近第一支架3一侧的控制箱6上安装有横板23，且横板23的顶端安装有第二支架4，第二支架4靠近第四支架25一侧的底端安装有第二电动伸缩杆19，此处第二电动伸缩杆19型号可为YNT-03，第一滑槽24的内部安装有第一滑块20，第二电动伸缩杆19的输出端与第一滑块20铰接，横板23远离第四支架25一侧的控制箱6上安装有第三支架22，第三支架22上设置有两组抽屉21，且抽屉21远离第三支架22的一侧皆安装有把手18，控制箱6的底端安装有置物箱8，置物箱8内部的两端皆开设有第二滑槽34，第二滑槽34的内部皆设置有第二滑块33，且第二滑块33远离第二滑槽34的一端皆安装有活动板32，活动板32的内侧安装有固定板7，固定板7靠近透气口16一侧的两端皆安装有转盘31，且转盘31的外侧皆安装有支撑杆30，书写台17的一端安装有控制面板35，控制面板35的输出端通过导线分别与第一电动伸缩杆13和第二电动伸缩杆19的输入端电连接。

在本实施中：收纳箱11远离控制箱6的一端皆均匀开设有透气口16，开设有透气口16可以防止装置内部潮湿造成安全隐患，控制箱6远离第一支架3的一侧安装有书写台17，使用书写台17可以便于操作人员记录显示数据，增加装置的实用性，操作台门2的顶部皆安装有观察窗28，可以方便操作人员观察显示读数，支撑杆30远离转盘31的一端皆安装有支撑块29，增加了支撑杆30与地面的接触面积，提高了装置使用的安全性，收纳箱11底端的两侧皆安装有万向轮12，且万向轮12上皆安装有制动装置，可以方便装置的移动。

工作原理：首先外接电源，通过控制面板35控制第一电动伸缩杆13收缩，此时固定块14与操作台门2之间的铰接处发生旋转并使操作台门2远离铰接处的一端翘起，继续控制第一电动伸缩杆13收缩，此时操作台门2沿引导板10的侧边逐渐被收纳进入收纳槽9的内部，当限位块1的位置运动到收纳箱11的顶端时，通过控制面板35控制第一电动伸缩杆13停止运动，完成操作台门2的打开过程，通过控制面板35控制第二电动伸缩杆19伸张，此时第二电动伸缩杆19带动第一滑块20在第一滑槽24的内部滑动并推动活动杆26旋转，此时与活动杆26铰接的连接杆27向上运动，并推动与连接杆27铰接的控制基板5向上运动，可以使控制基板5与第一支架3之间发生转动并调节控制基板5的显示角度，方便了不同身高的操作者的使用需求，当操作者在使用该装置感到疲劳时，可以将固定板7从置物箱8的内部抽出，此时第二滑块33在第二滑槽34的内部滑动，当第二滑块33滑动到置物箱8出口时，通过旋转转盘31将支撑杆30放下，可以使固定板7与支撑杆30和活动板32组成简易的休息凳，可以使操作者进行简单的休息，缓解疲劳，增加了装置的实用性，使用结束后通过控制面板35控制第二电动伸缩杆19收缩，此时控制基板5在自身作用力下，使连接杆27向下运动，并使活动杆26发生旋转，当控制基板5运动到横板23的上方时，通过第二滑槽34控制停止第二电动伸缩杆19收缩，然后通过控制面板35控制第一电动伸缩杆13伸张，此时固定块14在第一电动伸缩杆13的作用力下向上运动，并推动操作台门2沿着引导板10的方向向上倾斜运动，当固定块14运动到收纳箱11顶端的水平位置时，此时相互铰接的固定块14与操作台门2之间的夹角达到90°，并使两个操作台门2之间相互闭合，使装置关闭，并使控制基板5被保护起来，防止操作人员误碰造成安全隐患，同时操作人员可以通过观察窗28观察控制基板5上的数据显示，增加了装置的实用性。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920305978.7

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209949602U

授权时间:20200114

主分类号:H05K5/00

专利分类号:H05K5/00;H05K5/02

范畴分类:39D;

申请人:伍玩秋

第一申请人:伍玩秋

申请人地址:529500 广东省阳江市江城区胡椒山19号602

发明人:伍玩秋

第一发明人:伍玩秋

当前权利人:伍玩秋

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/df7b7b6ae52de93d51f09db3.html