# 一种耐高温合金钢材料做电磁加热感应线圈论文和设计-黄培

### 全文摘要

本实用新型公开了一种耐高温合金钢材料做电磁加热感应线圈，包括固定支架，所述固定支架上设有保温砖，保温砖上设有保温层，保温层上设有盖板，盖板通过固定螺丝与固定支架连接，所述保温层的内侧壁通过线圈卡位固定有线圈，线圈与加热体的外侧壁之间设有间隙，所述线圈与线圈卡位为耐高温合金钢材料制成，所述间隙中填充有空气。该耐高温合金钢材料做电磁加热感应线圈，线圈置于保温层的内侧，热量集中，效率高，在原有感应加热基础上能耗再降低10%；表面温度控制在45度以下；线圈与加热体之间设有间隙，线圈外面有加厚保温层，热量集中，整个过程无热损失。此线圈无需冷却，利用线圈本身的能量与被加热体之间进行能量叠加，不造成能量损失。

### 主设计要求

1.一种耐高温合金钢材料做电磁加热感应线圈，包括固定支架（1），其特征在于：所述固定支架（1）上设有保温砖（3），保温砖（3）上设有保温层（4），保温层（4）上设有盖板（2），盖板（2）通过固定螺丝（5）与固定支架（1）连接，所述保温层（4）的内侧壁通过线圈卡位（9）固定有线圈（6），线圈（6）与加热体（7）的外侧壁之间设有间隙（8）。

### 设计方案

1.一种耐高温合金钢材料做电磁加热感应线圈，包括固定支架（1），其特征在于：所述固定支架（1）上设有保温砖（3），保温砖（3）上设有保温层（4），保温层（4）上设有盖板（2），盖板（2）通过固定螺丝（5）与固定支架（1）连接，所述保温层（4）的内侧壁通过线圈卡位（9）固定有线圈（6），线圈（6）与加热体（7）的外侧壁之间设有间隙（8）。

2.根据权利要求1所述的一种耐高温合金钢材料做电磁加热感应线圈，其特征在于：所述线圈（6）与线圈卡位（9）为耐高温合金材料制成。

3.根据权利要求1所述的一种耐高温合金钢材料做电磁加热感应线圈，其特征在于：所述间隙（8）中填充有空气。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于感应加热线圈技术领域，具体涉及一种耐高温合金钢材料做电磁加热感应线圈。

背景技术

目前的加热设备的感应线圈一般放置于保温层的外侧，且感应线圈为紫铜管制作并通水冷却，这样就造成能量损失严重，加热效率低，能耗高。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种耐高温合金钢材料做电磁加热感应线圈，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种耐高温合金钢材料做电磁加热感应线圈，包括固定支架，所述固定支架上设有保温砖，保温砖上设有保温层，保温层上设有盖板，盖板通过固定螺丝与固定支架连接，所述保温层的内侧壁通过线圈卡位固定有线圈，线圈与加热体的外侧壁之间设有间隙。

优选的，所述线圈与线圈卡位为耐高温合金钢材料制成。

优选的，所述间隙中填充有空气。

本实用新型的技术效果和优点：该耐高温合金钢材料做电磁加热感应线圈，线圈置于保温层的内侧，这样可以使热量集中，效率高，在原有感应加热基础上能耗再降低10%；保温层加厚，表面温度控制在45度以下；线圈与加热体之间设有间隙，热量集中，整个过程无热损失。此方案为耐高温合金钢做感应线圈，此线圈无需冷却，利用线圈本身的能量与被加热体之间进行能量叠加，不造成能量损失。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图中：1固定支架、2盖板、3保温砖、4保温层、5固定螺丝、6线圈、7加热体、8间隙、9线圈卡位。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例

，都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型提供了如图1所示的一种耐高温合金钢材料做电磁加热感应线圈，包括固定支架1，所述固定支架1上设有保温砖3，保温砖3上设有保温层4，保温层4上设有盖板2，盖板2通过固定螺丝5与固定支架1连接，所述保温层4的内侧壁通过线圈卡位9固定有线圈6，线圈6与加热体7的外侧壁之间设有间隙8；所述线圈6与线圈卡位9为耐高温合金钢材料制成，所述间隙8中填充有空气。

该耐高温合金钢材料做电磁加热感应线圈，线圈6置于保温层4的内侧，这样可以使热量集中，效率高，在原有感应加热基础上能耗再降低10%；保温层4加厚，表面温度控制在45度以下；线圈6与加热体7之间设有间隙8，热量集中，整个过程无热损失。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822264550.0

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209787499U

授权时间:20191213

主分类号:H05B6/36

专利分类号:H05B6/36

范畴分类:39D;

申请人:佛山市顺德区三山诺成套设备有限公司

第一申请人:佛山市顺德区三山诺成套设备有限公司

申请人地址:528000 广东省佛山市顺德区伦教熹涌伦教集约工业区兴荔中路西（四骏电器机械实业有限公司厂房之五）

发明人:黄培;包纪云

第一发明人:黄培

当前权利人:佛山市顺德区三山诺成套设备有限公司

代理人:张玺

代理机构:53113

代理机构编号:昆明合众智信知识产权事务所 53113

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dfdedafb1c1b42f4ba12ac8e.html