# 一种桶装水户外冷藏保温装置论文和设计

### 全文摘要

一种桶装水户外冷藏保温装置，它包括保温桶、一组冰袋(2)、密封盖(3)和橡胶圈(5)，保温桶由顶盖(1)、内桶(4)和外桶(9)组成，内桶与外桶之间通过连接板焊接在一起，且内桶(4)与外桶(9)之间形成保温腔室，一组冰袋(2)环形均布位于内桶(4)内，并贴近内桶(4)的内壁，顶盖(1)的中心处开有通孔，顶盖(1)的通孔内开有胶圈安装槽，橡胶圈(5)粘在胶圈安装槽内，橡胶圈(5)的内壁上开有内螺纹，密封盖(3)的底部外壁上设有与橡胶圈(5)的内螺纹螺纹相配的外螺纹；优点是：保温效果好，喝水方便。

### 主设计要求

1.一种桶装水户外冷藏保温装置，其特征在于它包括保温桶、一组冰袋(2)、密封盖(3)和橡胶圈(5)，保温桶由顶盖(1)、内桶(4)和外桶(9)组成，内桶与外桶之间通过连接板焊接在一起，且内桶(4)与外桶(9)之间形成保温腔室，一组冰袋(2)环形均布位于内桶(4)内，并贴近内桶(4)的内壁，顶盖(1)的中心处开有通孔，顶盖(1)的通孔内开有胶圈安装槽，橡胶圈(5)粘在胶圈安装槽内。

### 设计方案

1.一种桶装水户外冷藏保温装置，其特征在于它包括保温桶、一组冰袋(2)、密封盖(3)和橡胶圈(5)，

保温桶由顶盖(1)、内桶(4)和外桶(9)组成，内桶与外桶之间通过连接板焊接在一起，且内桶(4)与外桶(9)之间形成保温腔室，一组冰袋(2)环形均布位于内桶(4)内，并贴近内桶(4)的内壁，顶盖(1)的中心处开有通孔，顶盖(1)的通孔内开有胶圈安装槽，橡胶圈(5)粘在胶圈安装槽内。

2.根据权利要求1所述的一种桶装水户外冷藏保温装置，其特征在于它还有密封盖(3)，密封盖(3)的顶部设有拉环(7)，橡胶圈(5)的内壁上开有内螺纹，密封盖(3)的底部外壁上设有与橡胶圈(5)的内螺纹螺纹相配的外螺纹。

3.根据权利要求1所述的一种桶装水户外冷藏保温装置，其特征在于一组冰袋(2)是2-4个冰袋。

4.根据权利要求1所述的一种桶装水户外冷藏保温装置，其特征在于它还有一组限位板(6)，一组限位板(6)环形均布固定安装在内桶(4)的内壁上，且相邻的两个限位板(6)之间形成冰袋放置区域，一组冰袋(2)分别位于一组冰袋放置区域内。

5.根据权利要求4所述的一种桶装水户外冷藏保温装置，其特征在于它还有铝合金导热环(8)，铝合金导热环(8)位于内桶(4)内，并固定安装在一组限位板(6)上。

6.根据权利要求1所述的一种桶装水户外冷藏保温装置，其特征在于内桶(4)的内底部中心处设有圆台形凸起(10)。

7.根据权利要求1所述的一种桶装水户外冷藏保温装置，其特征在于保温腔室内填充有玻璃纤维层或石棉纤维层的其中一种或两种的叠加。

8.根据权利要求1所述的一种桶装水户外冷藏保温装置，其特征在于顶盖(1)、内桶(4)和外桶(9)均由不锈钢材料制成。

9.根据权利要求1所述的一种桶装水户外冷藏保温装置，其特征在于顶盖(1)上设有锁扣的固定部，外桶(9)上设有锁扣的活动部，顶盖(1)通过锁扣锁紧在外桶(9)上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及保温设备领域，具体涉及一种桶装水户外冷藏保温装置。

背景技术

目前，现有的桶装水保温成本高，保温时间短，不能适用与人流量大的场所。

实用新型内容

本实用新型的目的就是针对上述之不足，而提供一种桶装水户外冷藏保温装置。

本实用新型它包括保温桶、一组冰袋、密封盖和橡胶圈，

保温桶由顶盖、内桶和外桶组成，内桶与外桶之间通过连接板焊接在一起，且内桶与外桶之间形成保温腔室，一组冰袋环形均布位于内桶内，并贴近内桶的内壁，顶盖的中心处开有通孔，顶盖的通孔内开有胶圈安装槽，橡胶圈粘在胶圈安装槽内。

它还有密封盖，密封盖的顶部设有拉环,橡胶圈的内壁上开有内螺纹，密封盖的底部外壁上设有与橡胶圈的内螺纹螺纹相配的外螺纹。

一组冰袋是2-4个冰袋。

它还有一组限位板，一组限位板环形均布固定安装在内桶的内壁上，且相邻的两个限位板之间形成冰袋放置区域，一组冰袋分别位于一组冰袋放置区域内。

它还有铝合金导热环，铝合金导热环位于内桶内，并固定安装在一组限位板上。

内桶的内底部中心处设有圆台形凸起。

保温腔室内填充有玻璃纤维层或石棉纤维层的其中一种或两种的叠加。

顶盖、内桶和外桶均由不锈钢材料制成。

顶盖上设有锁扣的固定部，外桶上设有锁扣的活动部，顶盖通过锁扣锁紧在外桶上。

本实用新型优点是：保温效果好，喝水方便。

附 图 说 明

图1是本实用新型结构示意图。

图2是本实用新型隐藏顶盖的结构示意图。

图3是本实用新型俯视结构示意图。

图4是本实用新型图3的A-A剖视结构示意图。

图5是本实用新型图4的局部放大结构示意图。

具体实施方式

如附图所示，本实用新型它包括保温桶、一组冰袋2、密封盖3和橡胶圈5，

保温桶由顶盖1、内桶4和外桶9组成，内桶与外桶之间通过连接板焊接在一起，且内桶4与外桶9之间形成保温腔室，一组冰袋2环形均布位于内桶4内，并贴近内桶4的内壁，顶盖1的中心处开有通孔，顶盖1的通孔内开有胶圈安装槽，橡胶圈5粘在胶圈安装槽内。

它还有密封盖3，密封盖3的顶部设有拉环7,橡胶圈5的内壁上开有内螺纹，密封盖3的底部外壁上设有与橡胶圈5的内螺纹螺纹相配的外螺纹。

一组冰袋2是2-4个冰袋。

它还有一组限位板6，一组限位板6环形均布固定安装在内桶4的内壁上，且相邻的两个限位板6之间形成冰袋放置区域，一组冰袋2分别位于一组冰袋放置区域内。

它还有铝合金导热环8，铝合金导热环8位于内桶4内，并固定安装在一组限位板6上。

内桶4的内底部中心处设有圆台形凸起10。

保温腔室内填充有玻璃纤维层或石棉纤维层的其中一种或两种的叠加。

顶盖1、内桶4和外桶9均由不锈钢材料制成。

顶盖1上设有锁扣的固定部，外桶9上设有锁扣的活动部，顶盖1通过锁扣锁紧在外桶9上。

工作方式：

第一使用方法：当需要饮用凉水时，先将顶盖1打开，放入一组冷冻好的冰袋2，然后把桶装水放入内桶4内，冰袋包裹住桶装水，将顶盖1盖在内桶4和外桶9上，并通过锁扣锁紧在外桶9上，桶装水的出水端伸出顶盖1的通孔，冷冻一段时间后，将手压饮水泵插入桶装水内，即可放出凉水；更换桶装水桶时，同时更换一组冰袋2。橡胶圈5可以防止顶盖1上的通孔边缘刮伤桶装水。

第二使用方法：当需要保温热水时将较小的热水桶放入内桶4内，并取出一组冰袋，热水桶的出水端未伸出顶盖1的通孔。将密封盖3螺纹安装在顶盖1上，即可进行保温。

一组限位板6之间形成的一组冰袋放置区域，方便插入将冰袋2，铝合金导热环8可以将冷气快速传递到桶装水内，圆台形凸起10大小与桶装水底部的凹陷相适配，起到辅助固定桶装水的作用。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920297779.6

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:42(湖北)

授权编号:CN209684428U

授权时间:20191126

主分类号:B65D81/38

专利分类号:B65D81/38;B65D8/06;B65D41/04;B65D81/18;B65D25/02;B65D55/02

范畴分类:34B;

申请人:黄中

第一申请人:黄中

申请人地址:448200 湖北省荆门市沙洋县拾桥镇塘坡村六组50号

发明人:黄中

第一发明人:黄中

当前权利人:黄中

代理人:裴作平

代理机构:42107

代理机构编号:荆门市首创专利事务所 42107

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e0143eb45c4ba2f65299aeba.html