# 高层建筑主体结构工程与施工技术吴海超

恒大地产集团天津有限公司天津300000

摘要：现代城市高层建筑的建设，城市化进程的不断推进，使高层建筑成为城市建设发展的突出现代元素。高层建筑的建设对人民的生活和生产具有重要意义。作为一家施工企业，要注重提高施工质量，不断完善功能要求，保证整体质量水平，要求企业不断创新施工技术，增强施工能力。在分析高层建筑几种常见结构形式的基础上，研究了高层建筑主体结构的施工工艺和施工要点。

关键词：高层建筑；主体结构工程；施工技术

1引言

随着科学技术的进步和建筑业的不断发展，主体结构以其低成本、高性能、工期短的特点被广泛应用于高层建筑领域，并得到了迅速的推广。随着我国经济的不断发展，人民生活水平逐步提高，城市化进程不断加快，城市人口急剧增加。在高层建筑的施工过程中，主体结构得到了广泛的应用。主体结构的施工质量直接影响到整个建筑工程结构的安全性能。如何有效控制施工质量是建筑业亟待解决的问题。

2高层建筑的主体结构体系

高层建筑的主体结构体系分为框架体系结构、剪力墙结构体系及筒中筒的结构系统三种主要的体系架构。框架模型是将工程建筑支撑的柱体和房梁通过的结点相互连接构成的结构。其优点是建筑布置不受太多的限制，灵活性的发挥形成较大的空间；缺点在于建筑结构是柔性结构，对于抵抗自然灾害的能力较低，如抵抗地震水平的承受负荷载重量较差等。剪力墙是现阶段诸多建房结构中应用最为广泛的体系结构，也是高层建筑最基本的环节，同时必须满足强度的要求，若是超过范围则易形成低矮肥胖的剪刀墙的体系架构。剪刀墙的机构体系是利用建筑物内外墙作为主体的承载重量的整体骨架，一般用钢筋混凝作为墙壁的原料高度超过140mm，此时便可以承受双向的负荷；缺点是平面被分化成诸多模块0.1。筒中筒的结构体系是指将一个或者多个筒行体最为承载重力结构的高层建筑的结构体系，筒体就如一个密闭空心的悬臂梁，对于大幅度的弯矩和扭矩都可以实现抵抗作用，是很有成效的抗侧力的结构体系。其优点是建筑结构布置实现灵活巧妙性，耗材量少，对施工运用适宜的滑升模板。

3高层建筑主体结构施工技术

3.1大模板施工技术

大模板是大型模板或大块模板的简称，大模板施工是采用工具式大型模板，是一种可以持续周转使用的专用模板，是以工业化生产方式在施工现场浇筑混凝土墙体的一种成套模板技术。大模板单块模板面积大，区别于组合钢模板和钢框胶合板模板，通常一面现浇墙使用一块模板。其工艺特点是以建筑物的开间、进深、层高的标准化为基础，以大型工业化模板为主要施工手段，以现浇钢筋混凝土墙体为主导工序，有节奏的组织施工。目前，剪力墙结构工业化施工的主要采用大模板工艺方法。大模板由面板系统、支撑系统、操作平台和附件等组成。面板系统主要包括面板、横肋、竖肋等。面板要求表面平整、刚度大、能多次重复使用；支撑系统主要包括支撑架和地脚螺栓，其作用是传递水平荷载，防止模板倾覆，也可作为操作平台的支座，用来承受施工荷载。

3.2高层建筑楼板结构施工

在高层建筑施工过程中，楼板结构施工通常使用的模板中最主要的就是台模。台模是一种由平台板梁、支架、调节支腿和配件所组成的一种工具式模板，在施工建设中，台模通常被称之为飞模，它是一种大型工具式现浇混凝土模板。一般是一个台模用于一个房间。台模可以整体脱模和转运，借助吊车从浇完的楼板下飞出转移至上层重复使用。适用于高层建筑较大开问和进深的现浇混凝土楼盖施工，同时也适用于仓库、冷库等建筑的现浇无梁楼盖施工。台模主要分为立柱式台模、桁架式台模、悬架式台模，下面分别介绍一下这三种台模形式。立柱式台模是台模最基本的类型，应用比较广泛，包括门架式台模和钢管组合式台模等。立柱式台模支撑体系工具化、面板材料多样化。立柱式台模的特点是“一次组装、整体就位、整体移动、整体吊升”。立柱式台模体系不受顶板结构几何尺寸与面积限制，构造简单、组装方面。施工企业可对它进行工业化模板的施工。立柱式台模操作简单、施工便捷模板周转次数增多。由于模板面积大，强度高、接缝少、易脱模，被浇筑的混凝土感观效果好。立柱式台模承受的荷载，由立柱直接传递给楼面。台模安装好以后，可以用千斤顶调整标高。拆模时，先用千斤顶顶住台模，然后撤去垫块和木模，最后装上车轮，将台模推至楼层外侧临时搭设的平台上，再用吊车将其运至下个施工位置。

3.3滑模施工技术

滑模（即液压滑动模板）施工技术，是利用一套1m多高的模板及液压提升设备，按照工程设计的平面尺寸组成滑模装置，连续不断地进行竖向现浇混凝土构件施工的一种成套模板技术。其工艺特点是模板一次组装成型，装拆工序少，能连续滑升作业，施工速度快，工业化程度高，结构整体性能好。滑模工艺是高层现浇混凝土剪力墙结构和筒体结构采用的主要工业化施工方法之一。

3.4爬模施工技术

爬升模板简称爬模，是综合大模板与滑模工艺特点形成的一种成套模板技术，具有大模板和滑模的共同优点。适用于高层建筑外墙外侧和电梯井筒内侧无楼板阻隔的现浇混凝土竖向结构施工，其他竖向现浇混凝土构件仍采用大模板或组合式中小型模板施工。在采取适当措施后，外墙内侧和电梯井筒外侧的模板也可同时采用爬模施工。

3.5钢筋工程施工

钢筋工程施工也是高层建筑施工中的重点项目，施工技术的应用同样在此环节中具有关键的作用，尤其是在检测技术、焊接技术等方面要做到合理的掌握，应用先进的检测技术，这样才能对钢筋材料的质量进行抽样检测，以确保材料质量合格等；应用焊接技术们能够满足施工的要求，保证焊接的质量，避免发生一些不必要的问题。其次，还应该掌握好其他工艺流程，在连接钢筋材料时，对自下而上的荷载构件，在跨中上铁，在支座下铁，使接头位置的受力钢筋交错布置，并且注意绑扎板钢和梁柱。最后，施工人员应该做好质量控制工作，严格按照高层建筑主体结构的施工设计图纸，进行钢筋加工制作，结合主体结构的类型和形状，提高钢筋加工精度，合理存放各种钢筋配件。

4结语

综上，随着社会的不断进步，人民的生活水平逐渐提高，促使了建筑行业的蓬勃发展。在城市化建设中，人们对建筑的使用功能、安全性都提出了更高的要求，因此使用主体结构进行施工的高层建筑在城市中越来越普遍。本文通过对主体结构工程的施工技术的详细介绍，阐述了主体结构工程在施工中的一些细节流程，总结出在施工建设中，加强高层建筑主体结构的施工质量是当前的首要任务，同时还应加强对建筑施工质量的管理力度，从而确保建筑的使用安全。

参考文献：

[1]王喜双.高层建筑主体结构的施工技术探讨[J].科技创新与应用，2015（09）：156.

[2]高小荣.高层建筑主体结构施工技术分析[J].山西建筑，2017（18）：87-88.

[3]沈左爱.高层建筑主体结构工程施工技术探析[J].江西建材，2015（02）：93.

[4]孙拥军.高层建筑主体工程施工技术分析[J].冶金丛刊，2017（6）：53-54.

[5]陈斌，杜桓.建筑施工中主体结构工程施工技术[J].城市建设理论2013（02）：146.

[6]唐斌.探讨高层建筑主体结构工程的施工技术[J].黑龙江科技信息，2013（02）：280.

[7]朱彬彬.浅析高层建筑施工技术要点及质量控制[J].江西建材，2015（1）：88.

[8]童明达.某高层建筑主体结构施工技术[J].广东科技，2014（09）：60-61.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e042adce4522bef3a1f0f2e1.html