# 一种可拆卸的饰品喷漆架论文和设计-李彦

### 全文摘要

本实用新型公开了一种可拆卸的饰品喷漆架，包括对称设置的底座和顶板，所述底座位于顶板下方设置，所述底座和顶板之间设有竖直设置的连接杆，且连接杆靠近底座和顶板的左端设置，所述底座和顶板的侧壁均固定连接有第一固定块，且第一固定块通过第一螺栓与连接杆固定连接，所述底座和顶板之间还设有U型挡板，且U型挡板通过固定机构与连接杆连接，所述顶板的下端设有竖直设置的转杆，且顶板中设有与转杆配合设置的转槽，所述转杆的上端贯穿转槽设置，且顶板中设有与转杆配合设置的限位机构，所述转杆的下端固定连接有挂钩。本实用新型操作简单，使用方便，装置可拆卸，在对其进行运输时，可将装置进行拆卸，减小其体积，从而便于运输。

### 主设计要求

1.一种可拆卸的饰品喷漆架，包括对称设置的底座（1）和顶板（2），其特征在于，所述底座（1）位于顶板（2）下方设置，所述底座（1）和顶板（2）之间设有竖直设置的连接杆（3），且连接杆（3）靠近底座（1）和顶板（2）的左端设置，所述底座（1）和顶板（2）的侧壁均固定连接有第一固定块（4），且第一固定块（4）通过第一螺栓（5）与连接杆（3）固定连接，所述底座（1）和顶板（2）之间还设有U型挡板（6），且U型挡板（6）通过固定机构与连接杆（3）连接，所述顶板（2）的下端设有竖直设置的转杆（7），且顶板（2）中设有与转杆（7）配合设置的转槽（8），所述转杆（7）的上端贯穿转槽（8）设置，且顶板（2）中设有与转杆（7）配合设置的限位机构，所述转杆（7）的下端固定连接有挂钩（9）。

### 设计方案

1.一种可拆卸的饰品喷漆架，包括对称设置的底座（1）和顶板（2），其特征在于，所述底座（1）位于顶板（2）下方设置，所述底座（1）和顶板（2）之间设有竖直设置的连接杆（3），且连接杆（3）靠近底座（1）和顶板（2）的左端设置，所述底座（1）和顶板（2）的侧壁均固定连接有第一固定块（4），且第一固定块（4）通过第一螺栓（5）与连接杆（3）固定连接，所述底座（1）和顶板（2）之间还设有U型挡板（6），且U型挡板（6）通过固定机构与连接杆（3）连接，所述顶板（2）的下端设有竖直设置的转杆（7），且顶板（2）中设有与转杆（7）配合设置的转槽（8），所述转杆（7）的上端贯穿转槽（8）设置，且顶板（2）中设有与转杆（7）配合设置的限位机构，所述转杆（7）的下端固定连接有挂钩（9）。

2.根据权利要求1所述的一种可拆卸的饰品喷漆架，其特征在于，所述固定机构包括第二螺栓（11），所述U型挡板（6）的侧壁固定连接有第二固定块（10），且第二固定块（10）通过第二螺栓（11）与连接杆（3）固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种可拆卸的饰品喷漆架，其特征在于，所述连接杆（3）上还固定连接有与第二固定块（10）配合设置的限位块（12）。

4.根据权利要求1所述的一种可拆卸的饰品喷漆架，其特征在于，所述限位机构包括环形转块（13），所述环形转块（13）与转杆（7）的侧壁固定连接，且转槽（8）的内壁设有与环形转块（13）配合设置的环形转槽（14）。

5.根据权利要求1所述的一种可拆卸的饰品喷漆架，其特征在于，所述转杆（7）的上端固定连接有把手（15），且把手（15）上包裹有橡胶防滑垫。

6.根据权利要求1所述的一种可拆卸的饰品喷漆架，其特征在于，所述底座（1）、顶板（2）和连接杆（3）以及U型挡板（6）的表面喷涂有防腐蚀漆。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及喷漆架技术领域，尤其涉及一种可拆卸的饰品喷漆架。

背景技术

饰品是用来装饰的物品，一般用途为美化个人仪表，装点居室，美化公共环境，装点汽车。随着佩戴饰品的人群逐渐增加，批发饰品这个行业在逐渐的兴起。一些饰品在加工过程中，需要对其进行喷漆，需要用到喷漆架，将饰品悬挂在喷漆架上，对其进行喷漆操作。现有的喷漆架一般为固定式的，不便于拆卸，在对其进行运输时，由于体积较大，占用空间大，给运输带来了不便。

现有的喷漆架不便于拆卸，不便于运输；为此，我们提出一种可拆卸的饰品喷漆架来解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的现有的喷漆架不便于拆卸，不便于运输等问题，而提出的一种可拆卸的饰品喷漆架。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种可拆卸的饰品喷漆架，包括对称设置的底座和顶板，所述底座位于顶板下方设置，所述底座和顶板之间设有竖直设置的连接杆，且连接杆靠近底座和顶板的左端设置，所述底座和顶板的侧壁均固定连接有第一固定块，且第一固定块通过第一螺栓与连接杆固定连接，所述底座和顶板之间还设有U型挡板，且U型挡板通过固定机构与连接杆连接，所述顶板的下端设有竖直设置的转杆，且顶板中设有与转杆配合设置的转槽，所述转杆的上端贯穿转槽设置，且顶板中设有与转杆配合设置的限位机构，所述转杆的下端固定连接有挂钩。

优选的，所述固定机构包括第二螺栓，所述U型挡板的侧壁固定连接有第二固定块，且第二固定块通过第二螺栓与连接杆固定连接。

优选的，所述连接杆上还固定连接有与第二固定块配合设置的限位块。

优选的，所述限位机构包括环形转块，所述环形转块与转杆的侧壁固定连接，且转槽的内壁设有与环形转块配合设置的环形转槽。

优选的，所述转杆的上端固定连接有把手，且把手上包裹有橡胶防滑垫。

优选的，所述底座、顶板和连接杆以及U型挡板的表面喷涂有防腐蚀漆。

本实用新型的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果：

1、本实用新型操作简单，使用方便，装置可拆卸，在对其进行运输时，可将装置进行拆卸，减小其体积，从而便于运输，通过设置U型挡板，在对饰品进行喷漆时，可通过U性挡板对喷漆进行阻挡，防止将漆至地面上而不便于清洗，U型挡板可拆卸，且安装拆卸简单快捷，便于运输。

2、通过在底座、顶板和连接杆以及U型挡板上喷涂防腐蚀漆，提高了底座、顶板和连接杆以及U型挡板的耐腐蚀性，从而提高了底座、顶板和连接杆以及U型挡板的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种可拆卸的饰品喷漆架的结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种可拆卸的饰品喷漆架中U型挡板的俯视结构示意图；

图3为图1中A处的结构示意图。

图中：1底座、2顶板、3连接杆、4第一固定块、5第一螺栓、6 U型挡板、7转杆、8转槽、9挂钩、10第二固定块、11第二螺栓、12限位块、13环形转块、14环形转槽、15把手。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-3，一种可拆卸的饰品喷漆架，包括对称设置的底座1和顶板2，底座1位于顶板2下方设置，底座1和顶板2之间设有竖直设置的连接杆3，且连接杆3靠近底座1和顶板2的左端设置，底座1和顶板2的侧壁均固定连接有第一固定块4，且第一固定块4通过第一螺栓5与连接杆3固定连接，通过第一螺栓5将第一固定块6固定住，从而使连接杆3的两端分别与底座1和顶板2固定连接，底座1和顶板2以及连接杆3之间均可拆卸下来，便于对其进行运输；

底座1和顶板2之间还设有U型挡板6，且U型挡板6通过固定机构与连接杆3连接，固定机构包括第二螺栓11，U型挡板6的侧壁固定连接有第二固定块10，且第二固定块10通过第二螺栓11与连接杆3固定连接，通过设置U型挡板6，在对饰品进行喷漆时，可通过U性挡板6对喷漆进行阻挡，防止将漆至地面上而不便于清洗，U型挡板6可拆卸，且安装拆卸简单快捷，便于运输；

连接杆3上还固定连接有与第二固定块10配合设置的限位块12，通过设置限位块12，在对U型挡板6进行安装时，通过限位块12对第二固定块10进行限位，方便通过第二螺栓11将第二固定块10固定在连接杆3的侧壁上；

顶板2的下端设有竖直设置的转杆7，且顶板2中设有与转杆7配合设置的转槽8，转杆7的上端贯穿转槽8设置，且顶板2中设有与转杆7配合设置的限位机构，转杆7的下端固定连接有挂钩9，将饰品悬挂在挂钩9上，对其进行喷漆，同时缓慢转动转杆7，带动饰品转动，从而对饰品进行全面喷漆；

限位机构包括环形转块13，环形转块13与转杆7的侧壁固定连接，且转槽8的内壁设有与环形转块13配合设置的环形转槽14，转杆7在转动时，带动环形转块13在环形转槽14中转动，从而对转杆7进行限制，使转杆7限制在转槽8中只能转动；

转杆7的上端固定连接有把手15，且把手15上包裹有橡胶防滑垫，便于转动转杆7，有效防止手滑，底座1、顶板2和连接杆3以及U型挡板6的表面喷涂有防腐蚀漆，通过在底座1、顶板2和连接杆3以及U型挡板6上喷涂防腐蚀漆，提高了底座1、顶板2和连接杆3以及U型挡板6的耐腐蚀性，从而提高了底座1、顶板2和连接杆3以及U型挡板6的使用寿命。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920009694.3

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209452124U

授权时间:20191001

主分类号:B05B 13/02

专利分类号:B05B13/02;B05B12/32

范畴分类:23B;

申请人:江西文迪工贸有限公司

第一申请人:江西文迪工贸有限公司

申请人地址:335400 江西省鹰潭市贵溪市经济开发区

发明人:李彦

第一发明人:李彦

当前权利人:江西文迪工贸有限公司

代理人:罗茶根

代理机构:36133

代理机构编号:南昌卓尔精诚专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e0dd6dcc96ab79686b3c1e81.html