# 一种小型金属件打磨防护夹具论文和设计-周金华

### 全文摘要

本实用新型涉及小型金属件技术领域，且公开了一种小型金属件打磨防护夹具，包括万向轮、支撑座、驱动装置、导屑装置、支撑架和限位装置，所述万向轮的顶部与支撑座的底部连接，所述支撑座的顶部与支撑架的底部连接，所述支撑架的内壁与导屑装置的外表面连接，所述支撑架的内侧与驱动装置的外表面连接，所述驱动装置的顶部与限位装置的底部连接，所述驱动装置包括螺纹转杆和内接螺纹筒，螺纹转杆的外表面与内接螺纹筒的内侧连接。本实用新型解决了目前的金属件夹具都是竖直摆放的，且在对金属件进行打磨的时候无法对夹具的方向进行调整，从而造成机械师不便于观察金属件的打磨状况，操作不便捷，极易导致打磨后的金属件任存在毛刺的问题。

### 主设计要求

1.一种小型金属件打磨防护夹具，包括万向轮(1)、支撑座(2)、驱动装置(3)、导屑装置(4)、支撑架(5)和限位装置(6)，其特征在于：所述万向轮(1)的顶部与支撑座(2)的底部连接，所述支撑座(2)的顶部与支撑架(5)的底部连接，所述支撑架(5)的内壁与导屑装置(4)的外表面连接，所述支撑架(5)的内侧与驱动装置(3)的外表面连接，所述驱动装置(3)的顶部与限位装置(6)的底部连接。

### 设计方案

1.一种小型金属件打磨防护夹具，包括万向轮(1)、支撑座(2)、驱动装置(3)、导屑装置(4)、支撑架(5)和限位装置(6)，其特征在于：所述万向轮(1)的顶部与支撑座(2)的底部连接，所述支撑座(2)的顶部与支撑架(5)的底部连接，所述支撑架(5)的内壁与导屑装置(4)的外表面连接，所述支撑架(5)的内侧与驱动装置(3)的外表面连接，所述驱动装置(3)的顶部与限位装置(6)的底部连接。

2.根据权利要求1所述的一种小型金属件打磨防护夹具，其特征在于：所述驱动装置(3)包括螺纹转杆(301)和内接螺纹筒(302)，螺纹转杆(301)的外表面与内接螺纹筒(302)的内侧连接。

3.根据权利要求1所述的一种小型金属件打磨防护夹具，其特征在于：所述导屑装置(4)包括导流板(401)、分流管(402)和收屑盒(403)，导流板(401)的出口与分流管(402)的进口连接，分流管(402)位于收屑盒(403)的正上方。

4.根据权利要求1所述的一种小型金属件打磨防护夹具，其特征在于：所述限位装置(6)包括连接座(601)、工作台(602)、滑轮(604)、滑块(605)、橡胶垫(606)、驱动块(607)、弹簧(608)、连接块(609)、电动推杆(610)和支撑块(612)，工作台(602)的两侧分别与两侧的连接座(601)相对的面连接，两侧的连接座(601)相对的面分别与电动推杆(610)的底座连接，两侧的电动推杆(610)的输出杆分别与两侧的连接块(609)相背的面连接，两侧的连接块(609)相对的面均与滑轮(604)的轴心连接，两侧的连接块(609)相对的面分别与支撑块(612)的两端连接，两侧的支撑块(612)相对的面分别与两侧的弹簧(608)相背的面连接，两侧的弹簧(608)相对的面分别与两侧的驱动块(607)相背的面连接，驱动块(607)的底部与滑块(605)的顶部连接，两侧的驱动块(607)相对的面分别与两侧的橡胶垫(606)相背的面连接。

5.根据权利要求4所述的一种小型金属件打磨防护夹具，其特征在于：所述工作台(602)的顶部设置有滑槽(611)，滑槽(611)的内侧与滑块(605)的底部连接。

6.根据权利要求4所述的一种小型金属件打磨防护夹具，其特征在于：所述工作台(602)的两侧均设置有滑道(603)，滑道(603)的内侧与滑轮(604)的外表面连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及小型金属件技术领域，具体为一种小型金属件打磨防护夹具。

背景技术

目前为了方便都小型金属件进行打磨的时候，通常将金属件放置在与之相对应的夹具内，但目前的金属件夹具都是竖直摆放的，且在对金属件进行打磨的时候无法对夹具的方向进行调整，从而造成机械师不便于观察金属件的打磨状况，操作不便捷，极易导致打磨后的金属件存在毛刺。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供了一种小型金属件打磨防护夹具，达到调节角度，便于机械师对金属件进行打磨，使生产出来的金属件更加的美观的目的。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种小型金属件打磨防护夹具，包括万向轮、支撑座、驱动装置、导屑装置、支撑架和限位装置，所述万向轮的顶部与支撑座的底部连接，所述支撑座的顶部与支撑架的底部连接，所述支撑架的内壁与导屑装置的外表面连接，所述支撑架的内侧与驱动装置的外表面连接，所述驱动装置的顶部与限位装置的底部连接。

优选的，所述驱动装置包括螺纹转杆和内接螺纹筒，螺纹转杆的外表面与内接螺纹筒的内侧连接。

优选的，所述导屑装置包括导流板、分流管和收屑盒，导流板的出口与分流管的进口连接，分流管位于收屑盒的正上方。

优选的，所述限位装置包括连接座、工作台、滑轮、滑块、橡胶垫、驱动块、弹簧、连接块、电动推杆和支撑块，工作台的两侧分别与两侧的连接座相对的面连接，两侧的连接座相对的面分别与电动推杆的底座连接，两侧的电动推杆的输出杆分别与两侧的连接块相背的面连接，两侧的连接块相对的面均与滑轮的轴心连接，两侧的连接块相对的面分别与支撑块的两端连接，两侧的支撑块相对的面分别与两侧的弹簧相背的面连接，两侧的弹簧相对的面分别与两侧的驱动块相背的面连接，驱动块的底部与滑块的顶部连接，两侧的驱动块相对的面分别与两侧的橡胶垫相背的面连接。

优选的，所述工作台的顶部设置有滑槽，滑槽的内侧与滑块的底部连接。

优选的，所述工作台的两侧均设置有滑道，滑道的内侧与滑轮的外表面连接。

本实用新型提供了一种小型金属件打磨防护夹具。具备以下有益效果：

(1)、本实用新型通过在支撑架的内部设置导流板，再通过在导流板的内部设置内接螺纹筒，内接螺纹筒的内侧设置螺纹转杆，所述的导流板斜侧的放置在支撑架的内部，通过将金属件放置在工作台上，只需启动电动推杆，电动推杆由该装置内部设置的蓄电池提供电源，从而滑轮带动连接块在滑道内侧滑动，从而使支撑块在工作台上进行移动，再通过滑块在滑槽内部的滑动，使驱动块稳定的在工作台上进行移动，待橡胶垫与金属件表面接触，关闭电动推杆，通过弹簧和橡胶垫的设置，减缓了夹具对金属件造成的力，避免金属件夹坏，通过转动螺纹转杆便可调整金属件的方向，达到通过将夹具斜放，以及通过简单的操作便可使放置在夹具上金属件角度发生改变，便于机械师对金属件进行打磨，使生产出来的金属件更加的美观的目的。

(2)、本实用新型通过该装置的设置，能够为机械师打磨金属件提供便捷，金属件在进行打磨的时候，由于夹具是斜放在支撑架的内部，所产生的废屑便会落到导流板上，再通过分流管传递到收屑盒的内部，打磨时产生的废屑能够快速的进行清理，且所收集的废屑可进行回收利用。

附图说明

图1为本实用新型正视图；

图2为本实用新型工作台的立体图；

图3为本实用新型图1中A处的放大图。

图中：1万向轮、2支撑座、3驱动装置、4导屑装置、5支撑架、6限位装置、301螺纹转杆、302内接螺纹筒、401导流板、402分流管、403收屑盒、601连接座、602工作台、603滑道、604滑轮、605滑块、606橡胶垫、607驱动块、608弹簧、609连接块、610电动推杆、611滑槽、612支撑块。

具体实施方式

如图1-3所示，本实用新型提供一种技术方案：一种小型金属件打磨防护夹具，包括万向轮1、支撑座2、驱动装置3、导屑装置4、支撑架5和限位装置6，万向轮1的顶部与支撑座2的底部固定连接，支撑座2的顶部与支撑架5的底部固定连接，支撑架5的内壁与导屑装置4的外表面固定连接，支撑架5的内侧与驱动装置3的外表面固定连接，驱动装置3的顶部与限位装置6的底部固定连接。

进一步，驱动装置3包括螺纹转杆301和内接螺纹筒302，螺纹转杆301的外表面与内接螺纹筒302的内侧螺纹连接。

进一步，导屑装置4包括导流板401、分流管402和收屑盒403，导流板401的出口与分流管402的进口固定连接，分流管402位于收屑盒403的正上方。

进一步，限位装置6包括连接座601、工作台602、滑轮604、滑块605、橡胶垫606、驱动块607、弹簧608、连接块609、电动推杆610和支撑块612，工作台602的两侧分别与两侧的连接座601相对的面固定连接，两侧的连接座601相对的面分别与电动推杆610的底座固定连接，两侧的电动推杆610的输出杆分别与两侧的连接块609相背的面固定连接，两侧的连接块609相对的面均与滑轮604的轴心活动连接，两侧的连接块609相对的面分别与支撑块612的两端固定连接，两侧的支撑块612相对的面分别与两侧的弹簧608相背的面固定连接，两侧的弹簧608相对的面分别与两侧的驱动块607相背的面固定连接，驱动块607的底部与滑块605的顶部固定连接，两侧的驱动块607相对的面分别与两侧的橡胶垫606相背的面固定连接。

进一步，工作台602的顶部开设有滑槽611，滑槽611的内侧与滑块605的底部活动连接。

进一步，工作台602的两侧均开设有滑道603，滑道603的内侧与滑轮604的外表面活动连接。

在使用时，通过在支撑架5的内部设置导流板401，再通过在导流板401的内部设置内接螺纹筒302，内接螺纹筒302的内侧设置螺纹转杆301，所述的导流板401斜侧的放置在支撑架5的内部，通过将金属件放置在工作台602上，只需启动电动推杆601，电动推杆601由该装置内部设置的蓄电池提供电源，从而滑轮604带动连接块609在滑道603内侧滑动，从而使支撑块612在工作台602上进行移动，再通过滑块604在滑槽611内部的滑动，使驱动块607稳定的在工作台602上进行移动，待橡胶垫606与金属件表面接触，关闭电动推杆610，通过弹簧608和橡胶垫606的设置，减缓了夹具对金属件造成的力，避免金属件夹坏，通过转动螺纹转杆301便可调整金属件的方向，金属件在进行打磨的时候，由于夹具是斜放在支撑架5的内部，所产生的废屑便会落到导流板401上，再通过分流管401传递到收屑盒401的内部。

综上可得，本实用新型通过在支撑架5的内部设置导流板401，再通过在导流板401的内部设置内接螺纹筒302，内接螺纹筒302的内侧设置螺纹转杆301，所述的导流板401斜侧的放置在支撑架5的内部，通过将金属件放置在工作台602上，只需启动电动推杆601，电动推杆601由该装置内部设置的蓄电池提供电源，从而滑轮604带动连接块609在滑道603内侧滑动，从而使支撑块612在工作台602上进行移动，再通过滑块604在滑槽611内部的滑动，使驱动块607稳定的在工作台602上进行移动，待橡胶垫606与金属件表面接触，关闭电动推杆610，通过弹簧608和橡胶垫606的设置，减缓了夹具对金属件造成的力，避免金属件夹坏，通过转动螺纹转杆301便可调整金属件的方向，达到通过将夹具斜放，以及通过简单的操作便可使放置在夹具上金属件角度发生改变，便于机械师对金属件进行打磨，使生产出来的金属件更加的美观的目的，本实用新型通过该装置的设置，能够为机械师打磨金属件提供便捷，金属件在进行打磨的时候，由于夹具是斜放在支撑架5的内部，所产生的废屑便会落到导流板401上，再通过分流管401传递到收屑盒401的内部，打磨时产生的废屑能够快速的进行清理，且所收集的废屑可进行回收利用。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920680035.2

申请日:2019-05-13

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209831333U

授权时间:20191224

主分类号:B24B41/06

专利分类号:B24B41/06;B24B55/06

范畴分类:26F;

申请人:三门枫达机械有限公司

第一申请人:三门枫达机械有限公司

申请人地址:317100 浙江省台州市三门县海润街道下枫坑村

发明人:周金华

第一发明人:周金华

当前权利人:三门枫达机械有限公司

代理人:杨娟

代理机构:33229

代理机构编号:台州蓝天知识产权代理有限公司 33229

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e11ecbd881b4c4e6e21a153e.html