# 浅谈高大楼板模板的施工技术

戴国顺

江苏茂源建设集团有限公司

【摘要】近年来，随着我国经济的迅猛发展，城市建设的脚步不断加快，城市人口的迅速增加，现代社会对于工民建筑和商品建筑的需求量日益增大。而在施工过程中，高大模板起到至关重要的作用。

【关键词】高大模板；施工技术

1引言

市化建设越来越需要高层、大跨度的建筑。在施工过程中，高大模板已经被广泛应用到了各大建筑的施工之中。然而，因在施工过程中规的设计不合理，或是安装不当等问题，造成建筑物建构不稳、房体开裂，甚至是倒塌的现象时有发生。因此，高大模板的施工技术十分重要。

2高大模板的概念

1）高大模板的支撑系统高度超过8m或跨度超过18m，施工面荷载大于10kN/m2或线荷载大于15kN/m（按荷载标准值计）；2）施工面荷载大于10kN/m2的概念：楼板板厚不小于300mm；3）线荷载大于15kN/m的概念：梁截面面积不小于0.55m2；4）高大模板的计算：高大模板的模板、枋木楞、钢管横楞、钢管立杆的强度及刚度。

3模板支架的简述

我们将高度不小于8m、跨度不低于18m、或者从施工总荷载来说不小于10kN/㎡同时集中线荷载不小于15kN/m的模板支架就称为所谓的超高大跨支模架。

自重大、高度高、空间跨度大是超常规混凝土结构通常共有的特点。在高大模板的施工中，作为模板支撑的脚手架与普通模板施工时使用的外脚手架不同。高大模板施工搭设的脚手架搭设高度高，搭设跨度大。与此同时当上部混凝土结构自身强度尚未凝固形成时，混凝土结构施工时的各种荷载也需要脚手架承担，通常高达楼板的荷载值与普通结构相比，荷载值较大，尤其是结构自身的荷载。

3.1型钢支架

型钢支架往往是依赖特定的工程才设计的，没有统一的形式，钢支架的承载能力相对提高，超限支撑体系的安全可以有效地得到保证。钢支架的缺点是支架连接方式采用电焊连接，重复利用的能力差，经济效益偏低。因此在实际施工中，扣件式脚手架与型钢支架组成的混合支撑系统是经常采用的形式。

3.2碗扣式脚手架

件式脚手架与碗扣式脚手架最突出的差别是碗扣式脚手架为定型结构。也就是说其柱距、歩距、排距不能在随意，其结构元件来决定其结构尺寸，只能通过标准尺寸作模数进行调整。所以应该慎重选择元件的尺寸，使得使用通用性更加方便。

3.3门式脚手架

门式脚手架与传统脚手架不同，门式脚手架打破了依赖单根杆件来组合脚手架的传统模式。取之代替的是门式刚架作为主要结构构件，从结构上来看是巨大的创新。门架结构除了自身重量较轻之外，每一组脚手架自身可以形成稳定的结构体系也是其特有的优点。而之前所介绍的钢管架则不具备这种有点，必须与建筑物拉接或者适当增加斜杆才能稳定。

4高大模板的施工顺序

（1）梁位置线与轴线的定位，确定水平控制标高；（2）安装梁、板，安装脚手架；（3）在脚手架横杆上架设梁底纵横木枋；（4）安装侧模板和梁底模板；（5）在脚手架横杆上架设板底木枋；（6）安装楼板模板；（7）铺设与绑扎板钢筋、铺设梁钢筋；（8）浇筑梁的混凝土、浇筑板的混凝土；（9）养护混凝土，直至达到设计强度等级；（10）拆下脚手架可调顶托；（11）梁、板模板的拆除，清理模板；（12）剪刀撑、水平拉杆、支撑架的拆除。

5支撑系统的构造及施工要求

5.1施工使用的要求

（1）框架梁梁高大于1m时，为了保证支撑架的安全性和稳定性，框架梁的混凝土分成两次浇筑，第一次浇捣至楼板底30mm～50mm处，第二次和楼板一起浇筑，浇筑混凝土时，水平施工缝一定要清扫冲洗干净，确保水平施工缝连接良好。

（2）精心设计混凝土浇筑方案，确保模板支架施工过程中均衡受载，最好采用由中部向两边扩展的浇筑方式。

（3）严格控制实际施工荷载不超过设计荷载，对出现超过最大荷载的要有相应的控制措施，钢筋等材料不能在支架上方堆放。

（4）浇筑过程中，派人检查支架和支承情况，发现下沉、松动和变形情况及时解决。

5.2梁模板及板模板的安装

（1）安装楼面模板。首先通线，第二步调整脚手架顶托的标高，将顶托位置调整到预定的高度，在托梁固定之后开始横楞的架设，横楞架设完毕后安装胶合板模板。当铺胶合板安装时，可先从四周模板铺起，最后在中间收口。如果为压旁时，角位模板需要进行通线钉固。

（2）安装梁模板。开始先在柱上弹画出水平控制标高线、梁位置线以及定位轴线，脚手架纵向横杆的标高按设计标高进行调整，将其调至预定的高度，然后将梁底木枋横楞安放在纵向横杆上，按计算书布置铺设间距。安装完横楞之后，用胶合板安装梁底模板，安装同时进行拉线找平。当梁跨度大于等于4米时，梁底的模本需要按要求进行起拱，起拱高度一般为全跨长度的千分之一到千分之三之间。主梁与次梁交接时，应主梁先起拱，次梁再起拱。梁底模安装完毕以后，再进行侧模安装、压脚板安装及斜撑的安装。当梁高不小于750毫米时，在梁侧纵向设置对拉穿梁螺栓。

6支顶、梁板模板的拆除

（1）拆除模板和支顶时，先将脚手架顶托松下，用钢钎撬动模板，使模板卸下，取下木枋和模板，然后拆除水平拉杆、剪刀撑及立杆后，清理模板面，涂刷脱模剂。

（2）大梁想要拆除支撑架，必须要待混凝土强度达到100%，若强度没能到达100%就进行拆模，拆模时应加回头顶。特别是大梁的模板支撑，在混凝土强度达到75%后拆除，需要采取局部拆除法，在拆除时需要采取加设回头顶的临时加固措施。大梁支撑和回头顶应在同一垂直线上，这样操作能够使支撑架荷载有效地竖直向下传递到底板。想要进行整体拆除的话，必须要待混凝土强度达到100%才能进行。

（3）每层楼板模板拆除之前，应该将与该层混凝土条件相同的混凝土养护试件送试验室进行强度检测，当试块强度达标后，并呈报监理公司审批同意后，才能进行该层模板的拆除工作。

7高大模板监测措施

（1）监测频率

在浇筑混凝土过程中应实施实时观测，一般监测频率不超过20min/次～30min/次，浇筑完后不少于2h/次。

（2）经历大暴雨、六级大风之后的脚手架必须进行全面检测

高支模梁板混凝土在浇捣前，脚手架需要进行全面检查，检查合格，方可进行混凝土浇筑，浇筑混凝土的过程中，由质安员、施工员对架体检查，并对架体的变形进行实时监测。一旦发现安全隐患，要立即停止施工，处理采取解决措施，在保证安全后再施工。

（3）项目工作人员必须每日进行安全检查，并作好记录，装订成册。

（4）日常检查的重点部位如下：

a.施工过程中有没有出现有超载的现象。

b.立杆是否符合要求，地基有没有积水，底座有没有松动。

c.安全防护措施与规范要求是否相符合。

d.脚手架体和杆件有没有变形的现象。

e.杆件的设置和支撑、连接、剪刀撑、扫地杆等构件是否符合要求。

f.连接扣件有没有松动。

g.架体有没有沉降、垂直度是否满足要求。

（5）监测项目包括：支架沉降、位移和变形。

8结语

高空大跨度结构用于建筑来满足使用功能的需要，并达到通透、空旷和开阔视野的效果。跨度大、高度大、施工难度高是高空大跨度结构高支模的施工特点，其中以大跨度现浇钢筋混凝土深梁高支模的施工最为困难。为了做到质量可靠、经济合理、技术先进、确保安全，完善高大跨度结构高支模的施工方法和研究进展，具有非常重要的现实意义。

参考文献：

[1]李宝浅谈高大模板施工技术的应用[J].山西建筑.2008.02.

[2]王海波浅谈高大模板施工技术的应用[J].科技向导.2014.No.20.

[3]方荣增浅谈建筑工程中高大模板施工技术[J].科技视界.2012.No.32.

[4]田冀勇庄宇浅谈高大模板工程施工技术.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e12f0cfdb5cc516eba6dd466.html