# 区管内话比选功能的研究与使用

关键词：内话系统、比选、VCS3020

1、民航空管语音交换系统概述

民航空管语音交换系统（Voicecommunicationsystem）简称内话系统，它实际上是一种空管专用交换机，供地面管制员使用。内话系统接入无线电甚高频/高频设备、各类电话设备、网络设备，提供管制员与飞行机组之间的地空通信、管制员之间的管制移交和协调的地地通信。

内话系统虽起源于程控交换机，但与普通的程控交换机有着根本的区别：

（1）内话通信系统的交换网络是无阻塞的，不会出现由于系统容量不足引起的忙音提示，即没有呼损；

（2）呼叫业务种类不同，内话系统可以处理特殊的信息，如PPT、SQ等控制信息；

（3）用户界面不同，内话系统的界面友好、功能强大；

（4）呼叫处理信令不同，内话系统采用MFC信令和ATS-QISG信令，而普通程控使用随路信令中国NO.1和公共信令NO.7；

（5）系统的技术指标不同，程控交换机持续处理时间最高为600ms，内话系统最高为250ms。

目前，国外的内话产品有奥地利FREQUENTIS公司的VCS3020系列，西班牙INDRRA公司SDC-2000，意大利SITTI公司VCSSM600/M800系列，瑞士Schimid公司ICS200/60系列，英国Drake公司Gemini。国内的主要产品有沈阳空管技术开发有限公司AT-VCS0422和北京东进科技有限公司DTT2000。上海地区的内话系统采用奥地利FREQUENTIS公司的VCS3020系列。本文的论述主要基于上海青浦区管中心新安装投产使用的VCS3020XRel7.1系统。

2、现有比选器简况与问题

目前，区管中心使用的JPS公司生产的SNV12系列比选器，接收时将来源于各远端台站送来的甚高频信号通过信号能量，信噪比等计算方式计算后，送出一路最好的信号给管制员，在发射时，将信号通过比选器群发出去。

区管比选信号流程

在区管运行中，比选器主要作用就是在面积较大的扇区或者晚上合扇后扇区面积较大的情况下，可能单一台站无法覆盖全扇区而管制需要在不同台站的电台间不停切换，大大增加管制的工作量，而通过比选器的接入，可以自动选出一路较好的信号给管制使用，而发射时的群发也可以很好地保证大型扇区内各方位的飞行器都能接收到管制的指令。

现有的SNV12比选器存在以下问题：

（1）该比选器已投产使用达15年，设备老化严重，且缺少相应的备件及售后服务；

（2）该比选器只能接入单电源，并不符合相关上位法规范，是个危险源；

（3）由于为外接比选设备，从单频信号并线取信号，且需前置延时器，导致信号线路复杂，大大提高维护及排故的难度；

（4）现在由于华东高空区域飞行流量的高速发展及扇区管制的精细化需求，华东地区的扇区划分的越来越小，对比选信号的需求是在减少，而原有的SNV12系列比选器系统庞大，占用设备大厅大量空间，并占用内话大量的信道资源。

3、内话比选功能的研究及使用

近期，上海区域管制中心扩容了五排管制席位，新安装的FrequentisVCS3020XRel7.1内话系统自带了比选功能，通过对厂家资料的研究，通过如下配置可实现比选功能：

在完成基本的频率及台站配置后,在频率组的DetailedSettings的配置页面中找到BSSMode选项，将该选项改为Enabled（该选项下有三种模式，分别为Disabled、Enabled、TxFollow，分别代表比选功能关闭、接收比选打开发射时群发、接收比选打开发射时为选用发射信号跟随模式，我们为符合管制需求正常设置为发射群发模式），同时将CoverageMode改为OffsetMode，这样设置的目的就是可以让该频率下面各台站可以自己设置频偏参数。接下来我们来到台站配置中General配置页面，将OffsetType选项改为自己所需的参数即可

备注：这里的OffsetType并不是真的频偏设置，以防止多各台站一起发射，机组接收时产生同频串扰，相应的工作和原来外设JPS比选器时一样，由电台设置完成，我们在内话端设置Offset频偏类型的原因，是正常情况下一个频率的三个台站只能同时点开一个TX发射，但你要实现发射的群发功能并需要三个台站的TX同时选中，这个时候就必须设置各个台站OffsetType参数值不一致（例如Minus1、Minus3、0），才能在内话面板中将同一频率的不同台站TX同时选中）。

在上述配置完成后内话的比选功能在理论上已经可以实现了，但在具体应用中还存在延时的问题，因为现在区管中心的大多数电台信号都是几百公里外的外地引接而来，这样信号会有延时，且不同的地方延时也不同，对接收信号的比选产生很大影响，这样我们就需要对内话配置进行设置，尽量让不同的甚高频信号能同时到达内话系统，然后比选能选出最佳的信号提供给管制，在台站的RIF板卡的Settings选项中有RXVoiceDelay设置，如果A电台的信号比B电台的信号早100毫秒到达内话，那可在A电台所接的板卡的RXVoiceDelay设置100Ms的参数值，这样他们的信号可以同时交给内话系统中的比选计算单元机型计算比较，选出最好的信号。反之在发射的过程中TXVoiceDelay选项中进行设置，使得群发出去的信号时间差不会过大，导致机组接收时叠音，影响机组的指令接收。

4、实际使用情况分析

在部分扇区已将内话比选功能开发给管制员使用，普遍反应使用情况良好，与原来的比选信号并无差异，使用灵活且方便，而且由于我们的非上海远端台站都是使用Vanguard路由器，经初步测试延时基本都在120-150Ms之间，误差不大，基本不会影响内话比选功能的实现。

作者简介：张志峰，1986年4月，男，汉，上海人，本科，工程师研究方向：内话语音交换系统

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e135e4ea150a7403235f23bf.html