# 一种异形玻璃论文和设计-李洪文

### 全文摘要

本实用新型公开了一种异形玻璃，包括第一玻璃，所述第一玻璃的底部通过连接块连接有第二玻璃，且第一玻璃与第二玻璃的内侧皆设置有第三玻璃，所述第一玻璃与第二玻璃之间设置有支撑块，且第一玻璃与第二玻璃的两侧皆设置有安装块，所述安装块的内部皆设置有通孔。本实用新型通过在第一玻璃与第二玻璃之间设置支撑块进行连接，使得该种异形玻璃的表面更加坚硬，从而不易破损，通过第一玻璃与第二玻璃之间形成真空层从而使得该种异形玻璃能够起到隔热的作用，从而使得室内温度不会与室外温度进行综合，进而可以保持室内温度稳定，通过设置的颗粒状的第三玻璃，使得噪音进行折射，进而减小噪音的传播，从而起到隔音的效果。

### 主设计要求

1.一种异形玻璃，包括第一玻璃（1），其特征在于：所述第一玻璃（1）的底部通过连接块（4）连接有第二玻璃（2），且第一玻璃（1）与第二玻璃（2）的内侧皆设置有第三玻璃（5），所述第一玻璃（1）与第二玻璃（2）之间设置有支撑块（6），且第一玻璃（1）与第二玻璃（2）的两侧皆设置有安装块（7），所述安装块（7）的内部皆设置有通孔（9），所述第一玻璃（1）与第二玻璃（2）的表面皆设置有保护膜（3）。

### 设计方案

1.一种异形玻璃，包括第一玻璃（1），其特征在于：所述第一玻璃（1）的底部通过连接块（4）连接有第二玻璃（2），且第一玻璃（1）与第二玻璃（2）的内侧皆设置有第三玻璃（5），所述第一玻璃（1）与第二玻璃（2）之间设置有支撑块（6），且第一玻璃（1）与第二玻璃（2）的两侧皆设置有安装块（7），所述安装块（7）的内部皆设置有通孔（9），所述第一玻璃（1）与第二玻璃（2）的表面皆设置有保护膜（3）。

2.根据权利要求1所述的一种异形玻璃，其特征在于：所述通孔（9）的数目为四组，四组所述通孔（9）的内壁皆设置有内螺纹（10）。

3.根据权利要求1所述的一种异形玻璃，其特征在于：所述第三玻璃（5）的数目为两组，两组所述第三玻璃（5）的结构皆呈颗粒状。

4.根据权利要求1所述的一种异形玻璃，其特征在于：所述第一玻璃（1）与第二玻璃（2）之间形成真空层。

5.根据权利要求1所述的一种异形玻璃，其特征在于：所述连接块（4）的数目为两组，两组所述连接块（4）的顶部与底部皆设置有粘贴层（8）。

6.根据权利要求1所述的一种异形玻璃，其特征在于：所述保护膜（3）的材质为PET。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及玻璃领域，具体为一种异形玻璃。

背景技术

玻璃是非晶无机非金属材料，一般是用多种无机矿物(如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等)为主要原料，另外加入少量辅助原料制成的，它的主要成分为二氧化硅和其他氧化物，普通玻璃的化学组成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O·CaO·6SiO2等，主要成分是硅酸盐复盐，是一种无规则结构的非晶态固体，广泛应用于建筑物，用来隔风透光，属于混合物，另有混入了某些金属的氧化物或者盐类而显现出颜色的有色玻璃，和通过物理或者化学的方法制得的钢化玻璃等，有时把一些透明的塑料（如聚甲基丙烯酸甲酯）也称作有机玻璃，而现如今玻璃的应用十分广泛，但是现如今的玻璃不能够起到良好的消音的效果，很多靠近的马路的房屋受到噪音的侵扰，而且不能够起到隔热的作用，冬天室内温度会大幅度流失，而且较容易破碎，导致玻璃损坏率较高。

发明内容

本实用新型的目的在于：为了解决现如今的玻璃不能够起到良好的消音的效果，很多靠近的马路的房屋受到噪音的侵扰，而且不能够起到隔热的作用用，冬天室内温度会大幅度流失，而且较容易破碎，导致玻璃损坏率较高的问题，提供一种异形玻璃。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种异形玻璃，包括第一玻璃，所述第一玻璃的底部通过连接块连接有第二玻璃，且第一玻璃与第二玻璃的内侧皆设置有第三玻璃，所述第一玻璃与第二玻璃之间设置有支撑块，且第一玻璃与第二玻璃的两侧皆设置有安装块，所述安装块的内部皆设置有通孔，所述第一玻璃与第二玻璃的表面皆设置有保护膜。

优选地，所述通孔的数目为四组，四组所述通孔的内壁皆设置有内螺纹。

优选地，所述第三玻璃的数目为两组，两组所述第三玻璃的结构皆呈颗粒状。

优选地，所述第一玻璃与第二玻璃之间形成真空层。

优选地，所述连接块的数目为两组，两组所述连接块的顶部与底部皆设置有粘贴层。

优选地，所述保护膜的材质为PET。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型通过在第一玻璃与第二玻璃之间设置支撑块进行连接，使得该种异形玻璃的表面更加坚硬，从而不易破损，通过第一玻璃与第二玻璃之间形成真空层从而使得该种异形玻璃能够起到隔热的作用，从而使得室内温度不会与室外温度进行综合，进而可以保持室内温度稳定，通过设置的颗粒状的第三玻璃，使得噪音进行折射，进而减小噪音的传播，从而起到隔音的效果，同时具备室外不能看室内情况，室内不能看室外情况的作用，进而可以调高该种异形玻璃的安全系数。

附图说明

图1为本实用新型的内部结构示意图；

图2为本实用新型的安装块内部结构示意图。

图中：1、第一玻璃；2、第二玻璃；3、保护膜；4、连接块；5、第三玻璃；6、支撑块；7、安装块；8、粘贴层；9、通孔；10、内螺纹。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，一种异形玻璃，包括第一玻璃1，第一玻璃1的底部通过连接块4连接有第二玻璃2，且第一玻璃1与第二玻璃2的内侧皆设置有第三玻璃5，第一玻璃1与第二玻璃2之间设置有支撑块6，且第一玻璃1与第二玻璃2的两侧皆设置有安装块7，安装块7的内部皆设置有通孔9，第一玻璃1与第二玻璃2的表面皆设置有保护膜3。

本实用新型通过在第一玻璃1与第二玻璃2之间设置支撑块6进行连接，使得该种异形玻璃的表面更加坚硬，从而不易破损。

请着重参阅图1和2，通孔9的数目为四组，四组通孔9的内壁皆设置有内螺纹10，保护膜3的材质为PET。

该种异形玻璃通过设置的四组通孔9在内螺纹10的作用下，便于使用螺丝对该种异形玻璃进行安装固定，第一玻璃1与第二玻璃2表面设置材质为PET的保护膜3，对玻璃表面进行保护，便民玻璃划伤的现象。

请着重参阅图1，第三玻璃5的数目为两组，两组第三玻璃5的结构皆呈颗粒状。

该种异形玻璃通过设置的两组颗粒状的第三玻璃5对噪音进行折射完成逐步减弱的目的，进而可以起到降噪的目的。

请着重参阅图1，第一玻璃1与第二玻璃2之间形成真空层，连接块4的数目为两组，两组连接块4的顶部与底部皆设置有粘贴层8。

该种异形玻璃通过设置的粘贴层8使得连接块4与第一玻璃1和第二玻璃2之间固定更稳固，密封效果更好，从而想成真空层，进而达到隔热的目的。

工作原理：首先将安装块7放入安装框中，用螺丝穿过通孔9，在内螺纹10与螺丝相配合的作用下，该种异形玻璃完成安装，当室外有车经过时，噪音进入第一玻璃1与第二玻璃2之间，在颗粒状第三玻璃5的作用下，声音逐渐折射使得噪音逐渐减弱，从而实现降噪的目的，同时可以使室内产生的噪音不向外传播，从而实现隔音的目的，当温度较冷或者较热时，开空调进行调节室内温度时，设置的第一玻璃1与第二玻璃2之间形成的真空层形成隔热层，避免热量的传导，进而减小空调的工作强度，设置颗粒状的第三玻璃，起到视觉封堵的作用，使得室内人不能看清室外情况，室外的看不清室内的情况，可以起到光的传导，从而使得该种异形玻璃的安全系数更高，设置的支撑块6可以增大该种异形玻璃的坚硬度，避免该种玻璃易破损的现象。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920099107.4

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209505123U

授权时间:20191018

主分类号:B32B 17/10

专利分类号:B32B17/10;B32B27/36;B32B27/06;B32B3/08;B32B33/00;E06B3/66

范畴分类:20F;

申请人:中山市华达诚钢化玻璃有限公司

第一申请人:中山市华达诚钢化玻璃有限公司

申请人地址:528478 广东省中山市横栏镇茂辉工业区益辉一路6号

发明人:李洪文

第一发明人:李洪文

当前权利人:中山市华达诚钢化玻璃有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e1685b70a3d363eaa25a2446.html