# 热力管道直埋技术在暖通空调中的应用解析

山西省工业设备安装集团有限公司山西太原030000

摘要：在当今时代，人类的各项生活指标都伴随着科技的进步，人们的生活总是离不开各类技术产品，暖通空调已然成为人们日常生活中不可或缺的设备。对现代化城市进行规划时，各类大型公共建筑群、综合社区都集中设置暖通空调系统。就施工而言，热力管道的敷设成为一项重要的保障措施，热力管道的铺设的品质的优劣与暖通空调所能达到的效果好坏直接挂钩。所以应当对该项施工工程的质量进行严格的管理和把控。本文以几项实际工程为例对热力管道直埋技术在暖通空调系统中应用的关键节点进行分析探讨，希望本文得出的结论能够对同类建设工程施工工艺有所帮助。

关键词：热力管道直埋技术；暖通空调；应用方式

1热力管道直埋技术简介

现如今有很多不同的方式和手段可以运用到暖通空调热力管道的安装中，就比如说以前经常使用的管沟敷设和架空敷设，这两种传统的技术虽然也可以满足暖通空调工作的一些条件，达到较为理想的效果，但是这些方法在实际应用中存在土建配合量大，施工周期长，场地要求高，经济性差等或多或少的问题。为了避免这些问题的出现，优化暖通空调系统，热力管道直埋技术应运而生。这一新型技术有着传统技术所没有的便捷性以及经济适用性，使管道在热力供应方面的价值得到了很好的提升。因此，这一技术在世界范围内得到了广泛传播。近年来，我国的暖通系统热力管道直埋技术都在相关技术的增长下不断与时俱进，在遇到问题时也有更多种类的处理方式可供选择。经济便捷是新型技术相对于传统技术的很大优点，并且暖通空调系统热力管道直埋技术的效率也是更高。特别是在暖通空调系统中广泛应用的氢巨塑模式以及管中管模式，都有着较高的实际应用优势，我国的暖通空调技术行业随着科技的发展，新技术的不断出现会不断的发展。热力管道直埋技术在其中的应用，切实落实管道价值成了其发展中的一个重要问题。

2热力管道直埋技术在暖通空调应用中的关键工艺

2．1设置一次性补偿器

为了让直埋敷设的热力管道顺利运行，施工中应当妥善的解决热力管道运行时产生的热应力，为了不让热应力的堆积对热力管道进行推挤、变形甚至造成管路错位，应分段在热力管段上设置一次性补偿器，用补偿器的变形余量消除管路热应力，已保障热力管道在整个管网中的稳定性。从而保证热管敷设完成进入实际运行阶段时，可以满足相应的预热过程以及供热过程中的安全稳定。热力管道直埋技术通过设置一次性补偿器的办法，可以简便有效地提升热力管道施工的稳定性，相较其它热力管路敷设方式而言，大大地降低了施工水平参差不齐、节点连接遗漏等偶发因素所造成管道应力破坏事故的发生率。易于实现施工管理过程的规范化、技术参数标准化、施工工艺同质化的要求，有利于消除安全隐患，极大地提升施工效率和完工质量。

2．2无补偿直埋敷设

安装热力管道时，不仅有一次性补偿器能够起到作用，还能够通过使用无补偿直埋敷设这样的方法来安装暖通空调热力管道，这样可以很完美地将操作难度降低下来，改变传统的非常繁琐复杂的操作过程，使热力管道敷设实现极好的经济性以及非常好的敷设效果。在不考虑设置一次性补偿器的系统管段，热力管道采用无补偿直埋方式，通过管壁与周围土壤的摩擦力与热应力行程反作用力，从而在管路中自然行程锚固段、可控的过渡段等天然稳定管段。实现无补偿直埋敷设方式对于实际敷设的场地要求不低，尤其需要更加严格地把控敷设区域土壤的基本参数，如对管道深埋就有很严格规定。无补偿直埋敷设的热力管道敷设方式有很严格的技术要求以及审查机制，以确保相应的热应力能得到良好的控制，降低由于热应力和摩擦力带来的管道材料的损坏。因而，需要我们严格控制直埋管道材料的质量，严禁使用任何不合格产品，从最基本的管材本身出发将，对各项指标进行严格要求，将发生意外的可能性降到最低，从而实现最终的价值效果。

2．3管道的连接以及安装

当热力管道工程中管道进行连接以及安装时，我们必须保证安装过程不出现问题，一定要细心再细心，必须严格按照要求实施，将操作数据精确到应用数据的最小分度值。所以，当我们进行管道的埋设时，施工人员首先必须细心的注意到管道轴线以及管道相关附件位置的设置标准。其次，应仔细检查每根管道，提前确认管道中空，无污物附着或堵塞，更不能使不合规格的管道混到事先准备好的适用管道中。最后，工作开始之前，将实际情况与图纸进行反复对比，确认准确，认真画好位置，并保证尺寸精确。

2．4阀门、附件及其它的安装技术

在阀门及补偿器安装过程中，阀门与地面的距离应该保持在1100mm～1200mm，在这项工作完成后，我们必须要对阀门的垂直度进行测量与检查，达标后我们才可以下一步的工作。并且，当具有曲度并且走向角度在150之内时，我们不必拘泥于一种连接方式，可以采取另外一种连接方式，比如法兰连接，与此同时，我们必须要做到将补偿器焊接进管道系统中。同时，为避免使用过程中会出现的热应力变化，我们应该在管道中安装相应的补偿器，避免热力管道发生热胀冷缩过大导致管道形成物理破坏。

在管道敷设中，直埋技术是一种较为常见的技术，在城市的供热领域也被广泛应用。当我们运用此技术时，一定要保障管道敷设的整体施工质量。因此，在我们实际施工的时候，需要小心注意以下几点：第一，我们在施工之前要做好管材质量的辨别，确保不使用被腐蚀的材料，保护管道外层的完整。第二，如果施工的地点不在室内，我们第一步要做的就是对管道进行套管处理，当直埋管道穿过建筑墙壁，公路，甚至是高速公路以及高铁基建地下时，我们必须在供热管道的外层加固，进行套管处理。并且，对于覆盖在直埋管道上的土壤数量要按照要求进行，必须要符合相关的规定和标准，同时，敷设过程中管道外套接头是很关键的一个步骤，所以，我们的工作人员要明确技术准则，并且坚决实践，尤其要注意保持接头的完整性和严密性。可以联系市政部门设立监测站，以便对正常使用，正在供暖的供热系统进行监测、检查和监督，以此来保障我们城市与农村生活最至关重要的供热系统持续供热正常运行。

2．5排潮装置

在实际的生产、运输以及使用过程中，高温蒸汽管道内部安装的保温系统会吸收绝大多数空气中的水分和蒸汽，并在后期的管道运行过程中受热分散，阻碍保温装置正常运行，缩短使用寿命。所以，安装排潮装置是不可或缺的，它可以及时吸收管道中的水汽，保护管道的内部结构。在热力管道施工时，保温性能的优劣是一个很重要的指标，同时，它也是直埋管道的画龙点睛之笔。所以说，保温效果好不好决定了这项工程的胜与负，所以施工人员一般都会使用具有防水性和耐煮沸性的材料，与廉价的材料在长时间高温后会有大量的蒸汽不同，具有防水性和耐煮沸性的材料可以减缓水汽对管道的侵蚀，以免出现受到蒸汽浸泡后地表冒泡现象。

3结语

热力管道工程作为一项新型工程项目，随着我国逐步城市化的建设，对我们生活的舒适度起到了很大的作用，在我们的生活中随处可见。暖通工程得以完美实现的主要技术保障之一就是热力管道直埋技术，它具有热传输效率强等一系列优点，甚至可以说是我国乃至全世界暖通工程中最重要的一项技术。本文主要对热力管道直埋技术进行了研究与探讨，希望可以对有关行业的发展提供一定帮助。

参考文献

［1］郭雄．热力管道直埋技术在暖通空调的应用解析［J］．四川水泥，2017（5）：330．

［2］王志刚．基于热力管道直埋技术在暖通工程中的应用［J］．中国房地产业，2018（4）：159．

［3］吕常乐．热力管道直埋技术在暖通工程中的运用［J］．建筑工程技术与设计，2017（19）：140．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e1caff86a48de5cfb6a86c1f.html