# 论电力继电保护及防护方法

（国网山西省电力公司朔州供电公司山西朔州036002）

摘要：继电保护是电力系统中最重要的系统，它在电力系统的安全稳定运行起着非常重要的作用，近年来，随着微机继电保护的不断发展，原有的检测标准已逐渐不能适应系统的发展，我们需要找到一种更为完善的测试方法，确保系统、全面、准确的继电保护测试，为了保证整个电力系统的安全性，本文根据多年的工作经验，总结了继电保护在电力中的作用，以及内外干扰对其的影响，并提出如何加强防护措施。

关键词：继电保护；结构；功能；造成干扰；保护方法；

一、继电保护的干扰因素

1.1雷击

当变电站接地避雷器元件或变电站接地网由于高阻抗接地接地装置，高频电流将增加，因雷击引起的瞬时电位时接地系统的变电站继电保护装置故障或损坏。

1.2高频干扰

如果隔离开关电源系统的运行速度较慢，两触点开关的隔离操作会产生电弧闪络，产生过电压、高频电流，通过总线的高频电流，在巴士周围存在一个很强的电场和磁场，从增加对相关的设备的干扰，当干扰水平超过干扰装置逻辑元件允许的水平，会造成继电保护装置不能正常工作，使整个装置逻辑异常，对系统的稳定性造成了极大的损害，通过接地电容的高频电流会流向接地网，从而导致接地电位的增加。由于高频电流的干扰，电力系统不能正常运行,在电力系统中，隔离开关的反应和操作都比较慢，在电击的操作过程中，对隔离开关两侧产生电弧闪络现象，最后导致过电压和高频电流，高频电流很容易导致在传递过程中的母线故障，影响继电保护系统，对继电保护系统造成了严重的破坏，不利于电力系统的正常运行。

随着科学技术的发展，电力技术的逐步发展，移动通信设备随处可见，在电子设备的继电保护系统的辐射效应将被耦合到附近的磁场弱电子设备中，高频感应线圈电压将形成假信号源，使继电器保护装置做出错误的行动，影响电力系统的运行。

1.3辐射干扰

在新的时期，对讲机和移动通信工具的动力系统，它会产生强辐射场和相应的磁场，不断变化的磁场耦合到附近的弱电子设备的电路中，电路会产生高频电压，形成假信号源，从而导致继电保护装置的误操作。

1.4静电放电干扰

在干燥的环境中，当工作人员接触的电子设备放电，根据设备接地放电的程度，不同的环境有和不同的影响，可能造成重度烧伤损坏电子元件，干扰继电保护系统。

1.5直流电源干扰

当变电站发生接地故障时，变电站通过接地故障电流产生接地电阻，接地故障电位高于地电位，该电位的幅度取决于接地电阻和接地电流的大小，根据中国的相关的规则，对于直流电源来说，直流电路故障或其他原因造成的中断功率是很难恢复的，因为抗干扰电容和分布电容的作用，直流恢复可能很短，也可能更长，在恢复直流电压过程中，电子设备中的逻辑回路会发生畸变，造成继电器的暂态电位差，从而影响整个继电保护系统。2.4干扰的直流电源

一旦发生接地故障时，变电站的接地措施将通过接地网接地电阻流过接地故障电流，接地故障电位高于地电位，该电位的幅度取决于接地电阻和接地电流的大小，根据相关标准，电气故障最大值可达到10v‰，对于短期供电直流线路故障或其他原因造成的中断，因为抗干扰电容和分布电容的影响，直流恢复可能很短，也可能更长，在直流电压恢复过程中，电子设备中的逻辑电路会发生畸变，造成继电器的暂态电位差，从而影响整个继电保护系统。

二、加强电力系统继电保护的方法和措施

2.1协调保护人员配置

操作人员将参与继电保护、调度，必须有团结和统一的思想，使人员产生合作意识，确保维修人员与电网调度人员和基层操作员保持一致，电力生产的第一线人员的工作有同样的目标。

2.2、完善规章制度

根据继电保护的特点，有必要对继电保护装置的运行和管理的规章制度进行改进和完善，继电保护设备要进行操作维护、事故分析、定期核查、缺陷处理，档案应逐步电脑化管理、跟踪检查、严格考核、奖惩执行，有效促进继电保护工作的发展，同时，电力系统继电保护工作应加强管理处罚，提出年度继电保护专业劳动竞赛奖项，并制定激励奖励，从而增强荣誉感和责任感。

2.3、注意低压配电线路保护

在我国，城市配电网和农村配电网主要以10kV电压等级为基础，但10kV配电线路结构的一致性较差，同时，根据一般电网的保护配置和运行经验，采用标准保护整定计算方法，可计算各种情况下的电压，一般能满足要求。

2.4、智能继电保护和网络的实现

近年来，人工智能技术如神经网络、遗传算法、进化规划、模糊逻辑等在电力系统的各个领域得到了应用，在继电保护领域的应用也开始了，在新的时代，计算机网络作为信息和数据通信工具已成为信息时代的技术支柱，对各个工业领域产生了深远的影响，也为工业领域提供了强有力的通信手段。

到目前为止，所有继电保护装置只能保护装置的电量，继电保护的作用也只限于切除故障元件，缩小事故范围，这主要是由于强劲的数据通信手段的缺乏，显然，实现系统保护的基本条件是保护整个系统的主要设备与计算机网络，在目前的技术条件下完全可行。

2.5.应采取的抗干扰措施

（1）可靠的控制电缆和电缆屏蔽层两端接地装置，在电子设备之间，将开关连接到继电保护装置的电缆上，对开关两端和电子设备两端进行屏蔽层接地处理，提高抗干扰能力。（2）高频电缆屏蔽层接地，安装平行接地粗线，粗线焊接依次对应每一个耦合电容，高频电缆和粗电线分布彼此相邻，提高抗干扰能力。（3）辐射对继电保护系统的干扰可以通过杜绝辐射源了避免。（4）接地是最有效和经济的静电放电干扰的测量方法，为静电装置提供静电接地装置，该静电装置可产生静电，以确保所产生的静电迅速地引入地面。（5）不要混合使用的交流和直流电缆。

2.6.保护装置和微机保护的软件抗干扰方法

（1）电磁干扰屏蔽变电站改造需要微机保护装置，微机保护的电磁式具有抗电磁干扰措施，安装微机保护装置应严格屏蔽电缆。（2）微机保护装置的接地必须严格按照规定在微机保护装置内部的电子电路中，采用强电场和强磁场，外壳接地屏蔽，有利于提高微机保护的运行环境，在微机保护的可靠性方面，有必要抑制干扰源和敏感电路的抗干扰能力。（3）制定RAM自检，判断内存的工作状态，从CPU的输入数据到内存，判断内存的工作状态，进行EPROM检测，将数据存储在EPROM的终端地址，常规微机保护中以同样的方式对EPROM数据进行操作，运行结果与CRC校验码对比。

三、结论

综上所述，在继电保护时，我们必须充分考虑各种因素，根据这一原则，保证继电保护匹配，对于在运行过程中存在的问题，系统应进行全面、细致的分析。

参考文献：

[1]高坚.电力系统运行中的继电保护故障处理探讨[J].通讯世界，2014，（20）：128-129.

[2]杨星雨.浅析电力继电保护的故障及维修技术[J].引文版：工程技术，2015，（26）：21.

[3]尚兴明.浅析电力继电保护的故障及维修技术[J].城市建设理论研究（电子版），2014，（19）：68-70.

[4]雷云川.分析电力继电保护的故障及维修技术[J].低碳世界，2013，（22）：85-86.

[5]李德佳，卓乐友保护用电流互感器的选择及计算方法的探讨[U].电力设备，2007，8（9）：30-33.

[6]屈靖，郭剑波.“九五”期间我国电网事故统计分析[J]，电网技术，2004，28（21）：61-62，

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e1df33b1d9840e74b6a2beac.html