# 塔式起重机安全管理的探索与实践

浙江省特种设备检验研究院浙江省杭州市310020

摘要：塔式起重机本身在规格、品种方面存在着较为突出的优势，这就使得其本身能够较好满足我国建筑施工需求，但不能因此忽视塔式起重机自身存在的问题。为了将这种问题带来的建筑施工影响降到最低，文章对此展开研究。

关键词：建筑工程；塔式起重机；事故

1.塔式起重机发生安全事故的原因

1.1项目自身所具备条件的原因

（1）障碍物以及拥挤的施工现场。场地越是拥挤，障碍物越多，导致塔式起重机在工作时发生安全事故的可能性就越大。（2）碰触电力线路。塔式起重机在碰触电力线的结果一般都是足以致命的点击，在特殊的情况下，比如强风、强雨的情况下吊臂、勾块都极有可能出现失控、掉落等情况。（3）运作塔式起重机的盲区。因为存在盲区，需要地面上有一个指挥员一起合作，而相互之间信息的沟通准确与否，都是增加了安全事故发生的因素之一。（4）塔式起重机在工作时发生的重叠性区域。常见的，塔式起重机在运行中由于估测不到伸展的大概距离，使两条塔式起重机发生碰撞，也是造成安全事故的原因的一种。（5）工作时间长，长期的加班、加点。由于工人一直处于长期的工作时间延长，加班、加点的情况，导致驾驶员的注意力不集中，精神上的涣散，失去了原有的警觉性。（6）负载的吊装、操纵。负载本身并不具有能够成为安全事故发生的因素之一，但是，当与其他因素比如风、雨、障碍物等一些其他因素相结合的时候就会在一定的程度上引起安全事故的发生。

1.2人为因素

（1）驾驶员的业务水平、经验、工龄、技术等都能直接影响操作大型塔式起重机时发生的安全事故隐患。（2）驾驶人员的行为能力以及心理所能承受的范围。在驾驶员操作塔式起重机这一系统中，驾驶员的性格以及心理承受的范围都将很大程度上影响着发生安全事故发生的概率。（3）地面协作信号员的素质。在日常工作期间，缺乏训练有素，经验丰富的信号员是在能见度低以及塔式起重机盲区时所存在的危险因素。

1.3安全管理方面的措施

（1）现场的安全管理环境通常是以负责人为主所构建出来的，如果在现场的安全管理中出现了漏洞，那么就在很大程度上增加了塔式起重机发生安全事故的风险。（2）企业在安全管理上的有效政策与措施的执行。企业存在着不良的安全体系也是一个潜在的危险因素，它不仅仅是影响现场操作人员的行为，也说明了企业对安全问题不重视的态度、立场。（3）机械的修护与维修。在日常中对塔式起重机以及吊装的附件的修护与维修中，如果检测的不及时就会增加安全事故发生的危险性。

2.塔机安装

2.1塔机基础节（或基础螺栓）的安装

塔机基础节（或基础螺栓，有放大脚支撑的塔机是预埋基础螺栓）应和基础钢筋笼可靠焊接，避免再单独做塔机的防雷接地和开关箱的重复接地；塔机基础节的放置的方向决定了以后顶升的方向，应以方便以后顶升节进入等因素综合比较确定，不能随意放置为后续顶升人为制造障碍。塔机基础节上一般有爬梯，应调整好爬梯的方向，便于操作人员上下。

塔机基础节一般是1~2节，有放大脚支撑的塔机基础节可能较多。基础节外观颜色一般是黑色或其它色以与标准节的黄色进行区别。基础节安装时应保证顶部四个角的高程一致，以利于塔身垂直度的控制。

2.2塔机标准节的安装

塔机标准节安装理论上可随意挑选，但塔机顶升过程极易发生安全事故，为此安装前应对现场的每个标准节挂靴的焊缝质量进行严格检查，发现不平顺有补焊嫌疑时，该标准节禁止作为顶升节使用。

2.3塔机塔帽、平衡臂、起重臂的安装

标准节安装到安全专项施工方案规定的高度后，便可依次进行塔帽-平衡臂-起重臂的安装，禁止安装单位为图快多安装标准节而超高度吊装。塔帽安装前应检查到场的吊装设备（一般是汽车式起重机）和方案是否一致，重点检查吊装设备最大起吊吨位是否符合方案要求（目前市场上一些个人为多赚租赁费，20t的汽车式起重机标记为25t）。平衡臂安装时，应按照塔机使用说明书在合适位置放置部分配重块（而不是全部），然后进行起重臂的安装。起重臂安装时应按照使用说明书的吊点进行吊装，确保在高空顺利安装。起重臂安装完成后再进行剩余配重块的吊装。

2.4塔机操作、控制系统的电气安装、调试，确保安全保护装置齐全有效

塔机安全保护装置主要包括力矩限制器、重量限制器、高度限位器及行走限位器，塔机操作、控制系统的电气安装、调试时应重点检查钢丝绳倍率调整（如2倍率调整为4倍率）、起重臂由于场地限制长度缩短后高度限位器、行走限位器的调整是否到位。

2.5塔机顶升节的安装

塔机操作、控制系统的电气安装、调试完成后便可进行塔机顶升节的安装。塔机顶升节安装极易发生安全事故，为此，顶升前应仔细检查顶升横梁是否有变形，挂靴是否有磨损。

3.拆装工作的安全监控措施

塔式起重机安拆不仅要把好全过程的质量关，更要督促拆装人员落实好“三检”制度，严格做好以下安全保护措施：（1）拆装作业应按照操作规程合理分工，专人统一指挥，责任到人；当距离较远或视线受限时采用对讲机指挥；（2）安拆作业区域和四周设置警戒线，并有专人防护，非作业人员不得入内；（3）作业人员进入现场正确佩戴和使用安全防护用品，高空作业必须将工具放入工具包内，不随意乱放或抛掷；（4）作业过程中，如突遇停电、机械故障、塔式起重机最高处风速大于14m/s以上等情况时，须使所有结构件连接牢固达到稳定状态，经检查确认后，方可停止作业：（5）严禁无防护立体交叉作业，加强对相关人员的安全教育学习，提高自身安全防护意识。

对于塔式起重机来说，安装使用环节同样较为容易引发各类问题。由于这一环节引发的问题往往较为琐碎。安装使用问题对于我国塔式起重机较好完成自身工作带来的影响。

结束语

塔式起重机在现代高层建设施工中扮演着极其重要的角色并发挥着不可替代的作用，确保其安全使用并充分发挥效能，是建筑施工企业塔式起重机管理的基本任务，也是努力追求的工作目标。要管好用好塔式起重机就必须做到以人为本，加强拆装管理，做好每个环节的安全工作，确保安拆过程科学、严谨、安全、有序进行，消除一切隐患，同时也是实现安全生产运行的根本前提和保证。

参考文献：

[1]韩利钧.塔式起重机安全监控系统在综合监管中的应用[D].首都经济贸易大学，2016.

[2]刘金昶.塔式起重机安全管理与安全使用的探讨[J].黑龙江科技信息，2016，13：53.

[3]刘金昶.施工现场大型塔式起重机基础处理与安全管理探讨[J].科技展望，2016，14：196.

[4]温明伟.塔式起重机维护保养及安全管理要点分析[J].现代经济信息，2016，09：355.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e1f669b4117dd2e752c71071.html