# 大型煤粉电站锅炉直接掺烧生物质研究进展

### 论文摘要

为提高生物质在大型煤粉电站锅炉直接掺烧的安全性和经济性,分析了多种典型生物质与典型煤种的煤质及燃烧性能差异,论述了掺烧生物质后对锅炉主机及辅机的设备适应性及运行的影响,同时分析了国内外煤粉锅炉直接掺烧生物质的典型掺烧方式及特点。结果表明,生物质具有水分高、密度低、挥发分和氧含量高、硫含量低、环保性能好等优势。大型煤粉电站锅炉掺烧生物质时,需充分考虑掺烧生物质对机组设备的适应性及运行参数的影响,重点考虑生物质的全水分、发热量、灰熔融温度和灰成分中Fe2O3、CaO、MgO和K2O等碱性氧化物对燃料制备、储存和输送,锅炉效率,制粉系统出力,带负荷能力及锅炉的结渣、沾污和腐蚀等影响。通过优选生物质种类,掺烧5%～10%的成型生物质对大型煤粉电站锅炉主机、燃烧系统、制粉系统及其他辅机系统运行无明显影响。综合考虑技术可行性、经济性及运行安全性,采用独立喷燃工艺2即利用锅炉备用制粉系统实现生物质独立掺烧的经济性更高。为防止生物质燃烧器的烧损,要求磨制生物质燃料的磨煤机进口风温在100℃以内,以保证磨出口一次风温不超过50℃,以40～45℃为宜。当生物质比例低或掺烧时间短时,可考虑共磨掺烧方案,但需严重控制生物质自燃,确保生物质掺烧的安全性。因此通过优选生物质种类和掺烧方式、控制掺烧比例、优化运行参数等可保证大型煤粉电站锅炉直接掺烧生物质的安全运行。在大容量高参数的煤粉锅炉上直接掺烧生物质具有投资和占地面积少、无或少量设备改造、热效率高、掺烧不受季节影响等优势,目前制约其大规模推广应用的主要原因是生物质不受人工干预的准确计量。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 典型生物质与燃煤的煤质特性差异

- 1.1 典型生物质的煤质特性

- 1.2 典型生物质与燃煤的煤灰特性差异

- 2 生物质直接掺烧方式

- 3 生物质直接掺烧存在问题及应对措施

- 3.1 燃料制备、储存和输送

- 3.2 结渣、沾污及腐蚀

- 3.3 制粉系统分离器堵塞及自燃

- 3.4 其他问题

- 4 掺烧生物质与锅炉主机及辅机的适应性

- 4.1 合适的生物质掺烧方式和掺烧比例

- 4.2 与燃烧器的适应性

- 4.3 与制粉系统的适应性

- 4.4 结渣沾污及腐蚀防控

- 4.5 与辅机系统的适应性

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘家利,王志超,邓凤娇,屠竞毅,方顺利

关键词: 煤粉电站锅炉,生物质,掺烧,掺烧比例,适应性

来源: 洁净煤技术 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 西安热工研究院有限公司

基金: 山西省科技重大专项资助项目(MD2015-03)

分类号: TM621.2

DOI: 10.13226/j.issn.1006-6772.18022601

页码: 17-23

总页数: 7

文件大小: 167K

下载量: 149

### 相关论文文献

- [1].面向多服务的美国生物质炭科技[J]. 国际学术动态 2019(02)

- [2].磷石膏和生物质炭联合改良云南红壤的试验研究[J]. 磷肥与复肥 2019(12)

- [3].制备方法对生物质炭外源磷吸附解吸的影响[J]. 土壤通报 2019(05)

- [4].基于乡镇环境下家用生物质取暖炉人性化设计研究[J]. 居舍 2020(01)

- [5].生物质灰的特性及综合利用[J]. 科学技术创新 2020(02)

- [6].四乙烯五胺改性生物质炭对水中锌(Ⅱ)的吸附性能研究[J]. 环境科学学报 2020(02)

- [7].紫球藻生物质的研究进展[J]. 食品工业 2020(02)

- [8].生物质灰理化特性及其应用于土壤改良的研究进展[J]. 能源环境保护 2020(01)

- [9].生物质油精制中催化剂的应用分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(22)

- [10].生物质炭的土壤效应研究综述[J]. 中国农学通报 2020(09)

- [11].生物质炭对土壤改良及农业生态效应响应的研究进展[J]. 贵州农业科学 2020(02)

- [12].农业废弃物生物质炭化技术及其应用进展[J]. 亚热带农业研究 2019(04)

- [13].图说欧洲生物质精炼行业[J]. 中华纸业 2020(05)

- [14].生物质精炼：欧洲造纸行业发展生物经济的试金石——欧洲制浆造纸行业生物质精炼领域应用专题[J]. 中华纸业 2020(05)

- [15].欧洲造纸行业向生物质精炼领域转型的影响因素及未来潜力[J]. 中华纸业 2020(05)

- [16].芬兰和瑞典造纸行业生物质精炼发展情况[J]. 中华纸业 2020(05)

- [17].德国发展生物质精炼，促进浆纸等传统行业转型：优势、不足与政策选择[J]. 中华纸业 2020(05)

- [18].生物质复合烧结燃料制备机理分析[J]. 烧结球团 2020(02)

- [19].炭化工艺对生物质煤焦性能的影响[J]. 煤炭转化 2020(03)

- [20].生物质炭的固碳减排与合理施用[J]. 农业环境科学学报 2020(04)

- [21].不同用量生物质炭对小白菜和大蒜产量与品质的影响[J]. 中国农学通报 2020(13)

- [22].生物质炭的特性和应用研究进展[J]. 广州化工 2020(09)

- [23].生物质炭作为土壤改良剂在农业上的应用研究进展[J]. 中国资源综合利用 2020(06)

- [24].生物质炭施用量对旱地酸性红壤理化性质的影响[J]. 土壤 2020(03)

- [25].生物质炭改善土壤矿质营养吸收的研究进展及作用机制分析[J]. 江苏农业科学 2020(10)

- [26].生物质基材料的制备和循环利用[J]. 绿色包装 2020(07)

- [27].生物质炭的制备和应用研究[J]. 应用化工 2020(07)

- [28].典型农业生物质化学特性的比较与分析[J]. 广东蚕业 2020(04)

- [29].生物质炭化还田作为土壤改良与循环农业的技术途径分析[J]. 湖北农业科学 2020(14)

- [30].黑龙江农村深入推进生物质清洁取暖任重道远[J]. 统计与咨询 2020(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e242622975eb65b9f26ac701.html