# 一种体育训练腿部肌肉按摩装置论文和设计-王晓宇

### 全文摘要

本实用新型公开了一种体育训练腿部肌肉按摩装置，包括固定架，所述固定架的顶部固定连接有固定框，所述固定框的内壁一侧设置有驱动电机，所述驱动电机的输出端固定连接有联轴器，所述联轴器远离驱动电机的一侧固定连接有丝轴，所述丝轴的表面螺纹连接有滑块，所述滑块的顶部固定连接有按摩装置，所述按摩装置包括固定槽，所述固定槽的内部相对两侧表面和内部底部均等距设置有弹簧，所述弹簧远离固定槽的一侧分别设置有侧压板和底压板，本实用新型涉及按摩器械技术领域。该一种体育训练腿部肌肉按摩装置，解决了目前腿部肌肉主要依靠人工完成，力度难易把握，按摩效果不好，且容易误伤的问题。

### 主设计要求

1.一种体育训练腿部肌肉按摩装置，包括固定架(1)，其特征在于：所述固定架(1)的顶部固定连接有固定框(2)，所述固定框(2)的内壁一侧设置有驱动电机(3)，所述驱动电机(3)的输出端固定连接有联轴器(4)，所述联轴器(4)远离驱动电机(3)的一侧固定连接有丝轴(5)，所述丝轴(5)的表面螺纹连接有滑块(6)，所述滑块(6)的顶部固定连接有按摩装置(7)，所述按摩装置(7)包括固定槽(71)，所述固定槽(71)的内部相对两侧表面和内部底部均等距设置有弹簧(72)，所述弹簧(72)远离固定槽(71)的一侧分别设置有侧压板(73)和底压板(74)，所述侧压板(73)和底压板(74)靠近固定槽(71)的一侧中心均设置有振动电机(75)，所述侧压板(73)的两侧分别通过连接布(76)与底压板(74)的顶部和固定槽(71)的顶部固定连接。

### 设计方案

1.一种体育训练腿部肌肉按摩装置，包括固定架(1)，其特征在于：所述固定架(1)的顶部固定连接有固定框(2)，所述固定框(2)的内壁一侧设置有驱动电机(3)，所述驱动电机(3)的输出端固定连接有联轴器(4)，所述联轴器(4)远离驱动电机(3)的一侧固定连接有丝轴(5)，所述丝轴(5)的表面螺纹连接有滑块(6)，所述滑块(6)的顶部固定连接有按摩装置(7)，所述按摩装置(7)包括固定槽(71)，所述固定槽(71)的内部相对两侧表面和内部底部均等距设置有弹簧(72)，所述弹簧(72)远离固定槽(71)的一侧分别设置有侧压板(73)和底压板(74)，所述侧压板(73)和底压板(74)靠近固定槽(71)的一侧中心均设置有振动电机(75)，所述侧压板(73)的两侧分别通过连接布(76)与底压板(74)的顶部和固定槽(71)的顶部固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种体育训练腿部肌肉按摩装置，其特征在于：所述固定架(1)的底部两侧均等距设置有滚轮(8)，所述固定框(2)的顶部设置有座垫(9)。

3.根据权利要求1所述的一种体育训练腿部肌肉按摩装置，其特征在于：所述固定架(1)的一侧设置有控制开关(10)，所述固定架(1)远离控制开关(10)的一侧设置有防护框(11)，所述防护框(11)的内部设置有蓄电池(12)，且表面设置有连接端口(13)和连接槽(14)。

4.根据权利要求1所述的一种体育训练腿部肌肉按摩装置，其特征在于：所述丝轴(5)的表面两侧均与固定框(2)的内壁转动连接，所述固定框(2)的顶部且与滑块(6)相对应位置设置有活动槽(15)。

5.根据权利要求1所述的一种体育训练腿部肌肉按摩装置，其特征在于：所述侧压板(73)和底压板(74)远离固定槽(71)的一侧表面均设置有半圆块，且侧压板(73)为左右两块、底压板(74)采用弧形设计、固定槽(71)采用U型设计。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及按摩器械技术领域，具体为一种体育训练腿部肌肉按摩装置。

背景技术

体育又称体育运动，是人们遵循人体的生长发育规律和身体的活动规律，通过身体锻炼、技术、训练、竞技比赛等方式达到增强体质，提高运动技术水平，丰富文化生活为目的的社会活动，体育是对于所有有组织或无组织参与，通过使用、维持或改进体能，为参与者提供娱乐的竞技性身体运动的总称，世界上共有上百种体育运动，其形式千差万别，有的只需要两人便可完成，有的则需要多人组队完成。高强度的体育训练完成后腿部肌肉容易疲劳和酸痛，通常需要对其按摩放松进行缓解，目前腿部肌肉主要依靠人工完成，力度难易把握，按摩效果不好，且容易误伤。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种体育训练腿部肌肉按摩装置，解决了目前腿部肌肉主要依靠人工完成，力度难易把握，按摩效果不好，且容易误伤的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种体育训练腿部肌肉按摩装置，包括固定架，所述固定架的顶部固定连接有固定框，所述固定框的内壁一侧设置有驱动电机，所述驱动电机的输出端固定连接有联轴器，所述联轴器远离驱动电机的一侧固定连接有丝轴，所述丝轴的表面螺纹连接有滑块，所述滑块的顶部固定连接有按摩装置，所述按摩装置包括固定槽，所述固定槽的内部相对两侧表面和内部底部均等距设置有弹簧，所述弹簧远离固定槽的一侧分别设置有侧压板和底压板，所述侧压板和底压板靠近固定槽的一侧中心均设置有振动电机，所述侧压板的两侧分别通过连接布与底压板的顶部和固定槽的顶部固定连接。

优选的，所述固定架的底部两侧均等距设置有滚轮，所述固定框的顶部设置有座垫。

优选的，所述固定架的一侧设置有控制开关，所述固定架远离控制开关的一侧设置有防护框，所述防护框的内部设置有蓄电池，且表面设置有连接端口和连接槽。

优选的，所述丝轴的表面两侧均与固定框的内壁转动连接，所述固定框的顶部且与滑块相对应位置设置有活动槽。

优选的，所述侧压板和底压板远离固定槽的一侧表面均设置有半圆块，且侧压板为左右两块、底压板采用弧形设计、固定槽采用U型设计。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种体育训练腿部肌肉按摩装置。具备了以下有益效果：

(1)、该体育训练腿部肌肉按摩装置，通过丝轴的表面螺纹连接有滑块，滑块的顶部固定连接有按摩装置，达到了利用驱动电机带动丝轴转动，进而带动按摩装置移动，实现不同位置的按压，配合按压内部的弹簧、振动电机和半圆块实现对肌肉震动按压，方便腿部血液循环，减缓腿部肌肉疲劳和酸痛。

(2)、该体育训练腿部肌肉按摩装置，通过固定架的底部两侧均等距设置有滚轮，防护框的内部设置有蓄电池，且表面设置有连接端口和连接槽，达到了利用滚轮实现装置移动，利用蓄电池提供临时电源，提高装置灵活性，增加实用性。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型结构侧视图；

图3为本实用新型按摩装置结构示意图。

图中：1固定架、2固定框、3驱动电机、4联轴器、5丝轴、6滑块、7按摩装置、71固定槽、72弹簧、73侧压板、74底压板、75振动电机、76连接布、8滚轮、9座垫、10控制开关、11防护框、12蓄电池、13连接端口、14连接槽、15活动槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种体育训练腿部肌肉按摩装置，包括固定架1，固定架1的顶部固定连接有固定框2，固定框2的内壁一侧设置有驱动电机3，驱动电机3的输出端固定连接有联轴器4，联轴器4远离驱动电机3的一侧固定连接有丝轴5，丝轴5的表面螺纹连接有滑块6，实现根据按摩位置不同进行位置调节，滑块6的顶部固定连接有按摩装置7，按摩装置7包括固定槽71，固定槽71的内部相对两侧表面和内部底部均等距设置有弹簧72，弹簧72远离固定槽71的一侧分别设置有侧压板73和底压板74，侧压板73和底压板74靠近固定槽71的一侧中心均设置有振动电机75，实现对肌肉的震动挤压按摩，侧压板73的两侧分别通过连接布76与底压板74的顶部和固定槽71的顶部固定连接，固定架1的底部两侧均等距设置有滚轮8，方便装置移动，固定框2的顶部设置有座垫9，方便训练员坐，固定架1的一侧设置有控制开关10，方便控制操作装置，固定架1远离控制开关10的一侧设置有防护框11，防护框11的内部设置有蓄电池12，提供临时电源，增加装置灵活性，且表面设置有连接端口13和连接槽14，方便外部绳索固定拉动，丝轴5的表面两侧均与固定框2的内壁转动连接，固定框2的顶部且与滑块6相对应位置设置有活动槽15，侧压板73和底压板74远离固定槽71的一侧表面均设置有半圆块，且侧压板73为左右两块、底压板74采用弧形设计、固定槽71采用U型设计，实现立体式按压。

使用时，通过连接槽14固定的绳索配合滚轮8将装置移动使用位置，训练员坐在座垫9上将推放入固定槽71内，通过控制开关10打开驱动电机3，驱动电机3带动联轴器4转动，联轴器4带动丝轴5转动，丝轴5带动滑块6移动，进而带动按摩装置7移动，方便根据按摩位置不同进行调节，完成后，打开振动电机75配合弹簧72和半圆块实现对肌肉的震动挤压按摩，实现肌肉缓解。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。由语句“包括一个......限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素”。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920070687.4

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209827509U

授权时间:20191224

主分类号:A61H23/02

专利分类号:A61H23/02

范畴分类:申请人:淮南师范学院

第一申请人:淮南师范学院

申请人地址:232038 安徽省淮南市田家庵区淮南师范学院（泉山校区）淮南师范学院

发明人:王晓宇

第一发明人:王晓宇

当前权利人:淮南师范学院

代理人:陈娟

代理机构:11427

代理机构编号:北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) 11427

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e25d347321730579653040f3.html