# 危险辨识论文_蒋漳河,梁峻,汤鹏,王新华

导读:本文包含了危险辨识论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:危险,驾驶人,分解,异丙苯,事故,风险,工艺。

### 危险辨识论文文献综述

蒋漳河,梁峻,汤鹏,王新华[1]（2019）在《防爆场车离合器点燃危险辨识及防爆性能评定》一文中研究指出离合器是防爆场车典型的非电气防爆部件,其防爆性能不仅要考虑高温热表面,还要分析在正常运行和故障工况下产生的机械火花、炽热粒子、静电等点燃危险。结合离合器的结构特征,分析了在正常运行、预期故障和罕见故障等工况下点燃源可能出现的部位、类型和出现的原因。目前国内现有标准关于防爆离合器的点燃危险辨识与评定还缺乏系统全面性。依据ISO 80079—36:2016、EN 13463—1—2009和EN 15198—2007标准,提出了场车离合器防爆性能的评定流程和评定准则,主要包括点燃危险辨识,未采取保护措施的点燃危险评定,对采取的防爆保护措施进行分析和确认和采取防爆保护措施后的危险评定(确定防爆保护级别),并以某型号防爆离合器为例进行了实例分析。(本文来源于《防爆电机》期刊2019年05期）

左九如[2]（2019）在《地铁工程建设施工危险辨识及施工坍塌事故应急预案的探讨与实践》一文中研究指出城镇化进程的不断加快,各地的交通状况日渐复杂,地铁工程作为各个城市改善交通状况的重要方式与措施已经成为很多大中型城市的第1选择。而在地铁工程建设施工过程中,由于其施工多处于闹市区,给现场施工带来了较大挑战,必须清醒地认识到工程施工期间可能出现的各类危险问题,并针对各类事故问题提前制定相应的应急预案,据此对现场施工进行有力管控。论文分析了地铁工程建设施工危险辨识方面的工作,并针对施工坍塌事故应急预案进行简单阐述。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2019年05期）

张大贵[3]（2018）在《矿建施工作业危险辨识与风险评价》一文中研究指出文章首先分析了矿建施工作业中辨识危险的方法,包括经验辨识法、数据统计分析以及系统安全评价等方法,随后文章介绍了矿建施工作业中的风险评价,包括安全检查表、风险预警分析等,希望能给相关人士提供一些参考。(本文来源于《现代物业(中旬刊)》期刊2018年12期）

杨立杰[4]（2018）在《基于事物危害性的危险辨识方法探讨》一文中研究指出本文通过对危险源及危险辨识方法的阐述,探讨了目前常用危险辨识方法的不足及全面危险辨识的必要性,通过分析事物及其危害性清单,建立强化安全检查表,全面分析危害的触发条件及严重度,对后续风险评价与控制提供支持。(本文来源于《第六届CCPS中国过程安全会议论文集》期刊2018-09-26）

刘真真,张洪玉,路帅[5]（2018）在《HAZOP-LOPA在异构化装置危险辨识中的应用》一文中研究指出C5/C6异构化装置工艺结构复杂,实际生产中易受到温度、压力等多种因素影响,使得异构化油的质量难以保证,并可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏等严重后果。目前,国内外对C5/C6异构化装置的经济和安全问题鲜有研究。本文以某C5/C6异构化装置为例,采用危险可操作性分析(HAZOP)和保护层分析法(LOPA)对C5/C6异构化装置进行了集成分析。首先通过HAZOP分析出C5/C6异构化装置复杂的事故场景,然后利用LOPA方法的有效半定性风险评估识别危险源和保护层并进行量化,得出固有风险和剩余风险,并提出更全面的风险控制方案。结果表明,HAZOP-LOPA分析应用于C5/C6异构化装置能有效实现信息和数据共享,为异构化装置的操作可靠性和安全环保经济运行提供保障。(本文来源于《第六届CCPS中国过程安全会议论文集》期刊2018-09-26）

张国斌[6]（2018）在《过氧化二异丙苯工艺过程危险辨识及安全评估》一文中研究指出为了预防和减少过氧化二异丙苯(DCP)在生产和储运过程中发生火灾爆炸事故,本文通过对现场事故的归纳分析以及对生产工艺各个过程的危险因素辨识,明确了装置运行中导致事故发生的主要原因,然后对物质的稳定性、反应的危险性、气相空间燃爆安全性、工艺安全控制系统进行了实验和分析,其中对DCP以及中间物料采用C80微量热仪进行了多扫描速率测试,依据得到的动力学参数利用AKTS等动力学软件得到了这些中间物料的分解热、初始分解温度、TMR、T_(D24)、T_(D10)、T_(D8)等关键参数,以及现场条件下部分物料存储的SADT控制参数,如DCP的SADT为67℃,控制条件为57℃,报警为62℃;提浓缩合液的SADT为74℃,控制条件为64℃,报警为69℃;提浓氧化液的SADT为40℃,控制条件为30℃,报警为35℃。针对危险辨识结果中气相闪爆危险,对关键设备如缩合反应釜、干燥器的气相空间爆炸危险性进行了实验和理论分析,依据实验结果,提出了增加干燥车间可燃气体报警器、利用氧化单元的贫氧尾气代替空气作为缩合反应的汽提气和干燥单元的干燥气,提高装置本质安全水平的建议。另外,对提浓氧化液、提浓缩合液在酸碱、金属离子作用下的稳定性进行了深入分析,研究得出过氧化二异丙苯在工艺工程中的危害性。对目前现场安全控制联锁系统的合理性进行了逐项分析。根据提浓氧化液稳定特性(T_(D10)为97.5℃),对氧化塔临时停车时间给出了确切数据(小于10h),针对脱气槽、CHP槽中物料停留时间及后续改造给出合理建议,上述研究结论对生产过程中各类物料的工艺控制条件及储存控制条件具有指导作用,具有十分重要的理论和现实意义,为提升过氧化二异丙苯工艺安全性提供技术支持。(本文来源于《青岛科技大学》期刊2018-08-28）

刘发全[7]（2018）在《化工工艺过程危险辨识与风险管控要点探究》一文中研究指出化工工艺有着很强的复杂性,对化工工艺过程来说,所涉及到的危险化学品也是十分之多的,稍有不慎,就会造成危险因素的产生。所以,为确保化工工艺过程的安全性,应对其危险进行辨识,找寻到危险的根源之处,进而提出合理有效的风险管控措施,来抑制危险因素,实现整个化工生产过程的安全性。本文以化工工艺过程危险辨识为出发点,着重探讨化工工艺过程风险管控要点。(本文来源于《当代化工研究》期刊2018年01期）

吴初娜,曾诚[8]（2018）在《场景对驾驶人危险辨识能力评估结果的影响》一文中研究指出为提高用驾驶人危险辨识能力评估系统得到的评估结果的信效度,探讨评估场景对评估结果的影响。首先,分析各类评估系统中评估场景的异同点;其次,由于评估场景一般为危险情境,通过对危险定义与类型、危险风险度的系统梳理,探讨危险情境对评估结果的影响;最后,通过分析动静态场景的优缺点,探讨场景展现形式对评估结果的影响。结果表明:危险情境的主观和客观风险度的一致性越高,评估结果的信效度越好;动静态场景各有利弊,静态场景能有效避免评估结果的模糊性和驾驶人的疲劳厌烦效应,动态场景更利于理解危险情境,同时更贴近驾驶人实际驾驶时的危险辨识工作机制。(本文来源于《中国安全科学学报》期刊2018年04期）

保绍昆[9]（2018）在《输电线路工程安全危险辨识与管理》一文中研究指出输电线路工程是电力系统的重要组成部分。随着经济发展和社会的进步,国家对电力需求不断上升,因此作为输送载体的输电线路工程建设任务非常重要。但是由于外部环境因素和内部施工等种种因素,工程建设中存在着不可避免的安全危险,因此需要对工程中可能出现的危险进行辨识,找出危险源,并及时加以处理,加强管理,科学处理。本文通过查阅多方文件,首先从输电线路工程整体性、流动性和多变性等特征剖析工程中可能存在的危险;其次整理出工程安全危险辨识的过程和几个方法;最后基于此,提出了几条管理方法。(本文来源于《科技创新导报》期刊2018年10期）

冯赛[10]（2018）在《风力发电并网运行危险辨识及安全评价的研究》一文中研究指出随着风电场规模的日益扩大,风电并网问题已经受到了社会的高度重视,对风力发电并网运行危险辨识及安全评价进行研究,有利于提升电能供给的稳定性。本文首先对风力发电并网运行危险辨识做出简要阐述,然后提出一种模糊概率风险评价法,并结合实例,对其方法的具体应用进行分析。(本文来源于《科技资讯》期刊2018年07期）

### 危险辨识论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

城镇化进程的不断加快,各地的交通状况日渐复杂,地铁工程作为各个城市改善交通状况的重要方式与措施已经成为很多大中型城市的第1选择。而在地铁工程建设施工过程中,由于其施工多处于闹市区,给现场施工带来了较大挑战,必须清醒地认识到工程施工期间可能出现的各类危险问题,并针对各类事故问题提前制定相应的应急预案,据此对现场施工进行有力管控。论文分析了地铁工程建设施工危险辨识方面的工作,并针对施工坍塌事故应急预案进行简单阐述。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 危险辨识论文参考文献

[1].蒋漳河,梁峻,汤鹏,王新华.防爆场车离合器点燃危险辨识及防爆性能评定[J].防爆电机.2019

[2].左九如.地铁工程建设施工危险辨识及施工坍塌事故应急预案的探讨与实践[J].工程建设与设计.2019

[3].张大贵.矿建施工作业危险辨识与风险评价[J].现代物业(中旬刊).2018

[4].杨立杰.基于事物危害性的危险辨识方法探讨[C].第六届CCPS中国过程安全会议论文集.2018

[5].刘真真,张洪玉,路帅.HAZOP-LOPA在异构化装置危险辨识中的应用[C].第六届CCPS中国过程安全会议论文集.2018

[6].张国斌.过氧化二异丙苯工艺过程危险辨识及安全评估[D].青岛科技大学.2018

[7].刘发全.化工工艺过程危险辨识与风险管控要点探究[J].当代化工研究.2018

[8].吴初娜,曾诚.场景对驾驶人危险辨识能力评估结果的影响[J].中国安全科学学报.2018

[9].保绍昆.输电线路工程安全危险辨识与管理[J].科技创新导报.2018

[10].冯赛.风力发电并网运行危险辨识及安全评价的研究[J].科技资讯.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e2afa3db274914133a159d66.html