# 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828—2017)的实验室方法验证

### 论文摘要

化学需氧量(COD)是我国实施排放总量控制的指标之一,反映了水中受还原性物质污染的程度。本文主要对《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》(HJ 828—2017)的方法进行验证。结果表明,测定的检出限为4mg/L,等于方法给出的检出限;对自控样2001117(30.2±1.9mg/L)和自控样2001116(224±8mg/L)进行了六次平行样测定,相对标准偏差分别为2.6%和3.1%,均在方法要求的5%以内,符合方法要求;相对误差分别为1.2和2,符合方法要求。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 实验原理

- 1.2 试剂与仪器

- 1.2.1 试剂。

- 1.2.2 仪器。

- 1.3 实验步骤

- 1.4 数据处理及计算公式

- 2 实验结果

- 2.1 方法检查限、测定下限

- 2.2 方法精密度、准确度测试数据

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张笑,李文明

关键词: 化学需氧量,方法验证,方法检查限

来源: 河南科技 2019年04期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 西安市环境卫生科学研究所

分类号: X832

页码: 146-148

总页数: 3

文件大小: 1385K

下载量: 148

### 相关论文文献

- [1].荧光光谱法在水质化学需氧量检测中的应用研究[J]. 长春师范大学学报 2019(12)

- [2].钛白粉工业废水中化学需氧量的测定研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [3].环境应急监测方法测定水中化学需氧量分析[J]. 环境与发展 2020(10)

- [4].化学需氧量的检测方法[J]. 环境与发展 2018(11)

- [5].浅谈影响水中化学需氧量监测的因素[J]. 黑龙江环境通报 2019(01)

- [6].水质化学需氧量的测定经验的探讨与分析[J]. 黑龙江环境通报 2019(02)

- [7].《水质 化学需氧量的测定》新旧标准区别探讨[J]. 资源节约与环保 2018(01)

- [8].浅析水体化学需氧量的检测方法[J]. 广东化工 2017(09)

- [9].浅析含氯离子废水中化学需氧量分析方法的改进[J]. 化工管理 2017(23)

- [10].生活污水中化学需氧量监测分析条件的控制[J]. 生物技术世界 2015(10)

- [11].高锰酸盐指数与化学需氧量关联性及应用[J]. 环球人文地理 2017(09)

- [12].库仑法测定水样中化学需氧量[J]. 石油技师 2014(00)

- [13].水中化学需氧量检测方法研究进展[J]. 绿色科技 2019(18)

- [14].水中化学需氧量检测方法研究进展[J]. 化学分析计量 2018(03)

- [15].影响水中化学需氧量检测的因素分析[J]. 中国资源综合利用 2018(08)

- [16].市售硫酸对化学需氧量低浓度检测结果的影响[J]. 浙江化工 2018(11)

- [17].自制氧化剂和催化剂测定废水中化学需氧量的探讨[J]. 环境科学导刊 2017(04)

- [18].使用准确化学需氧量COD光谱监测仪确保水质质量[J]. 化工管理 2014(33)

- [19].回流法与微波消解法测定水中化学需氧量结果分析[J]. 资源节约与环保 2015(04)

- [20].不同条件对重铬酸钾法测定化学需氧量(CODcr)测定结果的影响[J]. 大众科技 2011(10)

- [21].关于水质化学需氧量新国标的研究与改进[J]. 资源节约与环保 2018(12)

- [22].化学需氧量新标准的实际应用研究[J]. 广州化工 2018(17)

- [23].水体中化学需氧量检测方法比对分析[J]. 东北水利水电 2017(03)

- [24].水体化学需氧量的检测方法研究[J]. 化工设计通讯 2016(02)

- [25].三沙湾海域化学需氧量(COD)分布特征及相关性分析[J]. 福建水产 2014(06)

- [26].化学需氧量(COD)测定实验的改进[J]. 轻工科技 2015(06)

- [27].水质高氯化学需氧量标准样品的研制[J]. 化学试剂 2014(10)

- [28].生物转盘同步去除化学需氧量和氮的实验研究[J]. 化工进展 2012(07)

- [29].浅淡实验室水中化学需氧量能力验证[J]. 科学之友 2010(09)

- [30].高含氯废水化学需氧量分析方法比对[J]. 化工管理 2020(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e2da6ee3fd8b2d69a7466215.html