# 加强型玻璃钢冷却塔立柱论文和设计-陈修仙

### 全文摘要

本实用新型涉及一种加强型玻璃钢冷却塔立柱，其包括方型的立柱体，所述立柱体由多层复合而成，包括内结构层、包裹于内结构层外表面的第一中间层、包裹于第一中间层外表面的加强层、包裹于加强层外表面的第二中间层和包裹于第二中间层外表面的外结构层，所述内结构层和外结构层以及加强层均采用浸有树脂的玻璃纤维表面毡或浸有树脂的玻璃纤维针织毡，所述第一中间层和第二中间层均采用浸有树脂的玻璃纤维纱，且玻璃纤维纱与立柱的轴向夹角为0°。本实用新型通过在内结构层和外结构层之间增加一加强层，采用五层复合结构，大大提高了立柱的横向结构强度，提高了立柱的承压力，保证了玻璃钢冷却塔的整体结构强度，增加了设备的使用寿命。

### 主设计要求

1.一种加强型玻璃钢冷却塔立柱，其特征在于：包括方型的立柱体，所述立柱体由多层复合而成，包括内结构层、包裹于内结构层外表面的第一中间层、包裹于第一中间层外表面的加强层、包裹于加强层外表面的第二中间层和包裹于第二中间层外表面的外结构层，所述内结构层和外结构层以及加强层均采用浸有树脂的玻璃纤维表面毡或浸有树脂的玻璃纤维针织毡，所述第一中间层和第二中间层均采用浸有树脂的玻璃纤维纱，且玻璃纤维纱与立柱的轴向夹角为0°。

### 设计方案

1.一种加强型玻璃钢冷却塔立柱，其特征在于：包括方型的立柱体，所述立柱体由多层复合而成，包括内结构层、包裹于内结构层外表面的第一中间层、包裹于第一中间层外表面的加强层、包裹于加强层外表面的第二中间层和包裹于第二中间层外表面的外结构层，所述内结构层和外结构层以及加强层均采用浸有树脂的玻璃纤维表面毡或浸有树脂的玻璃纤维针织毡，所述第一中间层和第二中间层均采用浸有树脂的玻璃纤维纱，且玻璃纤维纱与立柱的轴向夹角为0°。

2.根据权利要求1所述的加强型玻璃钢冷却塔立柱，其特征在于：所述外结构层的外表面还设有树脂保护层。

3.根据权利要求1所述的加强型玻璃钢冷却塔立柱，其特征在于：所述加强层的长度方向和\/或宽度方向为弧形或梯形的波纹结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及玻璃钢冷却塔技术领域，尤其涉及一种加强型玻璃钢冷却塔立柱。

背景技术

传统的玻璃钢冷却塔用的立柱采用内、外两层玻璃纤维毡来增加横向强度(内、外两层玻璃纤维毡之间为玻璃纤维纱)，存在强度不足，受力时容易开裂，影响玻璃钢冷却塔的整体结构强度。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供一种结构强度高的加强型玻璃钢冷却塔立柱。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：所述加强型玻璃钢冷却塔立柱包括方型的立柱体，所述立柱体由多层复合而成，包括内结构层、包裹于内结构层外表面的第一中间层、包裹于第一中间层外表面的加强层、包裹于加强层外表面的第二中间层和包裹于第二中间层外表面的外结构层，所述内结构层和外结构层以及加强层均采用浸有树脂的玻璃纤维表面毡或浸有树脂的玻璃纤维针织毡，所述第一中间层和第二中间层均采用浸有树脂的玻璃纤维纱，且玻璃纤维纱与立柱的轴向夹角为0°。

在本实用新型提供的加强型玻璃钢冷却塔立柱的一种较佳实施例中，所述外结构层的外表面还设有树脂保护层。

在本实用新型提供的加强型玻璃钢冷却塔立柱的一种较佳实施例中，所述加强层的长度方向和\/或宽度方向为弧形或梯形的波纹结构。

与现有技术相比，本实用新型提供的加强型玻璃钢冷却塔立柱的有益效果是：本实用新型通过在内结构层和外结构层之间增加一加强层，采用五层复合结构，大大提高了立柱的横向结构强度，提高了立柱的承压力，保证了玻璃钢冷却塔的整体结构强度，增加了设备的使用寿命。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图，其中：

图1是本实用新型提供的加强型玻璃钢冷却塔立柱的横截面结构示意图；

图2是本实用新型提供的加强型玻璃钢冷却塔立柱的另一实施例的横截面结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1，所述加强型玻璃钢冷却塔立柱1包括方型的立柱体，所述立柱体由多层复合而成，包括内结构层11、包裹于内结构层外表面的第一中间层12、包裹于第一中间层外表面的加强层13、包裹于加强层外表面的第二中间层14和包裹于第二中间层外表面的外结构层15，所述内结构层11和外结构层15以及加强层13均采用浸有树脂的玻璃纤维表面毡或浸有树脂的玻璃纤维针织毡，具体地，玻璃纤维表面毡可选用面密度为30g\/m2的玻璃纤维表面毡，玻璃纤维针织毡可选用面密度为400g\/m2的玻璃纤维针织毡，所述第一中间层12和第二中间层14均采用浸有树脂的玻璃纤维纱，具体地，可选用2400TEX或4800TEX的玻璃纤维纱，且玻璃纤维纱与立柱的轴向夹角为0°。

对本实施例的进一步改进，所述外结构层15的外表面还设有树脂保护层(图中未示出)，优选在树脂保护层中添加一些功能性助剂，以提高立柱的综合性能。

对本实施例的进一步改进，请参阅图2，所述加强层13的长度方向和\/或宽度方向为弧形或梯形的波纹结构，波纹结构的加强层增加横向承压力的受力面积，提高了结构强度。

以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其它相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920036213.8

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209653487U

授权时间:20191119

主分类号:E04H 5/12

专利分类号:E04H5/12;B32B17/04;B32B17/06;B32B17/12;B32B33/00

范畴分类:36C;35F;

申请人:焦作市鼎昌化工设备有限公司

第一申请人:焦作市鼎昌化工设备有限公司

申请人地址:454591 河南省焦作市沁阳市产业集聚区沁北产业园区

发明人:陈修仙

第一发明人:陈修仙

当前权利人:焦作市鼎昌化工设备有限公司

代理人:蔡阳林

代理机构:43203

代理机构编号:长沙科明知识产权代理事务所(普通合伙) 43203

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e308319949726574f7d1d9ac.html