# 一种新型罐式集装箱结构及其液体晃动数值分析

### 论文摘要

为了增加罐体的承载能力,基于传统罐式集装箱的圆柱形筒体,提出了一种罐式集装箱筒体新结构。同时数值模拟了不同操作条件下该新型罐式集装箱内流场的流动情况,其中包括不同的制动加速度、不同的充液比K、不同的充装介质和是否设置防波板的情况。在流场计算中,使用了VOF方法和k-ε湍流模型进行模拟。结果显示以上4个因素均对流场有较大影响。前封头上的最大冲击力随着充液比和制动加速度的增加而增加,同时最大冲击力与制动加速度呈明显的线性正相关。此外,最大冲击力还与所充装介质的密度有关,而与黏度无关。对罐式集装箱进行了流固耦合分析,与传统罐式集装箱相比,该新型罐式集装箱的承载能力提高了11.8%,具有更好的经济效益。

### 论文目录

- 1 新型罐式集装箱结构

- 2 新结构罐式集装箱中三维液体晃动

- 2.1 液体晃动数值模型和流体域初始化

- 2.1.1 数值模型

- 2.1.2 流体域初始化

- 2.2 液体晃动结果

- 2.2.1 制动加速度对流场的影响

- 2.2.2 充液比对流场的影响

- 2.2.3 充装介质对流场的影响

- 2.2.4 防波板设置对流场的影响

- 3 新型罐式集装箱的流固耦合分析

- 4 初步经济分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 岳文骏,陈旭

关键词: 罐式集装箱,承载能力,充液比,制动加速度,防波板,流固耦合

来源: 化工机械 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 机械工业

单位: 天津大学化工学院

基金: 国家重点研发计划资助项目(2017YFC0805600)

分类号: TH247

页码: 657-663+697

总页数: 8

文件大小: 1310K

下载量: 84

### 相关论文文献

- [1].天然气“罐式集装箱”受推崇[J]. 中国石油企业 2018(07)

- [2].20英尺罐式集装箱铁路冲击试验[J]. 集装箱化 2017(07)

- [3].铁路危险化学品罐式集装箱装卸安全管理分析及对策[J]. 化学工程与装备 2018(07)

- [4].罐式集装箱助推液体化学品多式联运[J]. 中国远洋航务 2016(06)

- [5].铁路罐式集装箱设计的研究[J]. 铁道货运 2009(06)

- [6].氟利昂罐式集装箱的安全使用与维护[J]. 深冷技术 2009(S1)

- [7].基于冲击响应谱法的罐式集装箱冲击试验研究[J]. 中国船检 2014(04)

- [8].在用氟化氢罐式集装箱常见缺陷原因分析与对策[J]. 中国特种设备安全 2018(12)

- [9].罐式集装箱在化工物流领域的应用分析[J]. 物流技术与应用 2009(07)

- [10].浅谈液化天然气罐式集装箱的制造技术[J]. 化工装备技术 2008(04)

- [11].基酒(酒精)罐式集装箱运输模式探讨[J]. 集装箱化 2017(05)

- [12].罐式集装箱罐体的焊接技术探讨[J]. 科学中国人 2016(20)

- [13].铁路罐式集装箱运输冲击试验方法研究[J]. 铁道货运 2019(04)

- [14].罐式集装箱在国际运输中应用的研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2019(03)

- [15].罐式集装箱在全球多式联运中的应用与建议[J]. 大陆桥视野 2016(01)

- [16].新型智能远程控制全自动防爆型罐式集装箱用龙门起重机[J]. 中国港口 2015(09)

- [17].基于流固耦合作用的罐式集装箱强度分析[J]. 南昌大学学报(工科版) 2012(02)

- [18].罐式集装箱在我国化工物流领域的应用[J]. 集装箱化 2010(11)

- [19].铁路罐式集装箱装运液碱的安全分析[J]. 郑铁科技 2019(01)

- [20].20英尺精对苯二甲酸散装物料罐式集装箱设计[J]. 集装箱化 2017(09)

- [21].液化天然气罐式集装箱结构设计[J]. 商用汽车 2013(12)

- [22].罐式集装箱检验中的难点与对策[J]. 中国特种设备安全 2010(10)

- [23].高纯液氨罐式集装箱定期检验方案技术评审顺利通过[J]. 中国特种设备安全 2014(01)

- [24].罐式集装箱应力腐蚀及其防护措施[J]. 集装箱化 2013(03)

- [25].回转拱盖快开人孔工艺研制[J]. 轨道交通装备与技术 2016(01)

- [26].浅谈大容积罐式集装箱设计及在普通液体运输中的应用[J]. 中国新技术新产品 2013(18)

- [27].LNG罐式集装箱内筒强度储备分布及设计中注意事项[J]. 当代化工 2014(12)

- [28].关于ISO 1496-3:1995第一次增补本的几个疑问[J]. 集装箱化 2015(09)

- [29].浙江省罐式集装箱检验规则宣贯会召开[J]. 中国特种设备安全 2013(06)

- [30].一种20英尺罐式集装箱总组装台[J]. 轨道交通装备与技术 2013(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e321b2ddc6f9cb65c4968511.html