# 一种具有筛选功能的打砂机论文和设计-周清

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有筛选功能的打砂机，包括底座，底座顶部安装有箱体，箱体内设有主轴，主轴上等距离设有多块隔板，多块隔板边缘均匀设置有多根砂锤轴，砂锤轴上安装有多个砂锤，砂锤与箱体之间设有筛筒，筛筒顶部设有开口，箱体与开口相对的位置设有进料斗，通过电机可带动砂锤转动，进行打砂工作，打碎后的砂石可落到过滤网上进行筛选，同时通过振动器可带动过滤网振动，振动杆可提高振动效果，从而可提高砂石筛选的效果，筛选后留在过滤网上较大的砂石可通过第一出料口从箱体内流出，较小砂石可穿过过滤网落到导料板上，然后通过第二出料口从箱体内流出，使打砂机在打砂后能自动对砂石进行筛选，节省了大量的劳动力。

### 主设计要求

1.一种具有筛选功能的打砂机，包括底座(1)，其特征在于，所述底座(1)顶部安装有箱体(2)，所述箱体(2)内设有主轴(3)，所述主轴(3)上等距离设有多块隔板(4)，多块所述隔板(4)边缘均匀设置有多根砂锤轴(5)，所述砂锤轴(5)上安装有多个砂锤(6)，所述砂锤(6)与箱体(2)之间设有筛筒(7)，所述筛筒(7)顶部设有开口(8)，所述箱体(2)与开口(8)相对的位置设有进料斗(9)，所述主轴(3)一端通过传动机构与驱动电机(10)的输出轴连接，所述驱动电机(10)安装在箱体(2)顶部，所述筛筒(7)下侧设有过滤网(11)，所述过滤网(11)下端穿过箱体(2)一侧的第一出料口(12)并延伸至箱体(2)外侧，所述过滤网(11)底部两侧均安装有振动杆(13)，所述过滤网(11)底部中间安装有振动器(14)，所述振动杆(13)分别通过固定板(15)安装在箱体(2)两侧，所述过滤网(11)下侧设有导料板(16)，所述导料板(16)上端与箱体(2)固定连接，所述导料板(16)下端穿过箱体(2)一侧的第二出料口(17)并延伸至箱体(2)外侧。

### 设计方案

1.一种具有筛选功能的打砂机，包括底座(1)，其特征在于，所述底座(1)顶部安装有箱体(2)，所述箱体(2)内设有主轴(3)，所述主轴(3)上等距离设有多块隔板(4)，多块所述隔板(4)边缘均匀设置有多根砂锤轴(5)，所述砂锤轴(5)上安装有多个砂锤(6)，所述砂锤(6)与箱体(2)之间设有筛筒(7)，所述筛筒(7)顶部设有开口(8)，所述箱体(2)与开口(8)相对的位置设有进料斗(9)，所述主轴(3)一端通过传动机构与驱动电机(10)的输出轴连接，所述驱动电机(10)安装在箱体(2)顶部，所述筛筒(7)下侧设有过滤网(11)，所述过滤网(11)下端穿过箱体(2)一侧的第一出料口(12)并延伸至箱体(2)外侧，所述过滤网(11)底部两侧均安装有振动杆(13)，所述过滤网(11)底部中间安装有振动器(14)，所述振动杆(13)分别通过固定板(15)安装在箱体(2)两侧，所述过滤网(11)下侧设有导料板(16)，所述导料板(16)上端与箱体(2)固定连接，所述导料板(16)下端穿过箱体(2)一侧的第二出料口(17)并延伸至箱体(2)外侧。

2.根据权利要求1所述的一种具有筛选功能的打砂机，其特征在于，所述主轴(3)两端分别通过轴承(18)安装在箱体(2)两侧。

3.根据权利要求1所述的一种具有筛选功能的打砂机，其特征在于，所述振动杆(13)包括内杆(19)、外杆(20)与振动弹簧(21)，所述外杆(20)内设有振动腔(22)，所述振动腔(22)内设有弹簧(21)，所述外杆(20)一端伸入到振动腔(22)内。

4.根据权利要求1所述的一种具有筛选功能的打砂机，其特征在于，所述振动器(14)为振动电机。

5.根据权利要求1所述的一种具有筛选功能的打砂机，其特征在于，所述传动机构包括主动轮(23)、从动轮(24)与皮带(25)，所述主动轮(23)安装在驱动电机(10)的输出轴，所述主动轮(23)通过皮带(25)与从动轮(24)连接，所述从动轮(24)安装在主轴(3)一端。

6.根据权利要求1所述的一种具有筛选功能的打砂机，其特征在于，所述筛筒(7)与过滤网(11)之间设有引板(26)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种打砂机，尤其是涉及一种具有筛选功能的打砂机。

背景技术

打砂机又称为制沙机，是一种经常使用的砂处理设备。目前常用的打砂机有锤式打砂机，冲击式打砂机，VSI制沙机，PL制沙机，反击式制沙机，高效复合细碎机等高效制砂产品，广泛适用于花岗岩，玄武岩，石灰岩，河卵石，水泥熟料，石英石，铁矿石，铝矾土等多种矿物的细式破碎，破碎后的砂石一般要通过筛选后才能使用，现有的打砂机结构单一，不具有对砂石进行筛选的功能，因此需要筛沙装置对打碎后的砂石进行筛选，费时费力。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服现有的打砂机打砂不具有筛选功能的缺陷，提供一种具有筛选功能的打砂机，从而解决上述问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具有筛选功能的打砂机，包括底座，所述底座顶部安装有箱体，所述箱体内设有主轴，所述主轴上等距离设有多块隔板，多块所述隔板边缘均匀设置有多根砂锤轴，所述砂锤轴上安装有多个砂锤，所述砂锤与箱体之间设有筛筒，所述筛筒顶部设有开口，所述箱体与开口相对的位置设有进料斗，所述主轴一端通过传动机构与电机的的输出轴连接，所述电机安装在箱体顶部，所述筛筒下侧设有过滤网，所述过滤网下端穿过箱体一侧的第一出料口并延伸至箱体外侧，所述过滤网底部两侧均安装有振动杆，所述过滤网底部中间安装有振动器，所述振动杆分别通过固定板安装在箱体两侧，所述过滤网下侧设有导料板，所述导料板上端与箱体固定连接，所述导料板下端穿过箱体一侧的第二出料口并延伸至箱体外侧。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述主轴两端分别通过轴承安装在箱体两侧。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述振动杆包括内杆、外杆与振动弹簧，所述外杆内设有振动腔，所述振动腔内设有弹簧，所述外杆一端伸入到振动腔内。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述振动器为振动电机。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述传动机构包括主动轮、从动轮与皮带，所述主动轮安装在电机的输出轴，所述主动轮通过皮带与从动轮连接，所述从动轮安装在主轴一端。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述筛筒与过滤网之间设有引板。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该种具有筛选功能的打砂机，通过电机可带动砂锤转动，进行打砂工作，打碎后的砂石可落到过滤网上进行筛选，同时通过振动器可带动过滤网振动，振动杆可提高振动效果，从而可提高砂石筛选的效果，筛选后留在过滤网上较大的砂石可通过第一出料口从箱体内流出，较小砂石可穿过过滤网落到导料板上，然后通过第二出料口从箱体内流出，使打砂机在打砂后能自动对砂石进行筛选，节省了大量的劳动力。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1为本实用新型所述一种具有筛选功能的打砂机结构示意图；

图2为本实用新型所述振动杆结构示意图；

图中：1、底座；2、箱体；3、主轴；4、隔板；5、砂锤轴；6、砂锤；7、筛筒；8、开口；9、进料斗；10、驱动电机；11、过滤网；12、第一出料口；13、振动杆；14、振动器； 15、固定板；16、导料板；17、第二出料口；18、轴承；19、内杆；20、外杆；21、弹簧； 22、振动腔；23、主动轮；24、从动轮；25、皮带；26、引板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种具有筛选功能的打砂机，包括底座1，底座1顶部安装有箱体2，箱体2内设有主轴3，主轴3上等距离设有多块隔板4，多块隔板 4边缘均匀设置有多根砂锤轴5，砂锤轴5上安装有多个砂锤6，砂锤6与箱体2之间设有筛筒7，筛筒7顶部设有开口8，箱体2与开口8相对的位置设有进料斗9，待打碎的砂石可通过进料斗9倒入到箱体2内，然后通过开口8进入到筛筒7内，主轴3一端通过传动机构与电机10的的输出轴连接，电机10安装在箱体2顶部，电机10可通过驱动机构带动主轴3 转动，从而带动砂锤6转动，将筛筒7内的砂石打碎，打碎后的砂石可穿过筛筒7，筛筒7 下侧设有过滤网11，过滤网11可对打碎后的砂石进行筛选，过滤网11下端穿过箱体2一侧的第一出料口12并延伸至箱体2外侧，筛选后留在过滤网11上较大的砂石可通过第一出料口12从箱体2内流出，过滤网11底部两侧均安装有振动杆13，过滤网11底部中间安装有振动器14，振动器14可带动过滤网11振动，提高砂石的筛选效果，振动杆13分别通过固定板15安装在箱体2两侧，振动杆13可提高过滤网11的振动效果，过滤网11下侧设有导料板16，导料板16上端与箱体2固定连接，导料板16下端穿过箱体2一侧的第二出料口17 并延伸至箱体2外侧，筛选后较小的砂石可穿过过滤网11落到导料板16上。

主轴3两端分别通过轴承18安装在箱体2两侧，振动杆13包括内杆19、外杆20与振动弹簧21，外杆20内设有振动腔22，振动腔22内设有弹簧21，外杆20一端伸入到振动腔22内，当过滤网11振动时，内杆19伸缩，同时弹簧21伸缩，振动器14为振动电机，传动机构包括主动轮23、从动轮24与皮带25，主动轮23安装在电机10的输出轴，主动轮23通过皮带25与从动轮24连接，从动轮24安装在主轴3一端，筛筒7与过滤网11之间设有引板26，引板26可将从筛筒内流出的砂石引入到过滤网11上。

具体原理：使用时，将待打碎的砂石通过进料斗9倒入到箱体2，然后通过开口8进入到筛筒7内，通过电机10可带动主动轮23转动，主动轮23转动可通过皮带25带动从动轮24转动，从而带动主轴3与砂锤6转动，进行打砂工作，打碎后的砂石在引板26的引导下落到过滤网11上进行筛选，同时通过振动器14可带动过滤网11振动，振动杆13可提高振动效果，从而可提高砂石筛选的效果，筛选后留在过滤网11上较大的砂石可通过第一出料口 12从箱体2内流出，较小砂石可穿过过滤网11落到导料板16上，然后通过第二出料口17从箱体2内流出。

该种具有筛选功能的打砂机，通过电机可带动砂锤转动，进行打砂工作，打碎后的砂石可落到过滤网上进行筛选，同时通过振动器可带动过滤网振动，振动杆可提高振动效果，从而可提高砂石筛选的效果，筛选后留在过滤网上较大的砂石可通过第一出料口从箱体内流出，较小砂石可穿过过滤网落到导料板上，然后通过第二出料口从箱体内流出，使打砂机在打砂后能自动对砂石进行筛选，节省了大量的劳动力。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822261140.0

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209772263U

授权时间:20191213

主分类号:B02C13/13

专利分类号:B02C13/13;B02C13/30;B02C13/284;B02C13/286

范畴分类:26B;

申请人:佛山市非池中物五金制品有限公司

第一申请人:佛山市非池中物五金制品有限公司

申请人地址:528000 广东省佛山市顺德区乐从镇劳村劳岳工业区木材市场3号之四

发明人:周清

第一发明人:周清

当前权利人:佛山市非池中物五金制品有限公司

代理人:张清彦

代理机构:11411

代理机构编号:北京联瑞联丰知识产权代理事务所(普通合伙) 11411

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e38ae3682c67c90c3876c5b8.html